# 注浆效果检查论文-汪磊,李涛,王全胜

导读:本文包含了注浆效果检查论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:海底隧道,预注浆效果,涌水量,渗透系数

### 注浆效果检查论文文献综述

汪磊,李涛,王全胜[1]（2010）在《海底隧道预注浆加固效果检查与评价》一文中研究指出以青岛胶州湾海底隧道断层F4-4第一循环预注浆为背景,针对海底不良地质段隧道预注浆效果进行研究。为了合理地检查及评价海底隧道预注浆效果,首先采用公式法和数值法对断层F4-4处的3个断面进行隧道开挖涌水量计算;然后通过布置注浆检验孔,对涌水量进行实地测量;最后,分别将无注浆情况下和注浆情况下用公式法、数值法计算涌水量和实测涌水量进行比较。得出:(1)剖面1和剖面3用公式法的计算结果大于数值法的计算结果,剖面2相反;(2)随着注浆圈厚度的增加隧道开挖涌水量减小,当注浆圈厚度大于5 m后,涌水量的变化趋于平缓;(3)在相同注浆圈厚度的情况下,随着注浆圈渗透系数的减小,隧道开挖涌水量也相应的减小,当注浆圈渗透系数小于一定值时,隧道开挖涌水量的减少并不明显;(4)在断层F4-4开始阶段,用3种方法所得涌水量值相近,同时说明本循环注浆达到设计预期目标。(本文来源于《铁道标准设计》期刊2010年12期）

张民庆,孙国庆[2]（2009）在《高压富水断层注浆效果检查评定方法及标准研究》一文中研究指出研究目的:研究高压富水软弱地质条件下钻孔注浆效果检查评定方法及标准,以期对今后规范和标准的制定,以及类似工程提供借鉴。研究结论:P-Q-t曲线分析法、钻孔出水量分析法、注浆量分析法、检查孔出水量测定、检查孔稳定分析是高压富水断层注浆效果检查评定的必测方法。其中,钻孔出水量分析法和检查孔出水量测定是对堵水作用的检查,P-Q-t曲线分析法、注浆量分析法和检查孔稳定分析是对加固作用的检查。对于检查孔允许出漏水量标准,通过齐岳山隧道F11高压富水断层现场试验以及多个注浆循环的检验证明,采用2 L/m in·m是可行的、可靠的。(本文来源于《铁道工程学报》期刊2009年11期）

刘再斌,南生辉,郭晓山,李抗抗,石磊[3]（2008）在《陷落柱治理注浆工程效果检查技术》一文中研究指出对陷落柱治理注浆工程的效果检查尚无规范的技术和统一的标准,导致工程结束后无法进行正确的评价,继而影响了陷落柱周边区域进行开采活动的安全评价。论文结合具体工程实例,提出了包含注浆特征分析方法、物探方法、检查孔方法及放水试验方法在内的陷落柱治理注浆工程效果检查技术。对每种方法进行了技术说明,结合工程实例应用探讨,得出了工程效果检查结果。(本文来源于《煤炭工程》期刊2008年06期）

张民庆,张文强,孙国庆[4]（2006）在《注浆效果检查评定技术与应用实例》一文中研究指出注浆技术已成为地下工程施工中重要的辅助工法,它对于软岩加固、注浆堵水、沉降控制、渗漏整治等工程处理都有着极好的效果,但由于目前注浆施工效果评定技术不太规范,尚无完善的标准可以借鉴,继而导致这项工作完成后无法进行正确的评价,从而使许多注浆工程难以取得良好的效果。结合大量工程实践,将注浆效果检查方法按分析法、检查孔法、开挖取样法、变位推测法和物探法进行了5类14种比较系统的分类,并对每一种检查方法进行了技术说明。最后,结合国内重点工程实例,对各种检查方法进行了应用效果的探讨,并提出了各种注浆技术的检查方法和标准,以期对今后类似工程的注浆施工提供借鉴价值。(本文来源于《岩石力学与工程学报》期刊2006年S2期）

魏安辉,曾德礼[5]（2006）在《路基采空区注浆效果检查方法初探》一文中研究指出铁路路基采空区采用注浆处理,其注浆效果目前没有统一的方法检查。结合胶济线路基采空区注浆施工,介绍和分析采用钻孔取芯及再注浆法检查注浆效果的合理性和可行性。(本文来源于《路基工程》期刊2006年04期）

### 注浆效果检查论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

研究目的:研究高压富水软弱地质条件下钻孔注浆效果检查评定方法及标准,以期对今后规范和标准的制定,以及类似工程提供借鉴。研究结论:P-Q-t曲线分析法、钻孔出水量分析法、注浆量分析法、检查孔出水量测定、检查孔稳定分析是高压富水断层注浆效果检查评定的必测方法。其中,钻孔出水量分析法和检查孔出水量测定是对堵水作用的检查,P-Q-t曲线分析法、注浆量分析法和检查孔稳定分析是对加固作用的检查。对于检查孔允许出漏水量标准,通过齐岳山隧道F11高压富水断层现场试验以及多个注浆循环的检验证明,采用2 L/m in·m是可行的、可靠的。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 注浆效果检查论文参考文献

[1].汪磊,李涛,王全胜.海底隧道预注浆加固效果检查与评价[J].铁道标准设计.2010

[2].张民庆,孙国庆.高压富水断层注浆效果检查评定方法及标准研究[J].铁道工程学报.2009

[3].刘再斌,南生辉,郭晓山,李抗抗,石磊.陷落柱治理注浆工程效果检查技术[J].煤炭工程.2008

[4].张民庆,张文强,孙国庆.注浆效果检查评定技术与应用实例[J].岩石力学与工程学报.2006

[5].魏安辉,曾德礼.路基采空区注浆效果检查方法初探[J].路基工程.2006

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0f3016f77f7505201db64ee0.html