# 空区治理论文-王娟

导读:本文包含了空区治理论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:采空区,地质灾害,治理措施

### 空区治理论文文献综述

王娟[1]（2019）在《采空区地质特征分析和治理措施研究》一文中研究指出采空区伴随着矿产资源的开采而产生,会影响到矿区生产、生活以及周围的环境。本文对采空区地质灾害的现状进行了分析,重点分析了采空区覆岩破坏特征和采空区地表移动破坏形式,并就采空区的综合治理措施进行研究,采空区治理措施应注重地质勘察,根据勘察结果采取合理的治理措施。(本文来源于《当代化工研究》期刊2019年14期）

邵嗣华,苏学友,赵亮宏,唐银虎,金世虎[2]（2019）在《大水头煤矿西302综放工作面采空区 CO来源分析与治理》一文中研究指出对大水头煤矿西302综放工作面CO超限原因进行了分析,并制定了应对措施。通过封闭邻近漏风巷道,改变工作面通风网络,利用注氮降低采空区氧气浓度,通过高位注浆孔及预埋灌浆管灌浆,抑制遗煤自然氧化,使采空区遗煤氧化得到了控制,杜绝了采空区遗煤自燃发火隐患的发生。(本文来源于《现代矿业》期刊2019年10期）

上官良良,刘星乐,李志勇,郭绪斌[3]（2019）在《大面积采空区综放工作面回风隅角瓦斯治理技术研究》一文中研究指出对大面积采空区综放工作面回风隅角瓦斯涌出原因进行了分析,通过封堵隅角,调整通风系统,增加风量,构筑通风设施,改变大面积采空区压力分布,降低回风隅角压差,减少采空区积存的瓦斯向回风隅角的流动和泄漏,降低回风隅角瓦斯浓度。对类似矿井工作面回风隅角瓦斯防治具有较好的借鉴意义。(本文来源于《江西煤炭科技》期刊2019年04期）

李实[4]（2019）在《煤矿矿井井筒穿越采空区的治理方法》一文中研究指出在煤矿矿井井筒建设过程中,遭遇采空区是不可避免的事情。采空区可能导致围岩强度降低,并对井筒建设产生不利影响。针对某矿井井筒工程及井筒附近的煤层采空区,首先对该工程做出简单介绍,之后阐明采空区对井筒建设影响的类型和机理,最后讨论了当井筒穿越采空区时对采空区的处理原则和具体方法。(本文来源于《山西建筑》期刊2019年17期）

陈光飞,罗昌繁,钟连祥,陈飞[5]（2019）在《基于RHINO-FLAC~(3D)的采空区稳定性分析及治理方案选择》一文中研究指出在现场野外地质调查、采空区空间分布状态实测、室内岩体力学试验及力学参数工程化处理的基础上,利用RHINO-FLAC~(3D)耦合技术建立了采空区的叁维数值计算模型,对西华山钨矿的空区稳定性进行了分析,针对采空区有可能再次发生地面塌陷的不稳定状态,优选出了"在垂直方向自100～101,108～110勘探线进行充填形成2个连续垂直隔墙,然后C15砼充填270～290中段及378中段至地表的采空区形成水平隔板,并辅以W7气泡混凝土封堵空区两端"的空区治理方案。空区经该方案治理后,其稳定性达到了预期效果。(本文来源于《矿业研究与开发》期刊2019年09期）

张访问,李伟明[6]（2019）在《复杂采空区群稳定性的数值模拟分析及治理措施研究》一文中研究指出某矿山开采多年后,遗留了大量、层迭、贯通的复杂空区群。根据其采空区群的自然现状、存在特征以及空区群与矿体资源的关联性,采用新型智能数字化技术建立与空区状态相近的四维量化模型。同时采用FLAC~(3D)对模型进行全方位状态分析,模拟计算得到工程需要的应力、位移等数值参数,以此探讨空区塑性区的塑变分布规律,进而详细分析对应空区群的稳定性状况,并划分空区危险性分级区域。依据此情况提出合理的治理措施,以维护井下生产环境稳定,确保井下安全生产。(本文来源于《矿业研究与开发》期刊2019年09期）

王海兵,刘玉栋[7]（2019）在《单一煤层沿空留巷采空区瓦斯治理技术研究》一文中研究指出本文通过数值模拟分析单一煤层沿空留巷瓦斯分布规律,提出单一煤层沿空留巷采空区巷旁埋管瓦斯治理方案及优化方案,有效解决了沿空留巷采空区瓦斯积聚问题,对煤与瓦斯共采技术的推广应用具有深远的指导意义。(本文来源于《当代化工研究》期刊2019年10期）

卢进军[8]（2019）在《构筑物下采空区治理关键技术》一文中研究指出由于煤矿资源的大面积开采,形成大范围的采空区,造成了不良地质条件,为采空区上构筑物建设带来了严重影响。针对构筑物下采空区治理的一些关键技术进行了简要分析,目的是避免构筑物下沉、塌陷等问题的发生,保证构筑物的稳定性。(本文来源于《能源与节能》期刊2019年09期）

刘静,孟中华,邹平,李爱兵[9]（2019）在《某铅锌矿重迭交错复杂遗留采空区治理》一文中研究指出基于空区叁维扫描、数字建模、调查与踏勘、综合分析及危险性分级与评估等方法,对可克塔勒铅锌矿原采空区的空间关系和稳定性进行了分析,提出了以充填和密闭隔离为主的采空区分区分类综合治理方案,并对采空区治理过程中的危险有害因素进行了分析,针对采空区的治理提出了专项安全措施。采空区的有效治理可再构863 m标高以上残矿回采安全条件,同时也可为863 m标高以下的矿床开采创造安全的开采环境。(本文来源于《采矿技术》期刊2019年05期）

范壮[10]（2019）在《多煤层火烧区及老空区复合水患治理研究》一文中研究指出龟兹矿业西井各煤层在井田北部均存在火烧区,火烧区分布范围广,边界不规则,局部低洼处可能存在积水,且无可靠地质资料进行参考。为了探明龟兹矿业西井北部A5、A3、A2、A1煤层火烧区的分布和积水情况以及A5老采空区的位置及积水情况,并对可能存在的积水进行疏放,在A503上顺槽进行了边掘边探和物探工作,为A5、A3、A2、A1煤层煤柱合理留设和后续工作面设计提供可靠的地质资料。(本文来源于《内蒙古煤炭经济》期刊2019年17期）

### 空区治理论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

对大水头煤矿西302综放工作面CO超限原因进行了分析,并制定了应对措施。通过封闭邻近漏风巷道,改变工作面通风网络,利用注氮降低采空区氧气浓度,通过高位注浆孔及预埋灌浆管灌浆,抑制遗煤自然氧化,使采空区遗煤氧化得到了控制,杜绝了采空区遗煤自燃发火隐患的发生。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 空区治理论文参考文献

[1].王娟.采空区地质特征分析和治理措施研究[J].当代化工研究.2019

[2].邵嗣华,苏学友,赵亮宏,唐银虎,金世虎.大水头煤矿西302综放工作面采空区CO来源分析与治理[J].现代矿业.2019

[3].上官良良,刘星乐,李志勇,郭绪斌.大面积采空区综放工作面回风隅角瓦斯治理技术研究[J].江西煤炭科技.2019

[4].李实.煤矿矿井井筒穿越采空区的治理方法[J].山西建筑.2019

[5].陈光飞,罗昌繁,钟连祥,陈飞.基于RHINO-FLAC~(3D)的采空区稳定性分析及治理方案选择[J].矿业研究与开发.2019

[6].张访问,李伟明.复杂采空区群稳定性的数值模拟分析及治理措施研究[J].矿业研究与开发.2019

[7].王海兵,刘玉栋.单一煤层沿空留巷采空区瓦斯治理技术研究[J].当代化工研究.2019

[8].卢进军.构筑物下采空区治理关键技术[J].能源与节能.2019

[9].刘静,孟中华,邹平,李爱兵.某铅锌矿重迭交错复杂遗留采空区治理[J].采矿技术.2019

[10].范壮.多煤层火烧区及老空区复合水患治理研究[J].内蒙古煤炭经济.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0fcf53f2599a471f257f83cf.html