# 旋转接头论文-柳非非

导读:本文包含了旋转接头论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:造粒机,旋转接头,结构,泄漏原因

### 旋转接头论文文献综述

柳非非[1]（2019）在《挤压造粒机旋转接头泄漏原因分析及改进措施研究》一文中研究指出为解决挤压造粒机旋转接头的泄漏问题,本文基于旋转接头结构,工况参数,分析了挤压造粒机旋转接头泄漏的原因,并提出了系列具体改造措施,实际应用结果表明,经改进后的旋转接头密封更良好,可更好的满足日常生产需求。(本文来源于《化学工程与装备》期刊2019年09期）

贾高祥,苏东海,王浩森[2]（2019）在《高速液压旋转接头试验系统设计及仿真分析》一文中研究指出针对风机使用的高速液压旋转接头各项性能的要求,设计了一套试验系统,并利用AMESim对试验系统进行了建模与仿真分析。该试验系统有效模拟了旋转接头的实际工况,可一次性地完成旋转接头的所有性能测试,提高了检测效率与试验结果的准确性。(本文来源于《机械工程与自动化》期刊2019年04期）

张忠波[3]（2019）在《能承受双向力的旋转接头》一文中研究指出通过特殊设计,使旋转接头能承受较大的轴向力和径向偏摆,现场应用效果良好,具有广阔的市场前景。(本文来源于《液压气动与密封》期刊2019年07期）

贾高祥[4]（2019）在《高速液压旋转接头实验系统设计及其性能研究》一文中研究指出高速液压旋转接头实验系统是测试用于风机上的高速旋转接头的实验设备,通过模拟旋转接头工作时的实际环境,完成旋转接头各项性能测试,以达到缩短研制周期、节约研制经费、提高可靠性和成功率的目的。随着当代工业的发展,对高精度、高转速旋转接头实验系统需求紧迫,因为高速旋转接头工作环境特殊,现有的实验设备无法满足其测试的需要,特别是在测试过程中所需高转速的实验环境的问题没得到很好的解决。此外,对实验系统自动化控制以及实验数据实时采集具有更高的要求,本文正是根据高速旋转接头实验系统的实际需要进行课题研究。本文分析了高速液压旋转接头实验系统的基本工作原理和基本构成,阐明旋转接头实验系统现阶段存在的关键问题,在综述了大量的国内外文献资料的基础上,对液压试验系统的研究状况特别是旋转接头实验系统的研究成果进行了分析,确定了本课题的任务。本文利用了AMESim仿真软件搭建了高速液压旋转接头实验系统动态仿真模型,研究了由于加工误差以及偏载造成偏心现象对测试精度的影响,为高速旋转部分选择最合适的配重方式,利用仿真数据找出最合适的加工误差,并通过有限元软件对实验台结构进行模态分析和谐响应分析验证其是否产生共振。研制的高速液压旋转接头实验系统利用伺服电机带动旋转接头进行旋转,在实验过程中通过调节伺服电机转速、转向实现旋转接头转速、转向调节,使最高转速可达1500r/min甚至更高。利用设计的液压系统为实验系统提供负载,模拟旋转接头实际工作环境。针对实验系统的使用要求,选用PLC完成控制系统程序的设计,实现实验系统开关量的控制。利用各种传感器完成实验参数的测量,选用数据采集卡完成模拟量的采集,并传递至上位机,通过上位机软件LabVIEW完成上位机操作界面的设计,实现实验系统的上位机控制以及实验数据的上位机显示。本文研究的高速液压旋转接头实验系统可以同时用于机液、电液两类旋转接头多种型号的测试,对转速可调范围内的同类型低速旋转接头的测试同样适用。(本文来源于《沈阳工业大学》期刊2019-06-04）

王浩森[5]（2019）在《高速液压旋转接头密封性能研究》一文中研究指出旋转接头是一种将固定管路与转动或摆动管路连接起来输送流体介质的连接件,其性能不仅要保证从固定管路向转动或摆动管路传输介质时流量连续不断,又要防止其流体介质在管路内部互相串联、泄漏以及外界污染。旋转接头能够实现在高转速和高压力的工况下传递、密封工作介质的作用,在许多工程领域都得到了广泛的应用。因此旋转接头在高转速下的密封性能对旋转接头以及设备的整体性能至关重要。高速液压旋转接头的密封形式是间隙密封。在阅读国内外相关文献之后,本文首先推导了在层流工况、湍流工况下间隙密封在壁面静止和壁面转动以及对应的孔和轴同心、孔和轴偏心、及转轴产生倾斜等多种工况下的计算公式。随后运用计算流体力学CFD技术,利用ICEM CFD软件对旋转接头泄漏内流场进行网格划分,运用计算流体力学软件Fluent 17.0对流场进行仿真分析,着重分析了在不同转速下旋转接头的内流场分布形式以及泄漏规律,得出了在不同转速区间下密封间隙内部流场的分布规律以及流场分布形式对泄漏量的影响规律。最后通过仿真分析,研究50T风机风量调节伺服缸配套旋转接头不同密封参数对泄漏量的影响,包括密封长度、密封间隙量、密封直径、芯轴偏心率、温度、开设均压槽等,并且根据仿真结果,对各个影响泄漏量的性能参数进行分析,得出各参数影响泄漏的原因及规律,同时根据仿真数据和实际工况确定各个密封参数的最优值。(本文来源于《沈阳工业大学》期刊2019-06-04）

怀利敏,李成龙[6]（2019）在《单点系泊输油旋转接头结构设计与分析》一文中研究指出单点系泊系统中,旋转接头由于设计难度大、制造工艺复杂以及密封性能要求高等特点,一直被国外公司作为核心技术而长期封锁,国内目前还没有自主设计制造的单点系泊旋转接头投产使用。鉴于此,根据单点系泊输油终端的功能需求总结了输油旋转接头的结构设计技术要求,并根据规范设计了一种单通道轴向旋转接头,对该旋转接头的结构型式进行了论证及壁厚计算;通过有限元分析计算了旋转接头结构所受应力及变形,验证了装置的本体结构所受应力小于其许用应力,轴承安装螺栓所受最大应力在其屈服强度范围内,密封间隙的最大变形量在密封件要求的范围内,从而有效地保证了旋转接头装置密封性能的可靠性;最后采用设计的旋转接头台架试验装置对旋转接头原型样机进行了旋转效用试验、静态密封试验和动态密封试验,试验中未出现密封泄漏,进一步验证了旋转接头结构设计的可靠性。该项研究提供了单点系泊旋转接头的设计与验证方法,对旋转接头的国产化应用具有一定的借鉴意义。(本文来源于《石油机械》期刊2019年05期）

毛志伟,黄涛,徐伟[7]（2019）在《外拘束角接头旋转电弧焊接应力应变分析》一文中研究指出为探究旋转电弧角焊焊接残余应变分布规律,控制工件变形,分析对比了叁维多体耦合模型与外拘束力模型两种拘束模型下工件残余应力与变形.首先,设定模型间的接触关系,建立了由焊件、工作台和夹具组成的叁维多体耦合模型;然后,通过设定工件上节点区域法向压力和位移约束,建立了外拘束力模型;再采用热—力直接耦合法,基于上述两种模型,运用ANSYS软件模拟了旋转电弧焊接变形,获得了两种模型下残余应变曲线,并进行试验验证.结果表明,叁维多体耦合模型的焊件应变曲线更接近试验结果,并且其焊接残余应变范围及峰值均较平缓,为优化焊件装夹方式来控制旋转电弧角焊变形提供参考依据.(本文来源于《焊接学报》期刊2019年03期）

乔新艳[8]（2019）在《一种新型端面封液压旋转接头》一文中研究指出该文详细阐述了这种液压旋转接头的设计原理和结构特点。这种结构的液压旋转接头成本低,性能可靠,特别适合长时间工作。该液压旋转接头的设计原理和结构特点,可以为工程技术人员在设计类似产品时,提供一些有益的参考。(本文来源于《液压气动与密封》期刊2019年03期）

林建华[9]（2019）在《通空气干摩擦旋转接头失效案例及技术分析》一文中研究指出通过对通空气干摩擦旋转接头产品应用失效案例的介绍及其技术分析,找出干摩擦旋转接头在产品结构设计、材料选用、加工制造、安装、应用等方面存在的问题,并提出了相应预防措施和注意事项。(本文来源于《设备管理与维修》期刊2019年02期）

朱斌,李振环,郑华婷,王永乐,姚黎明[10]（2018）在《国内外旋转接头的应用现状及发展趋势》一文中研究指出介绍了国内外旋转接头的发展史、着名公司典型产品结构及性能特点、应用情况,根据现代科学技术的进步,在总结国内外产品结构和应用情况的基础上,提出了旋转接头的产品结构设计和应用相关材料及智能制造等方面的发展趋势。(本文来源于《液压气动与密封》期刊2018年12期）

### 旋转接头论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对风机使用的高速液压旋转接头各项性能的要求,设计了一套试验系统,并利用AMESim对试验系统进行了建模与仿真分析。该试验系统有效模拟了旋转接头的实际工况,可一次性地完成旋转接头的所有性能测试,提高了检测效率与试验结果的准确性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 旋转接头论文参考文献

[1].柳非非.挤压造粒机旋转接头泄漏原因分析及改进措施研究[J].化学工程与装备.2019

[2].贾高祥,苏东海,王浩森.高速液压旋转接头试验系统设计及仿真分析[J].机械工程与自动化.2019

[3].张忠波.能承受双向力的旋转接头[J].液压气动与密封.2019

[4].贾高祥.高速液压旋转接头实验系统设计及其性能研究[D].沈阳工业大学.2019

[5].王浩森.高速液压旋转接头密封性能研究[D].沈阳工业大学.2019

[6].怀利敏,李成龙.单点系泊输油旋转接头结构设计与分析[J].石油机械.2019

[7].毛志伟,黄涛,徐伟.外拘束角接头旋转电弧焊接应力应变分析[J].焊接学报.2019

[8].乔新艳.一种新型端面封液压旋转接头[J].液压气动与密封.2019

[9].林建华.通空气干摩擦旋转接头失效案例及技术分析[J].设备管理与维修.2019

[10].朱斌,李振环,郑华婷,王永乐,姚黎明.国内外旋转接头的应用现状及发展趋势[J].液压气动与密封.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/10006730fdfa4890a816f66c.html