# 离子液体液芯光纤论文-曲超

导读:本文包含了离子液体液芯光纤论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:离子液体,液芯光纤,衰减,氯化钙水溶液

### 离子液体液芯光纤论文文献综述

曲超[1]（2012）在《离子液体液芯光纤的构建与衰减特性的研究》一文中研究指出液芯光纤是一种新型结构的光传输产品,它采用液体材料作为芯、聚合物材料作为光学包层和保护层,具有大芯径、大数值孔径、光谱传输范围广、光谱传输效率高、使用寿命长的特点。根据实际需要选择相应的液体材料作为芯液,以达到较好的应用效果。本文以新型软功能材料——离子液体为对象,筛选出符合要求的离子液体作为芯液,选用在可见光范围传光效果较好的聚四六氟乙丙烯管作为外包层,并涂镀优化后的Teflon AF1600膜作为内包层,构建离子液体液芯光纤。文中采用插入法首次研究离子液体液芯光纤的衰减特性,研究发现离子液体液芯光纤的衰减符合光纤衰减规律,随着光纤长度的增加,光纤衰减线性增大；并且光纤的衰减随着芯液折射率的增大而逐渐减小,当数值孔径达到0.6之后,光纤衰减趋于稳定,[BMIm][C104]液芯光纤具有最低的衰减系数(0.32658dB/cm)。为了对比离子液体液芯光纤和商用氯化钙水溶液液芯光纤,本文对后者的衰减进行测量,发现两种离子液体液芯光纤具有较之更低的衰减系数。本文对[BMIm][C104]液芯光纤和CaCl2水溶液液芯光纤,分别在～-10℃和20℃-100℃下进行了传光性能的对比,发现[BMIm][C104]液芯光纤在上述温度下,传光效率均达到90%以上；而CaCl2水溶液液芯光纤由于在低温时发生结晶,在高温时出现气泡,传光效率均出现明显下降。(本文来源于《兰州大学》期刊2012-04-01）

杨富龙[2]（2009）在《离子液体液芯光纤的设计与研究》一文中研究指出液芯光纤(LCOF)是一种新型结构光纤,采用透明液体作为光纤芯料。针对不同传输波长的需要,可以选择不同的溶液体系,所以光纤芯液的选择范围非常广泛,可以达到较好的应用效果。本文首次将新型软光电功能材料——离子液体注入到内径为0.32mm石英管中制成了能同时传输光电信号的液芯光纤,文中选用了10种不同的离子液体,并用实验方法研究了液芯光纤的主要特性,如光电信号之间的相互影响、数值孔径、衰减、阻抗、耐压等,研究发现:当所传输的电信号频率10Hz时,光电信号之间互不影响;其数值孔径可达0.554优于传统的液芯光纤;其衰减特性与光波波长和离子液体种类有关;不同离子液体制成的液芯光纤阻抗值相差可达一个数量级以上。本文采用新方法系统地研究离子液体在交流电场下的稳定性,发现在交流电场下离子液体稳定电压(离子液体不发生电解时承受的最大电压值)随着频率的升高而升高,并且电化学窗口越宽其交流电场下稳定电压也越大,同时稳定电压随频率变化不是线性关系。用叁种电极(玻碳、铂、金电极)测试离子液体稳定电压其结果相差很大,比同电极下电化学窗口之间差距更明显,玻碳电极下离子液体稳定电压大于铂电极下的稳定电压、铂电极大于金电极。本文的研究结果表明离子液体成为新型芯液材料的可行性。(本文来源于《兰州大学》期刊2009-04-01）

### 离子液体液芯光纤论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

液芯光纤(LCOF)是一种新型结构光纤,采用透明液体作为光纤芯料。针对不同传输波长的需要,可以选择不同的溶液体系,所以光纤芯液的选择范围非常广泛,可以达到较好的应用效果。本文首次将新型软光电功能材料——离子液体注入到内径为0.32mm石英管中制成了能同时传输光电信号的液芯光纤,文中选用了10种不同的离子液体,并用实验方法研究了液芯光纤的主要特性,如光电信号之间的相互影响、数值孔径、衰减、阻抗、耐压等,研究发现:当所传输的电信号频率10Hz时,光电信号之间互不影响;其数值孔径可达0.554优于传统的液芯光纤;其衰减特性与光波波长和离子液体种类有关;不同离子液体制成的液芯光纤阻抗值相差可达一个数量级以上。本文采用新方法系统地研究离子液体在交流电场下的稳定性,发现在交流电场下离子液体稳定电压(离子液体不发生电解时承受的最大电压值)随着频率的升高而升高,并且电化学窗口越宽其交流电场下稳定电压也越大,同时稳定电压随频率变化不是线性关系。用叁种电极(玻碳、铂、金电极)测试离子液体稳定电压其结果相差很大,比同电极下电化学窗口之间差距更明显,玻碳电极下离子液体稳定电压大于铂电极下的稳定电压、铂电极大于金电极。本文的研究结果表明离子液体成为新型芯液材料的可行性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 离子液体液芯光纤论文参考文献

[1].曲超.离子液体液芯光纤的构建与衰减特性的研究[D].兰州大学.2012

[2].杨富龙.离子液体液芯光纤的设计与研究[D].兰州大学.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/103364a90a4361c4b0c9b241.html