# 关于10kV配网自动化建设的规划与设计论述

（广东电网有限责任公司湛江吴川供电局524500）

摘要：中国的信息技术发展，自动化技术渗入到配网中，对配网的稳定运行和发展起到了重要的推动作用。10kV配网实施自动化建设，就是要将配电网络运行系统构建起来，以实现数字化技术管理能源。当配网在计算机网络的支持下，实现系统化运行，即便是由于干扰因素而导致运行故障，也能够及时地采取有效的控制措施。针对10kV配网自动化建设的规划与设计进行研究。

关键词：10kv；配电网；自动化建设；配网规划；配网设计

配网自动化又称DA，是利用现代通信和计算机技术，将配电网的电网结构、设备的实时运行、地理图形及用户等信息进行有效的集成，构成一个相互关联，相对完整的信息化系统。从而实现配电网监控和管理的简单化、及时化、信息化和自动化。我国国内的配网自动化建设起步较晚.近几年来，很多电力企业对配网自动化的设计和应用做了很多的探索。就目前阶段而言，城农网改造的实施.因此，在构建配网自动化系统时，要进行城区电网结构的改造，使电网系统布局简单化、合理化。

1配网自动化的功能目标

近些年来，比较完整且成熟的10kV配网自动化网络系统主要由配凋自动化网SCADA、变电站集中控制中心SCC、馈线自动化系统（FA）、地理信息AM／FM／GIS系统，配电管理子系统、高级效应分析子系统（PAS）、其他综合类管理系统、接口系统等部分组成。10kV配调调度监控和数据采集自动化网SCADA，主要实现配网实时监控和数据处理的功能。在配网监控技术实现方面，SCADA能够根据远传数据信息、值班保修电话、自诊断故障报告分析实现系统故障自诊断、故障定位、故障隔离、负荷转移、恢复供电和现场故障检修安排、检修操作票管理、事故报告存档、事故处理信息交换等。同时具备支持无人值班变电站的接口，实现依照功率因数、无功电流、电网电压值等实时参数，自动完成馈线保护的远方投切和闭环网络控制、定值远方切换、地理接线图与信息集成等功能。馈线自动化（FeederAutomation）是配网馈线故障自动隔离和供电恢复系统。FA处于正常运行状态时，实现对馈线、各种变压器的电压、电流、功率（有功功率和无功功率）、功率因数、电能量等基本参数的远方测量，对电力设备运行状态实时在线远方监视，控制电容器的运行状态，对配电网进行均衡调配，减小电网线路损耗。在监测到馈线相间短路类型故障时，FA对故障区段自动识别辨识，并对故障区段进行断电隔离保护，同时恢复非故障区域用户的选择性供电。高级效应分析子系统（PALS）对SCADA系统采集的运行数据进行分析计算，利用母线分析和电量计算分析，实现配电网设备联接和带电状态的网络拓扑；实现电网运行效率分析、电网调度、培训操作；利用母线负荷预测和馈线潮流计算，建立完整的实时配网状态估计网络，对电荷分配实施有效均衡配置；根据网络线路损耗、配变间负荷等参数，进行配电网络优化重构，对不同级别用户提供优质供电服务，平衡用户负荷；根据变电所和网络结构实施无功电压非优化控制。

2城市配网自动化问题调查

（1）对配网自动化系统认识和定位不清楚，缺乏统一的合理规划，没有针对配电信息量大、信息面广的特点，忽视了对其他系统的相关数据利用和整合，造成配电系统的信息缺口很大，模型不完整，需求主体缺乏完整性和准确性，导致后期的应用实用化较差。（2）馈线自动化和配电自动化混淆，对于局部区域配网自动化关注，缺乏城市配网自动化整体规划管理，对于故障处理和故障恢复功能要求片面化，投资者投入产出比不明显。（3）配电自动化相应的技术政策、标准、规范性文件较少，与快速发展的电力需求存在缺口的现象，电力部门、企业、政府之间缺乏有效的规划部署和协调机制，电力应用效能有待提高。

3、10kV配网自动化建设规划

3.1建立规划原则

10kv配网的覆盖范围非常广泛。随着县级电网建设力度的加大，配网改造工程的继续，使得配电设备成为了需要重点考虑的问题。将信息技术融人到配网中，实现配网自动化运行，除了要对配网运行的实际情况实时观察之外，还要根据工作需要，对配网自动化工作进行不断地调整和完善，以使施配网自动化运行更为稳定可靠，从而提高企业的供电服务质量。

3.2环网供电方案

10kv配网采用环网供电方案，就是将相互靠近的两条配电线路重合，构建为环网状电能传输线路，使配网的架构得到优化，而且配网呈现出网状结构。在配网架构中，多种功能都得以实现，并有远程的计算机自动控制，不仅与通信系统建立了连接，而且还可以将配网线路中的故障清除。

3.3自动重合分段器

县级10kv配网运行中，对电闸开关的控制多会采用人工操作的方法，部分电站采用了声控的方法对电闸进行控制，或者采用感应模式控制电闸，主要目的是使电闸开关的控制更为人性化。自动重合分段器在运行中，能够使电网的控制管理科学化运行，使得人力资源和物力资源都有所节约[3]。在县级变电站，将自动重合闸安装，以对电闸的开关进行有效控制，可以实现电压的实时检测，只要电压通过小闸，就会被检测出来，并启动延时输电程序，或者将线路断开，以确保电流安全稳定地传输。

4、10kV配网自动化建设设计思路

4.1配网以中心主站为自动化的核心

配网运行中，中心主站持续工作，24h不间断，对配网的运行状态进行检测。从配网自动化结构的组成情况来看，包括计算机的主机和辅机、电子监测仪、GPS时钟系统和定位系统、通信设备以及系统服务器等。中心主站为光纤网络，不仅可以先确保数据及时传输，而且还可以启动报警系统，针对所发现的分体进行分析后，采取必要的措施予以解决，所有这些工作都是在自动化操作下完成的。

4.2配网以分区分站为自动局部中转站

配网以分区分站为自动局部中转站，主要的构成为配电站和小机箱。分区分站在自动运行平台上运行，依赖于超大显示器、监控设备、UPS和打印机等所有的电能传输路径。如果出于工作的需要而对电流状况进行分析，还可以将资料打印出来，并针对图纸上所显示的电流进行图纸分析。

4.3配网以直属子站作为站实时监控站

配网以直属子站作为站实时监控站，不仅要求配网运行中各个电力机械设备都能够稳定运行。机械设备以及网络处于运行状态下，直属子站作为设备维护场所，可以及时地为电网更换零件，安排好倒班工作内容和夜班工作内容，使直属子站能够对各设备进行检查，并根据配网运行需要，而对设备进行更新。配网工作中所获得的数据都是真实可靠的，经过使用图表的方式进行分析后，可以制定出工作报告。针对通过实时监控而获得的配网运行状况以及所存在的问题，还可以将问题解决方案制定出来，以确保直属子站高效率运行。

5配网通信方式

配电通信系统一般可以分为两个层次，分别为配电主站到配电子站（配电汇接站）通信网络，配电子站到配电终端设备的通信网络。其中，配电主站和配电子站（汇接站）的通信一般利用现有骨干光纤通信网；配电子站到配电终端的通信网络目前采用多种通信技术组合，包括光纤专网、无线专网、无线公网、中压配电线载波等。

6结束语

县级配网运行效率要有所提高，就要在强化配网自动化建设的同时，更充分了解配网的发展现状，根据水利电业配网的发展需要，对配网资源进行优化整合，并根据区域范围内的用电情况，对配网自动化建设以规划，以提高配网的运转效能，确保电力系统持续而稳定地运行，并能够向电能用户提供安全可靠的电能。

参考文献：

[1]庞博华.10kV配网自动化建设的规划与设计.技术与市场，2016，23.09.58+61.

[2]李振捷.10kV配网自动化建设的规划与设计思考.科技展望，2015，25.24.96.

[3]谢玉远.10kV配网自动化建设的规划与设计.技术与市场，2015，22.01.15-16.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/10588d78206ccb99f6679cbe.html