# 土木工程混凝土施工技术的应用探讨杨婷

重庆建工第二建设有限公司重庆400030

摘要：在土木工程中，混凝土施工技术具有可连续作业、输送能力大、容易成型等特点，在体积较大和高层建筑的技术施工中特别适用。城市规模扩大化、乡村逐渐城镇化的进程，带动了建筑行业的发展，混凝土也得到广泛应用。但在混凝土实际施工中，时常会出现裂缝、强度低、凝结不足等问题，影响工程质量和进度。本文主要介绍土木工程混凝土施工概述，并探讨了在土木工程建筑中混凝土结构施工技术的应用。

关键词：土木工程；混凝土；施工技术；应用

引言：土木工程的发展离不开技术的不断革新，想要保证施工项目的长期性和有效性，就要不断提升工程质量，运用更加科学合理的工程技术，保证每一项工程原材料都是合格的。现阶段我国的混凝土主要运用在路面铺设上，道路作为利用率最高的交通运输媒介，其承载量和消耗量也是巨大的，这就要我们在土木工程混凝土施工中确保质量，真正做到“功在当下利在千秋”，杜绝豆腐渣工程。

1土木工程混凝土施工概述

在制作混凝土的时候，包含这些材料，即粗细集料、胶凝材料与水，依据科学有效的配合比，适量加入掺合料及外加剂，接着对其进行合理的搅拌捣实，再经过一定的养护硬化，形成建筑施工所要用的石材。通常状况下，在混凝土的判定上，可参考这些指标，即流动性、保水性、和易性、粘聚性。将混凝土施工技术应用于土木工程中，具备很强的优势，其一，混凝土强度及耐久性好，且混凝土框架结构的抗震性能与自身稳定性也较稳定。其二，混凝土性能能够在任何状况下进行调整，且对其各项需求进行有效满足。其三，混凝土的制作简单，用途方便，配合使用支护模板与钢筋，能够具备较强的可塑性。其四，由于混凝土的原料丰富、造价成本较低、环保性强，因此在一定程度上可合理控制土木工程的造价成本。

2在土木工程建筑中混凝土结构施工技术的应用

2.1混凝土材料控制技术分析

在工程施工前期，此技术是其核心步骤，且砂石、水泥与水作为混凝土的关键原材料，它们的变化在一定程度上影响着混凝土施工的据图方案与施工技术的有效选择。在这里，水的选择就很丰富，与混凝土的强度及凝固性密切相关，对于混凝土实际的质量有着很大的影响。并且，相对于骨料自身的含水率以及水泥质量对于混凝土质量还有很大的影响，一般，通用水泥为惯用水泥，在制作混凝土的时候一定要依照水泥特性来进行制作方式的选择，且在水泥型号的选取上，应严格依照工程的实际需要。另一方面，对于水泥的储存要保证，要确保水泥储存区域的干燥性，避免水泥因为受潮状况进而造成变质，尤其是需要加强对于水泥型号的有效选择，并且对其实际的储存方式加强重视，从而确保水泥质量的合理控制。

2.2增强抗裂性能的技术应用

（1）控制混凝土材料配比。当我们在对混凝土材料进行配比时，一定要按照与之相关的要求和方式对其进行配比。在施工之前，相关人员要确定混凝土材料的配比验证以及相关的试验流程，在具体的试验过程中，一定要进行多次的对比和分析，这样能够保证最终所确定的配比是非常合理的。最终使所得到的混凝土材料满足施工的具体要求，这样能够最大程度的保证混凝土的结构强度。同时，混凝土在具体的搅拌过程中，一定要保证所有的材料都能够充分融合、搅拌，最大程度的避免发生离析现象。

（2）适当加入配筋。在具体的施工过程中，如果能够在混凝土中加入适当的配筋，那么就能够很大程度的增加混凝土抗裂性能，如果能将具有较小间距、较小直径的配筋适量加入到混凝土中，就会明显提高混凝土的抗裂效果。因为在大体积混凝土应用到土木工程中去的时候，所产生的结构配筋是很少的，所以将配筋适当的添加到中间部位，才能实现对混凝土结构薄弱部分的管控。

（3）添加剂的使用。由于混凝土具有热胀冷缩的特性，因此想要对此予以有效控制，就必须使用相应的对策实现对混凝土自身收缩特性予以控制，确保混凝土的自缩特性可以得到有效缓解，在合理的范围内进行浮动。这样就需要依据混凝土的外加剂来实现对相关规范措施的控制。比如说通过开展限制膨胀率的实验来得到膨胀率数据，使用较先进的技术方式控制膨胀率，以此增强混凝土的抗裂性能。

2.3混凝土的接缝和切缝技术

土木工程中，混凝土的接缝和切缝技术是一项重要内容，直接影响整体的施工质量。因此，在施工中技术人员要引起足够重视。混凝土实施施工中，在对接缝技术、切缝技术进行应用的时候，要注意以下问题：①依照施工现场的地况和地形，合理选择接缝技术、切缝技术，确保施工技术达到施工要求。②整理总结整体技术的具体实施流程，通常是先借助切割装置铲除掉没有达到要求的混凝土，之后使用新的混凝土接缝。③接缝技术施工中，要合理控制地面温度，保证在施工允许范围中。温度偏高或偏低都会直接影响接缝施工效率和施工效果。为此，在施工之前可以先利用温度测量仪测量地面温度，确保接缝、切缝的施工能顺利进行。

2.4施工后期的养护技术

在土木工程实际的施工当中，在完成混凝土的教主之后需要加强对于混凝土表面的养护。在养护管理工作当中需要加强对于混凝土表面承载力的保证。若是混凝土自身的承载力和有关标准不相符合，就需要避免相关人员在此周围靠近，且立即停止工作，从而在一定程度上保证混凝土的整体品质。注意的是，在完成混凝土的浇筑工作之后需要及时能够养护工作的开展，可以采用相关的方式实施养护，也就是在混凝土表面进行防护剂的喷洒，并且实施塑料薄膜的铺设，以及在其表面进行适量水的喷洒。相对于塑料薄膜来讲在一定意义上能够对混凝土表面水分降低挥发，采用洒水处理能够使得混凝土表面保持一定的湿润，从而对混凝土的外面和里面凝固度保持一致，避免混凝土表面产生相应的裂缝。

结束语：综上所述，在工程建设中，混凝土施工技术的作用至关重要，只有在土木工程施工中的一系列环节中有效运用混凝土施工技术，才可以有效保障建设工程的整体质量。

参考文献：

[1]白岩.土木工程施工中混凝土施工技术研究[J].建材与装饰，2018（12）：26.

[2]白晓敏.土木工程混凝土施工技术的相关探讨[J].四川水泥，2018（03）：139.

[3]王月振.试论土木工程混凝土施工技术[J].赤峰学院学报（自然科学版），2018，34（02）：51-52.

[4]路亚男.土木工程施工中混凝土施工技术研究[J].建材与装饰，2018（05）：23-24.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/10a1cd448efa4a63922cc3b3.html