# 电力系统电气二次回路的常见故障及防范刘成

江苏畅永建设有限公司

摘要：在电力系统中，对发电机和母线的保护是非常重要的，一个有效的保护装置能够保障电力系统的稳定和安全。所以及时的对电力系统电气二次回路的运行隐患和问题进行排查，并要对其故障进行有效的防范，尽最大限度保障电力系统和设备的正常供电。但是由于各种生产活动的发展和人们生活用电的需求加大，使得外部用电对电力系统的要求日益增高，在一定程度上对电力系统电气二次回路故障的检查与预防就变得越来越困难，因此根据本人在电力系统相关的工作经验对其电力系统电气二次回路的常见故障进行分析，并提出一些防范措施。

关键词：电力系统；电气二次回路；常见故障

前言

随着当前我国电力系统在智能科技的支持下不断的进行优化和升级，电力行业的自动化水平也越来越高了，从而在一定程度上实现了人力节约化的集中控制电力运行系统。但是在电力系统运行的过程中不可避免的出现一些电力故障，而这些故障通常都是一些设备和设施的自身缺陷而导致。除此之外其他的故障几乎都来自于电气的二次回路。因此为了更好的保障电力系统的正常供电，就要对电气二次回路进行研究和探讨，本人从事电力系统相关工作多年，对电气二次回路的故障处理和防范颇有一些体会和见解，所以本人通过此文分析电力系统中电气二次回路的故障和防范措施，以提高电力系统运行的稳定性和安全新型。

1.电力系统电气二次回路概念及分类

在电力系统中，包括断路器、操作电源回路、电气闭锁回路以及测量回路等低压回路，通过二次设备的连接并进行对电力系统的一次系统以及设备进行的调节和控制，以保护一次设备及电路的电器回路就是电力系统电气二次回路。它是整个电力系统中为保障其能够正常供电的一个重要的组成部分。

电力系统电气二次回路按照电力的电源性质可以划分为交流电流回路和交流电压回路；如果按照其用途划分的话可以分为操动回路和信号回路。其最主要的作用就是保护和测量以及控制一次回路，确保整个供电系统的稳定和能够及时的对供电需求进行调节。

2.电力系统电气二次回路常见故障

本人在从事电力系统相关工作中，通过日常的电力管理和操作发现了电气二次回路出现的主要故障主要是电流互感器存在故障隐患或者出现线路开路以及电力系统关键元件的老化还有断路器故障等

2.1电流互感器故障隐患

电流互感器是电力系统中最为重要的一种测量仪器，它主要是根据电磁感应的原理对一次电流和二次电流进行精准测量的设备。如果电流互感器在电力系统的运行中出现故障，那么就不能够对一次电流和二次电流进行很好的额控制和调节，就会导致电气设备的电流线路出现较强的高电压，对其他电力设备和管理工作人员都会造成一定的安全威胁。因此必须要重视电力系统中电流互感器的故障隐患。而导致电流互感器出现故障的主要原因是在电力运行过程中电力保护装置和电力设备的质量存在问题和缺陷，或者是电力管理和操作人员的不合理操作导致了电力线路开路，致使电流互感器出现了故障隐患，从而对整个电力系统的运行和供电造成了消极影响和巨大损失。

2.2元件老化导致的故障

在电力系统不停歇的运转过程中，对电力设备以及线路元件的磨损是非常严重的。因此在继电保护电气二次回路的同时，就会出现元件的老化以及破损等现象，进而导致了整个电路存在供给不足的隐患。从而产生了影响电力系统的稳定性和合理性的束缚条件，如果不加排查就会对整个电力供给的效果产生负面作用，继而形成严重的线路安全隐患和威胁。

2.3继电保护故障

断路器是电力系统电气二次回路中的一个重要设备，如果断路器出现电源故障，那么继电器就不能够继续对电源进行有效的控制，从而会影响到电气二次回路的正常运行和保护一次回路的作用。而导致断路器出现故障或者损坏的因素有很多，一般情况下，人为的误碰电源控制开关、回路出现跳闸以及控制电源线路的接触不良等等现象，都会使断路器出现断线的故障，从而会导致电气二次回路异常，从而使整个电力系统运行不稳。

3.电力系统电气二次回路故障的防范措施

因此，面对电力系统中电气二次回路容易出现的故障，本人通过对专业知识的学习和日常工作经验对电力系统中电气二次回路容易出现的故障和问题提出几点相对防范和处理的措施。

3.1重视检查接线端头以及电流互感器

避免电力系统电气二次回路出现故障的首要就是要对电力设备和电流互感器等测量仪器的接线端头进行细致的检查，在一定程度上能够保障设备运行的安全和质量。同时电力企业单位还要加强操作以及管理人员的安全责任意识，重视电力系统中主要电力设备的线路连接情况和端头衔接是否良好等，以避免出现线路开路的情况；另一方面电力操作和管理人员要集中检查电流互感器的工作状态以及各个回路项目，对于电流互感器相关的电力线路进行重点排查，对继电保护电气二次回路的状态进行合理准确的判断，从而能够更好的分析出电路故障的原因和部位。如果电流互感器出现故障或者存在出现故障的可能，电力技术人员要进行针对性的检查措施，对辅助接电给予认真分析，对电压异常的情况要及时记录并要采取相应的临时措施和处理，有效的保障电流互感器的正常工作。

3.2强化电力系统中对电气设备以及线路元件的核验工作

在电力系统中元件的磨损程度关系到电力设备以及线路的使用寿命，所以管理人员必须要定期对二次回路相关的线路进行核验，重点检查连接线路的磨损情况和程度、是否存在损伤、电力设备的线路插头是否连接正常等等，同时还要对部分关键元件进行性能测试和抗压抗老化试验，尽量选择不易腐蚀和老化的高科技元件最为电力系统电气二次回路的组成部分，以确保电气二次回路的正常工作，也就保障了整个电力系统的供电作用得以很好的发挥。

3.3对断路器二次操作回路进行重点监测

由于当前我国多数的电力系统的继电器还是老式继电器，所以通过继电器监测电力系统电气二次回路的运行时，如果断路器发生故障，控制电源的功能就会失效，即使故障信号可以继续发出，但是不能够对电气二次回路采取相应的自动补救措施。因此如要防范电力系统的电气二次回路故障，就必须要加强对断路器二次操作的监测，并且如出现故障，要全面的对断路器二次操作的过程进行分析，同时也要对电力系统的断路器进行合理的改进和优化，使其能够发挥更好的对电源进行控制，从而辅助传统继电器的监测和保护功能，实现了在线对电力系统电气二次回路的监测。从而保障了电力系统的正常运行和供电。

4.总结

综上所述，在电力系统电气二次回路管理中，操作以及相关技术人员面对故障隐患或者已经出现的故障现象要贴合实际情况进行全面的分析，对故障出现的原因和部位进行细致检测和判断，从而保障电流互感器和断路器的正常运作，并且要定期开展对电力系统电气二次回路相关设备以及线路元件的核验工作，尤其对易老化的电力设备和线路进行重点检查，发现元件磨损或者损害要及时的进行记录和处理，以防范相关隐患的出现，另外针对元件老化还要开展多元化处理，重点排除安全电力系统中电气二次回路的隐患，促进电力系统运行的稳定性，保障正常供电。

参考文献

[1]石国龙,章子佑,杜祥.电力系统电气二次回路的常见故障及防范[J].科技创新与应用,2019(01):119-120.

[2]周楷哲.浅谈电力系统电气二次回路的常见故障及防范措施[J].低碳世界,2018(10):115-116.

[3]程平.浅谈电力系统电气二次回路常见故障及防范措施[J].通讯世界,2017(15):111-113.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/10a61f7fedaa764ae258415d.html