# 地形特征点论文-周扬

导读:本文包含了地形特征点论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:DEM,地形特征点,高程赋值

### 地形特征点论文文献综述

周扬[1]（2018）在《一种适用于山区DEM生产的地形特征点自动提取技术研究与应用》一文中研究指出本文对山区DEM生产过程中地形特征点的自动化提取技术进行了研究,提出了以叁角网坡度阈值为条件提取地形特征点位置以及曲面拟合以及矢量栅格空间迭加分析优化地形特征点高程值的方法,并设计实现了相应的软件进行了测试验证和实际应用。通过综合对比分析,此技术对山区DEM生产的生产效率和成果质量方面均有显着的提升。(本文来源于《科技风》期刊2018年18期）

郭龙[2]（2017）在《特征点直接反演起伏地形上薄板磁异常及其应用》一文中研究指出实际的地面磁法勘探往往是在起伏观测面上测量异常值,尤其是在我国西部山区。当地形起伏较大或地下磁性体贴近地表分布时,磁异常曲线形态往往会变得复杂甚至产生畸变,此时地形对磁异常的反演和解释有很大的影响。因此,为了突出有用的异常信息,更准确地解释异常特征,一般有两种处理方法,一是寻求直接在起伏地形上进行解释的方法,二是经过地形改正(曲化平)后再作解释。在此背景下,本文研究特征点法直接反演起伏地形条件下薄板的磁异常,以期对相关的生产实践工作有一定的指导作用。起伏地形条件下无限延深薄板的直接解释方法(即特征点法)是由成都理工大学郭绍雍(1980)提出的,最早用于起伏地形(单斜坡、山脊、山谷和任意山谷或山脊地形)上薄板异常曲线的反演。该方法利用起伏地形条件下薄板主剖面曲线上和的比值以及极值点间的距离,求出γ角、板上顶中心的埋深h和原点位置(上顶中心在地面的投影点),从而达到反演的目的。本文在前人研究的基础上,将该方法扩展到薄板?T磁异常中,发现同样可利用起伏地形(单斜坡、山脊、山谷和任意山谷或山脊地形)上?T曲线中?T和?T的比值以及极值点间的距离,求出θ角、板上顶中心的埋深h和原点位置。文中还推导出复斜坡、任意复斜坡地形条件下特征点法直接反演薄板磁异常的公式,再总结已有的水平地形上反演薄板磁异常的特征点法,即可得到任意地形(六类地形)上特征点法直接反演薄板磁异常的公式,为该反演方法增加了新的内容。通过六种地形(水平地形、单斜坡、复斜坡、山脊、山谷和任意起伏地形)条件下的模型验证和反演计算,证明了该方法的正确性和有效性;并对该方法的适用条件进行了探讨,分析后发现特征点法直接反演也对满足一定条件的厚板状体有效,地形的起伏程度也一定程度上影响着反演结果的精度。在实际资料处理时,对四川某磁铁矿区地面磁测?T和数据中的两条分别与有限延深厚板和无限延深薄板相似的异常剖面进行特征点法直接反演,其结果与应用重磁2.5D人机交互反演的结果相近,说明本文所述的方法对磁测资料的初步解释推断具有实用价值。(本文来源于《成都理工大学》期刊2017-06-01）

徐静波,许捍卫,张明希[3]（2015）在《基于LiDAR点云提取地形特征点方法研究》一文中研究指出机载LiDAR平台扫描得到的地形数据点具有高密集度,简化处理大规模地形数据而又不牺牲数据精度的特点而成为研究重点。利用地表流水物理模拟方法提取粗略的矢量地形特征线,再对特征线做缓冲区分析,对缓冲带中包含的LiDAR点云数据构建叁角网,优化提取叁角网的有效结点,以确定区域的地形特征点。由此得出的地形特征点既简化了LiDAR点云数据,又清晰地描述了地形结构。(本文来源于《工程勘察》期刊2015年10期）

刘建军,赵文豪,蒯希,杨眉[4]（2015）在《一种基于TIN的地形特征点生成方法》一文中研究指出介绍了一种在不规则叁角网上进行地形特征点生成的方法,可以自动实现地形特征分析、特征信息提取、地形正负向趋势判断、以及地形细节精细化等,较好地解决了用等高线做数据源构建不规则叁角网时出现的地形细节信息不足以及地形细节信息丢失等问题,可以广泛应用于DEM数据更新精化、水文分析、地学分析等领域。(本文来源于《地理信息世界》期刊2015年01期）

龙四春,聂光裕,张立亚,李黎,胡艳冬[5]（2014）在《基于地形特征点和小比例尺地形图的大比例尺成图技术》一文中研究指出针对等高线绘制需要大量高程点数据以及植被覆盖地区很难直接量测的特征,提出了一种基于小量实测特征地形点线数据与已有小比例尺地形图等高线的大比例尺地形图等高线的成图方法.选取已有小比例尺地形图的湘潭县山区作为试验区,利用小量实测特征点高程数据控制矫正小比例尺等高线,实验分析其大比例尺成图精度,评价生产的大比例尺地形图实际应用价值.试验证明该地形图成图方法能降低劳动强度,提高测量效率,是一种实用而高效的大比例尺地形图等高线成图方法.(本文来源于《湖南科技大学学报(自然科学版)》期刊2014年04期）

吴晓萍,杨武年,佘金星,杨彦通,李国明[6]（2014）在《等高线与地形特征点云在矿山位置快速定位中的应用》一文中研究指出"全国矿产资源利用现状调查"是我国矿产资源领域的一项重要国情调查,矿山位置是影响其结果可靠性的关键因素。针对部分矿山地理位置不准,突破传统实地核查模式,结合矿山等高线及地形特征点云数据,运用改进SURF算子分块匹配方法,进行矿山图像与基准图像自动配准研究,实现矿山位置快速定位。实验结果证明,改进后的SURF算子对于存在旋转、偏移问题的矿山图像与基准图像的匹配速度快,且具有很好的鲁棒性,对中小比例尺的矿山图像达到了较高的匹配效果,为矿山快速精准定位提供了一种新的方法。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2014年28期）

何艳秋,刘波,李永树,李政[7]（2013）在《基于无人机POS数据的地形特征点提取研究》一文中研究指出为了快速获取地形特征,考虑到无人机影像具有高分辨率、包含地物信息丰富及获取方便快捷等特点,本文提出了基于无人机POS数据快速提取地形特征点的方法。利用检校场纠正后的无人机POS数据,根据共线方程理论及像对前方交会法快速求解出感兴趣的地形特征点坐标,并利用求得的地形特征点绘制出地形草图。通过试验与分析,该法可快速提取所需地面特征点,所绘制的地形草图能够及时地提供具有一定精度的用于有关工程项目及国防建设等急需的测绘数字产品,同时也能够快捷地满足抢险救灾等应急工作的需求。(本文来源于《测绘》期刊2013年06期）

陈静,刘缤艳,姜志贤[8]（2013）在《利用等高线及地形特征点云制作任意方向线路纵断面图》一文中研究指出介绍了在应用南方CASS与航天远景MapMatrix(多源空间综合处理平台)环境下,利用等高线及地形特征点云绘制任意方向线路纵断面图方法,阐述可以满足测区任意方向线路纵断面数据提取要求的高程数据来源及质量控制环节。(本文来源于《测绘技术装备》期刊2013年03期）

沈燕[9]（2013）在《ArcGIS在DEM地形特征点方面的应用》一文中研究指出利用ARCGIS软件的新功能对基础测绘1∶10 000成图的DEM来进行特征线的提取,对于测绘、水文、气象、地貌、地质、土壤、工程建设、通讯、气象、军事等国民经济和国防建设以及人文和自然科学领域有着广泛且实用的意义。(本文来源于《新疆有色金属》期刊2013年03期）

董理,肖志婷[10]（2010）在《浅谈等直线DEM地形特征点分类及DEM精度评价方法》一文中研究指出等值线是地形地貌DEM的最一般形式。地形特征点是生成高层次地形特征线面的基础,与局部地形起伏密切相关。在等值线DEM中,特征点分类不但与当前等值线的几何形态变化有关,也与局部区域内相邻等值线有密切而复杂的关系。本文简单介绍等值线DEM特征点类型的识别基本方法,DEM误差来源以及高程内插误差评价方法。(本文来源于《才智》期刊2010年36期）

### 地形特征点论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

实际的地面磁法勘探往往是在起伏观测面上测量异常值,尤其是在我国西部山区。当地形起伏较大或地下磁性体贴近地表分布时,磁异常曲线形态往往会变得复杂甚至产生畸变,此时地形对磁异常的反演和解释有很大的影响。因此,为了突出有用的异常信息,更准确地解释异常特征,一般有两种处理方法,一是寻求直接在起伏地形上进行解释的方法,二是经过地形改正(曲化平)后再作解释。在此背景下,本文研究特征点法直接反演起伏地形条件下薄板的磁异常,以期对相关的生产实践工作有一定的指导作用。起伏地形条件下无限延深薄板的直接解释方法(即特征点法)是由成都理工大学郭绍雍(1980)提出的,最早用于起伏地形(单斜坡、山脊、山谷和任意山谷或山脊地形)上薄板异常曲线的反演。该方法利用起伏地形条件下薄板主剖面曲线上和的比值以及极值点间的距离,求出γ角、板上顶中心的埋深h和原点位置(上顶中心在地面的投影点),从而达到反演的目的。本文在前人研究的基础上,将该方法扩展到薄板?T磁异常中,发现同样可利用起伏地形(单斜坡、山脊、山谷和任意山谷或山脊地形)上?T曲线中?T和?T的比值以及极值点间的距离,求出θ角、板上顶中心的埋深h和原点位置。文中还推导出复斜坡、任意复斜坡地形条件下特征点法直接反演薄板磁异常的公式,再总结已有的水平地形上反演薄板磁异常的特征点法,即可得到任意地形(六类地形)上特征点法直接反演薄板磁异常的公式,为该反演方法增加了新的内容。通过六种地形(水平地形、单斜坡、复斜坡、山脊、山谷和任意起伏地形)条件下的模型验证和反演计算,证明了该方法的正确性和有效性;并对该方法的适用条件进行了探讨,分析后发现特征点法直接反演也对满足一定条件的厚板状体有效,地形的起伏程度也一定程度上影响着反演结果的精度。在实际资料处理时,对四川某磁铁矿区地面磁测?T和数据中的两条分别与有限延深厚板和无限延深薄板相似的异常剖面进行特征点法直接反演,其结果与应用重磁2.5D人机交互反演的结果相近,说明本文所述的方法对磁测资料的初步解释推断具有实用价值。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 地形特征点论文参考文献

[1].周扬.一种适用于山区DEM生产的地形特征点自动提取技术研究与应用[J].科技风.2018

[2].郭龙.特征点直接反演起伏地形上薄板磁异常及其应用[D].成都理工大学.2017

[3].徐静波,许捍卫,张明希.基于LiDAR点云提取地形特征点方法研究[J].工程勘察.2015

[4].刘建军,赵文豪,蒯希,杨眉.一种基于TIN的地形特征点生成方法[J].地理信息世界.2015

[5].龙四春,聂光裕,张立亚,李黎,胡艳冬.基于地形特征点和小比例尺地形图的大比例尺成图技术[J].湖南科技大学学报(自然科学版).2014

[6].吴晓萍,杨武年,佘金星,杨彦通,李国明.等高线与地形特征点云在矿山位置快速定位中的应用[J].科学技术与工程.2014

[7].何艳秋,刘波,李永树,李政.基于无人机POS数据的地形特征点提取研究[J].测绘.2013

[8].陈静,刘缤艳,姜志贤.利用等高线及地形特征点云制作任意方向线路纵断面图[J].测绘技术装备.2013

[9].沈燕.ArcGIS在DEM地形特征点方面的应用[J].新疆有色金属.2013

[10].董理,肖志婷.浅谈等直线DEM地形特征点分类及DEM精度评价方法[J].才智.2010

本文来源: https://www.lw00.cn/article/10a8afe39b386ffe43b7376c.html