# 市政工程给水排水施工管理探讨

广西华杰建筑工程有限公司广西南宁530022

摘要：给水排水项目现已经成为重要的市政基础工程之一，为了保证城市居民的正常生活，一定要保证给水排水项目的施工建设质量。由此一定要加强给水排水项目的施工管理工作，有效开展市政给排水项目的准备阶段的管理工作，保证施工技术的正确性，做好施工质量管理及市政给水排水项目的竣工验收等等，从而延长给水排水项目的使用年限，保证其使用质量。

关键词：市政工程；给水排水；施工

1加强给水排水工程施工管理的重要性和必要性

由于市政工程的公益性这一特性，这就要求我们在市政工程中保证人们的生活生产的方便，给水排水工程的正常施工运行，不仅与城市的正常运转息息相关，保障人们正常生活生产，还起着维护社会稳定和促进经济发展的重要功效。换个角度来讲，加强给水排水工程的施工管理，能够给其他市政工程积累和提供相关经验，保证安全生产，从某种意义上说，也是对管理学的一个实践过程。因此，加强给水排水工程的施工管理是十分有必要的。

2准备阶段的管理工作

2.1详细分析、研究施工图纸

施工图纸是施工方开展施工作业的主要依据，所以在施工之前，一定要对施工图纸进行严格的分析，市政给水排水项目也不例外。一般来说，施工企业需要组织相关负责人以及技术人员共同分析、探讨施工图纸，这是因为市政给水排水项目通常会多方面同时施工，并且施工的要求以及准确度相对较高，若是不对施工现场以及施工环节、地质情况进行严格分析，可能会导致施工进度受到影响，造成工程变更的几率大大增加。在分析施工图纸的过程中，需要着重研究给水排水管道的具体长度、直径以及走向、材料，管道的坡度以及井位数等等，以确保工程能够顺利开展。

2.2保证给水排水管道的质量

市政给水排水项目的使用以及施工质量直接由给水排水管道的质量决定，若是管材的质量不达标，则会在施工环节或管道投入使用之后，由于管材的抗压能力以及抗渗能力不达标，造成管道出现变形或者是漏水等问题。因此除了要采购质量达标的给水排水管道之外，还需要在管道投入使用之前对其进行再次的检查。

3施工技术控制

3.1施工放线

在开展施工放线之前，需要排除地面上的所有可见障碍，之后即可进行测量放线。一般来说，施工放线的质量会直接的关系到市政给排水项目的实际使用质量，所以一定要按照规定要求开展施工放线的准备工作，比如说通过CAD软件程序来标绘出中线图，以及表示出各个井位的具体XY坐标，通过全站仪设备在施工现场内准确放出各个井位。另外在进行打桩撒灰放线作业时，因为边坡系数加宽之后会导致开挖施工受到一定的限制，导致开挖面变窄，所以应当对沟槽进行支撑加固处理，从而提升施工的安全程度，防止由于施工塌方而导致施工人员的生命安全受到威胁。

3.2沟槽的开挖以及支护作业

此施工项目涉及到大量的土方工作，就此施工方可根据施工现场的实际情况，同时安排使用挖掘机以及推土机，对于高压电线正下方或者是其他角落，由于不利于挖掘机的使用，则需要通过人工进行开挖。

3.3做好施工测量工作

施工测量本身具有较强的技术性，涉及到市政给排水项目的方方面面，所以施工方一定要委派专人来进行施工测量工作，从而提升测量的准确性以及及时性。为了提升测量数据的准确性，施工方可以在自检自测规定中允许偏差的基础上，将偏差要求缩小至50%，从而提升自测的精准度，另外还需要制定复核程序，对测量结果进行及时的复核。

3.4做好管道的安装施工

在进行管道的安装施工时：①需要对基础表面的各种杂物以及积水、淤泥等进行全面清理，同时对高程样板的标高与其中心位置进行复核处理；②需要做好沟槽开挖施工。在给排水管道的沟槽开挖方面，需要同时使用挖掘机设备和人工方式共同进行施工作业，同时通过自卸车将所开挖出的土运送至指定位置。一般来说沟槽开挖需要由上至下的进行，为了防止管沟底部土面层受到扰动或者是出现超挖情况，在使用挖掘机设备挖掘到一定深度之后，需要通过人工将沟槽挖至规定深度。若已经出现超挖情况，则需要把石屑或者是砂石等材料再次回填到超挖区域。在对管沟地基进行夯实处理时，如果管沟地基出现淤泥，则施工人员需要及时的挖除淤泥，同时在此处填充其他的土方材料，以确保地基的承受能力达到规定要求。在结束沟槽开挖作业之后，为了防止沟槽受到地下水或者是雨水的浸蚀，施工方应当先对中线进行复核，然后对垫层进行处理，并以实际土质的情况为基础，科学确定管沟应有的开挖坡度以及宽度。在安装管道之前，一定要做好垫层、平层的施工作业，并在对垫层、平层的施工质量进行验收之后，才可以开展管道的安装施工；在下管的过程中，需通过吊车以及人工相互配合的方式，以保证下管的精准度。其中吊车以及沟槽边缘之间的距离至少为2m，从而防止沟槽边坡的稳定性遭到破坏；在下管过程中，需要对平基混凝土结构的高程进行科学的管控，要求其与设计高程之间的偏差小于10mm③在平基混凝土结构的强度已经超过5MPa时，即可以开展铺管作业。在铺管的过程中，应当确保管节能够被平稳吊下，之后需通过人工的方式来放置各个管道，在放置过程中，需要对各个标高以及轴线进行调整，从而确保使管节之间能够平顺相接，另外要求安管的对口间隙被控制在10mm左右。

4给水排水工程施工管理的改进措施

4.1加强施工人员综合素养的培养

在加强施工人员综合素养这一问题上，施工单位一方面要加强对员工进行给水排水施工相关技术的培训力度，不定期对员工的技术进行考核，使得施工人员真正能够按照规定来进行施工操作;另一方面，要加强施工人员的安全质量生产意识，将安全生产转化为施工人员心里的一种责任，帮助他们认清楚工程质量的重要性。

4.2科学合理的做好施工前期规划

“凡事预则立不预则废”。因此，做好科学合理的规划工作是必不可少的。首先，施工单位要做根据“经验丰富、专业性强”的原则找好勘查测量单位，并做好勘查测量工作，为计划的设计提供数据支撑;其次，设计的过程中，要立足理论，结合实际就事论事，将施工地点的具体情况考虑在内，做好科学详细的规划;此外，相关部门要提前做好禁行、断路等工作，并对交通路线作出相应的调整，在不影响交通的前提下，保证施工工程的如期进行。

4.3健全和完善给水排水工程的管理体系

在施工过程中，要健全和完善施工工程的管理体系。一方面，要结合以往给水排水工程中的突发事故的经验，对可能发生的突发性事故能够提前做好有效的应对措施，将事故可能带来的损失降低到最小;另一方面，要根据现场的施工进度，科学合理的安排好施工任务，做好施工材料分配工作，科学安排施工人员的分工问题，将施工效率达到最大。

结束语

给水排水工程作为市政工程中一个至关重要的部分，确保其质量安全达标具有十分重要的意义。要做好市政工程给水排水工程的管理工作，需要做到加强施工人员综合素养的培养，科学合理的做好施工前期规划，健全和完善给水排水工程的管理体系，将施工过程中的监督落到实处，严把工程竣工的验收关这几个方面的工作。

参考文献

[1]李明.有关市政工程给水排水施工管理研究探讨[J].四川水泥,2015,03:259.

[2]刘静娟.市政工程给水排水施工管理管窥[J].山西建筑,2015,16:233-234.

[3]程奎毓.市政排水管道工程施工与质量管理策略分析[J/OL].中国新技术新产品,2015(18).

本文来源: https://www.lw00.cn/article/10c17126b0c39af606132b0d.html