# 王诚雨：硫酸氢铵对回转式空预器积灰特性的影响论文

## 本文主要研究内容

作者王诚雨（2019）在《硫酸氢铵对回转式空预器积灰特性的影响》一文中研究指出：我国对NO。的排放要求越来越严格,催生了巨大了 SCR脱硝市场,脱硝过程泄漏的NH3和烟气中的SO3及H2O反应生成硫酸氢铵,硫酸氢铵在回转式空预器中可能会附着在换热元件上并吸附飞灰,造成空预器的堵塞和腐蚀,严重危害生产安全。针对以上问题,本文主要着眼于硫酸氢铵对回转式空气预热器内积灰特性的影响,采用理论与实验结合的方法探究硫酸氢铵的掺杂对飞灰形貌的影响以及回转式空预器内的积灰特性,利用热台显微镜观测含硫酸氢铵的人工合成灰升温过程的形态变化,通过同步热分析仪研究硫酸氢铵对灰部分组分熔化温度的影响,并采用FLUENT软件模拟空预器内的积灰情况,选择临界积灰速度作为积灰判定准则,计算得出不同位置的积灰强度、积灰厚度等积灰特性,并分析了入口烟温、入口烟速和颗粒中位粒径对积灰特性的影响。结果表明:Al2O3对灰初始形貌变化温度有降低作用,CaO和Fe2O3对该温度有提高作用;当只添加SiO2或在SiO2中掺杂Fe2O3时,样品初始形貌变化温度随着硫酸氢铵添加量的增加而升高;当只添加SiO2或在SiO2中掺杂CaO时,样品初始形貌变化温度随着硫酸氢铵添加量的增加而降低。硫酸氢铵对SiO2的部分熔化温度没有影响,对Al2O3、CaO和Fe2O3的部分熔化温度均有影响,均随着硫酸氢铵添加量的增加而降低。硫酸氢铵对CaO部分熔化温度的影响较大,对Fe2O3部分熔化温度的影响较小。对于本研究选择的蓄热板型式,右侧带波纹板比左侧无波纹板的积灰情况更加严重,且越接近出口低温区域积灰情况越严重；入口处左右板接触产生的锐角区域以及左右板接触处容易积灰,改良蓄热板的结构可减轻积灰情况。对于左板,ABS粘性积灰区的积灰厚度和强度都约是普通积灰区的2倍,对于右板,ABS粘性积灰区积灰强度约为普通积灰区的5倍,积灰厚度约为14倍,说明硫酸氢铵对积灰特性有很大影响。沿烟气流动方向,入口烟温越高,烟温降低的越快,入口烟温对颗粒分布、积灰厚度和积灰强度均没有影响;入口烟速越低,烟温降低的越快,随着入口烟速的降低,积灰强度和厚度都逐渐升高;随着颗粒中位粒径的减小,颗粒粒径的分布范围逐渐变窄,积灰厚度和强度都逐渐降低。

## Abstract

wo guo dui NO。de pai fang yao qiu yue lai yue yan ge ,cui sheng le ju da le SCRtuo xiao shi chang ,tuo xiao guo cheng xie lou de NH3he yan qi zhong de SO3ji H2Ofan ying sheng cheng liu suan qing an ,liu suan qing an zai hui zhuai shi kong yu qi zhong ke neng hui fu zhao zai huan re yuan jian shang bing xi fu fei hui ,zao cheng kong yu qi de du sai he fu shi ,yan chong wei hai sheng chan an quan 。zhen dui yi shang wen ti ,ben wen zhu yao zhao yan yu liu suan qing an dui hui zhuai shi kong qi yu re qi nei ji hui te xing de ying xiang ,cai yong li lun yu shi yan jie ge de fang fa tan jiu liu suan qing an de can za dui fei hui xing mao de ying xiang yi ji hui zhuai shi kong yu qi nei de ji hui te xing ,li yong re tai xian wei jing guan ce han liu suan qing an de ren gong ge cheng hui sheng wen guo cheng de xing tai bian hua ,tong guo tong bu re fen xi yi yan jiu liu suan qing an dui hui bu fen zu fen rong hua wen du de ying xiang ,bing cai yong FLUENTruan jian mo ni kong yu qi nei de ji hui qing kuang ,shua ze lin jie ji hui su du zuo wei ji hui pan ding zhun ze ,ji suan de chu bu tong wei zhi de ji hui jiang du 、ji hui hou du deng ji hui te xing ,bing fen xi le ru kou yan wen 、ru kou yan su he ke li zhong wei li jing dui ji hui te xing de ying xiang 。jie guo biao ming :Al2O3dui hui chu shi xing mao bian hua wen du you jiang di zuo yong ,CaOhe Fe2O3dui gai wen du you di gao zuo yong ;dang zhi tian jia SiO2huo zai SiO2zhong can za Fe2O3shi ,yang pin chu shi xing mao bian hua wen du sui zhao liu suan qing an tian jia liang de zeng jia er sheng gao ;dang zhi tian jia SiO2huo zai SiO2zhong can za CaOshi ,yang pin chu shi xing mao bian hua wen du sui zhao liu suan qing an tian jia liang de zeng jia er jiang di 。liu suan qing an dui SiO2de bu fen rong hua wen du mei you ying xiang ,dui Al2O3、CaOhe Fe2O3de bu fen rong hua wen du jun you ying xiang ,jun sui zhao liu suan qing an tian jia liang de zeng jia er jiang di 。liu suan qing an dui CaObu fen rong hua wen du de ying xiang jiao da ,dui Fe2O3bu fen rong hua wen du de ying xiang jiao xiao 。dui yu ben yan jiu shua ze de xu re ban xing shi ,you ce dai bo wen ban bi zuo ce mo bo wen ban de ji hui qing kuang geng jia yan chong ,ju yue jie jin chu kou di wen ou yu ji hui qing kuang yue yan chong ；ru kou chu zuo you ban jie chu chan sheng de rui jiao ou yu yi ji zuo you ban jie chu chu rong yi ji hui ,gai liang xu re ban de jie gou ke jian qing ji hui qing kuang 。dui yu zuo ban ,ABSnian xing ji hui ou de ji hui hou du he jiang du dou yao shi pu tong ji hui ou de 2bei ,dui yu you ban ,ABSnian xing ji hui ou ji hui jiang du yao wei pu tong ji hui ou de 5bei ,ji hui hou du yao wei 14bei ,shui ming liu suan qing an dui ji hui te xing you hen da ying xiang 。yan yan qi liu dong fang xiang ,ru kou yan wen yue gao ,yan wen jiang di de yue kuai ,ru kou yan wen dui ke li fen bu 、ji hui hou du he ji hui jiang du jun mei you ying xiang ;ru kou yan su yue di ,yan wen jiang di de yue kuai ,sui zhao ru kou yan su de jiang di ,ji hui jiang du he hou du dou zhu jian sheng gao ;sui zhao ke li zhong wei li jing de jian xiao ,ke li li jing de fen bu fan wei zhu jian bian zhai ,ji hui hou du he jiang du dou zhu jian jiang di 。

## 论文参考文献

- [1].空预器中硫酸铵盐的形成特性及其对颗粒物排放的影响[D]. 骆律源.东南大学2018

- [2].SCR脱硝过程中ABS挥发动力学及控制方法研究[D]. 张立男.华北电力大学2017

- [3].SCR装置对锅炉烟风参数影响研究[D]. 顾晓婷.上海交通大学2014

- [4].恒运电厂脱硝产生的问题以及处理措施分析[D]. 杨洲.华南理工大学2012

- [5].运城电厂脱硝改造研究[D]. 于洋.华北电力大学2016

## 论文详细介绍

论文作者分别是来自华北电力大学(北京)的王诚雨，发表于刊物华北电力大学(北京)2019-10-28论文，是一篇关于硫酸氢铵论文,空气预热器论文,积灰论文,华北电力大学(北京)2019-10-28论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自华北电力大学(北京)2019-10-28论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/11258c65702b8d0bc2722a07.html