# 高速接口论文-甄国涌,王琦,焦新泉,储成群

导读:本文包含了高速接口论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:以太网,数据传输,UDP,IP协议,IP核

### 高速接口论文文献综述

甄国涌,王琦,焦新泉,储成群[1]（2019）在《基于千兆以太网高速数据记录器传输接口IP核设计》一文中研究指出为了提高数据记录器的传输速度,提出采用千兆以太网进行数据通信。基于FPGA的以太网数据传输是目前应用较为广泛的一种传输手段,但大多数支持千兆以太网的物理芯片并未集成传输协议栈以及接口转换模块,导致其无法直接进行数据传输,针对这一问题,提出利用程序进行IP核设计的解决方案,将以太网MAC层接口以及通信协议报头封装为可根据实际需求对UDP/IP协议栈进行调整的可配置IP核。首先分模块进行流程介绍,之后对其进行封装设计,最后进行结果验证,经验证此IP核速度可达到950Mbit/s,性能较佳。(本文来源于《仪表技术与传感器》期刊2019年10期）

陈芳兰,姜宗田,高阳[2]（2019）在《TMS320C6678高速串行接口SRIO的设计与实现》一文中研究指出数字信号处理器芯片的研制成功能够使信号处理系统中卷积运算更快,同时也达到一定程度上对系统实时性和高效性的要求。但是,同时需要实现大量信号处理数据在不同的硬件设备之间的快速、灵活地传送。本文通过对SRIO接口分析,完成接口设计和通信功能。(本文来源于《通讯世界》期刊2019年09期）

张晓晋[3]（2019）在《高速动车组列车网络控制系统与车门子系统接口功能分析》一文中研究指出分析了新形势下高速动车组列车网络控制系统与塞拉门系统的通信接口。一方面介绍了高速动车组列车网络通信发展现状和特点,另一方面系统介绍了高速动车组车门分类和配置。基于列车控制监视系统与子系统通用通信接口模式,介绍了两种车门集控方式,分析了列车控制监视系统和塞拉门系统的接口功能。最后,分析了未来车门技术发展特点。(本文来源于《铁道机车车辆》期刊2019年04期）

袁柳,李皓,李勐,涂吉[4]（2019）在《基于PCIe高速通信接口的图像处理系统设计》一文中研究指出面向图像处理数据的高速传输和快速处理需求,设计实现了基于PCIe高速通信接口的图像处理系统。在Net FPGA SUME平台的基础上,借助Riffa PCIe架构实现中央处理器(central processing unit,CPU)和现场可编程门陈列(field-programmable gate array,FPGA)高速数据传输,充分发挥PCIe总线接口高效性、灵活性、可扩展、低延迟传输性能。设计统一图像处理和管理硬件接口,支持高效实现卷积神经网络(convolutional neural network,CNN)手写字符识别的FPGA加速处理。测试表明:PCIe传输速度可以达到2. 86 GB/s; CNN手写字符识别单张图片运行时间为1. 58 ms。研究结果可有效提升图像处理系统的数据传输和处理能力。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2019年22期）

秦贞宇,卢俊强,鞠晓东,陈光建,门百永[5]（2019）在《USB3.0的高速声波测井仪通信接口设计》一文中研究指出基于USB3.0开发了一种用于声波测井数据通信的调试接口和相应的上位机软件。以USB控制芯片CYUSB3014和逻辑控制器EP4CE22F17C8为核心设计了一种可靠的声波测井仪接口电路,设计了基于CAN总线和RS485总线接口的测井仪器互联总线。基于USB3.0主控芯片编写了USB接口协议的固件程序,设计了基于FIFO的USB接口数据传输、外扩总线管理等FPGA测控程序,开发了与接口电路相对应的上位机软件,可以实现对仪器控制命令下发、测井数据上传、文件存储、波形显示等功能。测试表明该方案可以有效稳定传输,满足声波测井仪数据接口的设计要求。(本文来源于《单片机与嵌入式系统应用》期刊2019年08期）

吴辰晨,杨俊峰,宋克柱,刘若琳[6]（2019）在《基于数据汇聚功能的高速通用接口卡设计》一文中研究指出针对多项大规模数据获取系统的研发需求,本文设计了一套基于高速接口卡PIFC实现的高性能数据汇聚方案,不仅能够完成数据汇聚和实时预处理功能,而且在硬件结构、FPGA逻辑和驱动程序设计等方面都采用了通用化设计,能够低成本应对系统的架构升级和接口扩展,并且用测试结果验证了方案的可行性,目前达到的数据率已经可以满足项目要求。(本文来源于《核电子学与探测技术》期刊2019年04期）

李奥,徐兰天[7]（2019）在《基于CPRI协议的5G高速光纤接口研究》一文中研究指出"高速率"是5G通信的主要特性之一,为满足即将到来的5G高速数据传输需求,需要提供一种高速稳定的数据传输接口。本文就光纤传输结合支持多级传输速率的CPRI协议,设计出一种高速光纤接口控制板,控制板采用高性能的Virtex-6系列FPGA作为主要控制芯片,经过仿真验证,该控制板支持近10Gbit/s速率数据的稳定传输,具备高速的通信传输能力,完全支持5G通信的高速率传输。高速光纤接口控制板可用于多种5G设备的研究与开发,在5G开发行业与其它高速率数据传输场景具有很好的应用价值。(本文来源于《电子产品世界》期刊2019年07期）

马祯,王彤,陈中雷[8]（2019）在《高速铁路灾害监测铁路局中心系统接口方案研究》一文中研究指出为了加强高速铁路灾害监测铁路局中心系统与各相关系统的信息共享,概述灾害监测铁路局中心系统的现状及作用,分析其在建设和运行过程中存在的问题,在保证灾害监测铁路局中心系统通信接口功能的情况下,对接口整体架构进行设计,对灾害监测类数据、灾害报警类数据、命令类及配置信息类数据3类接口数据进行分析,从传输和保护方面对接口关键技术进行研究,灾害监测铁路局中心系统接口方案的研究对促进高速铁路灾害监测专业通信接口的统一与规范有重要作用,为相关通信接口方案的设计与优化提供参考。(本文来源于《铁道运输与经济》期刊2019年06期）

[9]（2019）在《Littelfuse瞬态抑制二极管阵列为高速接口提供低电容ESD保护》一文中研究指出中国,北京,2019年5月8日讯--Littelfuse,Inc.宣布推出两个系列的双向瞬态抑制二极管阵列(SPA~?二极管),用于在PCB布局尤其具有挑战性的应用中保护超高速消费电子产品接口免受破坏性静电放电(ESD)的损坏。SP3208系列中的第一款瞬态抑制二极管阵列SP3208-01UTG经过机械优化,可提供稳定的超低电容(标称值为0.08 pF)。SP3213系列器件SP3213-01UTG则可提供具有较高成本效益的ESD保护解决方案。(本文来源于《电子测试》期刊2019年11期）

吴红兵[10]（2019）在《一种应用于高速接口的自适应补偿再驱动电路的设计研究》一文中研究指出随着移动互联网的普及,大数据和云计算等新兴技术的兴起,通信系统对数据传输速率的要求越来越高。由于传输信道的高频损耗、串扰和反射等非理想因素的存在,高速通信系统中信号的完整性将会恶化。为了提高通信质量,高速系统一般都会采用均衡技术,该技术通过对传输信道进行高频补偿进而达到降低码间干扰的目的。由于实际应用中传输信道的长度和材质等变化,信道的高频衰减具有不确定性。为了防止出现欠补偿或过补偿,设计中需要采用自适应均衡技术,该技术是近年来国内外研究的热点,其面临的主要问题是如何在电路复杂度、均衡性能、传输速率和功耗等诸多方面进行折中。本文对高速接口自适应均衡技术进行了研究,基于USB3.1背板传输系统应用环境,设计了传输速率为5 Gb/s的自适应补偿再驱动系统,并进行了流片验证。本文首先介绍了一款适用于均衡系统的高速低失调全差分限幅放大器的设计。设计中采用了有源电感峰化技术来提高系统的带宽,同时,为了优化因器件间失配导致的失调电压,提出了一种改进的失调电压消除结构,通过在电压-电流反馈网路中使用18 pF的电容来构建低通滤波器,该技术可以实现22.8 KHz的高通截止频率。蒙特卡罗仿真结果表明,该放大器输出端直流失调电压均值为78.48 uV,标准差为3.73mV,工作在1.8 V电源电压下,限幅放大器的带宽为6.96 GHz,增益为24.2 dB,功耗为23.6 mW。其次,在对现有均衡技术进行广泛研究和深入分析的基础上,提出了一种新颖的自适应均衡结构,并基于0.13 um CMOS工艺设计了5 Gb/s自适应补偿再驱动系统。该系统在接收端采用了连续时间线性自适应均衡,在发送端采用预减重技术,主要由均衡滤波器、限幅放大器、自适应控制回路和发送端驱动电路构成。对于均衡滤波器,设计中基于源极负反馈结构,利用数字控制信号调整负反馈网络中的电阻电容,实现了在2.5 GHz频率处0-18 dB的高频均衡范围。自适应回路由低频增益环路和高频增益环路构成,包括可变增益放大器(VGA)、低通滤波器、全通滤波器、能量检测电路、误差放大器、高速比较器和数字状态机。在内部时钟和状态机的控制下系统首先对低频增益环路进行训练,利用均衡滤波器和VGA输出信号低频能量的比较结果来调节VGA的增益;之后进行高频增益环路训练,以VGA输出信号为参考,通过比较VGA输出信号和均衡滤波器输出信号的能量来获取与传输信道损耗相对应的均衡值,实现自适应均衡。发送端采用预减重技术,利用固定的均衡值来补偿传输信道的衰减,提高系统的通信质量。最后,本文完成了自适应补偿再驱动电路的测试工作。对接收端自适应均衡,利用-3 dB带宽为844 MHz的PCB背板传输信道进行了测试,测试中将传输速率为5Gb/s、误码率为10~(-12),幅度为1 V_(p-p)的随机信号2~(23)-1经FR4背板信道加入到芯片的输入端,芯片输出端通过100 nF电容连接到50 ohm负载电阻上。测试结果表明,芯片输入端信号的眼图接近闭合,眼高和眼宽小,抖动大,该信号难以被下级接收端正确判别;而经过均衡系统处理后,发送端信号的眼高大于800 mV,抖动为46 ps(0.23UI),眼宽为154 ps(0.77 UI)。通过对比可知,所设计自适应系统工作正常,信号恢复性能良好。对于发送端均衡,测试了预减重分别为0 dB、-3.5 dB和-6.0 dB叁种条件下输出的瞬态结果,符合设计预期。该自适应均衡系统核心电路的面积为0.3567mm~2,在1.8 V电源电压下,功耗为81.7 mW。本文设计的再驱动系统满足设计指标,相较于已有文献中阐述的均衡系统,具有优异的性能。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2019-06-01）

### 高速接口论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

数字信号处理器芯片的研制成功能够使信号处理系统中卷积运算更快,同时也达到一定程度上对系统实时性和高效性的要求。但是,同时需要实现大量信号处理数据在不同的硬件设备之间的快速、灵活地传送。本文通过对SRIO接口分析,完成接口设计和通信功能。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 高速接口论文参考文献

[1].甄国涌,王琦,焦新泉,储成群.基于千兆以太网高速数据记录器传输接口IP核设计[J].仪表技术与传感器.2019

[2].陈芳兰,姜宗田,高阳.TMS320C6678高速串行接口SRIO的设计与实现[J].通讯世界.2019

[3].张晓晋.高速动车组列车网络控制系统与车门子系统接口功能分析[J].铁道机车车辆.2019

[4].袁柳,李皓,李勐,涂吉.基于PCIe高速通信接口的图像处理系统设计[J].科学技术与工程.2019

[5].秦贞宇,卢俊强,鞠晓东,陈光建,门百永.USB3.0的高速声波测井仪通信接口设计[J].单片机与嵌入式系统应用.2019

[6].吴辰晨,杨俊峰,宋克柱,刘若琳.基于数据汇聚功能的高速通用接口卡设计[J].核电子学与探测技术.2019

[7].李奥,徐兰天.基于CPRI协议的5G高速光纤接口研究[J].电子产品世界.2019

[8].马祯,王彤,陈中雷.高速铁路灾害监测铁路局中心系统接口方案研究[J].铁道运输与经济.2019

[9]..Littelfuse瞬态抑制二极管阵列为高速接口提供低电容ESD保护[J].电子测试.2019

[10].吴红兵.一种应用于高速接口的自适应补偿再驱动电路的设计研究[D].西安电子科技大学.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/114577bc821c6ea6265886c1.html