# 架空输电线路铁塔纠偏技术分析陈宏亮

（国网山西送变电工程有限公司电缆分公司）

摘要：随着经济的不断发展，人们的生活水平不断提高，社会对于能源的需求也越来越大，在生产生活中对于电力资源的应用也越来越广泛，电能逐渐成为人们生活中不可或缺的一个组成部分。国家电网工程的建设和完善，使得输电线路的覆盖范围越来越大，在一些山林或河流地区，需要对线路进行架空处理，输电线路杆塔也随着得到普及。本文针对输电线路中铁塔在使用中存在的偏移问题进行了分析，并对铁塔纠偏技术的应用进行了总结。

关键词：架空；输电线路；铁塔；纠偏技术

1引言

在输电工程的整体施工中，有超过一半以上的工作都是隐蔽工程，因此，在具体的施工过程中，除了要考虑工程进度之外，铁塔基础施工的质量也需要引起人们的重视。因为铁塔有着较为庞大的基础施工面积，可以有上百立方米的混凝土量，在这种情况下，就无法搭建施工厂棚，那么很多环境因素都会影响到施工的质量，增大施工的不确定性；如果在施工中出现了质量问题，不仅会造成严重的安全隐患，还很难进行修复。本文简要分析了架空输电线路铁塔纠偏技术。

2对基础误差进行加固纠偏的指导思想和实施原则

2.1基本指导思想

在对基础进行加固纠偏的全过程中，务必确保4个塔脚的底部处在同一平面；在进行纠偏的过程中，保证输送电尽量不受到任何的影响，铁塔也不用更换或者是改建；原来的4个塔脚在施工的过程中要尽量不受到任何程度的破坏，但是他们的受力情况要发生部分程度的改变；纠偏的主要技术措施以顶升调平为主。

2.2基本设计原则

第一步，设置刚度和强度都比较大的桩顶平面框架梁，这个框架梁并非独立设置，必须和原来的基础连接在一起；第二步，在设置好的框架梁上设锚杆静压桩孔，并压入大小为250mm*250mm的方桩，以便能使上部的铁塔荷载发生转移，转移到框架梁和静压桩，实现静压桩的加固托换。为了保证能达到顶升调平的目的，要在各个静压桩的顶部加上设置维持压入荷载的装置，以便进行顶升作业；下降的三个脚在纠偏顶升的过程中，对于出现的空隙要使用水泥浆进行灌满；整个作业完成后，上部铁塔和导线荷载全部由平面框架梁和锚杆静压桩群承担。

3纠偏技术应用总结

3.1植筋法

主要适用于大平板基础滑移，铁塔主材变形严重的情况。由于需要对基础立柱进行拼接施工，要求基础底板具备一定的尺寸。这种方法主要应用于转角塔的基础纠偏，成本投入较少，经济效果明显。以某220kV4481线铁塔为例，该线路为同杆双回路转角塔，基础上拔腿采用D2072型板式基础，下压腿采用D1264型板式基础。在定期巡视过程中，发现其2号支撑脚出现基础偏移的情况，使得铁塔底部主材变形严重，塔腿平台斜角钢折弯。经过现场勘测，判定导致其偏移的原因在于基础周围大量堆积泥土，地表荷载增加，使得近地表土层发生侧滑，带动了铁塔基础的侧向偏移。对于这种情况，可以使用植筋法，对偏移基础进行处理，将已偏位的基础立柱重新用高于原砼强度一个级别的砼拼接出来。同时，对于塔腿主材的变形，可以采用基础立柱拼接加宽、重新浇制地脚螺丝处理方法进行修复，之后采用锚杆压桩的方式，对基础进行加固，防止故障的重复发生。

3.2钻孔充水掏土法

适用于直线塔基础下沉的纠偏，要求铁塔主材基本没有变形，铁塔受力较小的线路。该方法应用于直线塔基础下沉纠偏效果良好，具有占用场地小，免停电改造，费用小等优点。以某110kV1393线电铁塔为例，其为单回路直线塔，四条腿基础全部采用RA1826型刚柔式基础。在日常维护中，发现铁塔整体出现倾斜和偏移，1号和2号塔腿基础沉降达到17.7cm，倾斜率得到了3.45%。经过现场勘察，结合周边环境分析，其倾斜原因有几点：（1）土层为淤泥质土，属于软弱地基，其基本荷载能力差；（2）周边某厂区直接将围墙建设在铁塔1号和2号塔腿的基础上，使得局部受力不均匀，进而导致塔身的整体倾斜。运用钻孔充水掏土法对其进行纠偏处理时，需要对工程进行阶段的划分，主要包括：掏土孔的布设、冲水掏土、观测以及纠偏后的基础加固。其中，冲水掏土阶段可以说是最为关键的环节，其重点在于竖向孔的施工，斜孔主要起辅助作用，用于在冲水取土沉降速率较慢时，对斜孔冲水提高沉降速率。为了保证施工安全，保持输电线路的正常运行，需要对冲水掏土期间沉降速率进行适当地控制，尽量保持在5mm/d上下，避免因沉降过快造成的整体基础失稳现象，防止其对基础结构的破坏。在纠偏工作完成后，还需要对基础进行加固，可以采用压力注浆的方法进行加固处理。需要在4个塔腿处设置斜向注浆孔，向基础下倾斜60度，在对竖向注浆孔进行施工时，要保持间距在0.7m，注浆深度达到5m，设计注浆量（水泥）100kg/m，注浆压力0.6～0.8MPa。

3.3钢管杆单边盘紧收缩法

适用于直线钢管杆线路，采用钢管桩基础的情况，应用范围较小，主要针对个别案例。以某110kV1141线电杆塔为例，其上部为套接式钢管杆，受外界因素影响，出现北向倾斜1.06m，分析原因，主要是受南侧池塘和北侧河道影响，基础冲蚀严重，两侧地面荷载差距巨大，使得土体向北侧挤压，引发偏移。在对其进行纠偏过程中，施工重点在于盘紧纠倾施工，要随时对杆塔纠倾程度进行观测，同时根据观测数据对二盘紧钢绳的收紧速率进行调整。在纠偏完成后，同样需要对基础进行加固，可以在钢管桩顶部浇设加固承台，并对钢管桩四周进行压密注浆加固，确保基础的稳定和坚固，防止相似故障的发生。

4结语

通过上文的叙述我们可以得知，架空输电线路铁塔纠偏技术并不是一项简单的工作，因此在施工过程中，就需要综合考虑各个方面的因素；严格依据设计要求来对材料的规格型号等进行合理选择，同时，需要紧密结合施工现场的具体情况来对施工方法进行合理选择，控制施工过程中每一个环节的质量。

参考文献：

[1]裴广富.浅谈软弱土地基上的输电线路杆塔基础施工[J].城市建设理论研究，2011，2（11）：123-125.

[2]雷德坤.浅析输电工程线路施工管理中的问题[J].现代物业，2013，2（7）：87-89.

[3]张聪明.浅析输电线路铁塔基础设计[J].城市建设理论研究，2012，2（2）：86-88.

[4]陈国贸.浅谈输电线路基础施工技术及质量控制[J].城市建设理论研究，2011，2（19）：32-33.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/117dcfa0a18466fecf9c4090.html