# 浅谈主体模板施工技术在建筑模板工程中的应用

通州建总集团有限公司江苏省南通市226000

摘要：在建筑工程施工的过程中，建筑模板是十分重要辅助结构，其可以辅助混凝土成型，与混凝土结构质量水平有直接关系。目前，主体模板技术已经是一种比较常见的建筑模板施工技术，该技术符合现代建筑对工艺技术的需求。在实际应用的过程中，要充分掌握建筑结构形态，根据实际施工条件进行技术应用的规划与管理，确保主体模板施工技术充分发挥效用，本文就此进行了相关的探讨与分析。

关键词：主模板；施工技术；建筑模板

现代建筑在不断完善和增强，为了符合现代建筑对质量、结构的要求，要做好建筑模板施工建造工作，积极采用先进的模板施工技术，做好施工管理和技术把控，确保模板施工的质量与水平。模板施工包括制作、组装、运用、拆除等施工步骤，最终实现使混凝土成型的最终目的。建筑模板包括面板体系和支撑体系两个构造体系。在模板技术应用早期，普遍采用木质模板。随着技术的发展和进步，滑模板等现代技术在不断的发展和完善，其不仅提升了模板的应用质量，还大大降低了模板应用的成本费用。

一、模板技术的简介

建筑模板施工可以分为三个阶段，分别是：模板设计阶段、施工准备阶段和施工阶段。在设计阶段，要从多个角度入手，考虑建筑构造、梁柱、墙面、楼梯等各项因素对混凝土的需求，根据实际需求进行模板的设计。在设计时，要明确标注预留尺寸；施工准备阶段，要做好两方面的准备：一方面是施工材料，另一方面是施工面。在材料方面，可以采用高分子材料，如复合木板、钢模板、铝模板等等。要根据实际施工要求进行材料的选择，不仅要保障材料质量，还要尽量控制成本；在施工的过程中，要选取恰当的工艺技术。墙模板、柱模板、楼梯模板是比较重要的施工内容，其对施工技术的要求较高。实际施工时，要做好质量的审核，避免模板受外力影响出现变形等问题。模板施工完成后还要进行适当的养护工作，确保模板使用状态最佳，提升模板使用效率。此外，在施工前，要确认中心线、标高等数据的准确性，为后续施工奠定基础。

二、建筑模工程的现存问题

在建筑模板施工的过程中，常见的施工问题主要有以下几个方面：首先，多层模板支架体系具有复杂性的特点，传统工艺技术与现代建筑需求不符，采用传统施工工艺不仅会影响建筑质量，还会带来安全隐患。所以，要详细分析现代建筑模板的受力情况，掌握建筑结构特点，并积极采用现代化的施工设备和技术，学习更多先进的技术经验，提升模板体系的稳定性，为现代建筑施工奠定基础；其次，建筑工程具有大规模、施工复杂等特点，在施工时会有不同专业、单位、部门的工作人员参与，由于参与人员复杂，导致施工管理难度较大，进而影响管理质量，最终造成模板施工质量受到影响；最后，在实际施工时，设计和施工人员没有进行有效的技术交底。技术交底的欠缺导致实际操作与图纸设计不符，且施工团队之间缺少协调和配合，不仅影响施工效率，还造成质量的下降。

三、主体模板施工技术在建筑模板工程中的应用

（一）设计阶段

在实际施工的过程中，设计人员要对建筑工程进行整体性的分析，全面掌握建筑施工的各项工艺技术和结构特点，进而确保设计的合理性。通常，主体模板设计要从以下几个方面着手考虑：第一，模板要具有足够的承载能力，刚度和稳定性能都要符合工程要求，进而确保混凝土重力、侧压力等荷载能够稳定施加在模板之上。第二，掌握各个构件的安装位置、规格型号。第三，模板设计要就有简洁性、易拆装、易绑扎等特性。为了保障设计的科学性，设计人员要对施工场地进行实地考察，将图纸内容与实际情况进行详细的核对分析，确保构建数量、规格的准确。主体模板包括桩基础、墙模板、楼梯模板、柱模板等多项内容。施工设计人员要对不同的模板参数进行计算和标注，避免设计误差等问题。

（二）准备阶段

施工准备工作主要包括两个方面：一个是木质模板的准备，另一个是支撑钢管的准备。木质模板可以选择胶合板、杉木等木质模板，要详细检查模板的内表面，不能出现腐朽等问题，确保其光滑性。钢管是模板的主要支撑体系，所以其就要符合支撑要求，满足模板支架、支撑梁等自重要求，根据实际情况进行不同规格钢管的选用。此外，还要做好模板表面的清理工作，并涂抹脱模机。材料准备完成之后，设计和施工人员之间要进行详细的技术交底，从而确保施工的有序进行。

（三）施工阶段

根据模板形式的不同，可以选择不同的施工技术。常见的模板形式有基础、楼面、柱墙等，不同形式的模板有不同的施工技术，要根据实际情况进行合理选择。例如，可以采用组合钢模板施工方案（如图1）。此外，还要做好安装工作，确保支架支撑面积、底座承载力等能力与混凝土重量、施工荷载等外力作用相符。要正确选择模板尺寸，并且合理规划模板位置，采取有效的拼接工艺，避免漏浆问题的出现。现浇钢筋混凝土模板跨度如果在4m以上，则模板起拱高度约为模板跨度的3‰。在工程验收阶段，模板质量可以存在一定偏差，具体如下：轴线位置的偏差数值要保持在5以内；底模上表面标高的偏差数值为±5；截面尺寸和基础的偏差为±10；柱、墙垂直度的偏差值为±5，如果层高在6m以下，则偏差数值控制在8以内，如果层高大于6m，则偏差数值控制在10以内；表面高差的偏差值要控制在2以内；表面平整度要控制在5以内。

图1组合钢模板施工方案

（四）技术提升措施

要提升和改善建筑主体模板的施工技术，要从两个方面入手：首先，加强施工管理。制定完善的管理制度和审批流程，对技术交底、工程验收等工作进行严格的监督。强化技术人员的培训，有效提升技术人员的能力和水平；其次，积极应用现代化技术和设备。如应用BIM技术，通过BIM技术提升模板的设计质量和安装水平。

结语

综上所述，在建筑工程施工建设的过程中，为了保障建筑基础构造的稳定性和安全性，就要做好建筑模板施工。要从施工设计、准备、工艺技术应用三个方面入手，严格把控主体模板的施工技术，进而有效改善建筑工程的总体质量和使用寿命。

参考文献

[1]周维,徐倩,马亚航.主体模板施工技术在建筑模板工程中的应用[J].四川水泥,2017(4).

[2]付贵武.浅谈建筑工程中高大模板施工技术[J].建筑工程技术与设计,2017(7).

[3]赵文龙[1].主体模板施工技术在建筑模板工程中的应用[J].科技与创新,2017.

[4]安兰生.现浇模板施工技术在建筑施工中的应用[J].工程技术研究,2017(11).

本文来源: https://www.lw00.cn/article/11ed151574926c1433a6dacc.html