# 重复接地的作用是降低设备漏电时外壳对地电压

##### 问：一定采纳哦， 一、 选择题（每题4分，共24分） 1、重复接地的作用是降低漏电设备外壳的对地电压，

答：答案：

1、A、重复接地当然是为了预防地线(三相五线制的地线)意外断开后设备带电的危险性。

2、B、安全事故的防范是维修电工首要注意的问题。

3、B、电流互感器二次侧允许短路，不允许开路。开路会产生危险的高电压。

4、C、用电设备当然是工作于额定电压最好了。

5、A、两相触电最危险：1，身体承受380V的线电压。2，两手之间会有电流经过心脏。

保护接地

- 是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。所谓保护接地就是将正常情况下不带电，而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分（即与带电部分相绝缘的金属结构部分）用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。

答：A。重复接地当然是为了预防地线(三相五线制的地线)意外断开后设备带电的危险性。

B。安全事故的防范是维修电工首要注意的问题。

B。电流互感器二次侧允许短路，不允许开路。开路会产生危险的高电压。

C。用电设备当然是工作于额定电压最好了。

- A。两相触电最危险：1，身体承受380V的线电压。2，两手之间会有电流经过心脏。

##### 问：为什么重复接地可以降低设备外壳对地电压？能不能给个示意图解释解释？

答：首先如果这个设备外壳没有接地，一旦设备外壳带电，设备外壳的电又无法导走，那么设备外壳的电对地电压为220v（一般电器），如果有了接地线，假设这根接地线是没有电阻的，那么外壳的电就会被这根接地线完美的导走，从而使外壳对地电压为0.

- 而实际上这根接地线（pe线）是很长的它的接地在这个电器很远的地方，这根线太长就会有较大的电阻，就算能把外壳的电导走一部分，但不能完全导走，这样也会使外壳带电。所以我们把这根接地线在离这个电器设备较近的距离再重新做一次接地降低了导走电的距离，也就降低了外壳的电压。

答：你好！

发生接地故障时，故障电流流过设备外壳最终到故障点，由于外壳金属存在电阻，所以电流就会在外壳上产生电压降，使得设备外壳出现对地电压。如果在设备外壳上多少米接地，并将接地点均匀地分布在设备外壳个部分，由于接地点的电位是零，所以在设备外壳上造成了多个零电位点，强制将该区域的电位固定在零电位，从而降低了设备外壳的对地电压。

- 仅代表个人观点，不喜勿喷，谢谢。

##### 问：重复接地的作用是什么？

- 答：重复接地是为了减小电位差，一般只有距离比较远时才用，不过有些系统必须要一点接，接地的问题在控制系统中很重要，你可要搞清楚了才行，不然会有一些意想不到的事情。

答：接零线上的一点或多点接地叫重复接地。

在有重复接地的低压供电系统中，当发生接地短路时，能降低零线的对地电压；当零线发生断裂时，能使故障程度减轻，照明线路能避免因零线断线而引起的烧毁灯泡等事故。

- 装有电流型漏电总保护器的系统不能重复接地。

答：重复接地的作用是降低零线上的压降损耗，减轻相、零线反接的危险性。在保护零线发生断路后， 当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时，零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压，减小发生触电事故的危险性。

接地设计

1、防雷接地系统接地体一般利用智能大厦桩基，桩基上端钢筋通过承台面钢筋连在一起；防雷接地系统引下线一般利用柱子内钢筋；防雷接闪器用避雷带和避雷针结合的方式，智能大厦30米及以上，每三层利用圈梁钢筋与柱筋连在一起构成均压环；接地电阻要求小于1欧姆。

2、工作接地系统线就是电力系统中的N线。

- 3、保护接地系统，在变配电所内适当位置设总等电位铜排，从等电位铜排引出PE强电干线，每层在适当位置设辅助等电位铜排，从辅助等电位铜排引接地线至设备外壳及金属管道等。

- 答：重复接地有哪些作用？#星知计划#

答：以保护人身安全的一种用电安全措施。在电压低于1000伏的接零电网中，若电工设备因绝缘损坏或意外情况而使金属外壳带电时，形成相线对中性线的单相短路，则线路上的保护装置（自动开关或熔断器）迅速动作，切断电源，从而使设备的金属部分不致于长时间存在危险的电压，这就保证了人身安全。多相制交流电力系统中，把星形连接的绕组的中性点直接接地，使其与大地等电位，即为零电位。由接地的中性点引出的导线称为零线。在同一电源供电的电工设备上，不容许一部分设备采用保护接零，另一部分设备采用保护接地（见接地）。因为当保护接地的设备外壳带电时 ，若其接地电阻r′D较大，故障电流ID不足以使保护装置动作，则因工作电阻rD的存在，使中性线上一直存在电压U0＝IDrD，此时 ，保护接零设备的外壳上长时间存在危险的电压U0，危及人身安全。

- 保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分，用导线与系统进行直接相连的方式。采取保护接零方式，保证人身安全，防止发生触电事故。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/12890a8f981c5d744a886c7f.html