# 山地别墅区景观设计

深圳市新西林园林景观有限公司广东深圳518000

【摘要】本次研究选取山地别墅景观相关资料，在综合分析的基础上进一步确定山地别墅区景观设计跟城市别墅区设计的不同之处，了解其受限的方面，同时还重点分析了目前山地别墅区景观布局、园林水土保持、景观高差设计等多个方面的内容，进一步分析以及探讨了山地别墅园林景观设计工作，在分析问题的基础上总结设计原则，对未来的山地别墅景观设计提供一定的借鉴以及参考。

【关键字】山地;别墅;园林;景观;设计

前言

目前大部分私家别墅花园设计均不是非常重视以及关注使用人员对该项设计的真实需要情况，因为他们只在于华丽的、高贵的品质包装的追求，这样一来就直接导致别墅花园设计的过程中存在明显的方向迷失。所以，在开展私家别墅花园景观设计的过程中，需要有经验的工作人员完成一系列有效的精细化设计，促使其针对性得到进一步强化，同时山地别墅园林景观设计的首要任务就是需要定位设计第—位是相关使用者价值取向。首要的工作就是进一步清晰设计理念。坚持尊贵避世，享受高品质生活，可以在山水之间隐居，具有自己的私密领地。同时还要坚持人文关怀，促使每个人可以回归本元，做好人性化设计工作，促使每个人都可以亲近自然。同时特别注意自然生态构建、山体水土保持、环境保护。

1山地别墅景观设计分析

1.1山地别墅景观设计原则

每个别墅将会有三种独立的室外景观区域类型。一类区域为原生区域，保留现存的自然原生植被,这些原生植被将别墅间的区域统一起来，融入到别墅群的总体景观规划中。二类区域为过渡区域，由种植着非常规整的当地原生植物的若干个花园组成。这些花园分布在三类区域之间。三类区域为正式的花园，种植花卉、热带植物以及特意保留的现有植被。

图1山地别墅景观布置示意图

一类区域在施工建造过程中可能会产生部分植被破坏，后期需用原生物种来修复。在修复过程中可使用现场移植的植被.

上述设计原则是为了使得别墅感觉象是从自然景观中生长出来的一样，使建筑同基地产生强烈的有机的联系，从别墅中延伸出来的墙体也可以很好地融入到现存的植被中。为了达到这种同大地产生联系的感觉，保留和保护自然植被是非常重要的。这需要施工单位做出不一样的努力，特别是在清理场地，开挖土方，修建桩基和墙体施工的时候尽量保护周边的植物不被破坏。

图2山地别墅景观示意图

1.2合理设计高差、布置园区道路、进行边坡美化、并满足水土保持要求

园区道路及主要景观区域基本沿现状地形设计布置，仅局部进行挖高填低,，尽量减少土石方挖填，充分利用剥离表土，实现土石方内部平衡，满足水土保持要求。山体四周因建设形成的边坡需经过地质灾害专项治理，在不影响别墅区景观的前提下分别进行锚杆格构梁支护、浆砌石挡墙支护和挂网喷砼、挂网喷混植生防护，边坡坡顶与坡脚设置截排水沟。合理设计所有出现的挡墙，尽量降低挡墙高度，无法降低的考虑用退台式(挡墙顶部放坡)或分台式挡墙(一级挡墙变多级挡墙),在不影响边坡支护功能的前提下，采用绿化措施进行美化，在各级平台和坡面种植景观效果好的四季桂、九里香、红车木、勒杜鹃和栀子花、草坪等。树木种植穴主要采用人工开挖，山脚平坦区域大树种植穴采用小型挖掘机配合人工开挖，开挖土堆放于穴外侧。生态草坪景观区经过杂草清理，局部挖填平整后，即进行草坪铺种。对于施工期临时堆土，在堆土四周设置临时拦挡、排水、沉砂、覆盖等防护措施。所述这些都需要在设计时提前考虑。

图3山地别墅景观示意图

1.3紧密结合周边的实地景观，完成合理布局设计

山地别墅别墅设计具有非常显著的特征，其不只是局限在场地本身就可以满足的，所以需要重点分析周边景观，同时还要跟业主多交流，这样一来就可以促使业主基本诉求别墅功能，在上述的基础上合理的区划场地。进一步认识到场地的各使用空间。从而取得非常深刻的认识。留意现场可利用的资源，如毛石可砌景墙、道路，巨石可做景石等；在使用园路的基础上充分组合各区，完成一定景观序列的形成，进而创造典型的极具特色的别墅区景观。

1.4园路设置

山地别墅别墅设计精细化设计实际操作的过程中脱离了传统有圃必有路以及有路必曲径通幽的方法，坚持原则的基础上另辟蹊径，尊重现有的别墅花园范围，按照实际情况的需要设置最佳的设计方案，促使别墅里的路可以逐渐转变为赏景路线，同时还要创作路为景的设计方案，在原有的基础上实现进一步创造。在设计别墅庭院园路的过程中，最为重要的一个部分就是铺装材料的选取。道路结合地形设计，流线简洁，尽量降低挡墙高度，减少道路坡度变化和施工土方量；道路长度在满足功能前提下尽量短以控制成本。一般情况下，需要非常重视铺装材料的质地以及铺装材料的形式。庭院设计者的意图以及审美价值会以铺地的形式以及铺地的路线来完成传递。不管是同—空间花园还是园路均需要使用一种式样完成有效的铺装，促使整个园区均极富变化，丰富多彩，立足整体来说，还可以实现统中有变的效果。

1.5促使园林休闲空间得到延伸

山地别墅别墅休闲空间实质上是弥补和改进建筑内部空间局限性的一种非常有效的方法，休闲空间设计存在可以很好的实现活动空间的内外结合。在人类生活目标中休闲也是一个非常重要的部分，所以需要充分利用现状景观资源，溪流、湖水、现状植被、高差优势等。人类生活过程中，均必需具备足够的休闲空间。山地别墅别墅休闲空间可以从根本上提升人们的生活水平。休闲空间主要由以下两个部分构成，第一个部分是休闲活动主体，第二个部分是休闲设施条件两部分共同构成。休闲空间设置非常通透的空间，可以促使自主获得外界景观，促使人们获得良好印象，良好印象具有一定的广度以及一定的深度，这样一来人们生活的自发性以及娱乐性就可以得到最大程度的满足，同时还可以满足社会性活动的实际需要。主要如下图所示：

图4景观休闲空间示意图

1.6景观装饰材料的选择

就地取材的石材饰面是别墅外墙、景观墙最重要的主导性装饰材料。这些石材在视觉效果上使得现代别墅与所处的场地发生了联系。并与其他饰面如混凝土、玻璃，有机地统一到一起。石材饰面作为每一栋别墅的视觉焦点，必须精致设计并由出色的工匠/技术人员来建造完成。完成后的室外石墙表面，虽然是杂色，但从远处看还是要有平整、统一感。以优美方式将不规则的石料严丝合缝的放置在一起，将会传达出这样的一种信息：这是个无法超越、复制、无与伦比的地方。

清水混凝土提供了一种与室外石墙粗旷的肌理相得益彰的效果。其表面肌理和色彩上微妙的变化，使人感觉别墅区建筑及景观成为周围自然环境的一部分。

图5别墅区景观示意图

图6别墅庭院深化示意图

1.7有效的丰富植物层次

山地别墅中别墅设计配置植物的过程中需要重点关注乔木、灌木、地被以及草等各个方面的有效结合，这样才可以发挥每一种植物的美化作用，同时还要高、中、低空间充分利用，适当的增加叶面积指数，展示最美的一面，这样一来还可以进一步提升生态效益，促使景观质量得到最大程度的提升。配置植物分层的过程中，需要最大程度的使用高度不一致的植物，完成植物根植物之间的搭配，进一步多样化色彩跟层次，展示出来别具一格的色彩。

图7别墅庭院设计示意图

1.8做好园林排水工作

做好园林绿化排水设计工作具有非常显著的现实意义，在实际工作中，地表径流是非常主要的排水方法，还有地面排水、管道排水以及沟渠排水三种主要的排水方式，论成本来说，地面排水是最低的。对我国实际情况分析得到，地面排水是大部分公园绿地使用的方法，还有很多地区使用综合排水方法，雨水口、沟渠和管道排水为辅助排水方法。还有一部分别墅完全使用地面以及浅明沟排水的方法，具有明显的经济性以及实用性,有利于进行有效的维修,其景观展示非常的自然。结合当前对海绵城市的建设要求，运用“渗、滞、蓄、净、用、排”技术，适当建设下沉式绿地、调蓄设施，对雨水进行调蓄排放、收集回用，达到低影响开发的目的。

1.9合理布置绿化，坚持适地适树的原则

在山地别墅别墅实际设计过程中，需要严格按照别墅的实际情况完成立地条件分析，对于场地内现有的植物类型，因地制宜的保留下来，同时最大程度的发挥其景观作用，坚持做到适地适树的原则[1]。在植物群落配置的过程中，对于各植物的生态习性需要充分的认识，对于场地内土壤以及阳光等需要仔细分析，最后协调统一绿化与场地风貌。

1.8重点关注私密性景观的设置

山地别墅别墅的公共景观空间比较广，其跟私密性景观空间相比发挥的作用是不一致的，所以两者之间联系与分隔是非常重要的工作，如果做不好就会导致两者混合，难以分辨。别墅布局一般都会比较紧凑，距离也不是很远，别墅每户私人用地还是有一定的界限，在实际工作中，想要对私密性进行强调，那么就要选择使用铁花围栏进行每家之间的隔断[2]。铁花围栏一般会选择种植的植物有以下几种：藤蔓植物藤本月季、凌霄。对于私家庭院周边地区种植的植物有以下几种，其发挥的作用是绿化分隔以及遮挡：石楠、茶花、植竹类、四季桂等。

1.9明显季节变化变化配置

一个季节的植物是不一致的，随着四季变化，植物最美的时刻会不同，所以在创造季相景观的过程中，需要严格按照四季的变化完成创造，对于南方地区来说，其气候变化基本不明显，气温也处于一个平衡的状态，冬季对于南方来说，其植物大部分都是常绿树，所以不会受到很大的影响。对于北方来说，气温变化大，冬季来临，树叶均枯黄落地，树枝光秃秃，非常的单调。对于南方来说，想要从根本上避免植物景观视觉上感觉到单调，所以需要配置适量落叶树。同时还要严格按照季节变化完成各个季节植物的选择，有效的配置春、夏、秋、冬季的植物，坚持做到每个季节都有花开放的效果，同时实现四季有景的目的，同时还需要是实现一片—个季相的目的[3]。还需要合理设置乔木跟灌木的比例。

2结束语

综上所述，营建山地别墅别墅园林景观具有非常显著的现实意义，对于别墅园林景观所存在的特点需要充分认识以及掌握，坚持具体情况具体分析的原则，第一时间处理问题以及矛盾。设计师在实际设计的过程中，需要促使自己的综合设计能力得到最大程度的提升，对于景观艺术所涉及到的真谛则需要准确的把握，坚持“出新意于法度之中，寄妙理于豪放之外”的原则，还要坚持因地制宜的原则，并且完成和谐景观形象的有效构建，在上述的基础上促使景观设计工作可以发挥预期的效果，促使人们可以在一个非常舒适、非常方便、非常优美的良好景观中生活以及娱乐。并达到生态环境保护的目的。

【参考文献】

[1]王颖伟,廖飞勇.别墅园林景观设计构想及植物配置探析[J].中国新技术新产品,2016,08（28）:182-183.

[2]张爱民.德式温泉别墅区园林景观设计经验总结——剖析河北省平山县莱茵假日浪漫温泉城德式园林景观设计[J].河北林业科技,2015,S1（22）:98+101.

[3]王西武,杨柳青.浅析山地别墅区植物景观营造[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2014,02（12）:73-75.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/134b33944ed7446daa172c19.html