# 测量量程论文-侯智超,陈培杰

导读:本文包含了测量量程论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:多谐振荡,量程自动转换,单片机,高精度

### 测量量程论文文献综述

侯智超,陈培杰[1]（2019）在《一种可自动切换量程的宽量程新型自动化电阻测量仪》一文中研究指出设计了一种基于STC89C52单片机控制的宽量程电阻自动测量仪的系统组成结构和功能。该设计根据频率转换法利用NE555、待测电阻构成振荡电路、单片机作为信号处理芯片构成测量电路。该测量仪具有测量精度高、测量范围宽、性能可靠、操作简便、阻值读数直观等优点。(本文来源于《大学物理实验》期刊2019年05期）

王燕子,贾恒信[2]（2019）在《柔性支柱式多量程飞机重量重心自动测量系统设计及研究》一文中研究指出本文提出了一种柔性支柱式多量程飞机重量重心自动测量系统,包括飞机重量重心测量子系统、柔性支柱、柔性支柱支撑平台自动调整子系统、柔性支柱安全快捷对位和同步升降控制子系统、飞机自动调平和姿态调整子系统、系统软件、电气控制子系统、数据采集与计算机控制子系统、系统侧向力消除装置的设计,基于该系统可实现多机型多量程飞机重量重心的快捷、自动测量。(本文来源于《衡器》期刊2019年05期）

王遥,韩刚,孙训,袁杰,白雪[3]（2019）在《应急防护用γ辐射剂量率仪高量程区校准因子测量方法》一文中研究指出实验尝试采用治疗水平~(60)Co参考辐射的剂量当量率覆盖高剂量率区,采用防护水平137Cs参考辐射覆盖中低剂量率区,实验测量并计算得到FHZ612-10型号仪器对~(60)Co参考辐射响应转换为137Cs参考辐射响应的修正因子为(1.011,-68.733),实现了对应急防护用γ辐射剂量当量率仪的宽量程校准因子测量方法的探索。(本文来源于《上海计量测试》期刊2019年02期）

李楠,王志华,王霆[4]（2019）在《超量程位置误差基准桥接测量技术研究》一文中研究指出以某类型专用检具为例,介绍了一种基于坐标测量机的利用基准桥接测量其位置误差的方法,对平行度和垂直度参数建立了数学模型并进行了计算推导,给出了实现测量的方法,提升了测量范围和测量能力,同时对测量结果不确定度进行了评定,证实了此方法的可行性。(本文来源于《宇航计测技术》期刊2019年02期）

王燕子,贾恒信[5]（2019）在《多量程数字式飞机重量重心自动测量系统设计及研究》一文中研究指出本文提出了一种多量程数字式飞机重量重心自动测量系统,包括多量程数字式电子平台秤、四丝杠同步升降平台装置、前秤移动自封系统、飞机自动调平和姿态调整系统、飞机机轮轮距自动测量系统的设计,基于该系统可实现多机型飞机重量重心的快捷、轻松自动测量。(本文来源于《衡器》期刊2019年01期）

侯冠东,刘亚萍,韩鹏,李钰周[6]（2018）在《一种高精度、宽量程的电阻测量系统和算法设计》一文中研究指出设计了一种新型宽量程、高精度、高稳定性、响应速度快的电阻测量系统。整个系统结构简单、体积小、成本低、易扩展,完全能满足不同领域的电阻测量指标,而且经过对系统电路稍微改进还可对电容进行测量。测试实验结果表明,系统能测得20Ω～20MΩ超宽范围的电阻,数据经过改进平滑滤波算法处理,精度最高能达到0.1%,稳定性良好,可通过串口将测量结果实时传送到上位机。(本文来源于《单片机与嵌入式系统应用》期刊2018年11期）

王昌辉,梁美,梁磊,孙晓刚[7]（2018）在《用于固体火箭羽焰真温测量的宽量程多光谱高温计》一文中研究指出现有的多光谱高温计的测量下限均大于1 173K(900℃),不适用于新型火箭羽焰真温测量范围的要求(900~2 700K)。为了解决现有的多光谱高温计无法测量1 173K以下羽焰真温的问题,研制了用于固体火箭发动机羽焰真温测量的宽量程多光谱高温计。该多光谱高温计采用了并联光电探测器阵列相邻像元的方法,并且创建了基于对数函数的900~1 173K温区的温度标定方法,从而拓宽了高温计的温度测量范围。针对某型号固体火箭发动机羽焰的叁个目标点进行了现场测量,实验结果验证了该高温计的有效性。(本文来源于《光谱学与光谱分析》期刊2018年09期）

朱云峰,何为,吴嘉敏,徐征[8]（2019）在《基于预极化磁共振技术的弱磁场宽量程精确测量方法》一文中研究指出核磁共振磁强计是利用原子共振频率与磁场强度的严格线性相关性而制成的磁场精密测量仪器,但受信噪比限制,其测量范围一般≥20 mT。为了拓展其对弱磁场的测量能力,研究了一种基于预极化技术的流水式磁共振磁场测量方法。通过构建测量过程的数学物理方程,给出了测量曲线的优化方法;通过预极化处理,将磁共振信号强度提高了4.54倍;通过CPMG序列进行信号检测,提高了测量稳定性并降低了硬件需求;通过数据拟合提高了测量速度和精度。最终,在48mT的低均匀度(约2×10~(-4))自制核磁共振设备中实现了对0.0788～1.373mT磁场的宽量程高精度测量,且测量精度<0.1μT。(本文来源于《高电压技术》期刊2019年06期）

贾明明,张可菊[9]（2018）在《基于单片机的多量程电压测量系统的设计》一文中研究指出该电压测量系统的测量电路主要由叁个模块组成:A/D转换模块、数据处理模块及显示控制模块。A/D转换主要由芯片ADC0809来完成,它负责把采集到的模拟量转换为相应的数字量再传送到数据处理模块。数据处理则由芯片AT89S52来完成,其负责把ADC0809传送来的数字量经一定的数据处理,产生相应的显示码送到显示模块进行显示;另外它还通过P1端口控制着ADC0809芯片的模拟通道地址、A/D转换控制信号和时钟信号。(本文来源于《数码世界》期刊2018年05期）

罗庭芳,朱宏亮,刘立新[10]（2017）在《裂变室宽量程电子学测量的仿真研究》一文中研究指出利用计算机仿真技术对裂变室宽量程电子学测量中测量频带和噪声的影响建模,并进行仿真分析。分析结果表明:裂变室的脉冲计数测量主要受测量频带的影响,在10 MHz频带内上限计数率大约为测量频带的1/10;裂变室的坎贝尔测量同时受测量频带和噪声的影响,测量频带在300 k Hz左右具有最佳的信噪比,通过降低噪声水平能有效降低下限计数率。(本文来源于《核动力工程》期刊2017年06期）

### 测量量程论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文提出了一种柔性支柱式多量程飞机重量重心自动测量系统,包括飞机重量重心测量子系统、柔性支柱、柔性支柱支撑平台自动调整子系统、柔性支柱安全快捷对位和同步升降控制子系统、飞机自动调平和姿态调整子系统、系统软件、电气控制子系统、数据采集与计算机控制子系统、系统侧向力消除装置的设计,基于该系统可实现多机型多量程飞机重量重心的快捷、自动测量。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 测量量程论文参考文献

[1].侯智超,陈培杰.一种可自动切换量程的宽量程新型自动化电阻测量仪[J].大学物理实验.2019

[2].王燕子,贾恒信.柔性支柱式多量程飞机重量重心自动测量系统设计及研究[J].衡器.2019

[3].王遥,韩刚,孙训,袁杰,白雪.应急防护用γ辐射剂量率仪高量程区校准因子测量方法[J].上海计量测试.2019

[4].李楠,王志华,王霆.超量程位置误差基准桥接测量技术研究[J].宇航计测技术.2019

[5].王燕子,贾恒信.多量程数字式飞机重量重心自动测量系统设计及研究[J].衡器.2019

[6].侯冠东,刘亚萍,韩鹏,李钰周.一种高精度、宽量程的电阻测量系统和算法设计[J].单片机与嵌入式系统应用.2018

[7].王昌辉,梁美,梁磊,孙晓刚.用于固体火箭羽焰真温测量的宽量程多光谱高温计[J].光谱学与光谱分析.2018

[8].朱云峰,何为,吴嘉敏,徐征.基于预极化磁共振技术的弱磁场宽量程精确测量方法[J].高电压技术.2019

[9].贾明明,张可菊.基于单片机的多量程电压测量系统的设计[J].数码世界.2018

[10].罗庭芳,朱宏亮,刘立新.裂变室宽量程电子学测量的仿真研究[J].核动力工程.2017

本文来源: https://www.lw00.cn/article/13529be289cda7d6cd43ae17.html