# 配钢形式论文-江申

导读:本文包含了配钢形式论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:组合剪力墙,收缩应力,配钢形式,抗震性能

### 配钢形式论文文献综述

江申[1]（2018）在《不同配钢形式组合剪力墙抗震性能研究》一文中研究指出在高层及超高层建筑中,组合剪力墙(Composite shear wall)作为一种有效的抗侧力构件,充分发挥钢材和混凝土两种材料的优势,因而得到了广泛应用。特别对于超高层建筑,较大的竖向荷载使得结构底部的普通钢筋混凝土剪力墙常常因厚度过大而过多地占用建筑使用空间,因而在实际工程中常采用在混凝土墙体中内嵌钢板或埋入型钢的方式来降低轴压比,从而减小墙体厚度,进而满足建筑使用功能要求。常见的组合剪力墙的形式有型钢混凝土剪力墙、钢板混凝土剪力墙等,《组合结构设计规范》JGJ138-2016明确给出了这两种配钢形式的组合剪力墙承载力计算方法及构造措施。对于实际工程中广泛应用的钢板混凝土剪力墙,多采用高强混凝土浇筑,而高强混凝土水泥用量大,施工完成后剪力墙早期收缩量也较大,混凝土早期收缩变形在中心钢板的约束下,易产生竖向的收缩裂缝。本文提出在钢板上竖向开缝或在墙腹板分散布置型钢代替钢板的措施,以减小收缩应力,并采用ANSYS有限元软件对比分析了在钢板上开设竖缝和不同形式的孔洞、以及在墙体中分散布置型钢对混凝土墙体中收缩应力的影响,结果表明在钢板上开设竖缝或分散配置H型钢能显着减小混凝土墙体中早期收缩应力,起到控制裂缝的作用。采用有限元软件ABAQUS,对五种不同配钢形式的剪力墙(即型钢混凝土剪力墙、完整钢板-混凝土剪力墙、开缝钢板-混凝土剪力墙、墙体中部分散布置型钢的组合剪力墙与普通钢筋混凝土剪力墙)进行单向加载、往复加载和变轴压比、变高宽比下的参数分析。根据《组合结构设计规范》JGJ138-2016、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010和《混凝土结构设计规范》GB50010-2010相关条文,对不同参数的型钢混凝土剪力墙、钢板混凝土剪力墙和普通钢筋混凝土剪力墙按照非抗震设计的计算公式进行承载能力的计算和破坏模式的判断,并与有限元模拟结果进行对比。最后,针对一栋典型超高层(33层)钢筋混凝土框架-核心筒结构,按照我国现行规范进行配筋设计,并根据配筋结果在PERFORM-3D程序中建立基于纤维截面的弹塑性分析模型,将筛选出的2条天然地震波和1条人工地震波输入到PERFORM-3D程序中,按照7度0.1g对应罕遇地震级别下的峰值加速度对结构进行双向水平地震作用下的弹塑性时程分析。根据各类构件中钢筋纤维的应变情况监测其所达到的性能水平,进而判断结构所处的性能水准。将结构1~10层核心筒外围普通钢筋混凝土剪力墙替换为不同配钢形式组合剪力墙并与前者的分析结果进行对比分析,并根据结构各项指标判别不同类型剪力墙对结构性能的影响。(本文来源于《东南大学》期刊2018-06-05）

张波,方林,金国芳,李凯文[2]（2015）在《不同配钢形式的型钢混凝土十字形异形柱抗震性能的比较研究》一文中研究指出对4个不同轴压比、配钢率、加载方向的实腹式型钢混凝土(SSRC)十字形异形柱进行低周反复荷载试验,得到其荷载-位移滞回曲线、位移延性、强度衰减及耗能能力等抗震性能。与空腹式型钢混凝土(LSRC)十字形异形柱的抗震性能进行对比,分析结果表明:实腹式型钢混凝土十字形异形柱滞回曲线饱满,强度衰减幅度较小,耗能能力较高,延性良好。(本文来源于《结构工程师》期刊2015年03期）

蒋欢军,王斌,吕西林,古泉[3]（2014）在《不同配钢形式RC组合剪力墙抗震性能分析》一文中研究指出超高层结构底部的钢筋混凝土剪力墙承受较大的轴力、弯矩和剪力,强震作用下易发生剪切或压溃破坏,通常采用钢-混凝土组合剪力墙以提高结构的抗震性能。以当前实际工程中常用的内置钢板组合剪力墙和内藏钢桁架剪力墙为研究对象,针对典型的剪力墙构件建立数值分析模型,对比了不同配钢形式剪力墙的滞回特性、承载力和耗能特性。研究表明:在相同含钢率的情况下,与提高构件配筋率的传统方法相比,钢板组合剪力墙和钢桁架剪力墙均能显着提高构件的承载力和耗能能力,改善剪切破坏模式。将配钢集中布置在剪力墙塑性铰区域时,钢板组合剪力墙的承载力和耗能能力明显优于钢桁架组合剪力墙。(本文来源于《地震工程与工程振动》期刊2014年S1期）

苏益声,黄义波,唐伟平,陈宗平[4]（2007）在《两种不同配钢形式钢骨混凝土L形柱的受力性能对比分析》一文中研究指出通过4根钢骨混凝土(SRC)L形异形截面柱进行低周反复加载试验(其中2根配桁架式钢骨,2根只在截面角部配置型钢而肢端配等截面螺纹钢),得到该类新型构件的受力性能和破坏机理,并且分析比较两种不同配钢形式的钢骨混凝土L形柱试件的破坏形态、滞回特性、承载力、刚度退化、位移延性和耗能能力.试验研究结果表明:配桁架式钢骨较只在截面角部配置型钢而肢端配等截面螺纹钢的L形异形柱的受力性能好.(本文来源于《广西大学学报(自然科学版)》期刊2007年04期）

百中山,刘义[5]（2007）在《不等肢T形截面异形柱的配钢形式对曲率延性的影响》一文中研究指出影响型钢混凝土(SRC)异形柱截面曲率延性的因素很多,主要研究了配钢形式对不等肢T形异形柱曲率延性的重要影响。为了避免其他因素对理论计算结果的影响,在相同的截面形状、轴压比、混凝土强度等级、配箍率和剪跨比的条件下,针对9种不同的截面配钢形式,用自编程序进行了计算,分析探讨了M-φ曲线和不同方向反复荷载作用下的延性系数。得出了一些对SRC异形柱合理配钢设计方面有参考价值的结论。(本文来源于《工程建设与设计》期刊2007年09期）

袁新胜,袁晓文,张崇华,苏益声[6]（2007）在《两种不同配钢形式的钢骨混凝土异形柱试验研究》一文中研究指出通过对两种不同配钢形式的6个钢骨混凝土异形柱双向偏心受压破坏试验,研究分析了这两种配钢形式异形柱的工作机理、破坏形态和极限承载力.(本文来源于《广西大学学报(自然科学版)》期刊2007年S1期）

### 配钢形式论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

对4个不同轴压比、配钢率、加载方向的实腹式型钢混凝土(SSRC)十字形异形柱进行低周反复荷载试验,得到其荷载-位移滞回曲线、位移延性、强度衰减及耗能能力等抗震性能。与空腹式型钢混凝土(LSRC)十字形异形柱的抗震性能进行对比,分析结果表明:实腹式型钢混凝土十字形异形柱滞回曲线饱满,强度衰减幅度较小,耗能能力较高,延性良好。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 配钢形式论文参考文献

[1].江申.不同配钢形式组合剪力墙抗震性能研究[D].东南大学.2018

[2].张波,方林,金国芳,李凯文.不同配钢形式的型钢混凝土十字形异形柱抗震性能的比较研究[J].结构工程师.2015

[3].蒋欢军,王斌,吕西林,古泉.不同配钢形式RC组合剪力墙抗震性能分析[J].地震工程与工程振动.2014

[4].苏益声,黄义波,唐伟平,陈宗平.两种不同配钢形式钢骨混凝土L形柱的受力性能对比分析[J].广西大学学报(自然科学版).2007

[5].百中山,刘义.不等肢T形截面异形柱的配钢形式对曲率延性的影响[J].工程建设与设计.2007

[6].袁新胜,袁晓文,张崇华,苏益声.两种不同配钢形式的钢骨混凝土异形柱试验研究[J].广西大学学报(自然科学版).2007

本文来源: https://www.lw00.cn/article/13c856876527fa45c99f5659.html