# 激光加热基座法论文-王楠楠,王高,李仰军,王小燕,赵辉

导读:本文包含了激光加热基座法论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:激光技术,激光加热基座生长法,环形激光加热系统,椭球反光镜

### 激光加热基座法论文文献综述

王楠楠,王高,李仰军,王小燕,赵辉[1]（2012）在《新型激光加热基座生长法生长氧化锆单晶光纤》一文中研究指出为了拉制氧化锆单晶光纤,采用一种基于激光加热基座生长法的单晶光纤拉制系统,在原有的激光加热基座生长法生长单晶光纤的基础上,设计出环形聚焦激光加热系统,对其光学系统进行了改进、优化。利用椭球镜的双焦点特性设计光路,在其第一焦点处形成聚焦环形热源,用于熔化晶棒,拉制光纤;通过ZEMAX光学软件对系统进行了光学仿真。结果表明,在光学系统的聚焦点,能形成高质量的环形热源。该系统有着其它激光加热基座生长法的光学系统无法比拟的优点,在拉制氧化锆和其它高温单晶光纤方面有着很好的应用。(本文来源于《激光技术》期刊2012年01期）

蒋毅坚,R,Guo,A,S[2]（2003）在《(Mg_(0.95)Ca_(0.05))TiO_3晶体的激光加热基座法生长及其性质测定》一文中研究指出采用激光加热基座法(LHPG)生长出了共晶系(Mg0.95Ca0.05)TiO3晶体。通过粉末X射线衍射分析了所生长晶体的晶相,采用扫描电镜和显微拉曼光谱技术研究了所生长晶体的微观结构。(Mg0.95Ca0.05)TiO3晶体由CaTiO3和Mg-TiO3两种晶体复合而成。介电测量结果表明:(Mg0.95Ca0.05)TiO3晶体沿生长方向具有较大的介电常数和较小的共振频率温度系数。(本文来源于《功能材料》期刊2003年02期）

李冠告,朱亚平,李兵,开桂云,秦巨光[3]（1997）在《全激光加热小基座法的研究》一文中研究指出全激光加热小基座法是把二支分别受控二氧化碳激光器发出的二束激光，经一整套的光束变换，会聚加热熔区和晶纤，实现温场温梯调控、单晶纤生长及热处理叁位一体，完全克服现行激光加热小基座法存在的缺陷，从而获得更高质量的晶纤。一整套光束变换包括：用锗透镜和离轴抛物反射镜完成激光束的扩束和准直；用９０°锥角内外锥反射镜把圆形截面光束变成环形截面光束，并实现高斯光束能量分布内外倒置；用四个平面反射镜和六个棱柱直角平面反射镜实现两光束的合和新的分与合；用中心旋转抛物反射镜聚焦内光束加热熔区；用内锥面反射镜会聚外光束于中心轴线上。所有光束变换中所用镜子的定位和调整，都经精确设计，有的是一次性调整定位，有的可随时调整定位。送料和上拉晶纤的机械系统，采用立式安装的双滑块滚动导轨，通过丝母，连结于双永磁直流力矩测速机组经过摆线减速器驱动的丝杠，双滑块分别安装固定料棒和籽晶的调整台。籽晶夹杆垂直向下安装在一个水平的二维调整台上，夹杆通过中心旋转抛物镜的中心孔，可把籽晶下降到抛物镜的焦点处；底座料棒的夹杠垂直向上，安装在另一个水平的二维调整台上，夹杆通过上部合束棱柱直角平面反射镜的中心孔，把料棒上升到中心抛物镜的焦点处，通过调整实现籽晶?(本文来源于《人工晶体学报》期刊1997年Z1期）

叶林华,严建设,陈继勤[4]（1996）在《激光加热基座（LHPG）法生长YVO_4晶纤》一文中研究指出采用激光加热基座（ＬＨＰＧ）法，用两束ＣＯ２激光加热生长ＹＶＯ４晶纤。源棒直接由Ｙ２Ｏ３－Ｖ２Ｏ５粉末压制、烧结制成。生长的晶纤开始一段是长约５－１０ｍｍ的浅黄色单晶，随着是灰黑色多晶。Ｘ射线结构分析表明，晶纤是ＹＶＯ４化合物，但含有少量Ｙ８Ｖ２Ｏ１７第二相微粒。文中讨论了生长的ＹＶＯ４晶纤中形成多晶段的原因。(本文来源于《人工晶体学报》期刊1996年02期）

李冠告,李兵,朱亚平,温金珂,王华馥[5]（1991）在《激光加热小基座法单晶光纤生长装置的研制》一文中研究指出激光加热小基座法生长单晶光纤,该方法具有如下优点:(1)无需坩埚、模子之类的设备,一方面避免了此类设备的污染,另一方面也解除了此类设备所带来的对单晶光纤生长的限制,如熔点、形状、加热设备等方面的限制;(2)容易实施自动控制,由于加热源是激光器,加热光束是具有严格的环形截面的锥形光束,可实现单晶光纤的垂直生长,其加热功(本文来源于《人工晶体学报》期刊1991年Z1期）

唐鼎元,R,K,Route,R[6]（1989）在《激光加热基座法生长β-BaB_2O_4单晶纤维》一文中研究指出应用激光加热基座法(LHPG)生长了β-BaB_2O_4(BBO)单晶纤维。为了避免直接从熔体中生长带来的α-β固相转变,低温相单晶纤维必须从溶液中生长。我们的研究表明 Na_2O 和 B_2O_3是最好的熔剂。本文还研究了溶液的组成和籽晶的方向对纤维生长速度和质量的影响。观察了一些纤维中的包裹体,并讨论了它们的形成与生长界面处过冷之间的关系。(本文来源于《人工晶体学报》期刊1989年03期）

葛云龙,胡壮麒,乔桂文,李依依[7]（1989）在《激光加热基座晶体生长——提高氧化物超导体材料临界电流密度的工艺途径》一文中研究指出本文简要介绍激光加热基座晶体生长技术的基本原理，主要工艺特点及其在多种高熔点氧化物晶体生长中的应用，尤其是在高Ｔｃ氧化物超导体材料提高临界电流密度（Ｊｃ）方面所取得的重要成果．(本文来源于《物理》期刊1989年03期）

唐鼎元,R,K,Route,R[8]（1988）在《激光加热基座法生长β-BaB_2O_4单晶纤维》一文中研究指出作为一种重要的非线性光学材料低温相偏硼酸钡β-BaB_2O_4(BBO)单晶纤维已应用激光加热基座法(LHPC)生长。实验表明,与生长大块 BBO 晶体一样,BBO 单晶纤维也不可能从纯熔体中获得。为此必需选择一个比较适宜的助熔剂。我们研究了溶液的组成与其他生长条件对单晶纤维生长速度和质量的影响。BBO 单晶纤维能从5—25mol%Na_2O 和40—44wt%(本文来源于《人工晶体》期刊1988年Z1期）

### 激光加热基座法论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

采用激光加热基座法(LHPG)生长出了共晶系(Mg0.95Ca0.05)TiO3晶体。通过粉末X射线衍射分析了所生长晶体的晶相,采用扫描电镜和显微拉曼光谱技术研究了所生长晶体的微观结构。(Mg0.95Ca0.05)TiO3晶体由CaTiO3和Mg-TiO3两种晶体复合而成。介电测量结果表明:(Mg0.95Ca0.05)TiO3晶体沿生长方向具有较大的介电常数和较小的共振频率温度系数。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 激光加热基座法论文参考文献

[1].王楠楠,王高,李仰军,王小燕,赵辉.新型激光加热基座生长法生长氧化锆单晶光纤[J].激光技术.2012

[2].蒋毅坚,R,Guo,A,S.(Mg_(0.95)Ca_(0.05))TiO_3晶体的激光加热基座法生长及其性质测定[J].功能材料.2003

[3].李冠告,朱亚平,李兵,开桂云,秦巨光.全激光加热小基座法的研究[J].人工晶体学报.1997

[4].叶林华,严建设,陈继勤.激光加热基座（LHPG）法生长YVO_4晶纤[J].人工晶体学报.1996

[5].李冠告,李兵,朱亚平,温金珂,王华馥.激光加热小基座法单晶光纤生长装置的研制[J].人工晶体学报.1991

[6].唐鼎元,R,K,Route,R.激光加热基座法生长β-BaB_2O_4单晶纤维[J].人工晶体学报.1989

[7].葛云龙,胡壮麒,乔桂文,李依依.激光加热基座晶体生长——提高氧化物超导体材料临界电流密度的工艺途径[J].物理.1989

[8].唐鼎元,R,K,Route,R.激光加热基座法生长β-BaB_2O_4单晶纤维[J].人工晶体.1988

本文来源: https://www.lw00.cn/article/13cb7cc5f424aff5565cf162.html