# 光学接口论文-于思博,咸竞天,吴瑾,郑家宁,张宁

导读:本文包含了光学接口论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:空间光学载荷,成像单元建模仿真,电接口联试,功率模拟

### 光学接口论文文献综述

于思博,咸竞天,吴瑾,郑家宁,张宁[1]（2019）在《复杂空间光学载荷电接口性能仿真建模及测试方法》一文中研究指出测试复杂空间光学载荷电接口时,若直接采用实际成像单元与空间光学载荷主机联网测试,可能会因电接口不匹配、通信协议错误等导致电接口联试失败,甚至设备损坏.为此,提出一种成像单元的通用仿真建模方法,对成像单元的电接口、数据解析通信、功率模拟和图像数传进行仿真和模拟,测试空间光学载荷主体电接口性能.该方法能够高效、安全地模拟空间光学载荷主体联网测试时的电接口状态,测试其电接口性能和通信链路,通过数据监显软件解析判读、记录测试数据,构成完整的测试闭环,有效保障空间光学载荷电接口正式测试时的安全性.通过PXI机箱在RT系统环境下建立仿真模型,以及对某空间光学载荷进行的电接口联试试验表明,该建模仿真方法有效可行.(本文来源于《北华大学学报(自然科学版)》期刊2019年04期）

赵恩毅,陈善球,杨平,晏虎,何星[2]（2014）在《用于自适应光学系统的80 bits CameraLink接口相机优化设计》一文中研究指出为解决成品相机给自适应光学系统带来的实时性不高、灵活性和功能拓展性差等问题,本文提出了采用CameraLink协议接口、QDRII高速缓存、FPGA等进行相机设计的方法。该方法利用CameraLink高速接口保证了相机传输带宽,将FPGA作为主控单元,使相机具有可编程特性,保证了相机灵活性和功能拓展性。采用模块化的设计思路完成了相机优化设计,并进行了试验验证。结果表明相机在80 bits模式下8-tap/10-bit格式读出数据率达6 Gbits/s,264 pixels?256 pixels开窗后能实现5 200 f/s(帧/秒),且兼容CameraLink协议中其它格式。对相机进行了硬件图像裁剪的功能拓展,并分析了其它拓展功能应用。(本文来源于《光电工程》期刊2014年09期）

赵恩毅[3]（2014）在《用于自适应光学系统的CameraLink接口相机设计研究》一文中研究指出自适应光学系统被广泛应用到天文和激光器光束净化等领域，探测器获取波前信息，是自适应光学系统中不可缺少的部分，目前探测器多采用CCD（Charge CoupledDevice）或CMOS（Complementary Metal-Oxide-Semiconductor）相机。自适应光学系统为了达到特定的控制带宽，对相机帧频和图像读出时间有特定的要求。目前，自适应光学系统主要采用成品相机，尽管成品相机操作方便，工作稳定，但其通用性设计和不对用户开放的硬件结构给自适应光学系统带来了多种限制，主要体现在实时性不高、灵活性和功能拓展性差等方面。针对成品相机给自适应光学系统带来的问题，课题选择采用成品图像传感器芯片，结合主流高速相机接口CameraLink接口进行相机设计研究，通过课题研究掌握用于自适应光学系统的相机设计关键技术。论文首先结合自适应光学系统，分析了用于自适应光学系统的相机设计关键技术，提出了相机整体结构方案。然后结合数字电子系统发展现状，开展了课题所需器件选型工作，完成图像传感器、逻辑器件、存储、接口等方面器件选型并完成了系统硬件电路设计，利用模块化设计思路，完成了FPGA相关逻辑设计，结合SignalTapII进行了模块功能验证，保证了系统各模块正常功能。最后从实时性、灵活性和功能拓展性方面对设计进行了验证。实时性方面，相机实现了Deca模式10bits像素下数据率达6Gbits/s，开窗后，在264x256分辨率下可达到5200FPS。灵活性方面，相机实现了CameraLink接口Base到Deca格式输出，还能实现自定义数据格式；实现图像传感器灵活控制，如靶面开窗、曝光模式调整。功能拓展性方面，完成了用硬件处理方法实现图像裁剪，并分析了其它拓展应用。论文研究结果表明，本文设计方案能够让CameraLink接口的相机相比成品相机在实时性、灵活性和功能拓展性方面都有不同程度提高，有利于自适应光学系统的集成和整体效率提高。(本文来源于《中国科学院研究生院（光电技术研究所）》期刊2014-05-01）

张琼[4]（2012）在《基于DSP的光学互感器网络接口技术的研究与实现》一文中研究指出随着智能电网建设工作的推进,建立和推广基于IEC61850标准的数字化变电站是一种必然趋势。光学互感器网络数字接口作为数字化变电站过程层的重要组成部分,对其进行研究和实现具有重要的现实意义。本文总结了光学互感器的基本原理、类型及特点。以IEC61850标准为基础,分析了相关标准中网络接口功能模型及其通信特点,研究了IEC61850-9标准中定义的两种采样值传输通信标准,并从信息传输的方式、内容、网络形式叁方面进行了对比分析。在此基础上,提出了光学互感器网络接口系统的软硬件设计方案,基于DSP技术实现了该方案的硬件平台,编程实现了数据采集和封装及网络数据通信功能。硬件平台包括TMS320F2812M基本系统和网络控制器,实现了光学互感器的数据采集、模数转换及数据处理功能,并通过CS8900A实现数据报文的发送和接收。在应用软件部分中,利用WireShark(Ethereal)抓包软件捕获数据,通过Microsoft Visual C++6.0软件结合Winpcap库函数编程实现对数据报文的解析功能。为了校检光学互感器网络接口系统,本文建立了光学互感器网络接口实验系统。通过网络测试实验,结果表明本文所设计的网络接口系统可以很好满足光学互感器的网络数字输出需求,验证了本文所设计网络接口系统的正确性。(本文来源于《华北电力大学》期刊2012-03-01）

赖冬寅[5]（2009）在《光学显微图样测量系统中基于Camera Link接口的图像采集卡的设计》一文中研究指出光学显微图样测量系统是一种集合了光学系统、CCD技术、图像采集技术、数字图像处理、软件技术于一身的机器视觉系统。该系统能够对PCB板的走线宽度、线距、孔径等进行精确地光学检测,克服了传统检测的不利因素,可以提高检测的分辨率和精度,提高生产效率,降低生产成本。光学显微图样测量系统硬件结构主要由光源、镜头、CCD相机、图像采集卡和计算机组成。本文基于目前国内较新的Camera Link数字相机接口,以高速的DDR SDRAM存储器进行数据存取,使用FPGA芯片结合PCI总线,设计出了一种数字图像采集卡。该采集系统用于采集CCD相机输出的数字图像信号,提高了图像采集的传输速率和抗干扰能力。本图像采集卡主要用于光学显微图样测量系统的图像采集,配合相关算法可以对采集到的光电图像进行处理。本次设计将基于Camera Link接口的图像采集卡应用于光学显微图样测量系统中,据我们所知,这在国内还未见相关报道。论文首先介绍了图像采集卡的整体方案,分析了系统工作原理和芯片的特点,设计了叁个模块——基于Camera Link接口的数据采集模块、基于DDR SDRAM的数据存储模块和基于PCI接口的数据传输模块,并对各个模块的功能和实现进行了详细地讨论;然后绘制出原理图,结合抗干扰性能及走线的整体布局完成了印刷电路板的设计。最后,我们运用Verilog HDL硬件描述语言对FPGA进行编程,完成了对FPGA的内部逻辑设计,实现了对各个功能模块的控制。(本文来源于《电子科技大学》期刊2009-04-01）

成丕富,周青,朱力,孔德明[6]（2008）在《基于VB和MATLAB接口的光学实验模拟系统》一文中研究指出着重介绍了利用VB和MATLAB混合编程技术开发光学实验仿真模拟软件的方法,以杨氏双缝干涉实验为例对此过程作了详细的阐述。先建立数学模型,在MATLAB中编写M-文件,通过Matcom4.5将编好的M-文件转化成可供VB直接调用的DLL文件。然后在VB工程中引入DLL及其申明文件实现对DLL文件的调用。将其它光学实验也进行仿真后,一起打包整理,制成安装包,制作出光学实验的仿真模拟软件。通过在物理实验室试用表明该软件真正实现了辅助实验教学。(本文来源于《微计算机信息》期刊2008年33期）

任小均[7]（2008）在《自动光学检测仪中基于PCIE接口的图像采集研究》一文中研究指出自动光学检测仪作为光电检测设备的一种,具有无接触、无损、远距离、抗干扰能力强、受环境影响小、检测速度快、测量精度高等优越性,是当今最重要的检测设备之一。本次设计的自动光学检测仪专门用于PCB产品的外观检测。随着我国PCB产业的蓬勃发展,其应用将越来越广泛。PCIE(PCI Express)总线是近年来提出的比较新的总线技术,本次设计将PCIE总线运用于自动光学检测仪中,据我们所知,这在国内还未见相关报道。本设计具有处理和传输速度高、实时性好,性价比高的优势,可以大大提高自动光学检测仪的竞争力。在对当前技术进行仔细分析的基础上,设计了一套由一块基于PCIE总线和CCD相机的图像采集卡以及相应的Windows 2000下的WDM驱动程序和应用程序组成的图像采集系统。本系统由CCD相机进行图像采集,它把CCD芯片、A/D转换以及数据存储模块集成到一起,可以直接输出数字信号。FPGA核心模块负责控制图像的采集、传输并把图像数据保存到存储器中。最后,通过PCIE桥芯片连接到计算机接口,将数据传输到计算机中进一步地处理、存储或显示。论文概括地介绍了系统的硬件组成,并且以自动光学检测仪中的这套图像采集系统为蓝本,详细阐述了了Windows 2000 WDM驱动程序设计和源代码实现,上层总控软件设计和源代码实现等主要内容。驱动程序是在DDK开发环境下编写的,采用DMA方式传输数据,支持PnP。应用软件是在VC6.0环境下编写的,功能齐全,操作界面友好。本系统工作稳定,可以满足实时图像采集的要求。由于硬件系统及驱动程序完全自主设计,为对系统进行二次开发和扩充留有很大空间。同时,由于技术的自主性,使成本有很大幅度的降低。更重要的是本系统达到了高速、实时、准确的图像采集要求,进而可以大大提高自动光学检测仪检测的准确性和有效性,对解决长期困扰PCB产品的品质检测的系列问题有很大的帮助。(本文来源于《电子科技大学》期刊2008-04-01）

潘珍[8]（2007）在《基于IEC61850的光学电流互感器接口的研究与开发》一文中研究指出电子式互感器与光纤通信技术、计算机技术结合组成光纤局域网应用于电力系统,是变电站自动化技术的一个发展方向。而作为变电站自动化系统第一个完整的以实现智能电子设备IED互操作性为主要目标的通信标准体系, IEC61850按照变电站自动化系统所要完成的监视、控制和继电保护叁大功能,从逻辑上将系统分为叁层:变电站层、间隔层和过程层。作为间隔层和过程层的重要的信息转换设备,合并单元被用于连接数字化输出的电子式互感器与保护、测控设备。本文首先对合并单元数字接口的相关标准IEC60044-7/8、IEC61850-9-1和IEC61850-9-2进行了研究和比较,提出IEC61850-9-1标准作为实现电子式互感器和二次设备接口的目标更具有现实意义。为了实现IEC61850-9-1标准对合并单元同步采集一个间隔内12路数据组帧后发给二次设备的要求,在设计中将合并单元划分为同步模块、数据接收处理模块和以太网发送模块。根据合并单元具有同时处理任务多,实时性要求高等特点,采用现场可编程门阵列FPGA和以太网控制器CS8900A联合起来实现合并单元的总体方案。研究了同步模块具有识别外部精确时钟和给各路互感器的A/D部件发送同步采样信号的两个功能。设计中采用计数器和状态机逻辑来实现。设计了数据接收部分、控制部分和寄存器部分实现数据接收和处理模块,完成了对多路数据的准确、可靠接收和组帧的功能。选用CS8900A实现以太网发送模块。以太网协议由CS8900A硬件自动完成,利用FPGA对其驱动,实现起来简单可靠。在设计了每一模块的系统级方案后,编制了程序并进行了功能仿真。在制作样机的基础上,进行了测试,验证设计的正确性和可靠性。本课题属于光学电流互感总体系统的一部分,具有很强的工程实用化背景。对光学电流互感器接口进行研究和开发对于促进光学电流互感器的实用化、产品化以及数字化变电站的发展具有重要意义。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2007-07-01）

朱继华,毛幼菊[9]（2005）在《基于USB接口的光学指纹采集模块设计》一文中研究指出在分析指纹提取技术的基础上,结合通用串行总线架构,设计了一种基于USB接口的光学指纹提取装置,分析了该装置的硬件组成原理和软件设计方法,优点是提取快速,性能高,具有良好的实用化特征。(本文来源于《激光杂志》期刊2005年04期）

田兆勇,曹明翠,周新军[10]（2004）在《基于并行光学互连的OC-192接口VSR技术及其应用》一文中研究指出论述了OC-192接口VSR技术的基本原理,对四种VSR标准做了简单的比较,讨论了VSR的应用。(本文来源于《光通信技术》期刊2004年03期）

### 光学接口论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为解决成品相机给自适应光学系统带来的实时性不高、灵活性和功能拓展性差等问题,本文提出了采用CameraLink协议接口、QDRII高速缓存、FPGA等进行相机设计的方法。该方法利用CameraLink高速接口保证了相机传输带宽,将FPGA作为主控单元,使相机具有可编程特性,保证了相机灵活性和功能拓展性。采用模块化的设计思路完成了相机优化设计,并进行了试验验证。结果表明相机在80 bits模式下8-tap/10-bit格式读出数据率达6 Gbits/s,264 pixels?256 pixels开窗后能实现5 200 f/s(帧/秒),且兼容CameraLink协议中其它格式。对相机进行了硬件图像裁剪的功能拓展,并分析了其它拓展功能应用。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 光学接口论文参考文献

[1].于思博,咸竞天,吴瑾,郑家宁,张宁.复杂空间光学载荷电接口性能仿真建模及测试方法[J].北华大学学报(自然科学版).2019

[2].赵恩毅,陈善球,杨平,晏虎,何星.用于自适应光学系统的80bitsCameraLink接口相机优化设计[J].光电工程.2014

[3].赵恩毅.用于自适应光学系统的CameraLink接口相机设计研究[D].中国科学院研究生院（光电技术研究所）.2014

[4].张琼.基于DSP的光学互感器网络接口技术的研究与实现[D].华北电力大学.2012

[5].赖冬寅.光学显微图样测量系统中基于CameraLink接口的图像采集卡的设计[D].电子科技大学.2009

[6].成丕富,周青,朱力,孔德明.基于VB和MATLAB接口的光学实验模拟系统[J].微计算机信息.2008

[7].任小均.自动光学检测仪中基于PCIE接口的图像采集研究[D].电子科技大学.2008

[8].潘珍.基于IEC61850的光学电流互感器接口的研究与开发[D].哈尔滨工业大学.2007

[9].朱继华,毛幼菊.基于USB接口的光学指纹采集模块设计[J].激光杂志.2005

[10].田兆勇,曹明翠,周新军.基于并行光学互连的OC-192接口VSR技术及其应用[J].光通信技术.2004

本文来源: https://www.lw00.cn/article/14268214cbc5bbbd86c74e7a.html