# 直接上变频论文-刘美锐

导读:本文包含了直接上变频论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:宽频段,直接上变频,激励器,可编程滤波器

### 直接上变频论文文献综述

刘美锐[1]（2016）在《宽频段直接上变频激励器的设计与实现》一文中研究指出针对射频前端宽频段、通用化、可重构等发展趋势,结合零中频架构所具有的易集成、小尺寸、低功耗、低成本等优势,提出了一种宽频段的直接上变频激励器设计方案。该方案选用滤波器芯片ADRF6510作为可重构低通滤波器,对数模转换器(D/A)产生的模拟基带信号进行可调滤波及放大;以正交调制器HMC696作为上变频器,将基带信号直接上变频为射频信号;而锁相环芯片PLL HMC832则为上变频器提供本振信号。测试结果表明,该直接上变频激励器的性能良好,在30~2 700 MHz范围内,其矢量误差幅度EVM值小于4.5%;相位噪声在偏移10 MHz处优于–157.5 dBc/Hz,可灵活应用于多个频段。(本文来源于《电子元件与材料》期刊2016年06期）

毛陆虹,门春雷,张世林,张艳征,谢生[2]（2012）在《一种应用于单芯片UHF阅读器的低成本直接上变频发射机(英文)》一文中研究指出提出了一种利用标准0.18μm CMOS工艺实现的单芯片UHF阅读器的发射机。为了实现低成本和全集成的目标,采用了直接上变频结构,主要模块包括截止频率为125 kHz的脉冲整形滤波器,DSB-ASK调制的非平衡式的混频器和两级AB类放大器。就单芯片阅读器的发射机而言,它的整版面积(含PAD和ESD保护)少于2 mm2,具有全集成、低成本的特点。在1.8 V和3.3 V的供电电压下,输出功率达18.6 dBm,各项性能满足EPC GlobalClass1 Gen2协议要求。(本文来源于《固体电子学研究与进展》期刊2012年05期）

程建斌[3]（2011）在《直接上变频高速率64QAM调制源设计》一文中研究指出高速数字调制技术是通信领域的核心技术之一,随着各种通信技术的迅猛发展,使得有限的频带资源变得日益拥挤。本课题采用的直接上变频调制源的结构简单,体积小和成本低,同时采用FPGA实现基带信号处理,设计灵活,在不改变硬件的条件下可以实现各种数字调制。在目前寻求高速率和高频谱利用率的情况下具有很大的现实意义。论文首先介绍了课题研究的背景及意义和高速率系统在卫星通信中应用及发展;接着详细介绍了现代通信中常用的数字调制技术QAM调制;紧接着介绍了直接上变频调制系统各部分的设计原理,其中包含数字基带信号处理模块,本地振荡器和重构滤波器;然后阐述直接上变频64QAM调制源的系统仿真及各模块的设计和仿真,其中重点详述了基带信号处理的FPGA设计,包括位流加扰、串并转换、RS编码、星座映射、脉冲成型滤波和时钟分配等模块,并给出了各模块仿真结果来验证了模块设计的功能正确性,同时对系统设计中采用的关键器件进行了简述,同时详述了设计所进行的电路连接,给出了设计原理图;最后对直接上变频高速率QAM调制源电路板进行了测试,并分析了测试结果。本文的主要任务是让150Mbps码流速率的信号在2400MHz的本振上完成正交调制,同时还针对直接上边频调制存在的载波泄露问题进行了研究,提出了在不采用数字预失真技术的条件下进行改善的设计方法和调试方法。通过实际测试,发现设计的系统基本上实现了总体设计目标。(本文来源于《电子科技大学》期刊2011-03-01）

程建斌,钟耀霞[4]（2010）在《直接上变频高速率64QAM调制源设计》一文中研究指出提出一种直接上变频实现高速率64QAM调制源的设计方法,并对该结构存在的缺陷提出了补偿措施,同时基于SYSTEMVIEW软件对该设计进行了仿真,给出并分析了各部分的仿真结果,证明了其在高速率传输情况下的优越性。(本文来源于《制导与引信》期刊2010年02期）

Heinz-Peter,Beckemeyer[5]（2005）在《WCDMA基站的直接上变频方案具有低噪声和理想的ACPR特性》一文中研究指出Direct up-conversion is the most cost effective solution for transmitter architectures, andthe most important criterion in base station designs. The carrier to noise ratio of the I/Qmodulator is the most critical parameter in the WCDMA technology. The TRF3702 I/Q-modulator provides a carrier to noise performance with margin while maintaining anexcellent ACPR performance. This article details the technical requirements related tothe carrier to noise floor of an analog quadrature modulator in a single- and multi carrierWCDMA BTS.(本文来源于《电子设计应用》期刊2005年08期）

### 直接上变频论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

提出了一种利用标准0.18μm CMOS工艺实现的单芯片UHF阅读器的发射机。为了实现低成本和全集成的目标,采用了直接上变频结构,主要模块包括截止频率为125 kHz的脉冲整形滤波器,DSB-ASK调制的非平衡式的混频器和两级AB类放大器。就单芯片阅读器的发射机而言,它的整版面积(含PAD和ESD保护)少于2 mm2,具有全集成、低成本的特点。在1.8 V和3.3 V的供电电压下,输出功率达18.6 dBm,各项性能满足EPC GlobalClass1 Gen2协议要求。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 直接上变频论文参考文献

[1].刘美锐.宽频段直接上变频激励器的设计与实现[J].电子元件与材料.2016

[2].毛陆虹,门春雷,张世林,张艳征,谢生.一种应用于单芯片UHF阅读器的低成本直接上变频发射机(英文)[J].固体电子学研究与进展.2012

[3].程建斌.直接上变频高速率64QAM调制源设计[D].电子科技大学.2011

[4].程建斌,钟耀霞.直接上变频高速率64QAM调制源设计[J].制导与引信.2010

[5].Heinz-Peter,Beckemeyer.WCDMA基站的直接上变频方案具有低噪声和理想的ACPR特性[J].电子设计应用.2005

本文来源: https://www.lw00.cn/article/14963eb0ee373f1b1ec3752a.html