# 房建施工中的绿色节能技术研究

陕西聚瑞昇商贸有限公司陕西西安710043

摘要：在国家大力规划城市建设的过程中，能源的不断损耗和环境污染问题已经成为当前一个难题。为此，将绿色节能建筑施工技术用于建筑行业是适应时代发展需求的，有效的实现建筑工程的可持续发展，给人们营造出更加舒适的环境。

关键词：建筑；绿色；节能；施工

引言

近年来，随着我国经济不断地发展，建筑行业也随之快速发展，人们的思想意识也随着生活质量的提高也在不断地提升，对建筑施工的技术提出了更高的要求，更加注重环保意识。为了积极贯彻我国的可持续发展的战略目标以及满足人们的需求，在房屋建筑施工过程中必须使用绿色节能施工技术，有效节约资源，保证房屋建筑具有使用功能外，还可以为保证居住者的身体健康。

1绿色节能建筑概述

绿色节能施工技术就是实现能源的高效利用。能够本着环保健康的原则，以最低的能源消耗，实现最高效的建筑效果和最环保的施工方案。确保建筑行业从质量，效益及环保型方面得到利益的最大化。绿色节能施工技术需要勇于突破传统的施工技术，能够用可持续的战略眼光去进行施工技术的审视。绿色节能施工技术主要表现为以下几个特点：（1）强调关注建筑全过程对环境影响的生命周期管理。具体要从项目的选址，设计规划及后期竣工验收运营等，要对全过程进行环境影响度的分析和估算。建筑施工对环境的影响脱离时间概念，通过生产工艺及原材料的使用控制，来实现资源的高效利用及回收再利用。（2）建筑施工技术讲究不影响建筑工程质量基础上，最大限度的实现对资源的节约利用和环境的有效保护。（3）注重建筑物本质的功能需求，实现以人为本的建筑理念，能源节约不能以牺牲认为健康为代价。注重能源的适度应用和消费，杜绝浪费和奢侈。（4）绿色节能建筑讲究与自然的和谐共生，既要实现人身健康，又要统筹环境保护目的，打造人与自然的和谐相处。

2房建施工中的绿色节能技术

2.1施工污染防治技术

（1）扬尘防治。对于施工场地来说，主要污染源便是扬尘，因为只要有作业施工，就会给周围环境带来或多或少的影响。在处理施工场地的裸露土方建材时，要为其选择恰当的位置，进行放置并覆盖，对于运送土方渣土的设备以及车辆要做到有序安放，为了减少扬尘，在不用时要进行遮挡。

（2）施工噪声防治。在建筑施工过程中，要合理的对各项设备进行布局，通过有力的手段，对施工现象的噪音进行控制。还要合理的控制施工时间，避免对周边生活的居民造成影响。

（3）固体废弃物防治。在施工前建设科学合理的施工方案，计算本次施工过程中可能会用到的材料数量，避免采购过多，造成材料浪费。在建筑施工过程中，要提高施工人员的污染防范意识，如使用过的一些建筑材料，即使是已经没有用的也不能随意丢弃，要根据其品种和型号等分门别类，放入指定的场所进行回收或是专业处理。

（4）水污染治理措施。做好水污染防治工作也很有必要，施工结束之后，要科学的处理各种废弃物，统一堆放避免污染水源。还要注意施工期间产生的污水不能随意排放。

（5）回收和利用建筑垃圾。事实上，大部分建筑垃圾都可以回收利用。例如钢铁、铁钉、包装纸、木材、塑料等，废渣、废砖等在施工中都可以用作垫层、填料等，因此，建筑垃圾的处理应以再生为主。做到这些工作的最好方法是把它们分类并回收，利用到可以重复使用的工作中。例如在日本，最浪费的是建筑业。

2.2节约资源技术

（1）节地措施。在施工现场，设置集装箱式厕所，便于周转使用。完成工程建设后，直接调运到其他工程现场，减少对土地资源的破坏。在施工作业中，为了减少由于传统工艺施工造成的资源浪费，在施工样板展示区域和局部道路，使用周转式模块化地面。使用预制钢筋混凝土地面，能够实现回收再利用。对于部分临时道路，使用钢板铺设，减少土地硬化面积。对于施工作业使用的材料，进入现场后，采取集中堆放的方式，减少堆放用地。除此之外，为了避免水土流失，采取覆盖和绿化等措施，处理裸露土地，减少混凝土硬化，避免土地资源破坏以及浪费。

（2）节材措施。对于施工现场的临时建设以及安全防护，使用可周转式防护围挡，比如平面洞口和楼梯间等，不仅灵活方便，而且能够实现成本节约。在办公区域和宿舍区域等，使用活动板房或者集装箱板房，实现周转使用。设置移动式告示牌和宣传栏等，依据施工现场整体局部需求，实现动态调整。对于加工棚，使用组装式构件，不仅拆卸方便，而且能够多次周转。

（3）节水措施。建筑工程施工作业需水量较大，此工程施工面积大，因此为了实现节水，在地面周边和基坑周围，设置排水沟和沉淀池等，构建排水管网，实现对施工现场雨水的收集和利用。对于收集的雨水，经过处理后，用作绿化浇灌和路面喷淋等。使用洗车机以及泵房系统，实现雨水回收再利用。利用变频加压供水系统，为消防和施工提供用水，不需要设置专人看管，能够自动给水。

2.3围护结构节能技术

（1）外墙节能。在房建工程中，墙体是基本框架也是进行冷热交换的媒介，可以通过在墙体实施保温处理方法来实现墙体的节能。对外墙围护结构实施保温处理措施是相当有必要的。在实施保温处理的过程中要对保温材料进行严格的筛选，充分考虑保温材料所具有的自身特性，以此来满足不同的房屋建筑所具有的不同要求。在对房屋外墙进行保温处理的时候，要高度重视对防水层的施工，保证所使用的保温材料可以将自身的作用充分的发挥出来，同时，还要谨慎选用墙体的装饰涂料，尽量选择不影响保温层的功能发挥、不产生有毒有害物质的装饰材料。此外，所选的保温材料最好还能够有效的防止紫外线，以此来降低紫外线对墙体保温层的腐蚀程度。

（2）门窗节能。随着我国外窗透光材料的快速发展，门窗在保温性与隔热性方面已经取得了极大的突破。所以，在进行房屋门窗设计与施工的过程中，要有意识地选择新型节能型玻璃。节能型玻璃外表面有一层半导体氧化物薄膜，其能够将太阳光线吸收掉，在加上当前大多数建筑塑钢门窗都是使用的双层真空玻璃，双层真空玻璃具有非常良好的隔热效果，而且其还可以有效提升门窗的气密性。使用新型门窗玻璃可以有效滤除紫外线，并有效维持室内的温度。为了能够进一步加强门窗的气密性，提高门窗的保温性能，需要通过合理的措施加强门窗的密封工作，通常情况下可采用泡沫塑料填充门窗的缝隙，来增强门窗的密封性。

（3）屋面节能。建筑物的顶面是其重要的组成部分，顶面容易受到很多因素的影响，而且其辐射面比较大。因此，在对房屋顶面的施工过程中，相关人员要进行合理的分析与控制，避免出现夏暖冬凉的问题。在具体的操作中，施工人员要采用那些具有导热率较低的材质对房屋顶面进行铺设，这样可以有效减少辐射，而且还可以提高保温的效果。在对房屋顶层进行施工的过程中，需要注意屋顶使用材质的导热系数、密度以及燃烧性能等，相关人员需要对这些进行细致和深入的分析，同时还需要结合居住者的需求，对于绿色节能施工技术的应用，才用科学的施工技术，减少资源的浪费，提高资源利用率，还可以延长房屋的使用寿命，进而保证建筑行业的可持续发展。

结语

综上所述，现在，人们与建筑企业越来越重视对节能环保材料的选择与应用，同时还要对自身的结构与施工过程中出现的问题进行分析与研究，在经济不断发展与技术不断推动的作用下，市场全球化不断加深，建筑行业要想在日趋激烈的竞争中处于不败之地，就要运用发展与联系的眼光看待问题，树立不断学习的观念，以人们的需求为核心，提升节能环保的意识，在施工过程中积极运用绿色节能施工技术，提高绿色节能施工技术的手段与方法，绿色环保理念是符合人类可持续发展道路的正确观念，与时俱进，跟随社会发展的脚步，不断推动我国建筑行业的新发展。

参考文献：

[1]李思春.房屋建筑施工中绿色节能施工技术的应用[J].城市建设理论研究（电子版），2017（16）：159-160.

[2]陈家祥.房屋建筑工程绿色节能施工技术方案之研究[J].科技与创新，2017（12）：44-45.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/14a178c0e2aa8cece6314c62.html