# 广义有源电力滤波器论文-杨家强,杨磊,曾争,宿紫鹏

导读:本文包含了广义有源电力滤波器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:有源电力滤波器,降阶广义积分器,LCL滤波器,电网电流检测

### 广义有源电力滤波器论文文献综述

杨家强,杨磊,曾争,宿紫鹏[1]（2017）在《基于降阶广义积分器的LCL型有源电力滤波器电流控制方法研究》一文中研究指出为了实现LCL型有源电力滤波器(active power filter,APF)在稳定控制的同时,不增加系统的复杂程度,提出了一种基于电网电流检测、逆变侧电流反馈的电流双环控制方法。在不额外增加电流传感器的情况下,通过引入逆变侧电流反馈,实现了对LCL滤波器谐振尖峰的有源阻尼。同时,为了准确地跟踪电网中的谐波电流信号,在2阶广义积分器的基础上,提出了基于降阶广义积分器的电流控制器。利用降阶积分器频率选择和相序解耦的特性,同时实现了较高的谐波补偿精度和运算效率。在一台50k VA LCL型APF上对所提出的控制方法进行了实验验证,实验结果证明了该方法的有效性。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2017年07期）

刘桂英,粟时平,谢海丽,粟渊恺,尹惠[2]（2015）在《广义有源电力滤波器指令电流检测的广义谐波理论法》一文中研究指出谐波抑制是建设高电能质量电网的重要措施之一。针对电网中谐波危害问题,首先,在传统谐波理论的基础上,对其理论进行进一步拓展,发展了广义谐波理论,并详细阐述了广义谐波电流的基本理论及广义谐波电流检测的实现过程;然后,分析了广义有源电力滤波器以广义谐波电流作为指令电流信号实现电能质量综合补偿的必要性和有效性,设计出广义谐波电流检测电路的硬件电路和软件系统;最后,基于广义谐波理论进行了广义有源电力滤波器指令电流检测的仿真和实验。仿真和实验结果表明,该检测算法能够实现实时无原理误差检测广义谐波电流,具有准确度高、实时性好、算法简单及硬件实现方便等特点。(本文来源于《电力系统及其自动化学报》期刊2015年11期）

曾欢悦[3]（2014）在《混合有源电力滤波器广义谐波检测方法研究》一文中研究指出随着电网谐波、无功以及零负序等电能质量污染问题的日益严重，将它们整合为广义谐波进行综合治理具有重要的研究价值。在治理电能质量的电力电子装置中，混合有源电力滤波器具有颇高的性价比。而广义谐波检测效果是混合有源电力滤波器进行治理的主要依据，因此本文旨在研究广义谐波的优化检测方法，以提高检测的准确性和实时性。首先，对混合有源电力滤波器的拓扑结构和分类进行了深入的研究，阐述了其四个主要功能模块的工作原理，为研究广义谐波检测方法奠定理论基础。其次，根据混合有源电力滤波器对检测效果的要求，分析了基于传统瞬时无功功率理论检测方法中的变换矩阵、锁相环及低通滤波器叁个环节的工作局限性，为广义谐波优化检测方法的提出提供前提。再次，提出一种基于广义瞬时无功功率理论的广义谐波优化检测方法，其针对传统检测方法的工作局限性，做了叁个方面的优化工作：一是将检测方法中的平面变换矩阵扩展至空间变换矩阵，提高矩阵变换的可靠性；二是在检测方法的锁相环节，提出了单相广义锁相环和叁相广义锁相环的锁相方法，通过简单的逻辑运算和矩阵变换实现对电网电压的基波正序分量正余弦信号的同步提取，能提高相位锁定的成功率，改善检测方法的准确性；叁是在检测方法的低通滤波环节，提出一种广义加权形态滤波器取代传统的低通滤波器，以数学形态学理论为基础，采用其四种最基本的运算法则，通过合理选择结构元素，构成主从开-闭、闭-开两种迭代滤波器，并结合自适应对消技术，将两种迭代滤波器的输出信号分别与广义锁相环锁定的基波正序电压正余弦信号进行加权组合，输出直流信号，以提高检测方法的实时性。最后，对传统检测方法和本文所提的优化检测进行仿真对比和实验研究，结果表明，在各种工况下的单相、叁相系统中，本文所提出的广义谐波优化检测方法在响应速度和检测精度上都优于传统检测方法，验证了其有效性和可行性。(本文来源于《湖南工业大学》期刊2014-06-06）

薛畅[4]（2014）在《新型广义有源电力滤波器的研究》一文中研究指出广义有源电力滤波器(Generalized Active Power Filter, GAPF)是一种采用电流间接控制的滤波器，其通过输出与电网同步的正序基波电压可以在不需要检测负载电流的情况下有效地实现无功补偿、谐波抑制、负序滤波及稳定电压等功能。GAPF虽然具有诸多优点，但亦存在如下缺点和局限：1.输出电压的频谱分布不集中；2.网侧滤波电抗的功耗过高；3.无功补偿精度与锁相精度低；4.不具备有功调节能力。本文对GAPF做了深入研究，针对上述缺点和局限，在调制策略、拓扑结构、控制方法以及扩展功能等方面提出了一系列改善方法。传统GAPF采用特定消谐技术(Selective Harmonic Elimination Pulse Width Modulation, SHEPWM)。由于该技术的目的是根据具体需要来消除某些特定次数的谐波，故导致剩余谐波的含量大且分散，不易滤除。为改善GAPF输出电压的频谱分布，提高其性能，本文在SHEPWM的基础上提出谐波集中型优化PWM技术，使频谱中的剩余谐波集中在相邻的两个频次，以便通过单调谐滤波器加以滤除。为保证迭代的收敛性，提出一种逐步计算初始值的方法。研究结果表明，谐波集中型优化PWM技术可在相同开关频率下有效降低系统电流的谐波含量或网侧滤波电抗的容量与功耗。GAPF在被提出时采用两电平逆变器，开关频率很低，输出电压的谐波含量大，且为抑制输出电压对系统电流的谐波污染，网侧滤波电抗需很大，导致功耗过高，这是其致命缺陷。为克服该缺陷，提出一种采用新型叁电平拓扑结构的GAPF，其具有更好的安全性与实时性和更高的等效开关频率，可有效降低输出电压的谐波含量和网侧滤波电抗的容量与功耗；为提高装置的动态性能及避免负载电压的波动，提出调制比开环控制的方法，并推导了被控对象的小信号模型及PI参数的整定原则；为解决直流侧电压的平衡问题，提出一种定量计算小矢量占空比的方法，可实现中性点电压的精确调节。GAPF的传统控制方法是调制比恒定的单环相位角控制。该方法虽然简单，但只能实现近似补偿，易产生过补或欠补现象。为克服上述缺陷，本文提出两种提高无功补偿精度的方法，可实现单位功率因数补偿。给出了关于无功补偿精度的定量分析；推导了被控对象的小信号模型及PI参数的整定原则；并比较了这两种方法的优缺点。传统GAPF通过过零检测电路与系统电压同步。该方法的动态性能差，且当系统电压不平衡或存在畸变时，无法检测出其中的正序基波的过零点，这会增强系统的非线性和降低系统的稳定性。为克服上述缺陷，本文提出基于dq变换的改进锁相环，大幅提高了动态性能和锁相精度。传统GAPF由直流侧电容和电压型逆变器组成，其本身是无源的，为保证输出电压的幅值，稳态时需要从系统吸收一定的有功功率以补偿自身损耗和维持直流侧电压，所以不具备有功调节能力。为提高性能和扩展功能，本文提出结合蓄电池储能系统(Battery Energy Storage System, BESS)的方案。详述了GAPF/BESS的拓扑结构及工作原理；建立了GAPF/BESS在dq坐标系下的数学模型；推导并比较了GAPF/BESS和GAPF的静态特性；针对蓄电池的两种不同接入方式提出了相应的控制方法和充放电模式，并给出了具体的流程图。为实际验证GAPF的有效性，搭建了一台叁电平的实验样机；给出了无源元件的参数选择方法；提出了窄脉冲消除及死区补偿方法；针对文中的理论分析和控制方法做了一系列实验。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2014-06-01）

薛畅,申科,纪延超,江滨浩[5]（2014）在《基于模块化多电平技术的广义有源电力滤波器》一文中研究指出为克服传统广义有源电力滤波器(GAPF)的缺点,提出了一种采用模块化多电平技术的GAPF(GAPF/MMC),提高了装置的电压等级和波形质量。详述了GAPF/MMC的拓扑结构、工作原理、控制方法及调制策略,给出了子模块电容电压的平衡方法。试验结果表明,GAPF/MMC在实现综合补偿的基础上可有效降低输出电压的谐波含量和网侧滤波电抗的容量、功耗,适合在高压大功率领域中应用。(本文来源于《低压电器》期刊2014年05期）

薛畅,王建赜,纪延超,江滨浩[6]（2013）在《广义有源电力滤波器的两种新控制方法》一文中研究指出广义有源电力滤波器(GAPF)是一种非跟踪型滤波器,通过输出与电网同步的基波正序电压,可在无需检测负载电流的情况下有效实现无功补偿、谐波抑制、负序滤波及稳定电压等功能。详述了GAPF的拓扑结构、工作原理,并推导出数学模型。GAPF的传统控制方法为单环相位角控制,该方法虽简单,但补偿精度不高,易出现过补或欠补现象。为克服上述缺陷,提出两种新控制方法,可提高补偿精度,实现单位功率因数补偿。实验结果验证了理论分析的正确性和新控制方法的可行性。(本文来源于《电力电子技术》期刊2013年05期）

吕振梅,郑龙[7]（2013）在《基于MATLAB的广义有源电力滤波器检测方法研究》一文中研究指出广义有源电力滤波器(GAPF)是一种普遍适用的高性能新型有源电力滤波器。基于广义瞬时无功功率理论,研究了GAPF指令电流检测的p-q-r法。为消除电流检测中电压畸变带来的检测误差,提出采用数字低通滤波器对电网畸变的电压进行滤波,提取其中的基波电压,在此基础上进行谐波和无功电流的检测。本文利用MATLAB/SIMULINK提供的SimPower工具箱对有害电流检测方案进行了建模,以此作为GAPF的指令电流。仿真结果表明,采用该方法能够精确检测谐波电流等分量,消除电压畸变对结果的影响。(本文来源于《电气开关》期刊2013年02期）

薛畅,王建赜,纪延超,江滨浩[8]（2013）在《链式广义有源电力滤波器》一文中研究指出为克服传统GAPF(generalized active power filter)实时性差、电压等级低、功耗大、只适合在低压小容量范围内应用等缺点,提出一种采用链式拓扑结构的GAPF,提高了装置的等效开关频率、电压等级、实时性和动态性能。详述了链式GAPF的拓扑结构、工作原理、控制方法及调制策略,建立了被控对象的小信号模型,给出了PI参数的整定原则和相间与相内电容电压的平衡方法。仿真与实验结果表明链式GAPF在实现综合补偿的基础上可有效降低输出电压的谐波含量和网侧滤波电抗的容量与功耗,适合在高压大功率领域中应用。(本文来源于《电机与控制学报》期刊2013年04期）

谢海丽[9]（2013）在《并联型广义有源电力滤波器主电路拓扑与控制研究》一文中研究指出随着电力系统的高速发展，特别是电力电子与微电子装置的普遍应用，电力系统中愈发严重的电能质量污染与电能质量高要求的矛盾日益突出。广义有源电力滤波器是电力系统中全面提高电能质量的重要装置，对其进行研究具有重要的理论价值和工程价值。论文首先从传统谐波理论的周期信号分解中的不同频率分量的正交性特征出发，将其推广到叁相电路任意信号的正交分解，进而提出了一种新的广义谐波理论。然后，深入研究了基于分频补偿思想的叁相六桥臂双主电路并联型广义有源电力滤波器，分析了其拓扑结构和工作原理，建立其基于开关函数和空间状态的动态模型。其次，深入分析基于广义dqo正交变换的广义谐波电流分频检测算法，解决了广义谐波电流检测的实时性和精确性问题。针对并联型广义有源电力滤波器输出特性复杂对输出控制跟踪速度和跟踪精度提出了更高要求的特征，提出了自适应滞环控制策略，即采用两态滞环实现平稳的广义谐波电流分量补偿的实时控制，采用叁态滞环实现快速变化的广义谐波电流分量补偿的实时控制。并基于MATLAB/Simulink计算机仿真平台，搭建并联型广义有源电力滤波器的信号检测、输出控制和整机工作的仿真模型，验证所提出的检测算法、控制算法和拓扑结构的有效性和可行性。最后，进行了基于DSP芯片TMS320C28346并联型广义有源电力滤波器的控制系统的硬件和软件设计，为并联型广义有源电力滤波器的工程化奠定了一定的理论和物质基础。(本文来源于《长沙理工大学》期刊2013-04-01）

薛畅,王建赜,纪延超[10]（2012）在《采用叁电平拓扑结构的广义有源电力滤波器》一文中研究指出提出一种采用叁电平拓扑结构的广义有源电力滤波器(GAPF),其具有更高的等效开关频率和电压等级,适合在高压大功率领域中应用。详述了叁电平GAPF的拓扑结构、工作原理和控制方法。为克服特定消谐技术实时性差且不利于中性点电压的调节等缺点,采用空间矢量调制技术,并提出一种定量计算小矢量占空比的方法,可实现叁电平逆变器直流侧电容电压的精确平衡。仿真结果证明叁电平GAPF可以有效地实现无功补偿、谐波抑制、负序滤波等功能,并大幅降低对网侧滤波电抗容量的要求。(本文来源于《电力自动化设备》期刊2012年09期）

### 广义有源电力滤波器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

谐波抑制是建设高电能质量电网的重要措施之一。针对电网中谐波危害问题,首先,在传统谐波理论的基础上,对其理论进行进一步拓展,发展了广义谐波理论,并详细阐述了广义谐波电流的基本理论及广义谐波电流检测的实现过程;然后,分析了广义有源电力滤波器以广义谐波电流作为指令电流信号实现电能质量综合补偿的必要性和有效性,设计出广义谐波电流检测电路的硬件电路和软件系统;最后,基于广义谐波理论进行了广义有源电力滤波器指令电流检测的仿真和实验。仿真和实验结果表明,该检测算法能够实现实时无原理误差检测广义谐波电流,具有准确度高、实时性好、算法简单及硬件实现方便等特点。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 广义有源电力滤波器论文参考文献

[1].杨家强,杨磊,曾争,宿紫鹏.基于降阶广义积分器的LCL型有源电力滤波器电流控制方法研究[J].中国电机工程学报.2017

[2].刘桂英,粟时平,谢海丽,粟渊恺,尹惠.广义有源电力滤波器指令电流检测的广义谐波理论法[J].电力系统及其自动化学报.2015

[3].曾欢悦.混合有源电力滤波器广义谐波检测方法研究[D].湖南工业大学.2014

[4].薛畅.新型广义有源电力滤波器的研究[D].哈尔滨工业大学.2014

[5].薛畅,申科,纪延超,江滨浩.基于模块化多电平技术的广义有源电力滤波器[J].低压电器.2014

[6].薛畅,王建赜,纪延超,江滨浩.广义有源电力滤波器的两种新控制方法[J].电力电子技术.2013

[7].吕振梅,郑龙.基于MATLAB的广义有源电力滤波器检测方法研究[J].电气开关.2013

[8].薛畅,王建赜,纪延超,江滨浩.链式广义有源电力滤波器[J].电机与控制学报.2013

[9].谢海丽.并联型广义有源电力滤波器主电路拓扑与控制研究[D].长沙理工大学.2013

[10].薛畅,王建赜,纪延超.采用叁电平拓扑结构的广义有源电力滤波器[J].电力自动化设备.2012

本文来源: https://www.lw00.cn/article/14ccf39b26e9efb6c2ba07ca.html