# 城市电网规划设计的关键技术问题研究陶荣飞

（国网辽宁省电力有限公司朝阳供电公司辽宁省朝阳市122000）

摘要：电力工业的是社会经济发展、民众安居乐业的基础。近年来，我国电力工业虽然取得了显著的成绩，但是电网规划水平还有待进一步提高。这就要求电力企业重视电网规划和设计，将更多新的技术技术手段用到电网规划中去，以有效控制电网规划流程，进而提高电网设计水平和使用效益。

关键词：城市电网；规划设计；关键技术

引言

电力系统规划设计是电力工程设计前期工作最为重要的环节所在，是电力工程中的主要部分，因此，电力系统规划设计所带来的影响也是十分深远且具有十分重要现实意义的。所以，电力规划设计人员就必须要不断创新并完善电力规划设计工作，使电力规划设计方案能够紧跟时代的发展步伐，从而使电力工程设计更加的科学、有效，更好地促进电力系统发展，更好地服务于电力用户。

1电网规划设计的总体思路

电网规划设计是城市建设的重要组成部分，在城市规划过程中，应该主动将电网规划设计充分结合起来，以实现二者之间的融合。一方面在电网规划设计过程中，需要充分遵循城市建设的思路，确保电网规划设计与城市规划建设总体同步。同时，电网规划可能需要耗费大量的物力和财力，因此为提升电网规划设计的节约性和经济性，在电网规划设计过程中，需要遵循和依据城市的用电需求来科学设计，避免出现电网规划设计低于城市的用电需求而重新规划设计造成的成本增加，同时也要避免出现因电网规划设计超出城市的用电需求而产生较大的资源浪费。另一方面电网规划设计的基本思路，应该更加简单、更加便捷、更加科学。同传统的电网规划相比，新型的电网规划设计能够纠正传统规划中的不足，同时也能够较大程度地满足人们的用电需求，优化人们的用电习惯，改善人们的用电环境。此外，在电网规划设计中，还应该防止超出城市最大的负荷限度，避免出现超负荷运转的情况。

2电网规划设计原则

我国地理面积幅员辽阔，受多种因素影响，我国各地经济发展水平很不均衡，各地的地理和气候环境也存在明显的差异。不同地区的电能需求有所不同，不同地区的电网要求和标准也不尽相同。自然和经济环境的多样性，决定了不同地区电网规划设计的差异性。电网规划要想有序进行，取得实效，必须要遵守以下原则：首先，从实际出发，本着“适度超前”原则，根据地方经济、人口发展需求，综合地方地理、经济、人文因素，预测电源发展需求，进行超电网规划和建设。如电力企业要根据实际情况进行电网接入系统设计，并为电网配备一定的输变电容量。其次，以“安全可靠”、“造福民众”原则为指导，根据相关规定，编制电网发、输、配、供、用一体化规划设计方案，充分考虑到电网负荷在未来变大的可能性，确保电网有足够的供电能力，确保配电网络供电设计的安全性、可靠性，以满足地方经济和社会发展要求。再次，本着因地制宜原则，根据区域电力需求分层、分区进行电网调度，并尽量简化网络接线，以减少各种主客观因素对电网的影响。

3电网规划关键技术

3.1负荷预测

电网负荷预测是电网规划方案实施的基础和前提，也是电网规划设计的重点内容，负荷预测技术也因此而成为电网规划设计中的关键技术之一。在电网规划中，电网负荷预测的内容主要由以下几点组成：电网最大用电负荷、用电量、最大供电量、电网总供电量。过去，电网负荷测量方法非常简单，许多负荷预测技术都存在这样那样的局限，电网负荷预测结果的准确性也较差。如今，电网负荷预测所采用的方法主要有两种，一是参数模型法，一是非参数模型法。参数模型法方法是一种传统的负荷预测方法，不过使用范围较广，其使用要点是对负荷和负荷影响因素的关系进行全面分析，构建相应的负荷数学模型，然后借助单耗法、负荷密度法、电力弹性系数法等进行负荷预测。非参数模型法主要适用于多变量、非线性、不确定的电力负荷运算。目前，非参数模型预测法已经非常先进，系统的动力学建模法，模糊类聚识预测法，绘制负荷特性预测和负荷曲线等等，都在电力负荷预测方面得到了应用。在预测电力负荷时，规划人员要根据实际情况选择合适的方法，还要进行电网网架搭设并使用差异化规划方法进行电网规划，以提高电力系统运行的安全性。

3.2电力电量平衡技术和电力计算技术

电力电量平衡技术是对电力系统、电量需求平衡进行就散的重要手段。电力电量平衡技术可以给整个电网规划、电源设计提供可靠数据，还可以为电网构建提供输变电量相关的资料。通常来说，在电网规划过程中，电力电量平衡内容和原则如下：（1）夏季电力负荷高峰方式平衡。以系统最大一台机组的容量为系统最大容量。（2）小水电最大出力按装机容量90％计算，枯水期按装机容量20％计算。（3）大的水电厂和火电厂丰水期、枯水期进行平衡时，要先校验丰水期城市电力系统变电设备和输电线路的送电能力和经济性，然后以高峰期为标准，低谷负荷按高峰负荷的45％的比例适当减少。电力计算是电网规划中的一种辅助计算手法，该技术的应用价值在于，电力公司可以通过电力计算获知电网的供电能力、应变能力、潮流流向、电压水平、网损数据，发现电网规划中存在的问题，然后进行电网整改。电力计算以计算机为计算工具，采用的是交流潮流计算法，计算时要对系统运行的多种状态进行计算才能获得更多具有参考性、指导性的数据，继而验证、确保电网架构的可行性、安全性。

3.3电网网架分析

3.3.1网架类型

在目前，常见的网架类型主要分为辐射式、链式、环网式等，单辐射式连线方式的主要优势在于形式便捷，建造投资小，但是劣势同样明显，那便是无法保证用户的用电质量，一旦出现故障，整个区域居民的用电将受到影响。双回辐射连线方式，可靠程度比单辐射式高，输送电力的方式也较为灵活，但是相应的建设投资要高于单辐射式。环网接线式的接线方式简单清楚，并且在环网中，部位出现故障，负荷转换便捷，提高居民用电质量，提高可靠性，并且双环网接线比单环方式更具有稳定性。链式接线，虽然此种接线方式无论在灵活性或者稳定性都比较差，但是由于造价便宜，并且可以逐步改变自身的接线方式，因此在目前的网架建设中，也是经常采用的。

3.3.2电网网架形式

电网网架形式进行选择时，需要根据实建设目的慎重的选择，在农村变电站中，对于网架形式的可靠性以及灵活性并不需要太高的需求，因此使用单辐射或者单链单环式便可以满足建设需要。在城市变电站中，对于供电的平稳性以及灵活性有着较高的要求，因此在此区域中应该着重使用双环双链式。此外，网架形式的选择，需要根据城市未来发展方向进行综合性的考虑，提高自身的实用价值。

结束语

在经济水平不断得到提升的同时，对于用电质量的需求与日俱增，为满足当前的用电需要，各地电网建设工作逐渐加快进度。建设具有较高质量以及高工作效率的电网已经成为当前电网设计工作的主要目标，通过对问题进行技术性分析，并提高解决方案的合理性，保证电网在工作过程中的稳定性，是电力企业急需克服的首要问题。

参考文献：

[1]赵彦河.刍议城市电网规划设计的关键技术问题[J].低碳世界，2017（02）：113-114.

[2]王丹，林静.城市电网规划设计的关键技术问题研究[J].低碳世界，2017（05）：89-90.

[3]陈畴.浅谈城市电网规划项目关键问题研究[J].现代经济信息，2017（07）：370.

[4]黄文昊.浅析城市电网规划设计的关键问题与技术[J].科技创新导报，2017，14（25）：68-69.

[5]杨恒刚.城市电网规划设计的关键技术分析[J].科技视界，2017（28）：130+144.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/1525bcd7b4e25fe003ea1443.html