# 青海省某钾长石矿噪声环境影响探讨

1.核工业西藏地质调查院610052；2.四川省金核环保工程有限公司610052

摘要：为评价某钾长石采矿区环境噪声质量，依照国家标准对其进行现状监测与评价。建立噪声预测模式，评价利用点声源衰减模式预测不同噪声级设备在不同距离处噪声的影响值，各产噪设备运营期产生噪声经距离衰减后对周围环境影响较小，振动对作业场地意外的影响亦较小。

关键词：环境噪声质量噪声预测模式点声源衰减模式

某钾长石矿因采矿需要，需对影响矿区及周边环境的污染和影响因素予以监测评价。本文尝试对该矿区内噪声与振动对环境的影响做初步探讨。

1.评价标准

因矿区位于无人区，故其声环境质量评价采用GB3096-2008中的第3类标准（昼间65dB（A），夜间55dB（A））。

2.评价等级及范围

按《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中评价等级确定方法，结合矿区所处区域环境状况、人口分布、环境敏感因素、工程特征等确定评价工作等级（见表1）。

经分析，矿山声环境评价等级确定为三级。声环境评价范围为采矿场、工业场地、排土场四周边界往外200m范围，运输道路沿线100m范围。

3.噪声与振动环境影响分析

3.1预测模式

采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中工业噪声室外点声源预测模式，计算时不考虑地面效应引起的附加隔声量和空气吸收造成的衰减。单个点声源随传播随距离增加引起的衰减按下式计算：

LA=L0-20lg（rA/r0）

式中：LA─计算点处的声压级，dB（A）；

L0─噪声源强，dB（A）；

r0─参考距离，m；

rA─声源距计算点的距离，m。

3.2声环境影响预测与评价

采矿噪声主要来自爆破噪声与各类机械设备的运行噪声。其中：爆破噪声属于偶发噪声，源强约120dB（A）；机械设备主要包括潜孔钻、装载机、手持凿岩机、空压机、推土机、发电机及运输车辆等，源强在75~103dB（A）。

当前矿山开采规模较小，炸药年用量仅为900kg，且每月仅爆破两次，属于偶发噪声。矿山露天采场500m范围内无居民及其它环境敏感点，因此放炮产生的噪声对矿山外声环境影响较小。其治理措施及作业场所布置情况详见表2。

利用点声源衰减模式预测不同噪声级设备在不同距离处噪声的影响值，预测结果详见表3

由上表可知，矿山生产期间各噪声设备昼间在距离噪声源100m外即达到65dB（A）标准限值要求，夜间在距离噪声源300m外即达到55dB（A）标准限值要求。因矿山面积较大，各噪声源主要集

中在露天采矿场、排土场范围内，且周边无居民点，各产噪设备运营期产生噪声经距离衰减后对周围环境影响较小。

3.3环境振动影响预测与评价

矿山振动主要是由矿山开采过程中的爆破引起。矿山爆破的大部能量用于岩层松动爆破，另外一小部分能量转换为介质中的应力波。应力波的传播会随着传播距离的增加而衰减。因此，一般爆破所引起的振动在一定距离以外影响很小。矿山露天采场采用以中深孔爆破为主、小爆破为辅的多排孔微差爆破方法，多个药包爆破时以毫秒级时间间隔控制药包，按一定的顺序先后起爆，可有效降低爆破噪声。同时该方法可减弱爆破地震效应，先后产生的地震波会相互干扰，减弱地震波强度。

（1）振动源的确定

矿山的振动源为采掘场内的岩层松动爆破。爆破工作采用多排孔微差爆破，中深孔爆破参数：最小抵抗线5m、孔间距6m、排间距5m。每孔最大装药量为18kg。

（2）预测模式

爆破安全距离可按下式计算：

式中：R—爆破振动安全允许距离（m）；

Q—炸药量，齐发爆破为总药量，延时爆破为最大一段药量，（kg）；

V—保护对象所在地质点振动安全允许速度，（cm/s）；根据《爆破安全规程》，区内受保护的建筑物主要为工业场地的房屋，部分为砖墙、砌块结构，部分为板房结果，因此V取2cm/s。

K、α—与爆破点至计算保护对象间的地形、地质条件有关的系数和衰减指数，由于本矿为中硬岩石，K取150，α取1.5。

（3）预测结果

经计算得R为46.61m，评价确定振动的安全防护距离为50m。

（4）影响分析

经现场调查，矿区为无人居住区，爆破引起的振动主要是对工业场地的影响。矿山工业场地距离露天采坑距离的最近距离约为65m，大于初步确定的50m振动安全防护距离，各建构筑物受爆破影响较小。

4.评价结论

（1）矿山各噪声源主要集中在露天采矿场、排土场范围内，且矿区面积较大，周边无居民点，各产噪设备运营期产生噪声经距离衰减后对周围环境影响较小。

（2）在生产过程中，矿山应积极落实各项减噪降噪措施，加强管理，强化对生产人员的个体防护，降低噪声污染和破坏。

参考文献：

[1]张勇，杨凯，王云等.环境影响评价有效性的评估研究[J].中国环境科学.2002.22：324-328

[2]青海中煤地质工程公司.乌兰县中利矿业有限公司青海省乌兰县沙柳泉钾长石矿矿山地质环境保护与恢复治理方案[R].2013

[3]中国环境科学出版社.HJ2.4-2009，环境影响评价技术导则—声环境[S].2010

作者简介：鲜坤城（1984.10—），男，汉族，四川通江人，大学本科学历，助理工程师，长期从事水文、工程、环境评价工作。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/15757c46c275792b0e92c565.html