# 多阶光存储论文-吴苏婷,熊剑平,贾惠波

导读:本文包含了多阶光存储论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:状态分割Markov模型,多阶光存储,信道建模,拟合

### 多阶光存储论文文献综述

吴苏婷,熊剑平,贾惠波[1]（2009）在《具有突发错误的多阶光存储信道建模及其应用》一文中研究指出针对多阶光存储信道中可能存在连续突发噪声的特点,本文引入状态分割Markov模型(Fritchman模型)分析多阶光存储信道,并提出了一种信道模型参数求解方法。该方法利用实测数据对Fritchman模型的统计特性进行拟合并列出方程求解模型参数。为了将信道的传输模型应用至信道的纠错码研究中,本文还提出了解决信道的四阶传输符号(2bits)与RS纠错码编译码的256阶群码元(8bits)大小不同这一矛盾的方法。通过对实际光存储信道建立了Fritchman模型并计算相关统计特性,我们证明了该方法不仅可以有效地描述信道,也适用于信道的纠错码研究。(本文来源于《全国第20届计算机技术与应用学术会议（CACIS·2009）暨全国第1届安全关键技术与应用学术会议论文集（上册）》期刊2009-07-17）

吴苏婷[2]（2009）在《多阶光存储纠错设计与性能评估模型研究》一文中研究指出通过在光盘的一个信道记录单元记录两种以上可能状态,可以提高光盘单位面积的记录密度,但同时也增加了数据出错的可能性,这对纠错码性能提出了更高的要求。红光多阶光盘HRD(High Definition Red Disk)是清华大学光盘国家工程研究中心的在研项目。本文的目的是为HRD设计一种纠错格式,并评估该格式的性能。其中,由于若采用传统的Monte-Carlo仿真方法(下称MC方法)评估纠错性能,存在计算时间过长的问题(为实现目标分析精度需要分析大容量数据样本),本课题需要建立一种理论分析方法——该方法的分析精度不受计算时间的限制——以适应多阶光存储信道中纠错评估精度的要求。本文主要工作包括纠错格式设计与性能评估模型研究,主要内容有:1.调研分析并仿真比较了DVD和BD的纠错格式性能和解码策略,为多阶红光存储的纠错格式提供了设计依据;设计出一种新的纠错格式,对关键数据、普通数据的实行不同保护强度;编写了相关软件,实现了数据组织、扰频、交织、地址保护、RS码等编码模块与相应译码模块。2.为多阶光存储信道建立了Markov模型并研究了求解方法。通过对不同Markov模型的比较,为光盘信道选择了Fritchman模型作为研究对象。研究了两种求Markov模型参数的方法——拟合方法与Baum-Welch优化迭代方法(BWA)。将拟合方法结果作为BWA迭代的初值,可避免其迭代结果非全局最优值;本文同时还研究并实现了BWA算法的改进算法,大大减少了求解光盘信道模型的时间。最后,利用实际多阶光盘读出数据,求解了信道模型。3.推导出Markov模型在多阶光存储信道中的纠错性能评估公式。结合枚举、集合运算、矩阵运算和迭代等数学方法,解决了多阶光存储信道传输符号与纠错符号大小不符及现有光盘格式因纠错方案复杂而难以评估性能这两个问题。最后结合以上叁部分工作成果,对实际信道的DVD、HRD、BD纠错方案进行评估,结果表明:1.所设计的新型HRD纠错码的性能和码率均优于DVD;2.采用Markov模型的理论分析方法不仅可以很好地预测实际光存储信道的错误情况,还可以使得纠错码性能分析达到要求的分析精度。(本文来源于《清华大学》期刊2009-06-01）

胡华,熊剑平,徐端颐,齐国生,肖家曦[3]（2007）在《多阶光存储的调制原理分析与编码设计研究》一文中研究指出根据编码理论的状态切分算法,提出一种新型的8阶(1,3)游程长度受限码,在最小记录符上能够存储3·0比特的用户数据,并且编码与译码逻辑简明,可用于未来高密度多阶游程长度调制光盘系统.(本文来源于《物理学报》期刊2007年01期）

胡恒,潘龙法,胡华,雷志军,徐端颐[4]（2006）在《多阶光存储研究进展》一文中研究指出多阶光存储是一种在不改变原有光路和机械系统的情况下,利用先进的信号处理与调制编码技术,显着提高存储容量和数据传输率的新型技术。综述了多阶光存储的发展历史及研究现状,并针对多阶光存储的两种类型(信号多阶和介质多阶),列举了几种典型的多阶光存储方案。从本质上分析了信号多阶技术和介质多阶技术的不同,展望了其发展方向。(本文来源于《光学技术》期刊2006年02期）

雷志军,徐端颐,齐国生,佘鹏,胡恒[5]（2005）在《光致变色材料多阶光存储模型与实验》一文中研究指出光致变色材料具有光子型反应的特点,控制光致变色材料吸收的光子数就可以控制材料的反应程度,从而实现多阶存储。根据光化学反应的原理,分析了光致变色材料的写入过程,建立了光致变色多阶存储写入过程的反射率模型。根据该模型的仿真计算结果,设定了一组合适的曝光量,在1,2_双(2_甲基_5_(4_(1,3_二氧戊环基)苯基)噻吩_3_基)全氟环戊烯材料上实现了8阶存储。(本文来源于《光学技术》期刊2005年06期）

沈全洪,徐端颐,齐国生,赵辉,雷志军[6]（2005）在《光致变色多阶光存储中的光学串扰分析》一文中研究指出利用光致变色材料的灰度分阶特性可以实现多阶光存储。以傅里叶光学和光致变色记录符的可迭加性为基础,采用霍普金斯标量衍射理论的经典归一化坐标,对光致变色多阶光存储中的光学串扰进行了理论建模和数值分析,作为后续电通道补偿设计的前提。数值计算结果表明:相邻记录符与盘基信号的交叉串扰项是光学串扰的主要成分,且随着中心距的增加,相邻记录符引起的串扰迅速降低;当无寻道误差时,邻道记录符引起的串扰可以忽略;高阶记录符引起串扰要明显高于低阶的串扰,且影响多阶存储的可分阶性;实验结果很好地验证了所建立的模型的合理性。(本文来源于《光学学报》期刊2005年10期）

宋洁,齐国生,徐端颐,胡华,钱坤[7]（2005）在《光致变色多波长多阶光存储研究进展》一文中研究指出光致变色多波长多阶存储是基于光致变色原理的一种高容量光存储方法,利用多波长并行读写和多阶存储的方法可以明显地提高存储容量和存储速度。对多波长多阶光存储的存储原理、存储系统和光盘结构、写入读出过程以及今后的研究方向进行了论述。(本文来源于《2004全国光学与光电子学学术研讨会、2005全国光学与光电子学学术研讨会、广西光学学会成立20周年年会论文集》期刊2005-10-15）

胡华,雷志军,胡恒[8]（2005）在《多阶光存储技术研究进展》一文中研究指出一、前言 信息技术的发展对光存储系统容量和数据传输率提 出了越来越高的要求。传统光存储受到光学衍射极限的 限制,采用缩短激光波长和增大数值孔径的方法来提高 存储密度的空间非常有限。多阶光存储技术能够在不改 变光学数值孔径的情况下,利用先进的信号处理与编码 技术,显着提高存储容量和数据传输率,目前已经成为 国内外光存储研究的热点方向之一。(本文来源于《记录媒体技术》期刊2005年04期）

肖家曦,齐国生,胡华,徐端颐[9]（2005）在《多阶光存储原理分析及其读写系统前端信号处理研究》一文中研究指出运用矢量衍射理论的计算方法 (耦合波方法 ,时域有限差分法 ) ,对两种多阶光存储方案 (坑深调制 ,坑形调制 )进行了原理性分析 ,并简略分析了利用相变材料的幅值调制实现多阶存储的原理 .由此得出多阶光存储技术的实现是利用了光与物质之间的相互作用 ,使光对记录介质产生作用 ,同时介质也对光的某些特性进行调制 ,而这些特征的改变一般都不止两个状态 0或 1,用数字方式将这多个状态记录下来便实现了多阶数字存储 .此外 ,还提出了多阶光盘前端信号处理系统的设计与开发 .该系统是多阶光存储实验系统的重要组成部分 ,可输出RF ,TE ,FE等伺服与误差信号 ,并将信号反馈给多阶处理芯片 ;同时系统还可对光学头的激光读写功率及写入时间进行控制 ,并能使其实现自动调焦和道跟踪 .(本文来源于《物理学报》期刊2005年01期）

雷志军,赵辉,周挺[10]（2003）在《多阶光存储技术原理》一文中研究指出1.引言为了提高光存储系统的容量和数据传输率,在现有光盘系统的基础上,人们提出并研究了多种解决方案,其中为人所熟知的就是减小激光的波长和增大物镜的数值孔径。另外一种也很有发展前景的方案就是采用多阶技术。与传统光存储系统中采用的二阶编码技术相比,多阶技术可以显着地提高存储线密度;同时可并行地提高读写速度。目前存在着多种多阶技术,包括Sony公司的SCIPER(Single CarrierIndependent Pit Edge Recording)技术和GBR(Groove BasebandRecording)技术、Philips公司的LML(Limited Multi-Level)技术、Sharp公司的PEDM(Pit Edge and Depth(本文来源于《记录媒体技术》期刊2003年02期）

### 多阶光存储论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

通过在光盘的一个信道记录单元记录两种以上可能状态,可以提高光盘单位面积的记录密度,但同时也增加了数据出错的可能性,这对纠错码性能提出了更高的要求。红光多阶光盘HRD(High Definition Red Disk)是清华大学光盘国家工程研究中心的在研项目。本文的目的是为HRD设计一种纠错格式,并评估该格式的性能。其中,由于若采用传统的Monte-Carlo仿真方法(下称MC方法)评估纠错性能,存在计算时间过长的问题(为实现目标分析精度需要分析大容量数据样本),本课题需要建立一种理论分析方法——该方法的分析精度不受计算时间的限制——以适应多阶光存储信道中纠错评估精度的要求。本文主要工作包括纠错格式设计与性能评估模型研究,主要内容有:1.调研分析并仿真比较了DVD和BD的纠错格式性能和解码策略,为多阶红光存储的纠错格式提供了设计依据;设计出一种新的纠错格式,对关键数据、普通数据的实行不同保护强度;编写了相关软件,实现了数据组织、扰频、交织、地址保护、RS码等编码模块与相应译码模块。2.为多阶光存储信道建立了Markov模型并研究了求解方法。通过对不同Markov模型的比较,为光盘信道选择了Fritchman模型作为研究对象。研究了两种求Markov模型参数的方法——拟合方法与Baum-Welch优化迭代方法(BWA)。将拟合方法结果作为BWA迭代的初值,可避免其迭代结果非全局最优值;本文同时还研究并实现了BWA算法的改进算法,大大减少了求解光盘信道模型的时间。最后,利用实际多阶光盘读出数据,求解了信道模型。3.推导出Markov模型在多阶光存储信道中的纠错性能评估公式。结合枚举、集合运算、矩阵运算和迭代等数学方法,解决了多阶光存储信道传输符号与纠错符号大小不符及现有光盘格式因纠错方案复杂而难以评估性能这两个问题。最后结合以上叁部分工作成果,对实际信道的DVD、HRD、BD纠错方案进行评估,结果表明:1.所设计的新型HRD纠错码的性能和码率均优于DVD;2.采用Markov模型的理论分析方法不仅可以很好地预测实际光存储信道的错误情况,还可以使得纠错码性能分析达到要求的分析精度。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 多阶光存储论文参考文献

[1].吴苏婷,熊剑平,贾惠波.具有突发错误的多阶光存储信道建模及其应用[C].全国第20届计算机技术与应用学术会议（CACIS·2009）暨全国第1届安全关键技术与应用学术会议论文集（上册）.2009

[2].吴苏婷.多阶光存储纠错设计与性能评估模型研究[D].清华大学.2009

[3].胡华,熊剑平,徐端颐,齐国生,肖家曦.多阶光存储的调制原理分析与编码设计研究[J].物理学报.2007

[4].胡恒,潘龙法,胡华,雷志军,徐端颐.多阶光存储研究进展[J].光学技术.2006

[5].雷志军,徐端颐,齐国生,佘鹏,胡恒.光致变色材料多阶光存储模型与实验[J].光学技术.2005

[6].沈全洪,徐端颐,齐国生,赵辉,雷志军.光致变色多阶光存储中的光学串扰分析[J].光学学报.2005

[7].宋洁,齐国生,徐端颐,胡华,钱坤.光致变色多波长多阶光存储研究进展[C].2004全国光学与光电子学学术研讨会、2005全国光学与光电子学学术研讨会、广西光学学会成立20周年年会论文集.2005

[8].胡华,雷志军,胡恒.多阶光存储技术研究进展[J].记录媒体技术.2005

[9].肖家曦,齐国生,胡华,徐端颐.多阶光存储原理分析及其读写系统前端信号处理研究[J].物理学报.2005

[10].雷志军,赵辉,周挺.多阶光存储技术原理[J].记录媒体技术.2003

本文来源: https://www.lw00.cn/article/1588a3f678be8f9eeac1539f.html