# 关于电力系统电气工程自动化的智能化应用研究徐彬

南京南瑞继保电气有限公司江苏南京211103

摘要：电力电气自动化建设过程中，融合了网络信息技术、集成手段以及电子技术和电气高新技术等，近年来逐渐朝着智能化方向发展。本文先对电力电气工程自动化控制中的智能技术应用理论进行分析，并在此基础上就其应用实践，谈一下个人的观点和认识，以供参考。

关键词：电气工程；电力系统；自动化控制；智能技术；理论与应用

近年来，随着计算机网络技术的快速发展，智能技术在各领域中得以广泛的应用。电力电气工程中的智能技术应用，主要是依赖计算机编程借鉴人脑对信息数据的处理，实现信息收集与处理，并且将上述结果及时反馈计算。实践证明，智能技术的应用，可以有效提高电力电气工程自动化控制效率、降低人工强度。

一、电力电气工程自动化控制中的智能技术应用理论分析

1、神经网络

神经网络包含两个子系统，分别承担着一定的责任。一个子系统经电气动态参数辨别，实现对定子电流控制之目的；另一个子系统经机电系统参数辨别，对转子速度进行控制。神经网络是一种多层前馈性的构造，实践中多采用反向学习算法，这在神经网络对电气驱动系统以及交流电机诊断监控过程中，得以体现。神经网络系统中的反转波算法，可对负载转矩、非初始速度变化情况进行控制，使定位时间减少；较之于梯形控制法，其应用效果更加的显著。对于智能神经网络函数估计器而言，其抗扰噪声能力非常的强，实际应用过程中无需控制模型，尤其在处理信号、模式识别时有较为广泛的应用；同时，还可以对电气传动进行有效的控制。对于智能神经网络而言，其比较适合于多个传感器输入设施并行的结构，这在很大程度上增强了决策与诊断的可靠性。实践中，如果网络神经仅能映射所需时，网络系统会存在多个隐藏层以及节点和激励函数，此时神经网络系统能够利用误差方向传播技术手段，采用反向传播技术手段，快速获取非线性函数值（近似值），这对网络节点影响较大，通过及时反馈节点误差，可以优化调整网络权重。

2、模糊控制

通过建立模糊模型，对电气工程进行有效控制。模糊控制器在现代电气工程自动化控制过程中的应用，取代了传统的PID，目前模糊控逻辑制技术已广泛应用在了冰箱、电风扇等设备中，其操作相对简单。模糊逻辑的控制，有两种类型，一是M型，另一种是S型，对于M型控制器而言，调速控制效果非常的显著；对于S型控制器而言，虽然没有上述功能，但是二者均有其独特的ifthem模糊规则集。对于模糊化函数而言，其表现形式呈现出多样性，同时也是模糊化以及量化和变量测量的有效手段。对于模糊逻辑控制系统而言，其结构如下图所示。

图1模糊控制系统结构示意图

3、PLC技术

PLC系统是现代电气工程建设过程中常用的一种的辅助系统，该技术在电力企业中的应用，可以有效促进协调企业发展。就当前的情况而言，很多电力企业都纷纷将该种技术工艺取代了传统的继电控制器。随着现代科技的快速发展，PLC技术和相关设施的功能，不只是局限于传统的逻辑控制，更重要的是其自动化程度不断提高，而且实现可网络化建设，实践应用时为确保电力系统的正常运行，需采用人工方式进行辅助控制。

二、智能技术在现代电气工程自动化控制中的应用实践

智能技术包括线性最优管控技术以及专家体系控制手段，其中线性最优控制发展时间相对较长，而且应用比较成熟，在现代电力电气工程化建设过程中应用非常的广泛。智能技术的应用，能够有效提高电力系统输电距离、供电质量，以最优励磁来取代励磁方式，大大改善了电能供应质量和效率，而且还提高了安全可靠性。对于专家体系控制手段而言，其主要用在电力运行实践中的相关问题处理过程中，通过程序的应用自动修复一般性故障和问题，并且将较为严重的系统故障问题及时反馈，以此来提醒作业人员，有利于故障发生率的降低。

1、智能技术在电力系统故障诊断过程中的应用

电力工程自动化控制过程中，电气设备运行故障问题并非鲜见。传统模式下的自动化管控过程中，电气设备运行故障问题出现之前，往往会有一些小的预兆，但是工作人员不容易发现。现阶段采用智能技术手段，可以利用人工智能的优势，对电力系统中的各设备和部件等准确定位和诊断，并且及时发现可能出现的问题，以此来提高故障应对水平。比如，配电变压器运行时，采用智能控制技术，利用计算机存储数据，并对其进行分析；其中包括渗漏油气量以及成分等，大大提高了变压器运行故障范围的确定准确度，由检修人员对其进行靶向检修与处理。

2、智能技术的优化设计应用实践

电气设备优化设计是电力电气工程项目建设过程中的重要内容，实际实施过程中，其程序非常的繁杂，而且涉及面也非常的广泛，相关技术手段相对复杂。在传统模式下，人为设计方式和方法比较多，设计人员应对综合分析各个学科的知识，操作复杂、周期较长，而且方案设计需反复修改，加之其效率非常的低，很多方案实用价值不高。智能技术应用后，作业人员只需将电气设备的型号、电路以及技术要求等参数，输入计算机系统，再利用软件就可以对实施方案进行优化设计。在具体修改时，直接利用计算机即可实现，其中很多复杂计算过程，无需人工方式进行操作即可完成，大大提高了工作效率以及准确率。

3、电力自动化智能技术应用发展

随着智能技术的快速发展，目前国内电力电气工程自动化控制过程中的智能技术手段，逐渐朝着网络化、集成化和模板化趋势发展。最具代表性的一项技术手段就是LED显示屏，该技术手段科技含量高，具有体积小、质量轻以及可将图像显示在超大屏幕上。基于以上应用优势，智能技术在电力自动化控制过程中的应用，可以大大提升电力系统和电力工程建设的显示性能。在电力智能化发展实践中，通过电力模板化，可以提升电力系统的智能化建设水平，而且整个系统集成性更高，可以实现控制的标准化建设以及远程控制。

结束语

总而言之，智能技术在现代电气工程自动化控制过程中的应用非常的广泛，然目前为止，其在工作中的应用还比较少，多数还处在理论研究和实践阶段。

参考文献

[1]张宁.电气工程自动化的智能化技术应用分析[J].建材与装饰，2017(12).

[2]梁云舒.基于电气工程自动化的智能化技术应用分析[J].黑龙江科技信息，2017(16).

[3]翟磊.电子工程自动化控制中的智能技术分析[J].消防界(电子版)，2016(06).

[4]李明华.电气工程自动化控制中的应用智能化技术研究[J].无线互联科技，2016(12).

[5]柯志敏.智能化技术在电气工程自动化控制中的相关应用[J].企业技术开发，2016(05).

本文来源: https://www.lw00.cn/article/1589f16498b7e4fac199d841.html