# 深部工程论文-张于祥

导读:本文包含了深部工程论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:大地电磁法,水利工程,深部断层,应用

### 深部工程论文文献综述

张于祥[1]（2019）在《大地电磁法在水利工程深部断层调查中的应用探讨》一文中研究指出结合实际工程阐述大地电磁在测试断层位置、埋深、走向中的应用,并提出大地电磁法在应用中存在浅部地层分辨率低、测试电阻率为卡尼亚电阻率、不同模式下测试成果有差异等问题。采用该设备解决水利工程中的深部地质构造,减少重型设备投入大的不利因素,具有一定的应用市场,值得研究推广。(本文来源于《广东水利水电》期刊2019年10期）

陈军,徐江,罗代明,陈大松,刘其文[2]（2019）在《深部隧洞工程衬砌外水压力取值研究》一文中研究指出为隧洞运行衬砌的安全耐久及经济性,采用堵排结合的地下水治理原则降低了衬砌的外水头,研究了排水孔布置对衬砌外缘水头、排水量的影响关系,分析了不同排水孔系统对应解析法中的衬砌等效系数取值。计算结果表明,某隧洞工程排水孔环向夹角采用20°、纵向间距3m时,衬砌外缘水头特征值为5. 21m,大幅降低作用于隧洞衬砌的外水压力,有效改善了衬砌的受力,提高了工程的经济性。(本文来源于《水利规划与设计》期刊2019年09期）

[3]（2019）在《中国地质调查局“深部地质调查工程”进展》一文中研究指出深部地质调查工程(首席专家吕庆田研究员)隶属中国地质调查局十大计划之一的"基础地质调查计划"。该工程由4个项目组成,分别是"松辽盆地资源与环境深部钻探工程(王稳石),松辽盆地深部油气基础地质调查(侯贺晟),钦杭结合带及邻区深部地质调查(严加永)和祁连一天山及周缘盆山结合带深部地质调查(陈宣华)"。工程选择我国资源、能源重要基地、重大地质边界和构造单元,通过综合地球物理探测和科学钻探等手段,揭(本文来源于《中国地质》期刊2019年04期）

杨晓飞[4]（2019）在《甘南州绿色勘查绿色矿山建设推进会暨甘南深部找矿预测与钻探工程开工仪式举行》一文中研究指出本报合作讯( 杨晓飞)6月5日至6日,甘南州绿色勘查绿色矿山建设推进会暨甘南深部找矿预测与钻探工程开工仪式在合作举行。开工仪式上,中国地质调查局发展研究中心主任徐勇,省地矿局局长梁育才,省自然资源厅勘查处处长徐东,副州长王建军共同按启开工按(本文来源于《甘南日报(汉文版)》期刊2019-06-10）

黄健[5]（2019）在《深部钻探工程质量管理分析》一文中研究指出合理的深部钻探工程质量相关的管理工作,不但是明确钻探工程相关质量实现达标的基础,更会影响到选矿、地质科研等相关工作的效果,所以其一直都是地质工程项目实际施工管理工作当中的重点内容。文中着重探析深部挖探工程质量管理工作中的钻探工艺、质量安全、工程验收等相关层面的探究工作,并且提出切实可行的工程质量管理工作的配套措施,希望能够切实提升深部钻挖工程的质量管理工作能力和其他项目工作相关的落实成效。(本文来源于《中国标准化》期刊2019年10期）

杨明,华心祝,刘志国,刘钦节[6]（2019）在《深部采矿工程多功能相似模拟装置》一文中研究指出以千米埋深为基本条件,根据相似模拟试验需求,研制了1种结构紧凑、一机多用的相似模拟试验装置。该装置由模型加载反力框架、模型加载装置及智能液压控制系统等组成,具有结构简单、操作方便、强度高、加载能力大、整体稳定性好、双向四面可调非均匀加载等明显优势。以淮南顾桥煤矿1115(1)工作面为研究背景,利用该试验装置进行深井大断面沿空留巷过程相似模拟试验研究,结果表明:利用该试验装置可以较好地实现沿空留巷过程这一复杂采矿活动相似模拟试验,且试验结果与现场实测相吻合,能较为准确地反映现场实际情况。(本文来源于《煤矿安全》期刊2019年05期）

张明光[7]（2019）在《探讨采矿工程中煤矿深部岩巷围岩稳定与支护对策》一文中研究指出煤矿开采工作深入进展的过程中,必将会对岩巷围岩的稳定性造成一定的影响,从而给煤矿生产的安全性带来一定的影响,为确保开采流程的顺利进行,必须采用对应的稳定与支护对策,对安全隐患进行科学控制,从而确保整体工程能够顺利进行,为煤矿企业创造更多的经济效益。(本文来源于《门窗》期刊2019年07期）

金志伟,纪惠灵[8]（2019）在《秦岭矿业公司深部盲竖井施工岩爆治理工程实践》一文中研究指出秦岭矿业公司杨砦峪矿区深部3号盲竖井施工过程中多处发生岩爆现象,导致450 m水平马头门顶板冒落和上方井筒大面积片帮,喷浆和锚网大面积脱落。提出了对马头门上方井筒段采用井圈+锚网喷联合支护和对马头门采取U型钢拱架+锚网喷联合支护的加固方式,详细介绍了施工工艺过程。工程应用表明:采用联合支护技术确保了马头门和井筒的施工安全,提高了施工质量,使得3号盲竖井施工工程顺利进行。(本文来源于《黄金》期刊2019年04期）

刘厅[9]（2019）在《深部裂隙煤体瓦斯抽采过程中的多场耦合机制及其工程响应》一文中研究指出随着浅部资源的枯竭,我国煤炭开采正逐步向深部延伸。与浅部相比,深部储层具有明显的“叁高-两强-一低”的特性。深入研究深部储层的地质力学规律,对于提升深部资源获取能力以及动力灾害防治水平具有重要意义。钻孔瓦斯抽采是防治煤矿瓦斯动力灾害最有效的措施,这一过程受多个物理场交叉耦合影响,尤其是进入深部以后煤体的强塑性及强时效性与采动影响迭加,使这一过程变得更加复杂。本文采用多种研究方法,分析了裂隙煤瓦斯扩散动力学过程,研究了含瓦斯煤渗透率动态演化规律,探讨了弹-塑性变形煤多场耦合机制,得出如下主要结论:构建了裂隙煤体瓦斯扩散动力学试验系统,研究了煤粒瓦斯扩散动力学特性的尺度效应,阐明了地应力和瓦斯压力对裂隙煤体瓦斯扩散的影响机制。结果表明:1)煤样有效扩散系数随时间的增加逐渐降低;2)煤体瓦斯扩散具有明显的尺度效应,该尺度效应的临界值即为煤基质尺寸;3)随着围压的增大和孔隙压力的降低,煤样的扩散系数逐渐降低。提出了煤体多级孔隙结构的概念模型,建立了时间依赖的动态扩散系数模型以及适用于具有多级孔隙结构煤体的扩散动力学模型。结果表明:1)对于煤层气等非常规气的长期开发,需同时考虑体积扩散和表面扩散,而对于煤矿井下钻孔瓦斯抽采,可只考虑游离瓦斯的体积扩散;2)扩散过程中,裂隙煤体基质瓦斯压力变化规律不受煤样尺度的影响,且扩散系数衰减越慢,基质瓦斯压力降低越快。定义了煤基质内膨胀系数,定量揭示了煤基质与裂隙间的相互作用关系,探讨了内膨胀系数的影响因素及其影响机制,构建了考虑基质-裂隙相互作用的煤体渗透率模型。结果表明:1)由于“岩桥”的存在,基质膨胀变形只有部分用于改变裂隙开度,其余部分用于改变煤体体积;2)有效应力及吸附膨胀变形是影响内膨胀系数的本质因素;3)与实验数据的拟合结果表明该渗透率模型能够很好地匹配不同边界条件下的渗透率数据,说明该模型具有广泛的适用性。构建了塑性损伤煤体“等效裂隙煤体”结构模型,揭示了采动过程中煤体裂隙及损伤的动态演化规律,建立了塑性变形煤体渗透率动态演化模型。结果表明:1)采动过程中煤体损伤断裂的过程可视为对原始煤基质分割的过程,采动煤体可等效为基质尺度更小、裂隙数目更多的弹性体;2)“等效裂隙煤体”中裂隙数目与煤体所受偏应力间呈指数关系,偏应力越大,裂隙数目越多;3)渗透率模型与卸围压试验中渗透率演化规律能够较好地匹配,验证了该模型的合理性。构建了同时考虑应力场、扩散场、渗流场、温度场以及煤体非均质性的“热-流-固”多场耦合模型,揭示了非均质煤芯渗透率测试过程中物理场的时空演化规律。结果表明:1)非均质煤体内瓦斯压力等值面存在明显的空间波动性,这与均质条件下存在明显差异;2)随着时间的增加,煤体渗透率逐渐升高,且越靠近出口的位置煤体渗透率越低,实验测得值仅是出口位置的煤体渗透率;3)煤芯内瓦斯压力呈非线性分布,这与渗透率计算公式中瓦斯压力呈线性分布的假设相悖,实验过程中可通过减小进出口压差降低实验误差。构建了“瓦斯-空气”二元气体系统“应力-损伤-扩散-渗流”多场耦合模型,揭示了瓦斯抽采过程中钻孔周围瓦斯及空气流场的时空演化规律,探讨了不同因素对瓦斯抽采效果的影响机制。结果表明:1)采用二维模型计算的瓦斯和空气流场与叁维模型计算结果在总体趋势上一致,数值上稍有偏差,但误差在工程可接受范围内,说明该方法可行;2)采动区周围煤体渗透率大幅升高,钻孔瓦斯流量增大,但同时流入钻孔的空气流量也大幅升高,导致钻孔抽采浓度逐渐降低;3)随着封孔长度的增加,钻孔瓦斯流量和漏风量均逐渐降低,但钻孔瓦斯抽采浓度逐渐升高,以可利用的瓦斯浓度20%作为确定封孔长度的标准,则该地质条件下(平煤八矿)钻孔的最优封孔长度约为12 m。揭示了坚硬顶板采场与普通采场应力场、渗透率及瓦斯流场的时空演化规律,阐明了两种条件下采场瓦斯富集及运移机制,提出了“切顶导流-分源治理”瓦斯防治技术。结果表明:1)坚硬顶板采场首采层上覆岩层卸压区及优势瓦斯富集区范围明显小于普通采场;2)通过切除坚硬顶板可促进上覆岩层裂隙带发育,引导瓦斯在裂隙带内富集,解决采空区瓦斯超限及上向穿层钻孔抽采效果差的问题。本文研究结果进一步完善了深部裂隙煤体瓦斯抽采过程中的多场耦合理论,促进了深部矿井瓦斯动力灾害防治技术的进一步发展。(本文来源于《中国矿业大学》期刊2019-04-01）

朱先艳,朱震宇[10]（2019）在《鸡笼山黄金矿业公司叁期深部工程排水系统优化方案》一文中研究指出针对鸡笼山黄金矿业公司叁期深部工程原排水系统存在的问题,采取6条措施,优化排水系统方案,简化了排水系统环节,有效解决-290m中段排水系统阻梗问题,减少了排水设备发生故障发生,达到节能降耗,增收节支目的。(本文来源于《世界有色金属》期刊2019年01期）

### 深部工程论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为隧洞运行衬砌的安全耐久及经济性,采用堵排结合的地下水治理原则降低了衬砌的外水头,研究了排水孔布置对衬砌外缘水头、排水量的影响关系,分析了不同排水孔系统对应解析法中的衬砌等效系数取值。计算结果表明,某隧洞工程排水孔环向夹角采用20°、纵向间距3m时,衬砌外缘水头特征值为5. 21m,大幅降低作用于隧洞衬砌的外水压力,有效改善了衬砌的受力,提高了工程的经济性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 深部工程论文参考文献

[1].张于祥.大地电磁法在水利工程深部断层调查中的应用探讨[J].广东水利水电.2019

[2].陈军,徐江,罗代明,陈大松,刘其文.深部隧洞工程衬砌外水压力取值研究[J].水利规划与设计.2019

[3]..中国地质调查局“深部地质调查工程”进展[J].中国地质.2019

[4].杨晓飞.甘南州绿色勘查绿色矿山建设推进会暨甘南深部找矿预测与钻探工程开工仪式举行[N].甘南日报(汉文版).2019

[5].黄健.深部钻探工程质量管理分析[J].中国标准化.2019

[6].杨明,华心祝,刘志国,刘钦节.深部采矿工程多功能相似模拟装置[J].煤矿安全.2019

[7].张明光.探讨采矿工程中煤矿深部岩巷围岩稳定与支护对策[J].门窗.2019

[8].金志伟,纪惠灵.秦岭矿业公司深部盲竖井施工岩爆治理工程实践[J].黄金.2019

[9].刘厅.深部裂隙煤体瓦斯抽采过程中的多场耦合机制及其工程响应[D].中国矿业大学.2019

[10].朱先艳,朱震宇.鸡笼山黄金矿业公司叁期深部工程排水系统优化方案[J].世界有色金属.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/15d37e9a97ab3d295e746416.html