# 房建土建工程中高支模施工技术的应用研究陈树培

广东新誉隆建设有限公司

摘要：在我国随着社会的进步和科学的发展，高支模施工技术越来越多地被应用于建筑工程中。高支模施工技术对增强建筑的稳定有着举足轻重的作用。虽然如此，但是从现实操作中我们不难发现，在我们使用该项技术时还是会面临着许多的疑难困惑。针对这些难题，同时也是想要将高支模施工技术的好处完全的施展出来，我们将该项技术在当今时代的房建土建工程中运用的实际情况进行了思考和讨论。在接下来的内容里我们将会对其特点进行分析，愿能够使得致力于该项工作的人们从中吸取经验，在今后的工作中可以做得更好。

关键词：房屋建筑工程；高支模施工技术；检查安装；检验与拆除

引言

以国民经济高速进步为前提，人们的生活水平越来越高，对美好的居住环境的需求也日益强烈。我们为了让人们能够生活的更加安全，居住得更加舒服，在建造房屋的时候便凸显出了用好高支模施工技术的关键性。使用高支模施工技术可以让建筑承受更大的重力同时还能使建筑更加的稳固即有利于避免建筑坍塌事故的发生。所以我们在下文里便着重的分析了一下该项技术应用时的注意事项。

一、高支模施工技术特点

人们所说的高支模施工技术，是指在一个确定的高度内搭建一个用来支撑的模板从而进行施工，以使得建造出来的房屋在结构上的准确性更高。一般这个模板的高度不能低于四点五米。该项技术实施的时候有些危险而且比较难以施工。说它危险的原因是因为工人在施工的时候要站在高空中，如果框架不结实或者工人的技术不过关就有可能会从上方跌落从而造成生命危险。所以说负责管理的人员必须严格审核施工的每一个环节，考察过关后才可以开展建设。说他有难度是因为在施工时对于它的安全性的控制比较难以把握，倘若管理控制的不到位危险的发生便在所难免[1]。

在使用高支模施工技术的时候，在同一水平高度上的混凝土模板之间的距离应超过八米，横向跨越的长度应该大于十八米，在垂直方向搭建的单独用来支撑的高度要比六米长。负责设计工程的人应该事先预测并计算出用来建筑房屋的样板。依据该样板，施工人员便能够开始安装工作了。这样做可以使得高支模施工技术被广泛的使用，同时也可以推动我国建筑行业的更进一步的发展，如下图1。

图1高支模断面与侧面示意图

二、房建土建工程中高支模施工技术的应用

（一）高支模检查

鉴于高支模施工技术可以更好并且更广泛的应用在建筑工程里的目的。建筑公司应当派遣专业人士去认真仔细的检查一下施工所要用的模板，还要和施工者们探讨好技术方面应注意到的要点，以确保正确的将各个项目之间衔接起来。施工人者检测观察高空支撑模板时，应当关注到下面的几个要点。1.结合高支模设计标准，认真按照有关规定对其进行全面检查，从根源上减少施工误差的出现；2.施工企业要结合原有施工监管制度的实施情况，好像有的完善工作，保证房建土建工程中的高支模施工行为更加规范，真正达到提高工程项目施工质量的目的[2]。另外，检察高空支撑模板是否是平整的这一事情也是至关重要的。如果高支模不足够平整，当人们施工时就没有一个足够准确的模板可以对照，这样便增加了整个建设过程的难度，使得建设起来步步为艰，而且极易出现差错。因此，我们可以看出检查高支模的这项工作是很关键的，它直接能影响后来施工的效果和速度。施工单位还应当提供足够的并且质量好的材料以用在工程建设中，这样可极大的降低因建材导致的中途停止施工的可能性。当计算模板支撑体系的时后，负责设计的人们将根据高空支撑模板的特点，选出相称的设计参数，具体见图2。

图2高支模架板示意图

（二）高支模安装

高支模安装起来和一般的模板相比是有着较大差异性的，其安装起来是更加繁杂的。建设者们在施工的时候必须要认真按程序走，不可自己随意发挥。应当保质保量的基础下尽量降低高空支撑模板的材料的损耗。当安装高支模的时候，负责安装的人员一定要注意到的要点见下方。

1.要将地基打牢，俗话说得好：“基础不牢，地动山摇”。所以说一个建筑的质顶基础就相当于这座建筑的根，倘若根不劳，那么这座建筑的便是危楼了。因此，我们一定要将质顶基础上面的回填土压结实。可是如何将回填土压的更实呢？有一个非常有效的方法就是分层压实。这样就可以杜绝基础沉降情况出现，即可以防患于未然。

2.在检查高支模施工材料时一定不可以松懈。因为倘若有的钢管已经被腐蚀了或者变形了却没有检查出来，那么后果不堪设想。所以一定增强对建材的管控，不好的及时丢弃并更换掉。还要看好钢管的参数，严格按照正确的规格去使用。

3.要定期对高支模支撑体系校验核查。看看是否存在体系发生了严重的的松动，一经发现，立刻对其进行全面排查，找出松动的地方。如果存在较大范围的松动，我们就应当对这整个体系去整改。反之，当松动的只是局部区域时，我们就只需要对其加固处理。

4.在高支模施工的时候，管理阶层一定要勤与施工人员互通，严格管控他们的行为。因为施工人员的认真严谨和松懈随意与整个建筑性能的好坏是有这直接的关系的。同时，负责测量的人员还要做好测量放线的工作，确保实物与设计在数据上的一致性，从而提高支撑体系的承载能力，保障了整个建筑的安全性。

5.在混凝土浇筑时，施工者应当根据高支模混凝土浇筑的注意事项，优化其流程。

6.因为外界的环境因素，高支模安装后的质量并不太稳定，它会随着环境因素的改变而产生变化。所以施工人员一定要好好的管控好承力部位，而且要严格的检测其各项零部件。

三、房间土建工程中高支模施工技术的质量控制

当加强了对高支模施工技术的质量控制以后，工程的经济效益得到了极大的提升，而且人们的施工水平也是更上一层楼[3]。

结束语：

综上所述，我们通过认真的讨论了在房建土建工程中0应用高支模施工技术时的注意事项，比如说高支模的检查、安装、验收以及拆除等等，可以有效的增强高支模施工人员在将来对施工过程的理解和认识。而且还有助于让工程的整体施工更高效。对各位高支模施工人员来说，他们应当从解决施工中的会面临问题出发，努力研发出更妥当的解决方法，从而使得高支模施工技术在今后的生活中可以得到更好、更广泛的应用。

参考文献：

[1]曾李生，简析采用钢——泥凝土组合结构解决高支模施工问题[J]，工程建设与设计，2018（17）.

[2]王登平，基于智能无线监测系统城市桥梁高支模预压安全检测与控制技术[J]，中国市政工程，2018（04）.

[3]田芳，探究高支模施工技术在高层建筑施工中的应用[J]，住宅与房地产，2018（24）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/15fe036bfd30b94ebb0d3204.html