# 双光束检测论文-杨晖

导读:本文包含了双光束检测论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:四季小白菜,双光束,激光诱导击穿光谱,等离子体

### 双光束检测论文文献综述

杨晖[1]（2018）在《四季小白菜中重金属镉铅的双光束激光诱导击穿光谱检测研究》一文中研究指出蔬菜是除谷物作物之外种植面积最大的作物,近年来由于我国土壤重金属问题与大气污染问题日益严重,导致蔬菜在种植与运输过程受到的重金属污染问题日益严峻。传统检测蔬菜重金属方法对样品需要进行复杂的前处理过程,蔬菜在运输过程流通速度快,无法进行绿色、快速、多元素同时检测。激光诱导击穿光谱(Laser induced breakdown spectroscopy,LIBS)是一种原子发射光谱技术,可以实现原位、多元素、无污染快速检测。论文以人们常食性蔬菜四季小白菜(four seasons of Chinese Cabbage)中的重金属元素镉(Cd)和铅(Pb)为例,对LIBS在蔬菜重金属元素同时检测中的应用进行研究,主要研究内容如下:本文首先介绍了LIBS技术对蔬菜重金属检测的优缺点,阐明了LIBS在蔬菜多种重金属同时检测的可行性。以蔬菜中典型的四季小白菜中重金属Cd与Pb元素作为试验靶材,对靶材进行简单的脱水、粉碎、压片等物理前处理。其次,探究了激光能量对靶材等离子体时间演变规律的影响,能量越大,等离子体湮灭时间越短,等离子体寿命越长;总能量相同情况下,双光束脉冲激光作用下的等离子体寿命长于单光束脉冲激光作用。同时发现靶材等离子体在1~2μs膨胀面积最大,将此结果应用于LIBS系统光谱采集延迟时间范围的选取优化,优化后的LIBS系统A路激光能量为232.4mJ,B路激光能量为207.2mJ,光谱采集延迟时间为1.38μs。同时为了降低LIBS对靶材的检测限,引入微波辅助设备,比较原始LIBS系统与微波辅助下的LIBS系统对靶材信号强度大小的影响,引入微波辅助时针对不同元素增强幅度有所不同,光谱信号整体有所增强Cd元素检测限由4.11mg/kg降低到3.57mg/kg,Pb元素检测限由3.58mg/kg降低到3.19mg/kg。将参数优化后的LIBS系统应用于四季小白菜重金属Cd与Pb元素的检测中,并将Cd、Pb元素LIBS强度值与质量分数之间进行定性与定量分析。其中应用合适的分类模型可以将无污染试验样品与Cd、Pb污染样品有效区分,分类准确率均为100%;在定量分析中Cd元素单变量与多变量拟合相关系数分别为0.8498、0.9844,Pb元素单变量与多变量拟合相关系数分别为0.6145、0.9965。最后,对全文进行总结概括,并提出了LIBS在蔬菜重金属检测研究所面临的问题与展望。(本文来源于《江西农业大学》期刊2018-06-01）

杨晖,黄林,刘木华,陈添兵,王彩虹[2]（2016）在《双光束激光诱导击穿光谱提高污染大米中镉元素检测灵敏度实验》一文中研究指出食品重金属污染日趋严重,为了探索激光诱导击穿光谱(LIBS)在农产品质量安全检测领域的应用价值,以实验室污染处理的含镉(Cd)大米为例,采用共轴双脉冲激光诱导击穿光谱(DP-LIBS)装置并对实验中的关键条件参数进行优化,探讨了DP-LIBS在提高农产品重金属检测灵敏度与准确度方面的可行性。采用LIBS技术和阳极溶出伏安法,获取9个浓度梯度的含Cd大米样品的LIBS光谱及Cd元素真实浓度信息,再采用一元线性定标回归模型,对Cd的叁个特征光谱进行定量分析。结果表明,DP-LIBS能够检测到实验大米样品中Cd元素的最低质量比为5.03μg/g,Cd元素特征谱线强度与其浓度拟合直线均具有较高的线性相关性。研究表明,DP-LIBS能够提高Cd元素的检测灵敏度与准确度,并可通过一元线性回归模型得到Cd的浓度信息。(本文来源于《激光与光电子学进展》期刊2016年05期）

林永增,姚明印,陈添兵,黎文兵,郑美兰[3]（2014）在《共轴双光束LIBS检测土壤中Pb的参数优化》一文中研究指出为了提高共轴双光束激光诱导击率光谱(DB-LIBS)检测土壤中重金属元素的检测精度,对试验装置进行了参数优化。试验时,以土壤中重金属Pb为例,首先对双光束与单光束作用效果进行对比,单束激光脉冲工作能量均为120mJ,得到双光束作用下土壤中Pb的特征光谱强度明显比单光束作用下增强了2~3倍。然后,分别设置两束激光之间的脉冲延迟时间为0、50和100ns,在每个激光脉冲延迟时间下,设置光谱采集延迟时间从2.6~5.2μs以步长为0.2μs递增,分别对样品的光谱进行采集,获取Pb元素在405.78nm处的特征光谱信息。通过对特征光谱强度和信背比的综合比较,得到最佳的激光脉冲延迟时间为50ns、光谱采集延迟时间为4.6μs,在此条件下,光谱强度的相对标准偏差为0.10。由此表明,参数优化有利于提高共轴DB-LIBS装置的检测精度。(本文来源于《光电子.激光》期刊2014年03期）

陈姿如,陈礼明,杜书明[4]（2013）在《紫外双光束扫描检测血清中的百草枯》一文中研究指出目的:探讨紫外分光光度仪在临床百草枯中毒中的应用,建立血清中百草枯定性定量检测的紫外分光光度法。方法:血清经20%叁氯醋酸沉淀蛋白,-20℃冰箱放置10 min,12 000 r/min高速离心,取上清液,采用50μL微量比色池,紫外分光光度法测定。结果:血清中百草枯浓度在0.10~40μg/mL范围内呈线性关系,回归方程y=0.081 2x+0.010 4,其相关系数为0.999 6,回收率为92.5%~103.0%,相对标准偏差(RSD)为3.6%~4.7%。日内、日间RSD分别为2.8%~4.8%和2.2%~4.6%,最低检出限为0.05μg/mL。结论:该仪器和方法操作简便、分析快速、结果准确,为临床治疗疑似百草枯中毒患者的药物定性定量检测提供了一种简便准确的检测方法,适合对血液灌流前、后的百草枯浓度的测定。(本文来源于《医疗卫生装备》期刊2013年08期）

李方亮[5]（2010）在《双光束表面等离子体谐振检测技术研究》一文中研究指出表面等离子共振(Surface Plasmon Resonance, SPR)传感技术是近二十年来国际上迅速发展起来的一种新型光电检测技术,具有高灵敏度、高分辨率、抗电磁干扰,而且其检测过程快捷、能够获得实际数据、操作方便、无须标记和保持分子的生物活性等特点,适用于微量、痕量物质的检测,自从Nylander和Liedberg于1982年首次将SPR传感技术用于气体检测和生物传感器中。现在,SPR在标定物质相互作用方面已经商品化,它在在光学、化学、生物、环境、食品分析、医疗及制药等领域也得到了越来越广泛的应用,其实现方式、仪器开发和应用领域拓展上都获得了飞速的发展。为提高光强调制型表面等离子共振传感器的灵敏度和抗干扰能力,有人提出了一种采用双光束SPR检测新方法,由于激发SPR现象的主要是P光,因此光源前都要加一个偏振片,本文在此基础上提出了一种不用加偏振片的一种新思想,并将P光及PS光进行了仿真比较,理论得出其可行依据,又通过实验验证了其可行性,大大简化了以往的实验装置。(本文来源于《黑龙江大学》期刊2010-04-23）

王晶[6]（2009）在《双光束嵌入式瓦斯检测系统研究》一文中研究指出煤矿安全生产一直是工业生产中的一个重中之重,是一个亟待解决的重大科技问题。世界各国都投入了大量人力和物力研究开发相关设备。文章将光学技术、嵌入式技术、光电子技术相结合,基于红外吸收的瓦斯检测系统工作原理,研究设计了一种具有较高实用价值的双光束比对嵌入式红外瓦斯检测系统,该系统设计了两种串口通信接口,使上位机可以实时监测瓦斯浓度、对数据进行处理及进行智能预测,实现了瓦斯的监测实时化和智能化。论文所研究的主要内容和完成工作如下。对目前国内外瓦斯检测技术及现状进行了分析展示,对于不同类型的瓦斯检测设备的优缺点进行了分析与比较,提出了基于气体红外吸收原理、嵌入式技术与光电检测差分技术相结合的一种双光束智能型瓦斯检测设计方案;研究分析了甲烷的吸收光谱,应用朗伯——比尔定律,推导出在单波长双光束差分检测下气体浓度的表达式,设计了一种双光束吸收型瓦斯检测系统;分析研究了不同光源和探测器的特性和问题,确定了本方案中的光源和探测器,完成设计了检测系统、单片机控制系统、供电电路、信号调理电路、通信电路、浓度显示与声光报警等电路系统,研究设计了双光束嵌入式红外瓦斯差分检测系统。研制开发了检测、通信、报警等相关电路的驱动程序。对该瓦斯检测系统进行了实验研究,通过实验可以表明,本系统设计达到了较高精度的瓦斯气体检测设计要求。创新点:采用单波长双光束检测方法,减少了由于发光光源不稳定或者器件零漂等导致的测量误差;整个设计都采用的是低功耗的嵌入式系统,使气体浓度计算的更为精确,同时完成瓦斯浓度液晶显示、浓度超限声光报警等控制功能。(本文来源于《西北大学》期刊2009-06-30）

许锦峰,陈炳泉[7]（2008）在《基于双光束四路探测技术的有害气体检测方法》一文中研究指出提出了一种用于检测有害气体的新方法——双光束四路探测法。基于红外谱线的朗伯-比尔定律,采用了双光束四路探测结构,单片机数据处理以及高性能的钽酸锂热释电探测器等关键技术,能够对有害气体的浓度进行准确地测量和分析。文章详细介绍了探测器的设计原理。该探测器能够很好地补偿测量环境所产生的光、电干扰,使测量装置本身引起的测量误差达到最小化。实验中应用了宽光谱的热释电探测器,为实现多种有害气体的综合检测,提供了一种实用可行的新方法。(本文来源于《探测与控制学报》期刊2008年02期）

冉多钢,张思祥,周冀馨,刘伟玲,翟琳娜[8]（2005）在《双光束凝血多项参数检测系统的开发研究》一文中研究指出本论文在分析了传统凝血的检测原理及方法的基础上介绍了光束比浊方法对凝血多种项目的测量基本原理、方法和实验结果,同时对开发所使用的虚拟仪器软件设计、测控硬件设计及性能参数进行了介绍。实验结果表明凝血双光束检测系统与传统单光束凝血检测系统相比具有非接触检测、不受自然光干扰影响、操作简单,精度高,准确性高等优点,可检测多参数(凝血时间,聚集率,复合参数等),并且具有很强的信号智能化分析处理功能(不论动态或静态指标)。(本文来源于《光电技术与系统文选——中国光学学会光电技术专业委员会成立二十周年暨第十一届全国光电技术与系统学术会议论文集》期刊2005-08-01）

吴明[9]（2003）在《双光束灯检测以近光光束为主值得商榷》一文中研究指出营运车辆大部分装用远光和近光双光束灯,在国标GB 18565—2001《营运车辆综合性能要求和检验方法》第8.1.3条中规定:“汽车装用远光和近光双光束灯时以调整近光光束为主。”笔者认为这一要求值得商榷,现从调整、检测工艺性、行驶车速和检测设备误差等几个方面来进行分析,与同行共同探讨。1 从调整方面分析双光束灯远、近光的夹角由制造厂制造保证。由检测标准可知,近光光束高度误差范围为0.2H(H为前照灯基准中心高度),远光光束高度误差范围为0.05H,两者的控制范围相差4倍。从控制方面,标准(本文来源于《汽车维护与修理》期刊2003年05期）

黄傲,施柏煊,陈王丽华[10]（2002）在《检测薄膜压电形变的双光束探测干涉仪的设计》一文中研究指出为了检测压电薄膜的在电场作用下的微小形变,同时避免基底弯曲效应的影响,设计了一 种双光束探测干涉仪,通过反馈控制和锁相检测技术,实现了高稳定度、高分辨力的目标,最小可探测形变可达到0.001nm。系统采用计算机控制测量和数据处理,使测量更加便捷、准确。(本文来源于《光电工程》期刊2002年05期）

### 双光束检测论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

食品重金属污染日趋严重,为了探索激光诱导击穿光谱(LIBS)在农产品质量安全检测领域的应用价值,以实验室污染处理的含镉(Cd)大米为例,采用共轴双脉冲激光诱导击穿光谱(DP-LIBS)装置并对实验中的关键条件参数进行优化,探讨了DP-LIBS在提高农产品重金属检测灵敏度与准确度方面的可行性。采用LIBS技术和阳极溶出伏安法,获取9个浓度梯度的含Cd大米样品的LIBS光谱及Cd元素真实浓度信息,再采用一元线性定标回归模型,对Cd的叁个特征光谱进行定量分析。结果表明,DP-LIBS能够检测到实验大米样品中Cd元素的最低质量比为5.03μg/g,Cd元素特征谱线强度与其浓度拟合直线均具有较高的线性相关性。研究表明,DP-LIBS能够提高Cd元素的检测灵敏度与准确度,并可通过一元线性回归模型得到Cd的浓度信息。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 双光束检测论文参考文献

[1].杨晖.四季小白菜中重金属镉铅的双光束激光诱导击穿光谱检测研究[D].江西农业大学.2018

[2].杨晖,黄林,刘木华,陈添兵,王彩虹.双光束激光诱导击穿光谱提高污染大米中镉元素检测灵敏度实验[J].激光与光电子学进展.2016

[3].林永增,姚明印,陈添兵,黎文兵,郑美兰.共轴双光束LIBS检测土壤中Pb的参数优化[J].光电子.激光.2014

[4].陈姿如,陈礼明,杜书明.紫外双光束扫描检测血清中的百草枯[J].医疗卫生装备.2013

[5].李方亮.双光束表面等离子体谐振检测技术研究[D].黑龙江大学.2010

[6].王晶.双光束嵌入式瓦斯检测系统研究[D].西北大学.2009

[7].许锦峰,陈炳泉.基于双光束四路探测技术的有害气体检测方法[J].探测与控制学报.2008

[8].冉多钢,张思祥,周冀馨,刘伟玲,翟琳娜.双光束凝血多项参数检测系统的开发研究[C].光电技术与系统文选——中国光学学会光电技术专业委员会成立二十周年暨第十一届全国光电技术与系统学术会议论文集.2005

[9].吴明.双光束灯检测以近光光束为主值得商榷[J].汽车维护与修理.2003

[10].黄傲,施柏煊,陈王丽华.检测薄膜压电形变的双光束探测干涉仪的设计[J].光电工程.2002

本文来源: https://www.lw00.cn/article/1683e335876e964ea6c6f850.html