# 浅谈对工程测量技术工作的思考秦文伟

桂林市市政综合设计院广西桂林541004

摘要：随着我国经济不断发展，各项建设工程越来越多，为了保证工程质量，则需要不断强化测量精准度。建筑工程测量工作对确保工程质量发挥着非常重要的作用建筑工程测量工作对确保工程质量发挥着非常重要的作用。我们应随着测量技术的不断发展，来加强测量技术的应用，想要打造出精品建筑工程就要严格测量操作，提升测量工作质量，同时需要测量人员跟上时代的发展步伐，树立正确的人生价值观，使其测量成果都能达到要求在大型工程建设过程中，需要通过科学准确的测量，得到相关数据，用数据指导建设施工，可以说，测量在工程建设中起着重要的作用，没有精准的测量，则会造成工程建设偏差，出现质量问题。文章主要通过对工程测量重要性的分析，全面提出了测量技术在工程建设中的应用，为同行共勉参考，推动测量技术健康发展。

关键词：工程；测量；技术

1建筑工程测量技术

为了进一步提升测量整体水平，熟练掌握工程测量技术基础与任务也就显得有其必要性。从某种程度而言，后者可以说是前者得以提升的基础。所以，施工单位需要明确各个环节的测量任务。然后再根据各个施工阶段具体测量任务进行合理应用。勘测设计、施工、运营管理属于测量的三个阶段。每个阶段的测量任务都存在一定差别的。首先就勘测设计阶段的测量任务而言，其需要对各类型比例尺地形图进行测绘，除此之外，还要测量现场的水文地质等。这样才能科学的为工程初步设计提供更全面的基础性资料。

2工程测量技术的应用

2.1卫星定位测量技术及应用

工程测量所采用的技术手段多样，其中，利用卫星导航定位系统是最主要的方式，系统主要由GPS、GLONASS，以及中国的北斗导航（BDS）等组成，通过测量技术作用，能够在工程测量、地形测绘、施工放样、竣工测量等工程中得到精准的数据，实现高精度、动态测量，保证各项数据真实有效，测量技术和卫星定位技术相结合，有效发挥了测量作用，为工程提供良好参照，更推动了我国工程测量技术水平提升。

我国卫星定位系统测量技术使用较早，技术上已经非常成熟，在各种类型工程控制网中得到普遍应用和推广。以往在自然条件不好的环境下测量，需要大量的人力物力支撑，而当前，通过现代化的测量手段，不但能够得到更加精准的数据，同时也大大减少了人员的伤亡事故，利用卫星定位系统的测量技术更加先进智能。

2.2摄影测量技术及应用

我们所说的摄影并不是艺术上的摄影，而是通过摄影的方法得到测量数据，这是一种全方位结合的技术方式，主要是通过影像转化，形成可利用的参照值，让工程更加直观可视。

通过摄影测量技术应用，可以把现场情况一目了然，这种技术形态全面融合了数字化摄像技术、数字化测量技术、数字化信息处理技术等技术，使工程测量更加三维、立体化。这种测量技术在各个领域实现了推广，特别是对航空测量大面积、大比例尺地形测图、地籍测量等情况进行测量非常有效。摄影测量技术需要遥感（RS）测量技术支撑，主要是遥感卫星作用，全面融合了多光谱航空摄影测量技术后所形成的独立测量形式，使人们更加直观的掌握地面信息和情况，收集到地面信息。为工程建设做指导。RS测量技术能够同步进行，具备时效性、经济性和先进性等优点，是当前工程项目测量中最常见的方式。通过RS技术，可以全方位的为施工人员提供直观准确的测量图和地籍图，推进工程建设发展。

2.3TMS

隧道测量系统在工程建设中，涉及到的工程内容较多，不同的工程建设项目需要由不同的测量技术作支撑，隧道施工则需要TMS支撑，隧道测量系统简称TMS，系统主TMSSetout

隧道放样和TMSProfile隧道断面测量全站仪机载软件包两部分组成，两者共用一个数据平台TMSOffice。隧道测量系统较为成熟，在引水隧道测量中起着重要的作用，引水隧道施工非常关键，直接影响工程质量与效果，所以在进行施工时，一定要对轮廊线进行放样后才能施工，否则就不能准确定位，满足开挖断面需要，测量是放线的基础，需要通过精准的数据

支撑，才能做好断面挖掘。工程在竣工以后，需要反复进行测量，对间距竣工断面和浇筑回填情况进行检测。引水隧道测量使用TMS隧道测量技术，不需要复杂的操作界面，一般人员即可操作执行，通过机载程序驱动全站仪，形成自动控制测量，对符合条件的数据进行分析存储，保存数据至CF卡，所得测量数据精度高，质量好，保证了测量准确性，大大提高测量效率。通过终端计算机处理，把所得数据进行分类分析，用TMSOffice进行数据化系统处理，以PDF、EX－CL、TEXT等格式输出报告结论，指导工程建设与施工。一般测量报告主要包含断面列、超欠挖列、断面桩号、断面点列等重要信息。

2.4测量机器人应用

测量机器人是当前较为先进的技术，机器人其实就是一种智能型全站仪，使马达驱动和程序控制相结合，融合了各种技术形态，比如激光技术、通信技术和CCD技术等，能够自动识别测量过程中的各类目标，使目标跟踪、照准、测角、测距、记录全部智能化。测量机器人的主要部件是球面坐标系统、操纵器、换能器、计算机、控制器及多种传感器等。通过使用测量机器人，能够得到精准度更高的数据，机器人可以在技术驱动下，对前言目标捕捉，通过发射扇形光束和光束探测器对远方目标给出结论，对目标快速识别和判断，通过对精准目标的锁定，达到有效跟踪的目的。当前，测量机器人能够实现调度感应，能够给用户提供二次开发平台，用户就能够方便地通过平台实现对机器人的控制，对所需求的数据进行下载。测量机器人普遍应用到地铁隧道、矿区边坡、滑坡体、大坝等变形监测等方面，在工业建设与民用领域起着重要的作用。

2.5数字化测图技术的应用

数字化测图技术也称计算机成图技术，主要应用是在野外测量中，一般情况下，需要设定一个大比例，应用大比例尺进行实地测量并且即刻成图。建立地理信息系统的时候，一定要对原图做数字处理，使地面情况与数字相符，如果满足精度及比例尺要求，就能够直接以常规方式进行测量，通过分析得到成图，可以说，数字化测图技术是根据传统纸面测图原理的提升，用数据库技术和数字图形处理方法转化、识别、存储形成了内容丰富的电子地图。

3工程测量技术在工程建设中应用的发展与展望

随着现代建筑工程逐渐向复杂化发展，对测量精度的要求提高，建筑工程测量技术必须不断的完善和创新，才能够满足当今时代对其的要求。随着科学技术的快速发展，工程测量技术产生了深刻变革，GPS定位技术、GIS技术、ＲS技术以及数字化成图技术等先进技术被开发应用。比如，高精度工程测量将用于大型建筑施工设备的高精度定位和变形观测；工程摄影测量将摄影测量技术与工程建设相结合；GPS技术能够有效的对控制点进行布设，有效避免控制点间联测等工作，保障点位的精度。此外，测量数据采集和处理也直接关系着测量精度要求，因此，工程测量技术正朝数据自动、实时、数字化采集和处理的方向发展。展望我国工程建设的发展进程，必须要不断的提高建筑工程测量技术，从而才能够满足当今时代的需求，才有助于我国建筑行业的可持续性发展。

参考文献：

[1]张陆军.关于建筑工程测量技术应用的思考[J].城市地理，2016，（06）：137.

[2]刘新洪.关于建筑工程测量技术应用的分析[J].信息化建设，2016，（01）：139.

[3]刘庆彬．论现代建筑工程测量技术的应用［J］．城市建设理论研究，2013（7）．

本文来源: https://www.lw00.cn/article/16966be91085cb39c80185c8.html