# 基于环保节能技术在建筑装饰装修中应用的探析朱雷

镇江威信模块建筑有限公司江苏省镇江市212000

摘要：建筑装饰装修行业是随着人们生活水平的提升而逐步发展起来的，但是在过去的很长一段时间内装饰装修行业存在着能源消耗过大、环境污染严重的问题，在这样的形势下如何运用环保节能技术成为影响建筑装饰装修行业健康发展的重要因素。

关键词：建筑；装饰装修；环保；节能技术；应用

一、建筑装饰装修中节能环保技术的应用现状

建筑装饰装修施工是为了能够美化建筑结构，并对建筑结构起到一定的保护作用。在这一环节引入节能环保的概念具有很大的应用空间，因为建筑物的结构施工中很多结构和材料是不能替代或者减少的，然而装饰装修的环节则完全可以通过设计或者选材进行更改，环保节能技术的应用发挥空间更加广泛。

为了促进我国建筑装饰装修行业的健康发展，我国出台了相关行业标准。这样的标准通过上层决策来强力推进建筑装饰装修行业的发展速度，对行业管理具有重要的实践指导意义，也顺应了人类社会的发展步伐。在我国现阶段的建筑行业实践中，越来越多的绿色节能技术已经深入到了建筑结构设计、建筑项目施工和装饰装修工作当中，比如推广一次性的装修材料，循序渐进的推动以家庭为单位的装修能够更加统一化，形成工厂供货的模式，将装修施工批量化、流程化，从而实现材料的节约，也有利于节能环保材料的推广。

二、建筑装饰装修中环保节能技术的应用

2.1建筑外装饰的节能

（1）外墙涂料（漆）。传统的外墙涂料（漆）只起到装饰效果，可增强防水功能，基本无节能作用。

（2）外墙贴面砖。在建筑外墙基础上另外增加一层围护结构，使建筑本体导热比值更低，无意中达到了节能的效果。

（3）金属幕墙和石材幕墙。这要从两种情况分析涉及到的节能问题：一种情况是原建筑本体已设计了外墙保温措施，在进行外装饰设计时只需单纯考虑装饰的效果；另外一种情况是原建筑并无外保温墙体，这就要求在外装饰设计中，幕墙和建筑外墙体间增加保温棉等外保温材料，但作好围护保温的同时还要注意处理好连接件的保温，以此避免热桥的产生。

（4）玻璃幕墙。采用大面积玻璃幕墙（门窗）是现代建筑的一种潮流，它所具有的豪华、挺拔、超群的外观以及不同玻璃色彩所呈现出色彩缤纷的艺术效果，是其它外墙、门窗材料无法比拟的。

2.2建筑内装饰的节能

（1）门窗工程。门窗是建筑围护结构中散热量最大的构件，其传热的途径主要包括2个方面：①窗户（包括窗框和玻璃）的传热耗热量；②窗户缝隙的冷（热）量消耗。因此，要选用传热系数较小的框料（如PVC钙塑门窗、APVC塑料门窗、其它树脂塑料门窗等）并采取阻断热桥等措施，减小窗户的传热系数，增强保温性能。应采取改善窗户制作安装精度（如选用节能型五金配件，控制安装偏差等）、单层玻璃改用双层或中空玻璃、加密封条等方法，减少空气渗透，降低耗能等。

（2）墙面（轻质隔断）。墙面受室内功能制约，不能存在明显的凹凸，考虑墙面造型时，在充分满足室内防火等级的条件下，应选用保温性能较好的材料，以防止室内热量的散失。在采用轻质隔断的部分，特别是在要求控制热量传导的房间（例如办公室与普通仓库之间），防止热量从一间传导到另一间不需要控温的房间时，轻质隔断内应加入保温材料，最大限度地减小热量的传导，例如在轻钢龙骨纸面石膏板隔墙中加入保温材料或在需保温的房间墙面进行保温。

（3）地面工程。地面与墙面一样受功能制约，不能存在明显的凹凸，不致对室内通风造成什么影响，但地面与人脚直接接触传热。在室内各种不同材料的地面，即使其温度完全相同，但人体站在上面的感觉也会不一样这是因为地面的热舒适性取决于地面的面层吸热指数。根据吸热指数值，我国将地面划分为3类。木地面、塑料地面、地毯地面及架空地面等属于Ⅰ类，水泥沙浆为黏结的地砖地面等属于Ⅱ类，水磨石地面则属于Ⅲ类。高级居住建筑、托儿所、幼儿园、医疗建筑等宜采用Ⅰ类地面；一般居住建筑和公共建筑（包括中小学教室）宜采用吸热指数不低于Ⅱ类的地面；至于仅供人们短时间逗留的房间以及室温高于23℃的采暖房间，则允许采用Ⅲ类地面。

（4）吊顶工程。在室内六个面体中只有顶棚设计可以采用凹凸的形式，一方面顶棚的设计直接影响到建筑的通风问题。建筑内部良好的通风通过空气的更新及气流的作用对人体产生直接影响，并通过对室内气温、湿度及内表面温度的影响而间接对人体产生作用。合理组织自然的通风，引风入室争取“穿堂风”，也就是利用舒适通风与降温通风，是炎热地区对自然通风的主要要求。另一方面吊顶后空间高度也直接影响到节能的问题。第三方面，吊顶分为死顶和活顶2种。其中死顶空间加排气装置，能最有效达到节能目的。活顶（例如大型剧场等需要增设检修马道等的空间）的热量散失往往很难控制，那么在建筑的本体围护（或建筑外装修）保温措施就更加需要考虑周到。

2.3建筑的配电照明方面的节能

建筑工程中进行的配电照明工作，要在达到建筑物自身功能要求的前提下，遵循实用性和经济性的原则，大量运用先进的节能设备。例如在对建筑物的室内照明进行考虑时，要着重考虑自然采光因素，选择具有高效性、节能性的照明设备；对建筑的室外或者楼道内进行照明时，适宜选择自动开关的照明灯具，例如运用声控设备；在高层住宅的电梯中，适宜安装翘板开关。此外，在建筑中尽量少使用白炽灯，加大对高压钠灯、节能灯、紧凑型荧光灯、细管径荧光灯以及金属卤化物灯等。

2.4建筑采暖工程方面的节能

采暖工程作为建筑装饰装修工作中的重要构成部分，在对其进行设计时，适宜运用采暖系统制式的采暖方式，进而来有效的满足建筑节能设计的规范要求。另外，安装的设备阀门、仪表、温度计以及过滤器等设备要齐全。其安装的水力平衡装置、温度调控装置以及热计量装置等装置，要确保能够方便的进行调试、操作。除此之外，采暖工程的施工人员要对建筑所在区域环境的是经济情况选择最合适的采暖设备和装置，例如在夏季，适宜运用窗式、分体壁挂式的空调；在冬季适宜运用壁挂锅炉铸铁暖气片的设备，在实现节能环保的基础上，最大程度的降低资源的浪费。

2.5水资源方面的节能

建筑工程的装饰装修工作除了对墙体门窗、配电照明、采暖工程等方面进行节能环保工作之外，还要对水资源进行节能环保的设计。因此，首先，安排设计人员对建筑物当地的气候条件、降水情况进行准确的调查和记录；然后制定出科学合理的节水方案、雨水收集方案、污水处理方案以及雨水利用方案，最终有效的提高水资源的利用率，极大地降低污水的排放，并实现水资源的良性循环利用。此外，对建筑室内进行的装修工作，要加大对新型的卫生设施的使用力度，合理设计室内的排水管道。在对排水管道与卫生设施进行日常使用时，要防止给水资源带来浪费和损耗，进而保证整个建筑装饰工程都能够满足节能环保的要求。

结束语：

通过文章分析可以看出，节能环保技术已经应用到我们生活中的各个方面，尤其在建筑领域应用更加广泛，已经取得了非常显著的效果，当今许多建筑装饰工程也越来越注重节能环保技术与理念，在装修过程中通过选用环保材料，采用节能设备，合理规划布局等方法实现建筑整体节能目标，我国建筑装饰装修领域已经步入了一个崭新的阶段。

参考文献：

[1]陈凯.探讨建筑装饰装修工程的环保节能设计.现代装饰，2014（07）.

[2]朱轶.建筑装饰装修中的环保节能设计浅析.城市建设理论研究，2014（36）.

[3]廖江华.浅谈建筑装饰装修工程的环保节能设计.城市建设理论研究，2013（43）.

[4]江亿.我国建筑耗能状况和有效的节能途径.暖通空调，2016.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/17117d2d6172f67ade71216c.html