# 建筑工程深基坑降水施工技术分析

克东县恒昌建筑工程有限责任公司黑龙江省齐齐哈尔市164800

摘要：近年来我国建筑加快了向高层和超高层方向的发展，随着建筑高度的增加，建筑深基坑深度也不断加快，这就对深基坑降水施工提出了更高的要求。但一直以来深基坑降水施工都是建筑行业的难点问题，因此在实际工程项目施工过程中需要重视降水施工的重要性，并进一步提高深基坑降水施工技术的水平，确保后惯各项施工作业的顺利开展。

关键词：建筑工程；深基坑降水施工；深井；井点

通过应用深基坑降水施工技术，可以为基坑开挖和基础施工创造一个无水的作业环境，为基坑的顺利开挖打下良好的基础，而且能够进一步降低基坑开挖作业过程中对环境带来的不利影响。而且通过基坑降水施工技术，可以实现对地下水的有效处理，能够为建筑工程的顺利实施起到重要保障。

1降水技术在建筑深基坑施工中应用的作用

1.1降低深基坑土体的含水量

在建筑工程中应用深基坑降水施工技术，可以有效的防范深基坑开挖过程中出现塌陷问题，同时也能够为后续基坑支护施工的顺利开展起到重要保障，对于提高整体工程的安全具有极为重要的意义。而且通过深基坑降水施工，还能够减少深基坑中的降水量和存水量，增强深基坑中土方的稳固性，避免出现坍塌事故。

1.2疏导深基坑内的地下水

通过在深基坑中开挖排水井能够起到对深基坑中地下水疏导的作用，同时利用排水井及时将地下水向排水管道中疏通，在为施工作业提供一个良好环境的同时，也能够进一步保障施工作业人员的人身安全及深基坑的稳定性。

1.3提高深基坑边坡的稳定性

通过就在用降水施工技术，能够进一步提高深基坑土方的强度，增强深基坑周边土体的稳固性，这也有效的保证了建筑地基的稳定，为建筑工程施工质量的提高打下了良好的基础。

1.4防止地面出现沉降过大的现象

通过深基坑降水施工技术在及时对深基坑降水和地下水进行疏导的同时，还有效的提升了基坑周围及坑内土体的强度，能够有效的避免深基坑沉降过大问题的发生，对防范坑内塌陷及水平位移具有极为重要的意义。

2建筑工程深基坑降水施工要点

2.1深基坑降水施工前的准备工作

深基坑施工在当前建筑工程中具有极为重要的位置，通过高质量的深基坑施工，能够为后续施工的顺利开展奠定良好的基础，同时也能够保证整体工程项目的高质量完成。因此对于建筑工程项目而言，需要重视深基坑施工，特别是需要提高深基坑降水施工的水平，保证深基坑施工的安全、有序开展。在实际深基坑降水施工作业之前，需要做好施工设计工作，制定切实可行的降水施工方案，具体设计时，需要将实际情况与技术相结合，并基于不同角度设计出诸多方案，从中选择最优的方案进行施工。在实际施工过程中还要强化监管，明确施工进度。另外，还需要针对施工过程中存在的问题及时地设计方案进行调整，为各项施工工作的顺利开展打下良好的基础。

2.2深井施工

深井施工工序主要包括如下几个方面:

(1)成孔施工，深井成孔施工技术类似于灌注桩成孔施工技术，对技术要求比较高，通常用于高层建筑，具有一定局限性。首先为了防止孔眼不正导致的坍塌问题，要保证钻孔过程中的精准程度。另外，为了保证成孔的垂直度，在成孔钻机作业前安装底座从而提升其稳定性，同时实时检测钻机在进行作业时的垂直性，并且精准调控钻杆，保障成孔钻机在成孔时的垂直性。

(2)降水井孔径，当钻机钻至标高时，孔径应该为φ800mm，通过钻机起落时的动力，牵动活塞清洗器和清水对降水井进行反复冲洗，从而清洗井壁中的泥沙钻孔中的杂质，避免应泥浆冲洗不及时造成的堵塞，同时杂质在洗净之后停止清洗。

(3)滤料:完成钻孔冲洗后，要拆除钻杆，安装井管并快速填筑滤料。为了保障景观的透水效果，要选用质量优良的滤料，并在填充过程中做到均匀填充，确保水流顺利透出。

(4)污水泵抽水:在污水泵下放过程中，将污水泵放置井底泥沙上，并确保各处泵管紧密连接，放置完成后对井口进行封存，避免异物掉落堵塞钻孔。

2.3深基坑井点的使用

通过进行井管的埋设，并对其安全性和可靠性进行检查。利用吸水胶管将总管与各连接井管有效的连续起来，采用铁丝将其绑牢。采用吸水胶管与抽水泵进行连接，打开电源针对各管道和连接部位的畅通情况进行检查。在整个检查过程中，管道要不间断的进行抽。另外，每天要定时对水位和水量情况进行检查，并及时做好记录，与设计图纸中的预估水量进行对比，对水位进行预测，针对实际情况来制定具体的措施来应对可能发生或是已经发生的各种问题。

2.4降水监测

实时监测出水量的变化状况，并不定期对排水槽、沉淀池和排水管道进行检查，防止出现漏水的情况并保障排水池和水泵满足实际出水量。经常清理沉淀池内杂质和泥沙，避免由于杂物在沉淀的堆积所导致的储水量不足，进而导致水流进入深基坑等问题。随时对储水量，和泥沙堆积量进行监测，并记录日、总井出水量，以便于在拥堵时处理问题。时刻记录天气状况，降雨量大小决定了基坑进水量的大小，所以，天气在进行降雨降水时排水量会随之加大，基坑排水工作也要随之加大，避免因为天气原因造成的降水量增大从而使排水管道堵塞，从而使基坑储水的情况。

3降水过程中应注意的问题

通过在降水井点管与建筑物、管线和路面间设置灌进点，利用清水对其进行持续回灌，对该处地下水进行补充，这样可以有效的降低降水井点的影响范围，避免降水过程中临近建筑物、路面及管线出现大的沉降，确保地下水能够保持基本不变。在实际施工过程中，当施工场地存在较厚粘土层时会对降水效果带来较大的影响，这主要是由于粘土透水性较差，上层水渗透的难度较大。这种情况宜利用套管和水枪在井点轴线范围外打孔，通过埋设进点管，并在井内填满粗砂，使其形成排砂桩，实现地层中上下水的有效贯通。在实际抽水过程中，当下部抽水时，上层水在负压作用下容易漏到下部，从而及时将水抽走。在抽水过程中，特别是开始抽水时，应检查有无井点管淤塞的死井，可通过管内水流声、管子表面是否潮湿等方法进行检查。如"死井"数量超过10%，则严重影响降水效果，应及时采取措施，采用高压水反复冲洗处理。

夏季施工时，一旦遇到连续雨天，则会导致基坑内出现严重积水问题，因此需要制度应急预案，及时排除雨水，避免基坑出现坍方问题。另外，冬季施工时，对于井点联结总管还需要采取有效的保温措施。

4结束语

深基坑施工是建筑工程施工的基础，其顺利实施可以保证后续工程施工的有序开展。在深基坑中通过运用降水技术来做好基坑排水工作，具体要结合实际情况来合理布设管线，并对储水量进行有效控制，以此来为深基坑施工提供一个良好的施工环境，从而确保深基坑施工的效率和质量。

参考文献

[1]胡杰.高层建筑深基坑支护及降水施工技术应用探讨[J].住宅与房地产,2016(30).

[2]张绪俊.高层建筑工程深基坑降水施工技术探讨[J].建筑建材装饰,2016(14).

[3]岳秀菊,岳智勇.建筑工程中深基坑降水技术研究[J].中国高新技术企业,2009(10).

本文来源: https://www.lw00.cn/article/1760231a148f2cbf8eaf96e8.html