# 工程结构施工技术中的模板施工技术

中国葛洲坝集团第五工程有限公司湖北宜昌443002

摘要：一个国家科技的发展程度主要通过这个国家建筑的先进程度来看出，随着我国社会经济的发展，我国的建筑行业同时也取得了较大提升，工程结构施工的各项技术也是愈发的成熟，但是在实际的施工过程当中还是存在或多或少的问题，比如施工过程中应用到的模板施工技术就还有一些需要改进的地方，其中，模板在具体的施工过程中是尤为重要的一项工具，模板的施工需要花费大量时间与经费。所以，本文针对工程结构施工技术中的模板施工技术进行研究分析，以供读者参考。

关键词：工程结构；施工技术；模板施工；应用与完善

引言

近些年以来，随着我国社会经济的不断发展与繁荣，各行各业都取得了一定程度上的进步与发展，建筑行业也不例外。也正是因为建筑行业的不断发展，使得建筑工程模板施工技术的创新步伐也在不断地加快。建筑工程模板施工技术作为一项新型的模板应用技术，通过对其有效地应用，使得建筑工程获得了很大的发展，同时，也为建筑企业的成长和发展带来了很好的发展机遇。

一、房屋工程施工中的模板施工技术的应用

1、模板施工技术的基本要求

不管在房屋工程的施工中或者施工前后，最终追求还是用最低的成本投入获得最高的经济效益，不过，这些也要确保在房屋施工的安全和质量都过关的前提下。因为，房屋施工的质量直接影响了房屋用户的财产和生命安全，也同时影响房屋的使用年限。在房屋施工中，要应用模板施工技术，首先要具备三个条件。第一，房屋施工中的模板安装位置和尺寸要与施工图纸中的一致。第二，模板的稳定度与强度要可以承受房屋结构所用的混凝土重量，控制模板的承受力在其所能承受的范围内。第三，在模板施工技术的应用中，还要考虑模板拆装问题，在模板施工的构造进程中，要尽量采取简单操作，以便模板拆装，并同时保证施工的质量。

2、模板配置技术应用

模板配置技术的实施要根据施工现场结构的要求，进行不同程度的配置安装。如果对于模板配置的要求不高，则施工人员可以只根据图纸要求进行配置，只要能够满足图纸即可；如果对于模板配置的要求较高的结构，则工作人员要在满足图纸的基础之上，还要根据实际情况进行计算设计，可在地面上模拟出配置的实际形状，之后通过一定的比例，得到更高要求的模板配置。

3、楼梯模板的安装

安装楼梯模板，是房屋施工模板安装的一个重要环节，要使用房屋工程的施工图在按照楼梯模板的过程中控制楼梯休息平台梁。按照楼梯模板可以遵循已有的施工步骤，首先是安装房屋施工的基础梁，平台梁，和平台模板。其次是安装楼梯底部地底板模板，在安装过程中，要合理的控制楼梯支撑底板格栅的间距，并且在格栅的下方用横托给予支撑。最后，将在楼梯中使用地模板绑在一起，并且要保证捆绑牢固性。捆绑材料在投入使用之前，要对其进行质量验收，结果合格后才可以继续在木板上装踏步侧板，并且要确定侧板要在一条直线上，还要控制侧板左右的距离在合理的范围内。

4、墙体模板加固和细部处理

在房屋工程的施工过程中，要对墙体模板进行加固和细部处理，这项工作主要有两个方面：首先，要对房屋的门窗口处实施加固处理，避免墙体模板在房屋施工中或安装后发生变形或松动的情况。其次，对房屋的外墙进行加固和细部处理。在施工完成加固工作后，为了更加强化房屋外墙地垂直感，就可以在房屋的外墙上安装一道螺杆。抛开之前谈到的，还有一种方法用于处理模板的细部，那就是使用焊线拉钢筋地方法控制墙体截面的尺寸，在得到尺寸的同时，还要留出一定多余的控制线，来确保安装准确。

5、柱模安装的施工工艺

这项工艺，首先要在模板的外侧设置立楞，一般会选择木枋作为立楞材料，并结合房屋工程的实际情况控制立楞的间距，把双水平钢管设立在立楞的外侧，使用拉螺杆连接钢管，以此保障柱模安装的安全性和稳定性。在柱模的安装施工中，避免柱模歪斜和倾倒的发生，可以在模板之间使用水平撑和剪刀撑进行拉结和固定。此外，在柱模的安装施工过程中，可以在柱模的下方预留小孔，用来清理柱模内的杂物和垃圾。

二、模板的设计

清水混凝土就是施工后混凝土表面平整光洁，颜色要均匀一致，阴阳角要棱角分明，线条笔直，施工缝处无漏浆无流淌，过渡自然。设计原则规格类型要少，通用性要强，能满足不同平面组合的需要，力求构造简单合理，装拆灵活方便，坚固耐用，接缝严密，经济合理。为实现清水混凝土，在模板设计中要着重处理好以下几个问题：（1）模板的强度及刚度；（2）阴阳角模节点；（3）上下楼层间施工缝；（4）模板拼缝处；（5）门窗洞口。在下面的说明中介绍处理以上问题的方法，以及实现清水混凝土的措施。剪力墙模板采用“工业化模板体系”中的大模数组拼企口搭接式大钢模板。根据该工程结构形式及开间进深尺寸确定模板的组拼规格，为突出大模板施工整体性的特点，在满足塔吊起重量允许的条件下，模板尽量组拼成大块，每面墙为一块。模板的面板采用6毫米钢板，竖肋采用8#槽钢，间距300毫米，上下封头为80×8角钢，中间再加扁钢小横肋加强。模板的横背楞（主龙骨）采用双向10#槽钢焊接而成，槽钢间距55mm，穿墙螺栓从两根槽钢空档穿过。横背楞与竖肋焊接成整体，横背楞纵向间隔1050～1200毫米。由于该模板为横背楞模板，可借助芯带这种独特的锁紧工具，对各个联接节点进行处理，这样足可以保证模板的强度和刚度

三、如何有效地完善建筑工程模板施工技术

1、制定一定的安全技术措施

模板安装施工作为建筑工程施工过程中的重要环节之一，需要对相关的施工要求加以严格的遵循。并且为了能够使模板安装施工的质量得到有效地提升，需要制定一定的安全技术措施，并未有效地评价工作人员的工作情况，使得模板施工的安全性得以提高。

2、将模板施工现场管理工作进一步强化

在拆除模板支架的时候，需要审批各项工作，只有在保证各项工作是合格的基础之上，才能开展模板施工工作。如果发现有一些不合理的地方，则需要立即变更模板设计，使其更加满足施工要求。

3、将模板施工安全管理制度的执行力度进一步强化

要将模板施工安全管理制度的执行力度进一步强化，就需要保证模板施工是严格按照施工方案来进行的，同时，还需要进一步保证安全技术交底工作的完整性，实时监控施工过程，对于违规操作要严格禁止，从而使得模板施工质量得到有效地保证。

结语

综上所述，我国房屋建筑发展水平日新月异，而房屋建筑的整体质量在很大程度上决定于工程的模板施工技术，所以，科学的施用模板施工技术不仅可以让模板施工操作更加规范，也同时可以提高模板安装的质量。目前，我国的模板施工技术已经在房屋工程的施工中不断的完善和加强，模板施工技术也不断的系统化，多元化，商品化，但如果只是不能仅仅依靠模板施工技术来提高房屋工程的整理质量还远远不够，还要得到施工管理人员和监理人员等等有关的工作人员一起大力配合，落实相关的施工管理制度，使房屋施工有序进行，才能够保证房屋工作的施工安全和建筑质量，在一定程度上提高建筑单位的施工收益，并对施工单位的可持续发展也有重要意义。

参考文献：

[1]杨国荣.建筑工程模板施工技术探究[J].中小企业管理与科技（上旬刊），2010（5）

[2]徐顺财.建筑工程模板施工技术探讨[J].科技创新与应用，2013（06）

[3]吕立乾.浅谈建筑工程模板施工技术[J].低碳世界，2013（12）

[4]汪兆勇，曹长仪，李优.探析工程施工中的模板施工技术[J].科技与企业，2014（13）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/17999c294eb4bca59a8bbed7.html