# 现代建筑物的综合防雷技术研究与应用

广东普天防雷检测有限责任公司深圳分公司广东深圳518100

摘要：随着科技的飞速发展，建筑物内的通讯设备、控制设备和传输设备等弱电设备越来越多，雷电灾害呈现逐年上升的趋势。每年因雷击而导致建筑物内电气设备损坏时有发生，造成的经济损失也越来越大。因此现代建筑物的防雷就显得尤为重要，本文对此进行了较为深入的研究。

关键词：建筑物；综合防雷；技术应用

1防雷接地方式和意义

1.1防雷接地方式

建筑物对雷击的防范主要是“泄”和“抗”，应根据建筑物设计特点，选取科学有效的避雷方式和避雷装置降低雷电的危害，以达到防雷接地的目的。还可以将绝缘体或其他具有放电功能的设备安装到建筑物中的电气设备上，以降低雷电的危害。这些方法在建筑物防雷接地设计中较多，为了进一步提升建筑物防雷功能，确保建筑物的安全性水平，可以将这些方法结合起来使用。

1.2防雷接地的意义

通常来说，防雷接地、工作接地与保护接地是建筑电气接地系统的主要内容。防雷接地系统属于安全防雷结构，能够使建筑内部设备具备均压、多层屏蔽、等电位功能。在设计建筑物的接地系统的过程中，防雷接地系统设计居于至关重要的位置。

2防雷实施要点

2.1施工前的准备

在建筑电气安装中防雷接地施工技术方面，在开始防雷装置施工工作前，应当认真开展施工前的准备工作。通过建筑电气安装防雷接地施工前准备工作的高效开展，能够为后续施工工作的顺利进行，奠定良好基础，在确保施工质量的同时，还能在规定时间内完成相关施工工作，实现施工企业经济效益的增长，为企业创造更大的经济利润。

首当其冲的就是应当对有关接地体进行准备，在完成接地体的准备工作之后，应当有效控制施工质量。通常情况下，关于接地体方面，主要包括人工接地体与底板钢筋两个部分。针对引下线，在开展相关安装工作的过程中，应当对通建筑结构的爬梯进行准备，SS利用该爬梯，能够使建筑电气安装防雷接地施工工作的安全性得到高效保障。与此同时，为了实现建筑电气安装防雷接地施工质量的提升，在对有关建筑材料开展相关选择工作的过程中，关于防雷装置方面，应当对镀锌材料进行选择与应用。

2.2施工防雷引下线

针对防雷引下线，在开展相关施工工作的过程中，为了提升操作行为的有效性，各项施工工作应当严格根据设计图纸来进行，还需要对其开展客观判断工作。通常来说，在相关设计图纸中，应当认真标注防雷引下线，之后利用这些标注点，科学开展施工工作。与此同时，还应当认真捆扎地下结构柱钢筋，并在此前提下，不可擅自更改引下点位置，进而最大限度实现防雷效果的提升。除此之外，为了将设备外露情况发生的概率降至最低，还应当认真开展接地线和用户连接弱电箱跨接工作，进而有效控制设备外露情况的发生。

2.3避雷支架的安装

针对建筑电气安装中防雷接地系统，在开展相关施工工作的过程中，应当利用侧位打眼的形式，高效开展避雷支架的安装工作。通常来说，其主要体现在以下几点：

2.3.1在对有关打眼位置进行确定的过程中，应当严格根据具体施工情况与设计图纸来进行；

2.3.2在通过电锤，开展打眼工作的过程中，其位置应当处于成品10cm位置处；

2.3.3在完成电锤打眼工作之后，应当插入相关避雷支架，在结束上述工作之后，应当开展水泥浆灌注工作，在开展相关安装工作的过程中，针对粉末，应当认真开展相关清理工作，确保将其清理干净，与此同时，还应当用一定量的清水进行泼洒。

2.4局部等电位接地系统

因卫生间空气较为潮湿，住户在洗浴过程中，人体会直接与潮湿的空气进行接触，即使较小的电流也能以金属管道为媒介引发电击事故，为了保证卫生间的电位相等，防止电击隐患出现，应做好卫生间的局部等电位连接。卫生间电击隐患主要是受雷电天气的影响，在夏季雷雨天气季节，建筑物遭受雷击的概率较大，此时会产生巨大的电流，若防雷安全工作存在缺陷，巨大的雷电流就会通过引下线进入卫生间或其他潮湿的空间内，此时将会有电位差出现在传播路径上，出现感应电位，这时的电力强度要比雷击电流高，这些电位利用水管向潮湿空气中传播，一旦人体接触后会引发触电反应，严重威胁着人们生命财产安全。因此，必须在卫生间选用重复接地，保证局部的电位相等。

3现代建筑物的整体防雷系统

3.1建筑物外部防雷

现代建筑物的外部雷电防护方案主要是对防直击雷和侧击雷进行设计，使建筑物本身遭受雷击时，不受损坏。因此在设计时，考虑良好的共用接地系统和泄流通路尤为必要。

3.1.1共用接地系统

现代建筑物需要使用全面的共用接地系统。这是因为现代建筑物内有很多交流、直流设备，且线路复杂。交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地，应与建筑内防雷接地钢筋之间良好连接，形成完整的共用接地系统，避免遭受雷击时因接地线间的电位差而形成感应过电位，保证设备稳定运行。

3.1.2泄流通路和均压措施

可以利用现代建筑物钢筋混凝土中的钢筋作为避雷引下线，增加屋顶的引下线，以及将建筑物外部角落上钢筋进行连接，以减少各条引下线上的雷电流。大多数现代建筑物都为高层建筑物，所以还应该进行防侧击雷，在30m以上的建筑物，要将建筑物混凝土外圈梁钢筋连通，形成均压环，减少电位差，并且使其与引下线相连。

3.2内部防雷系统

现代建筑物内部主要为防感应雷，以及防雷电波侵入。建立完善的内部防雷系统能降低建筑物遭受雷击时产生的电磁感应，并可防止二次雷击伤害，如反击、接触电压、跨步电压等。内部防雷主要采取屏蔽、等电位连接等措施。

3.2.1合理的屏蔽

在现代建筑物中，各个设备间的兼容非常重要的。为了消除所用设备的之间的功能障碍，避免设备损坏，在整个系统中稳定运行，根据建筑物的需要合理布线，以及设备本身应当具有抗击自身电磁干扰和抗击外来干扰的能力。通常干扰的形成是由于传输导线之间的电磁耦合现象，也有的是电容耦合效应或电感耦合效应。这些干扰对很高传输效率的计算机以及高性能设备来说，产生非常的大的影响。

3.2.2等电位连接

雷电对人体造成危害常见的有雷电反击危害、接触电压和跨步电压。为了避免雷击灾害，应使建筑物墙面、地面、线路及金属管道等处于同一电位。此外，需要将钢筋预埋在建筑物适当的位置，使其能与建筑物内的防雷接地线形成等电位连接，并且与共用接地相连。现代建筑物防雷中的等电位连接有总等电位和局部等电位连接两种。

（1）总等电位连接。总等电位连接一般设在靠近地面的地方或者为地下室，将连接建筑物的内部跟外部的金属管道、防雷接地网、所有强弱电以及信号线的防雷接地线和工作接地进行等电位连接。做好现代建筑物总等电位连接后，可防止各系统电源线路传导引入雷电流而导致电击事故，以及降低电位差、电气火花出现的几率，有效地避免接地导致的电气火灾事故和雷击灾害风险。

（2）局部等电位连接。现代建筑物智能设备繁多，必须将各楼层的设备机房、弱电间、配电间和卫生间进行局部等电位连接。这些地方都是电气事故的高发地，因此要提出降低接触电压的措施。在各楼层设置局部等电位连接端子板或者同层设备间形成局部等电位环形连接。

结语：

总而言之，针对我国防雷工作管理的不规范问题，我国必须要予以足够的重视，从观念上增强人们的防雷意识，确保防雷措施能够落实到位，最大限度的避免雷击事故的发生，而这也将是我国在现代化城市建设过程中的努力方向。

参考文献：

[1]黄斌.浅谈重点文物建筑和古建筑的防雷保护设计施工要点[J].文物鉴定与鉴赏，2018（02）：108-109.

[2]冉丹婷.智能建筑的几种有效防雷接地技术措施[J].城市建设理论研究（电子版），2018（30）：85.

[3]牛童渊.智能建筑弱电系统的防雷设计研究[J].数字通信世界，2018（02）：252.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/17b3d8f7c7c37a0a5abd0fa1.html