# 自适应窄带陷波论文-龙永良,杜雨洺,陈光拓

导读:本文包含了自适应窄带陷波论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:信号与信息处理,雷达信号处理,窄带干扰,LFM信号

### 自适应窄带陷波论文文献综述

龙永良,杜雨洺,陈光拓[1]（2016）在《雷达窄带强干扰自适应频域陷波技术研究与实现》一文中研究指出窄带干扰是雷达系统常见的干扰形式,会严重影响雷达的工作质量。针对雷达系统的强窄带干扰抑制问题,采用基于自适应的频域陷波技术的抗干扰算法,算法自适应生成判决门限,判断干扰所在位置,并通过对干扰与LFM雷达信号重迭部分谱线处理抑制干扰。详细介绍方法的原理和处理流程,主要论述判决门限的生成方法和谱线处理的方法。用Matlab对该方法进行仿真与分析。最后用FPGA实现算法。算法能够较好地抑制LFM信号中的大功率窄带干扰,并且具有一定的自适应性。(本文来源于《成都信息工程大学学报》期刊2016年02期）

解朦朦[2]（2013）在《基于复数自适应陷波器的窄带干扰抑制研究与FPGA实现》一文中研究指出在直接序列扩频系统解扩解调器之前增加抑制窄带干扰的陷波单元可以有效提高系统的抗干扰容限。然而基于常规结构的自适应陷波器在应对不同幅度窄带干扰时，干扰抑制性能会显着降低。本文针对上述问题，设计了一种基于级联结构的二阶复数陷波器及其迭代算法，并完成了该算法的FPGA(Field-ProgrammableGate Array)设计。论文主要内容如下：1.基于最小均方误差准则，推导出一种改进的不涉及除法运算而直接修改复数陷波器权系数的LMS(Least Mean Square)迭代算法。并以此复数陷波器为陷波单元，给出了一种级联结构的二阶复数自适应陷波器，分析了其工作原理。2.针对上述二阶级联复数自适应陷波器，提出了一种基于拟牛顿迭代的L-BFGS(Limited-Memory Broyden Fletcher Goldfarb and Shanno)算法。仿真结果表明，该迭代算法具有良好的收敛性能。配合该算法的陷波器能有效消除不同强度的窄带干扰，且对有用信号损伤小。3.完成了上述二阶复数陷波单元的FPGA设计，分析了各个模块的具体功能和详细的实现过程。最后给出了相应的测试结果，验证了FPGA设计的正确性。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2013-12-01）

刘春茂,张武,邱丙益,王烟青[3]（2013）在《扩频通信中自适应陷波对窄带干扰的抑制》一文中研究指出扩频技术因对窄带干扰具有良好的抑制效果而被广泛应用于军事通信系统中,但随着窄带干扰功率的增大,单纯的扩频技术难以对干扰产生有效的抑制。在恒模调制的扩频通信系统中,采用自适应陷波技术对解扩处理前的接收信号进行预处理,能够有效提高通信系统对大功率窄带干扰的抑制。在实际通信网干扰试验中,采用直接序列扩频与自适应陷波结合的技术,在大功率窄带干扰抑制方面具有良好的效果。(本文来源于《通信对抗》期刊2013年03期）

赵志科,王新[4]（2011）在《自适应滤波与极窄带陷波器在异步电机转子断条故障诊断中的应用》一文中研究指出采用最小二乘法RLS自适应滤波算法对鼠笼式异步电动机定子侧电流信号进行自适应滤波,以滤除电流信号中的噪声干扰,再经过50 Hz的极窄带陷波器消除工频分量对断条特征分量的干扰,并在傅里叶频谱上实现断条的检测。实验证明,采用自适应滤波算法与极窄带陷波器相结合的方法,很好地解决了噪声对定子侧电流信号的干扰,能够实现鼠笼式异步电动机断条分量的识别。(本文来源于《煤矿机械》期刊2011年08期）

谢伟,苏泽友[5]（2008）在《自适应数字外差陷波窄带干扰抑制技术》一文中研究指出直接序列扩频通信系统的扩频增益受限,强功率的窄带干扰对其性能影响较大,为了提高系统的通信效果,需要采取信号处理技术来抑制干扰。笔者对自适应数字外差滤波器进行了改进,提出了应用于直接序列扩频通信系统中的数字外差自适应陷波窄带干扰抑制技术,它是一种新的滤波器结构,能够自适应精确跟踪干扰频率,并能控制陷波的带宽及深度,具有较高的灵活性和实用性。通过仿真实验。该滤波器克服了其它处理方法的一些不足,具有滤波系数简单、稳定性好、适应性强、对系统性能影响较小、能跟踪快变的干扰等优点。(本文来源于《2008通信理论与技术新发展——第十叁届全国青年通信学术会议论文集（下）》期刊2008-10-01）

孟庆萍,周新力,刘华芹[6]（2008）在《频域自适应陷波器抑制罗兰C中窄带干扰技术》一文中研究指出目前罗兰C接收机采用固定频率点的模拟陷波器抑制窄带干扰,针对固定频率点的模拟陷波器在抑制窄带干扰方面的缺陷,提出将频域自适应陷波器应用于罗兰C窄带干扰的抑制,克服了时域自适应陷波器收敛慢等缺点。通过仿真,此陷波器具有较好的抑制窄带干扰的能力。(本文来源于《舰船电子工程》期刊2008年02期）

张平华,王玲[7]（2006）在《基于自适应IIR陷波滤波器的窄带干扰抑制技术》一文中研究指出在存在窄带干扰时,扩频通信系统的性能可以通过使用各种不同的抗干扰滤波器来进一步提高。文中研究了二阶自适应格型IIR陷波滤波器在直扩通信中抗窄带干扰的应用,推导了系统信噪比改善因子和误比特率的闭合表达式。计算机仿真表明了该分析结果的正确性。(本文来源于《现代雷达》期刊2006年10期）

许光辉,赵海波,崔小准[8]（2006）在《自适应无限冲激响应陷波器抑制窄带干扰的误差补偿算法》一文中研究指出考虑到直接序列扩频(DS-SS)系统中无限深度格型陷波器在去除窄带干扰的同时对扩频信号的损伤,在无限深度格型陷波器上添加一自适应横向滤波器,其输出作为对受损扩频信号的误差补偿.仿真结果证实,新设计的误差补偿滤波器改善了无限深度格型陷波器的性能,而系统计算复杂度只有少量增加.(本文来源于《上海交通大学学报》期刊2006年01期）

吴昌磊[9]（2006）在《IIR格型自适应陷波器在直接扩频序列系统中抗窄带干扰》一文中研究指出介绍了一种直接扩频系统中抗窄带干扰的自适应IIR陷波滤波算法。通过谱线增强器估计干扰的瞬时频率和功率,采用一种IIR自适应格型陷波滤波技术,调整陷波器的深度和宽度,提高了输出信号信噪比。(本文来源于《军民两用技术与产品》期刊2006年01期）

廖德宁,万福,蒋辉[10]（2005）在《一种数字窄带自适应陷波算法》一文中研究指出本文从数字窄带陷波器的设计入手,给出了一种跟踪陷波的算法,并对该陷波器的陷波特性与跟踪特性进行了仿真。(本文来源于《通信与广播电视》期刊2005年01期）

### 自适应窄带陷波论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在直接序列扩频系统解扩解调器之前增加抑制窄带干扰的陷波单元可以有效提高系统的抗干扰容限。然而基于常规结构的自适应陷波器在应对不同幅度窄带干扰时，干扰抑制性能会显着降低。本文针对上述问题，设计了一种基于级联结构的二阶复数陷波器及其迭代算法，并完成了该算法的FPGA(Field-ProgrammableGate Array)设计。论文主要内容如下：1.基于最小均方误差准则，推导出一种改进的不涉及除法运算而直接修改复数陷波器权系数的LMS(Least Mean Square)迭代算法。并以此复数陷波器为陷波单元，给出了一种级联结构的二阶复数自适应陷波器，分析了其工作原理。2.针对上述二阶级联复数自适应陷波器，提出了一种基于拟牛顿迭代的L-BFGS(Limited-Memory Broyden Fletcher Goldfarb and Shanno)算法。仿真结果表明，该迭代算法具有良好的收敛性能。配合该算法的陷波器能有效消除不同强度的窄带干扰，且对有用信号损伤小。3.完成了上述二阶复数陷波单元的FPGA设计，分析了各个模块的具体功能和详细的实现过程。最后给出了相应的测试结果，验证了FPGA设计的正确性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 自适应窄带陷波论文参考文献

[1].龙永良,杜雨洺,陈光拓.雷达窄带强干扰自适应频域陷波技术研究与实现[J].成都信息工程大学学报.2016

[2].解朦朦.基于复数自适应陷波器的窄带干扰抑制研究与FPGA实现[D].西安电子科技大学.2013

[3].刘春茂,张武,邱丙益,王烟青.扩频通信中自适应陷波对窄带干扰的抑制[J].通信对抗.2013

[4].赵志科,王新.自适应滤波与极窄带陷波器在异步电机转子断条故障诊断中的应用[J].煤矿机械.2011

[5].谢伟,苏泽友.自适应数字外差陷波窄带干扰抑制技术[C].2008通信理论与技术新发展——第十叁届全国青年通信学术会议论文集（下）.2008

[6].孟庆萍,周新力,刘华芹.频域自适应陷波器抑制罗兰C中窄带干扰技术[J].舰船电子工程.2008

[7].张平华,王玲.基于自适应IIR陷波滤波器的窄带干扰抑制技术[J].现代雷达.2006

[8].许光辉,赵海波,崔小准.自适应无限冲激响应陷波器抑制窄带干扰的误差补偿算法[J].上海交通大学学报.2006

[9].吴昌磊.IIR格型自适应陷波器在直接扩频序列系统中抗窄带干扰[J].军民两用技术与产品.2006

[10].廖德宁,万福,蒋辉.一种数字窄带自适应陷波算法[J].通信与广播电视.2005

本文来源: https://www.lw00.cn/article/181996999e25a691fa706b67.html