# 10kV电力线路设计与施工管理研究刘昊

关键词：10kV电力线路；线路设计；施工管理

引言

目前，我国线路的覆盖已达到了一个很高的比例，相应的线路的设计和施工技术也逐渐成熟，并且针对当前适用范围最为广泛的10kV电力线路的设计与施工也已经有了相应的设计规范与施工注意事项。针对当前我国10kV电力线路设计与施工的开展，需要重视施工与设计中的一些注意事项以及施工要点，以保障10kV电力线路设计与施工的质量安全和品质。

110kV电力线路设计要点

1.1架空线路选择

在线路路径选择时，首先，应在特定比例下进行初步选线，线路起始端点确定后，按照当地已有的基础设施建设、地理结构、河流分布的实际情况进行合理的规划。通常线路的规划需要符合3个基本条件：（1）满足施工进度内各负荷点的供电要求。（2）配电线路应尽可能地选择直线或捷径路线，对于曲折迂回的路线尽可能摒弃，施工过程中尽可能减少转角。（3）线路尽量接近道路，为后续工作人员的施工及维护工作提供便利，但线路不能影响道路情况以及周围生产情况。

1.210kV电力线路电缆设计的敷设方式选择

就目前的电力电缆施工工艺而言，电力电缆的敷设也有多种方式。直埋敷设具有占地面积小、费用低、施工简单等优点，是目前10kV电力电缆敷设中最为常用的一种方式。然而，在电缆实际敷设施工中，往往还受到一些实际因素的影响。在进行不同区域和地段的敷设设计时需要重视不同的侧重点，如当敷设与人们日常生产生活直接相关的电缆时，就需要充分考虑设计的安全与实用性。

1.3杆塔规划设计要点

一般来讲，杆塔的作用是对输电线路的导线和地线进行有效支撑，使其符合电气绝缘安全要求。对于不同类型的杆塔而言，占地面积和运行安全都有一定的差异性，因此需要根据当地的地貌和气候来确定最佳的杆塔基础型式。在对工程进行规划设计时，通常以典型设计的杆塔或者成熟杆塔为主，假设使用新型杆塔，就需要提前进行试验工作，以防出现问题。

210kV电力线路施工中的不足

2.1施工人员素质较差

施工单位的员工来自很多地方，因此，对电力施工的质量无法保证。在单位施工中，有很多电力线路施工人员没有相关专业证书，就靠着自己的经验进行上岗工作，对具体的施工流程也并不了解。在施工开展之前，没有掌握图纸和整体施工程序，遇到施工比较复杂工序，也没有采取有效的解决措施。员工上岗之前并没有进行针对性的培训，导致工作人员缺乏一定的安全意识。一个大工程分为几个小工程，然后分包给不同的施工单位，以此，整个电力线路施工工程有很多得施工人员，员工专业技能不同，综合素质也不同，所以对电力部门具有施工造成一定的影响，无法保证安全性。

2.2未充分认识安全的重要性

线路施工的安全重要性往往被人忽略，领导过分注重经济效益，导致施工过程难以顺利进行。在施工前对项目进行审核时，应有专业人员进行陪审并熟悉现场情况，从而在今后施工过程中对于出现的问题进行合理分析并采取有效措施。

2.3施工方案不够完善

因为施工单位在施工之前，并没有对结合工程实际情况制定施工方案，从而无法保证施工质量。随着我国城市的不断发展，促进城市化进程的加快，对电力需求量不断增加。在近几年，电力线路施工阶段，很多工程出现质量的问题，施工中为了提升经济效益，却忽略施工质量，降低施工成本的投入。在施工中，不仅存在施工质量的问题，电力线路施工还要经过拆迁地区，人为因素也是影响电力施工的重要因素，要想节约施工单位与当地群众之前的矛盾，国家应该制定一系列措施，试试扶持的政策，这样才能够保证施工安全运行。

310kV电力线路安全管理措施

3.1合理降低成本，提高效益

对于工程项目，合理控制成本是保证一个工程投资的关键，配电线路的投资比较大，如何在合理范围内有效地控制成本是投资的关键。因此，对成本控制采取科学的管理，使得成本控制更加具有成效。在保证工程质量以及施工过程中各项安全措施完善的情况下进行节约成本，可以从以下几个方面进行。（1）控制施工图预算。对于施工图预算应按照国家的相关规定进行执行，并且一旦通过审批，便不可修改，需严格控制。（2）工程款应提前固定总价合同，工程款的发放应按照合同规定拨付，切勿随意更改。（3）加强施工签证前的审核过程，尽量避免施工方利用签证作为借口增加生产成本。（4）施工合同是施工过程中的主要依据，工程决算、造价都是以此为据。所以，只有严格执行合同中的条款、内容，才能做到节约成本、提高效益。

3.2重视电力线路电缆施工技术人员的专业培训

在目前10kV电力线路电缆的实际施工中，广泛存在着施工人员专业素质和水平不足等问题，这严重影响了10kV电力线路电缆施工项目的有序进行，降低了整体施工的质量和水平。为此，就需要在10kV电力线路电缆施工中，针对相应的施工人员进行严格的施工技术培训，让他们充分了解相关的施工技术要点。在实际的施工时，就可以及时发现施工中存在的问题与隐患，确保10kV电力线路电缆施工的质量与进度。

3.3制定健全完善的检修维护制度

首先，需要制定健全完善的检修维护制度，加大对架空输电线路检修工作的开展力度，增强人员自身的责任意识，使其明确了解到该项工作的重要性，从而提升检修工作质量。再者，定期对相关施工阶段进行整合和分析，构建规范性的档案数据资源库，将线路检修资料有效地记录下来，为维护工作的开展提供良好的支持。最后，严格监督检修维修工作，一方面需要定期对检修维修工作进行检查，制定完善的维护体系，另一方面需要制定完善的监督管理制度，体现检修工作效果。

3.4完善施工管理方案

在开始施工之前，应该结合工程的实际情况进行完善，设计好施工方案。但是结合实际要严格保证管理质量，对电力企业进行实施管理，相关部门要加大管理力度，让管理质量达到国家标准，根据相关法律法规对档案进行管理，加强对管理的力度。档案管理人员要打破传统的档案管理模式，定期的专业技能培训，制定档案管理规章制度，以及操作规程，配备专职管理人只有我们了解管理中的信息工作，才会顺利完成工作任务，档案管理是一项繁琐重要的工作，只有我们掌握了这些复杂的档案信息，引进高水平的专业技术人才，借鉴其他优秀单位积极的档案管理方法，我们才可以有计划的去实现电力企业最优化。

结束语

总而言之，随着社会经济的高速发展，社会运行过程中对电力资源的需求也始终呈上升趋势，此时电力系统建设规模的合理扩大，也是其未来发展的必然趋势。电力线路设计可以看作是电力工程建设的核心构成，设计质量不仅会影响到电力线路的施工质量，还会在很大程度上决定电力系统后期运行的情况。

参考文献

[1]黄嘉琪.电力线路设计的路径选择与杆塔定位研究[J].通讯世界,2019,26(03):136-137.

[2]黄嘉琪.关于10kV及以下电力线路设计研究[J].低碳世界,2019,9(03):82-83.

[3]林涛.10kV电力线路电缆设计与施工探究[J].信息记录材料,2019,20(03):20-21.

[4]刘文武.浅谈电力线路施工中的安全管理[J].中国新技术新产品,2017(22):128-129.

[5]黄维贤.10kV电力线路工程施工工艺探讨[J].科技风,2017(22):156.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/187b18c4bf15cfaee9e337a8.html