# 市政路桥工程施工质量管理分析

1.身份证号码：21078119900818XXXX辽宁省锦州市121000；2.身份证号码：21070319770708XXXX辽宁省锦州市121000

摘要：近年来，我国的交通行业有了很大进展，市政路桥工程建设越来越多。道路桥梁工程施工建设过程中涉及很多方面的内容和影响因素，为确保路桥工程项目整体施工建设质量，应当加强施工技术要点和质量管控。文章先对路桥施工过程中的常用技术管控要点进行分析，并在此基础上就其施工质量控制措施，阐述个人的观点与认识，以供参考。

关键词：市政路桥；施工质量；管理对策

引言

市政路桥的质量不仅关乎到城市的交通安全，也关乎到城市规划科学合理性。城市的楼群布局复杂，市政地下管网繁多，市政路桥工程项目建设中，这些都是需要考虑的问题。从当前的市政路桥工程建设情况来看，由于管理问题的存在，使得工程质量存在问题，对城市经济的发展造成一定的影响，需要高度重视。

1做好质量管理对路桥工程的积极价值

首先，能够提高市政路桥的质量水平，给人们创造良好的行车体验。在路桥工程中存在一个较为常见的质量问题——桥头跳车，这一问题导致行车体验不佳，在从桥面向路面过渡时会产生车身跳动，会对汽车造成一定的伤害。而做好质量管理，避免桥头跳车问题出现，就可以有效提升行车体验，保证行车安全。其次，可以确保工程建设的效益。路桥工程的建设，其效益包含了社会效益和经济效益两个方面。把握好工程质量，可以减少因为返工引起的成本增加问题，确保企业的经济效益具有足够大的空间。而另一方面，减少了质量问题，也能够在社会上树立良好的口碑形象，有助于社会效益的提升。最后，可以确保施工安全，降低安全风险。市政路桥工程的质量和安全之间存在潜在的关联，尤其是一些重点施工环节，质量如果出现问题，很容易同步引起安全问题。比如在桥梁基础施工中，如果桩基质量不合格，那么就可能导致安全问题。所以，做好质量管理，可以提高安全水平。

2市政路桥工程施工中存在各种不确定因素

市政路桥施工环境中往往存在各种不良因素，对施工产生不良影响。导致不确定性因素产生的原因有很多。比如，城市中的路桥施工中，往往会受到人流的影响，需要在工程施工中注重人们的出行安全，特别是弱势群体，包括儿童、孕妇、老人等等，都是施工中需要特殊关注的群体。气候因素是客观因素，是不可避免难点。在恶劣到气候环境中展开施工，会对施工的质量造成一定的影响。施工的过程中，就需要对路桥支护充分考虑，避免气候因素的不利影响，导致工程的质量问题。城市中高层建筑比较多，对路桥施工会产生一定的影响。当有高空坠落的时候，路桥地面施工就会面临危险。

3路桥工程质量管理的有效措施

3.1路桥的防水施工技术运用

在路桥工程施工的过程中，防水工作直接影响着路桥的质量与使用寿命，要有的放矢地对路桥采取防水施工技术，这样，不但可以防止水渗透到路桥内部的混凝土中引起钢筋骨架的腐蚀，而且可以避免混凝土路面渗水膨胀。路桥工程施工防水技术应注意：在道路桥梁表面的混凝土浇筑之后与混凝土初步凝结之前，要及时使用刷子在混凝土表面进行处理，以增加混凝土表面的粗糙度；对于水泥混凝土所产生的细小裂痕，可以通过运用打毛处理的方法，将细小的裂痕暴漏出来，促进整个防水层能够均匀地渗透到裂缝之中。

3.2对施工操作加强管理

在施工操作管理这个方面，首先，需要对施工人员加强质量教育，是让其形成良好的质量意识和素养。由于施工人员大多是农民工，其本身并没有经过专业的技术学习，水平参差不齐，质量意识有高有低。因此，在施工前需要对施工人员进行统一的教育培养，提高他们的质量意识，养成规范施工的素质。其次，需要做好技术交底工作。一些施工人员出现不规范施工行为，其根本原因就是对工艺技术的了解不彻底。因此，就需要从技术交底出发加强管理，指导施工人员对具体的工艺技术方案形成全面有效的认识，了解具体的工艺过程，也把握其中的技术要点，确保能够实现规范施工。再次，要加强现场管理。在路桥现场施工中，需要管理人员亲临现场，依照具体的技术规程和施工方案，对施工人员进行现场指导，对各个施工环节实现全面有效的控制，避免出现引发质量问题的违规操作。最后，可以利用现代化信息技术来进行质量管理。现如今，出现了很多高水平的信息技术，在施工质量管理中，可以对这些技术实现有效运用，让质量管理信息化。具体来说，BIM技术就是值得关注的重要技术。通过BIM技术可以对施工实际情况进行模型构建，再通过相应的数据分析工具对施工模型展开分析，就能够发现其中存在的质量隐患，进而可以为质量问题的整改处理打下坚实的基础，推动施工质量实现进步提升。

3.3把握混凝土材料的基本情况

路桥工程项目施工建设时，为保证混凝土施工质量，应当严格控制混凝土材料配比。混凝土配置之前，应当先优选建筑材料，仔细比对各种原材料；混凝土结构施工质量直接关系着整个道路桥梁工程施工质量及其经济社会性，因此需要在原材料选配环节加强监管与控制。路桥工程施工过程中，质量监控应当紧紧围绕管理指标、技术指标开展工作，明确施工过程中的质量控制点，并对其进行及时的跟踪、强化监督，保证建筑工程施工建设进程满足设计要求。在强化质控监督过程中，应当从材料、人力资源等方面着手，从施工建材质量方面入手，加强材料审核和应用。对于施工人员而言，应当做好技术、安全知识教育和培训工作，为各环节质量监控工作的全面开展提供相应的支持。在现场施工过程中配合巡检、监理以及监督人员，并对其进行指导，采用奖惩机制进行质量监控。

3.4对质量问题及时处置整改

在路桥工程中出现质量问题的时候，要及时进行处置整改，确保质量管理能够取得良好的效果。首先，要及时进行处置。在管理中遭遇一些质量问题的时候，如果风险等级较小，那么可以由管理人员现场指导直接进行处置。比如施工人员的操作存在问题，就可以有管理人员直接指导整改。为了确保问题整改的及时性，以及确保管理人员对质量问题风险等级划分的合理性，需要提前设立一套质量问题风险评价机制，确定具体的风险指标，让管理人员在遇到质量问题时有章可循，能够依据具体的标准来对质量问题进行合理的风险等级划分。其次，要合理进行处置。除了及时处理之外，还需要关注质量问题处置的科学性。一些质量问题风险较大，处理不好可能引起更大的质量问题。对此，就要协同技术人员与工程专家，多方协作商讨解决对策。比如，桥梁桩基出现质量问题，这类问题的风险就很大。管理人员需要及时联络技术人员，通过合理的检测技术对桩基进行检测，确定问题成因，规划解决对策，然后对出现问题的桩基进行修复处理，确保其质量达到工程要求。最后，要做好问题复查，确保处理到位。在对质量问题进行处置之后，要及时进行问题复查，在一段时间时候观察质量问题是否会再次出现，判断之前的处理措施是否有效发挥作用。如果仍旧表现出问题，那么就需要再次进行处理。

结束语

总之，路桥质量的提高与发展，不但要注重路桥工程管理中的质量保障措施，而且要注重路桥施工管理中的技术运用，只有这样，才能走出一条独具路桥特色质量发展之路，才能进一步推动高质量发展、创造高品质生活。

参考文献：

[1]黄荟霖.安全和质量控制措施在桥梁施工管理中的应用[J].南方农机，2017，48（12）：118.

[2]罗伟.市政路桥工程施工管理的特征与相应措施[J].城市地理，2016（12）：57-58.

[3]陈乐斌，余烽.市政道路桥梁施工质量问题与对策[J].工程技术研究，2016（5）：133-136.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/18bdc3f4a6f993246eedb5a0.html