# 径向扭转复合型论文-曹辉,叶发根,林书玉,郭建中

导读:本文包含了径向扭转复合型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:超声换能器,径向扭转复合,机电等效电路,共振频率

### 径向扭转复合型论文文献综述

曹辉,叶发根,林书玉,郭建中[1]（2010）在《径向扭转复合型超声换能器等效电路研究》一文中研究指出对径向扭转复合型超声换能器进行了研究.从波动方程出发,不考虑径向扭转振动耦合,推导了换能器中径向振动及扭转振动模式的各自机电等效电路.在此基础上,得出了换能器空载时共振频率方程及其共振频率的表达式,并用有限元方法对此换能器进行了计算机仿真实验.结果表明:等效电路计算的换能器径向及扭转共振频率的理论计算值与计算机仿真值一致.(本文来源于《陕西师范大学学报(自然科学版)》期刊2010年03期）

王剑,郭吉丰[2]（2009）在《一种中空短柱径向-扭转振动复合型超声波电动机》一文中研究指出纵扭复合型超声波电动机比其他类型的超声波电动机更具低速大力矩的特点,可实现高精度直接驱动,可作伺服电动机使用,适合于多种场合,特别是航空航天等军事领域。由于纵、扭振动在定子中的传播速度不一样,其纵、扭两相谐振频率的调谐一直是个难题。本文提出了一种新型的径向-扭转复合型超声波电动机,利用了定子径向振动时因泊松效应产生的纵向振动,其实质是径向振动和扭转振动的复合,是一种变形了的纵扭复合型超声波电动机。其定子具有中空、短柱等特点,可方便实现一阶径向振动与一阶扭转振动谐振频率的调谐及其结构等的优化。文中给出了中空短柱的电动机定子结构,建立了径向振动的理论分析模型,分析了其调谐原理和过程,并结合ANSYS有限元计算实现定子结构优化设计。最后根据上述理论研制了Φ60mm的样机,实现的样机性能较好,其空载转速为25r/min,堵转力矩为5N·m。这种超声波电动机较以往电动机具有轴向尺寸小、重量轻和无噪声等优点。(本文来源于《电工技术学报》期刊2009年10期）

王剑,郭吉丰[3]（2008）在《径向-扭转振动复合型超声波电机的理论与实验研究》一文中研究指出纵扭复合型超声波电机比其他超声波电机更具低速大力矩的特点,可以直接驱动负载,适合航空航天领域的应用。不过由于纵、扭振动在定子中的传播速度不一样,其纵、扭两相谐振频率的调谐一直是个难题。提出一种新型的中空结构的径向-扭转振动复合型超声波电机,采用一对纵振压电陶瓷和一对扭振压电陶瓷的组合方式,利用了径向一阶振动模态和扭振一阶振动模态,并通过电机定子的中空结构和尺寸的调整,使径向和扭转两相基频一致。首先从理论上分析了此方案的可行性,即提出了两相调谐的方法,并对以前的模型加以改进,然后根据理论分析制作了Φ60 mm的样机,经过试验,发现其性能满足设计要求,样机的最高转速为40 r/m in,堵转力矩为3.2 N.m。研制的超声波电机较其他电机具有轴向尺寸小和重量轻等特点,可以减小质量40%。(本文来源于《振动与冲击》期刊2008年09期）

王剑,郭吉丰,鹿存跃,王文浩[4]（2007）在《径向-扭转振动复合型超声波电机的理论与实验研究》一文中研究指出纵扭复合型超声波电机比其他超声波电机更具低速大力矩的特点,可以直接驱动负载,适合航空航天领域的应用。不过由于纵、扭振动在定子中的传播速度不一样,其纵、扭两相谐振频率的调谐一直是个难题。本文提出了一种新型的中空结构的径向-扭转振动复合型超声波电机,采用一对纵振压电陶瓷和一对扭振压电陶瓷的组合方式,利用了径向一阶振动模态和扭振一阶振动模态,并通过电机定子的中空结构和尺寸的调整,使径向和扭转两相基频一致。文中首先从理论上分析了此方案的可行性,即提出了两相调谐的方法,并对以前的模型加以改进,然后根据理论分析制作了Φ60mm的样机,经过试验,发现其性能满足设计要求,样机的最高转速为40r/min,堵转力矩为3.2N?m。研制的超声波电机较其他电机具有轴向尺寸小和重量轻等特点,可以减小质量40%。(本文来源于《第九届全国振动理论及应用学术会议论文集》期刊2007-10-17）

王剑,郭吉丰,鹿存跃,王文浩[5]（2007）在《径向—扭转振动复合型超声波电机的理论与实验研究》一文中研究指出纵扭复合型超声波电机比其他超声波电机更具低速大力矩的特点,可以直接驱动负载,适合航空航天领域的应用。不过由于纵、扭振动在定子中的传播速度不一样,其纵、扭两相谐振频率的调谐一直是个难题。本文提出了一种新型的中空结构的径向-扭转振动复合型超声波电机,采用一对纵振压电陶瓷和一对扭振压电陶瓷的组合方式,利用了径向一阶振动模态和扭振一阶振动模态,并通过电机定子的中空结构和尺寸的调整,使径向和扭转两相基频一致。文中首先从理论上分析了此方案的可行性,即提出了两相调谐的方法,并对以前的模型加以改进,然后根据理论分析制作了Φ60mm的样机,经过试验,发现其性能满足设计要求,样机的最高转速为40r/min,堵转力矩为3.2N·m。研制的超声波电机较其他电机具有轴向尺寸小和重量轻等特点,可以减小质量40%。(本文来源于《第九届全国振动理论及应用学术会议论文摘要集》期刊2007-10-17）

### 径向扭转复合型论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

纵扭复合型超声波电动机比其他类型的超声波电动机更具低速大力矩的特点,可实现高精度直接驱动,可作伺服电动机使用,适合于多种场合,特别是航空航天等军事领域。由于纵、扭振动在定子中的传播速度不一样,其纵、扭两相谐振频率的调谐一直是个难题。本文提出了一种新型的径向-扭转复合型超声波电动机,利用了定子径向振动时因泊松效应产生的纵向振动,其实质是径向振动和扭转振动的复合,是一种变形了的纵扭复合型超声波电动机。其定子具有中空、短柱等特点,可方便实现一阶径向振动与一阶扭转振动谐振频率的调谐及其结构等的优化。文中给出了中空短柱的电动机定子结构,建立了径向振动的理论分析模型,分析了其调谐原理和过程,并结合ANSYS有限元计算实现定子结构优化设计。最后根据上述理论研制了Φ60mm的样机,实现的样机性能较好,其空载转速为25r/min,堵转力矩为5N·m。这种超声波电动机较以往电动机具有轴向尺寸小、重量轻和无噪声等优点。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 径向扭转复合型论文参考文献

[1].曹辉,叶发根,林书玉,郭建中.径向扭转复合型超声换能器等效电路研究[J].陕西师范大学学报(自然科学版).2010

[2].王剑,郭吉丰.一种中空短柱径向-扭转振动复合型超声波电动机[J].电工技术学报.2009

[3].王剑,郭吉丰.径向-扭转振动复合型超声波电机的理论与实验研究[J].振动与冲击.2008

[4].王剑,郭吉丰,鹿存跃,王文浩.径向-扭转振动复合型超声波电机的理论与实验研究[C].第九届全国振动理论及应用学术会议论文集.2007

[5].王剑,郭吉丰,鹿存跃,王文浩.径向—扭转振动复合型超声波电机的理论与实验研究[C].第九届全国振动理论及应用学术会议论文摘要集.2007

本文来源: https://www.lw00.cn/article/196dfaad814de8c5970b3932.html