# 鞋楦模型论文-孙萃芳

导读:本文包含了鞋楦模型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:逆向工程,鞋楦,Catia,参数化

### 鞋楦模型论文文献综述

孙萃芳[1]（2017）在《07B鞋楦模型参数化及快速制造研究》一文中研究指出随着科技的发展和人们对生活品质追求的不断提升,鞋靴等商品的个性化定制逐渐成为时代主流。鞋楦是根据个体的脚型及制鞋的要求设计加工而成的制鞋模具,是鞋靴设计和制造的依据。传统鞋楦生产方法是以手工打磨出来的木制样楦为拷模,应用仿形铣进行生产。此种方法制造周期长,精度和尺寸不精确,且难以根据个体脚型进行局部修改。因此,研究快速、便捷的鞋楦设计、制造及修调技术,对于个性化定制鞋靴的生产具有重要意义,且对提高我国制鞋业的水平具有一定作用。本文借助Catia软件对07B鞋楦模型进行了参数化设计。通过对鞋楦构成的对比分析,确立了构建楦底曲面和楦面的逆向参数化建模方法;综合运用Digitized shape Editor、Generative shape Design等模块重建了楦底曲面和楦面;结合知识工程模块,构建了长度、宽度及围度方向的参数驱动机制;通过调整围线控制点的极半径值,实现了07B鞋楦模型的局部修调。通过FDM-3D打印技术,实现了鞋楦模型的快速制造。基于弯曲实验,研究了层厚、打印速度、填充率等打印参数对制件力学性能的影响规律。通过以上研究获得了最优打印参数。本文采用3D数字化技术结合逆向工程,针对07B鞋楦模型开展了参数化设计、局部修调技术的研究,提高了模型精度,实现了对鞋楦模型更便捷地修改。基于3D打印技术,进一步探究了个性化定制鞋楦的快速制造技术,实现了个性化定制鞋楦的快速生产,提高了设计及制造效率,降低了成本。(本文来源于《河北科技大学》期刊2017-12-22）

顾永华[2]（2011）在《基于点云的鞋楦模型叁角网格曲面重构》一文中研究指出鞋楦数字化模型是进行鞋楦个性化快速定制的基础。提出一种基于点云模型进行鞋楦曲面叁角网格模型快速重构的方法。采用k-d树方法快速搜寻点的k邻域,以特征值分解方法求取顶点的法矢,并对其进行一致化处理。在计算空间一点的有符号距离的基础上,采用Marching Cubes算法生成叁角网格模型,完成曲面重构过程。算法实例显示,该方法是有效的,能够应用于鞋楦曲面逆向工程实践。(本文来源于《长江大学学报(自然科学版)》期刊2011年11期）

胡小春,翟亚磊,周福静[3]（2011）在《鞋楦数字模型的特征识别与自动提取》一文中研究指出文章针对鞋楦特征参数化建模的需要,研究鞋楦数据模型的有关几何特征的自动提取;对于不同几何特征建立相应的自动提取的处理方法和算法,采用逐步小角度坐标旋转变换,实现鞋楦前跷高、后跟高、中轴线的自动提取;采用截平面法,实现叁围线的自动提取;综合应用Matlab、C语言和Pro/E,实现鞋楦数字模型的特征识别与提取的自动化;最后实现自动提取如下鞋楦特征:前跷高、后跟高、中轴线、楦底轮廓及叁围线。(本文来源于《合肥工业大学学报(自然科学版)》期刊2011年11期）

刘岩,陈建良,童水光,徐立[4]（2008）在《采用叁次NURBS曲面构造鞋楦模型及刻楦仿真》一文中研究指出为实现鞋楦曲面的精加工,基于复杂曲面实物的几何模型反求方法,从鞋楦实物模型得到其数字化模型,提出了一种可控精度的鞋楦曲面模型重构方法.利用叁维实体激光扫描仪测量获取点数据,基于小波变换原理采用无偏似然估计对鞋楦原始测量点数据进行降噪平滑处理,采用叁次非均匀有理B样条(NURBS)曲线表示鞋楦u、v向表面曲线,由此得到叁次NURBS曲面并拟合鞋楦表面.建立了鞋楦数学模型,采用等残留高度法计算无干涉刀位轨迹,并基于Unigraphics平台虚拟刻楦进行数控(NC)程序仿真验证.仿真结果表明,该重构方法使鞋楦曲面精度可以调节,根据不同加工效率要求方便地计算刀具轨迹.误差分析结果表明,与设定鞋楦加工精度相比,产生的误差控制在允许范围内.(本文来源于《浙江大学学报(工学版)》期刊2008年05期）

赵海君[5]（2008）在《基于CT图像建立鞋楦模型及其参数化设计的研究》一文中研究指出鞋楦是鞋子设计和制造的基础,鞋楦的几何形状是一个空间复杂的曲面体,鞋楦的设计的好坏直接影响到成品鞋的质量。因此,实现鞋楦的CAD及引入鞋楦模型参数化设计对制鞋业的发展有着重要的理论意义和实用价值。本文主要研究了叁个方面的问题:(一)鞋楦曲面体重建的曲线曲面的基本理论、方法和相关理论基础;(二)以理论为基础,利用叁维造型软件Pro/E建立鞋楦模型;(叁)利用Pro/E二次开发包Pro/Toolkit对鞋楦进行参数化设计。本文首先讨论了逆向工程原理、方法和鞋楦模型的数据的提取及数据的处理,介绍了几何建模的曲线曲面理论和叁维造型软件Pro/E的复杂曲面造型功能,根据CT图像对鞋楦模型进行模型重建。本文还介绍了面向对象技术,参数化设计方法和Pro/E进行二次开发的理论和方法,最后着重介绍利用VisualC++6.0系统开发工具,采用DLL接口技术,应用Pro/E开发包Pro/Toolkit对鞋楦模型进行参数化设计和用户界面设计。(本文来源于《合肥工业大学》期刊2008-03-01）

林俊义,江开勇,黄常标[6]（2007）在《基于CAD模型的鞋楦数控刀位点算法》一文中研究指出分析了现有鞋楦数控加工方法及其特殊性,提出了一种基于刀具和鞋楦CAD模型,采用叁维离散化求最小距离的方法,解决了鞋楦数控加工刀位计算困难的问题。该方法主要步骤如下:(1)建立鞋楦和刀具的叁维CAD模型;(2)规划优化的刀具路径轨迹;(3)计算各个刀位点。实践证明该方法快速、准确的生成所需的鞋楦加工刀位。(本文来源于《机械设计与制造》期刊2007年06期）

毛昕,王坤,黄英,陈述平[7]（2006）在《逆向工程中的鞋楦模型重建与楦面展开》一文中研究指出在分析我国制鞋工业现状和发展的基础上,运用逆向工程方法,通过获取鞋楦表面的点云数据和进行点云数据的预处理,建立了鞋楦表面的数字化模型。然后进行楦面展开,从网格划分方式和展开基点位置两方面进行了精度分析,获得了满意的展开样板。运用Imageware逆向工程软件实现了鞋楦模型重建,通过对UG软件的二次开发完成了楦面展开。(本文来源于《工程图学学报》期刊2006年06期）

华熳煜,曹巨江,彭国勋[8]（1994）在《鞋楦CAD曲面数学模型的研究》一文中研究指出根据鞋楦复杂的空间自由曲面特点及ＣＡＤ软件的实用性，可操作性，便于系列化与特殊性设计的要求，本文提出了从Ｂ样条曲线推广到Ｂ样条曲面的鞋楦曲面设计数学模型的建立方法。文中讨论了鞋楦曲线，曲面拼接的端点条件，边界条件，反算诸问题；给出了鞋楦实测特征位置截面曲线与数学模型模拟曲线的比较图形和鞋楦的叁维空间曲面网格图形。作者提出了将鞋楦的复杂空间曲面问题转化为多个较简单的曲线问题来解决的基本思路。(本文来源于《西北轻工业学院学报》期刊1994年03期）

### 鞋楦模型论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

鞋楦数字化模型是进行鞋楦个性化快速定制的基础。提出一种基于点云模型进行鞋楦曲面叁角网格模型快速重构的方法。采用k-d树方法快速搜寻点的k邻域,以特征值分解方法求取顶点的法矢,并对其进行一致化处理。在计算空间一点的有符号距离的基础上,采用Marching Cubes算法生成叁角网格模型,完成曲面重构过程。算法实例显示,该方法是有效的,能够应用于鞋楦曲面逆向工程实践。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 鞋楦模型论文参考文献

[1].孙萃芳.07B鞋楦模型参数化及快速制造研究[D].河北科技大学.2017

[2].顾永华.基于点云的鞋楦模型叁角网格曲面重构[J].长江大学学报(自然科学版).2011

[3].胡小春,翟亚磊,周福静.鞋楦数字模型的特征识别与自动提取[J].合肥工业大学学报(自然科学版).2011

[4].刘岩,陈建良,童水光,徐立.采用叁次NURBS曲面构造鞋楦模型及刻楦仿真[J].浙江大学学报(工学版).2008

[5].赵海君.基于CT图像建立鞋楦模型及其参数化设计的研究[D].合肥工业大学.2008

[6].林俊义,江开勇,黄常标.基于CAD模型的鞋楦数控刀位点算法[J].机械设计与制造.2007

[7].毛昕,王坤,黄英,陈述平.逆向工程中的鞋楦模型重建与楦面展开[J].工程图学学报.2006

[8].华熳煜,曹巨江,彭国勋.鞋楦CAD曲面数学模型的研究[J].西北轻工业学院学报.1994

本文来源: https://www.lw00.cn/article/197e7f0e7aa4e8041fcc2c0d.html