# 锁相式频率跟踪论文-王前,金天,吴雨航,邓若凡

导读:本文包含了锁相式频率跟踪论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:卫星导航接收机,矢量频率跟踪,矢量载波相位跟踪,载波平滑

### 锁相式频率跟踪论文文献综述

王前,金天,吴雨航,邓若凡[1]（2018）在《矢量频率跟踪辅助锁相环的设计与实现》一文中研究指出由于传统卫星导航矢量跟踪环路使用矢量频率跟踪环路,无法实现对载波相位的跟踪,难以实现载波平滑码伪距,其定位和测速精度较低。针对上述问题,提出了一种新型面向高精度的矢量跟踪算法,采用矢量频率锁定环辅助锁相环代替传统的频率锁定环路辅助锁相环,通过矢量频率跟踪环路实现更精确的频率跟踪,再进行载波相位跟踪和码相位平滑,从而提高接收机的载波相位跟踪和定位性能。给出了上述结构的理论性能分析结果,并通过模拟信号和软件接收机进行了静态和动态两种场景的实验验证。结果证明,矢量频率跟踪辅助锁相环能够充分利用多个信号跟踪通道的矢量关系,在10个卫星同时跟踪的条件下,将载波相位原始观测量精度提高16%,速度精度提高40%左右。(本文来源于《中国惯性技术学报》期刊2018年06期）

向腊,张耀东[2]（2018）在《基于FPGA自动频率跟踪数字锁相放大器的微弱光电信号检测研究》一文中研究指出随着我国电力行业的进步,光电信号检测特别是微弱光电信号检测研究有了充分的发展,并得到了广泛应用。检测研究中有着难以收集与噪声干扰严重的客观条件,数字锁相放大器是光电微弱信号检测中常应用到的一种检测仪器,文章研发一种基于FPGA自动频率跟踪控制的数字锁相放大器,经实际测试可以能够提高微弱光电信号检测的准确度,测量结果有着良好的稳定性。(本文来源于《数字技术与应用》期刊2018年12期）

马家君,谢泉,田泽安,刘健宁,蒋军彪[3]（2018）在《基于锁相环的激光陀螺抖动机构频率跟踪技术》一文中研究指出基于激光陀螺抖动机构谐振频率随温度等环境因素的变化会导致抖动偏频不稳定的现象,研究了基于锁相环的激光陀螺抖动机构谐振频率跟踪技术。在对抖动机构和锁相环传递函数分析的基础上,应用自动控制理论,给出了锁相环频率跟踪精度、同步范围等性能指标与抖动控制参数的一般关系。结果表明,增大锁相环开环增益能减小频率跟踪稳态误差,同时将导致锁相环同步范围减小。采用低开环增益启动陀螺、再采用高开环增益跟踪抖动机构谐振频率,能保证100ms内自动跟踪陀螺谐振频率,在-40℃到70℃温度范围内抖动机构谐振频率跟踪精度优于0.015Hz。(本文来源于《激光与光电子学进展》期刊2018年10期）

郝世聪[4]（2018）在《光锁相环的频率捕获与跟踪技术》一文中研究指出作为自由空间光通信中最具发展潜力和应用前景的零差相干通信技术,除具有光通信的一般优点外,还具有高探测灵敏度、强抗背景光干扰能力、调制方式多样等其它光通信方式不可比拟的优势,光锁相环作为相干通信中的关键技术也得到了迅速发展,而光锁相环的频率捕获跟踪技术能够使光锁相环获得更大范围的激光频率捕获带宽和更好的跟踪性能,因此对此技术的研究具有重要意义。本文在对各类光锁相环结构和原理的分析与仿真研究基础上,针对多普勒频移的补偿,分析比较了几种典型光锁相环激光频率捕获跟踪方案的结构、原理及优缺点;提出了一种数字鉴频器激光频率捕获跟踪方案,确定了其具体结构,阐述了结构中各部分组成以及各自的功能,对其在光锁相环中的工作原理和实现过程进行了分析,并建立数学模型,对其完成频率捕获跟踪的过程做了仿真研究;对结构中各单元,包括分频单元、计数单元及控制单元,做了器件选型及相关硬件电路设计;最后设计了验证实验,对其频率捕获跟踪功能的实现进行了实验验证,并分析了实验结果。验证实验结果为数字鉴频器成功使频差信号由120.9MHz减小并稳定在473.7kHz;结果表明,文中设计的数字鉴频器可以使光锁相环在本振光与信号光频差大小处于650MHZ范围时,实现对信号光频率的捕获跟踪,并最终实现锁相,且对可调激光器输出频率控制精度为9.92kHz。本文验证了该数字鉴频激光频率捕获跟踪方案的可行性,为光锁相获得更大范围捕获带宽和更好跟踪性能提供了技术支持。(本文来源于《长春理工大学》期刊2018-03-01）

梁珍珍,曹玉梅[5]（2018）在《一种具有相位噪声跟踪补偿的全数字锁相环频率合成器》一文中研究指出为了实现频率合成器中的相位噪声跟踪补偿和降低全数字锁相环的复杂性,提出了一种新的基于全数字锁相环的频率合成器。它采用一种低复杂度的数字鉴频鉴相器和非线性相位/频率判决电路以及数控振荡器来显着降低硬件复杂性,同时能够很好地实现噪声跟踪和快速的相位/频率捕获,获得高的频率分辨率(大约6 kHz)和大的线性频率调谐范围。实验结果表明,提出的结构能够实现从100 kHz~6 MHz的可控环路带宽和相当好的带内相位噪声跟踪性能。(本文来源于《电子器件》期刊2018年01期）

郑红峰,郑颢,杨亦红,周斌斌,闵武志[6]（2016）在《双闭环正交相量锁相法的电网频率跟踪技术》一文中研究指出在分析传统基于旋转坐标变换单相锁相环(single-phase locked loop,SPLL)原理的基础上,针对单相瞬时无功锁相法的正交相量模块,提出一种基于双闭环结构的正交相量的产生方法和瞬时无功锁相技术,对比分析二阶通用积分器构建正交相量的方法和基于双闭环产生正交向量方法的数学特性。通过仿真证明,基于两种不同正交向量产生方法的锁相锁频技术,基于双闭环结构的正交相量的瞬时无功锁频锁相技术能较好地解决电网电压幅值变化、电网电压相位变化、电网电压频率变化、电网电压含有谐波时对锁相的影响,该新型锁相法能够很好的跟踪电网频率,保证逆变器的稳定性。(本文来源于《太阳能学报》期刊2016年10期）

汪少锋[7]（2016）在《基于FPGA带频率自适应跟踪的矢量型数字锁相放大器设计》一文中研究指出在对微弱光电信号进行检测的系统中,由于存在着较强的噪声和各种干扰,使得有用信号几乎不可能被直接测量,而使用锁相放大器却可以及大地抑制噪声的影响获得有用信息。目前主流的通用锁相放大器,无论是国内产品还是国外产品,几乎都是采用的数字电路结构,如Standford研发的SR系列、中山大学研发的OE系列等。在数字锁相放大器的实现方式上,相比于在DSP、Labview等平台上实现锁相算法,基于可编程逻辑器件FPGA的实现方式在并行处理能力和实时性上都具有明显的优势。本文的研究工作着眼于实际课题,对相关检测原理在微弱光电信号测量中的应用作了分析,对锁相放大器的国内外研究现状进行了介绍;以Altera公司的FPGA芯片EP4CE115F29C7N为数字信号处理平台,结合16bitADDA转换模块,设计了基于正交矢量型结构的数字锁相放大器系统,其可以对输入信号频率进行自适应跟踪,同时对单频干扰具备自适应滤除。该系统主要包括以下几方面开发工作:1.结合基于FFT的载频估计和数字锁相环技术实现了系统的快速频率自适应跟踪功能。详细分析了系统中应用到的两种性能优异锁相环的实现(平方锁相环和Costas环)、DDS技术、FFT载频估计模块。2.对系统中多处使用到的各种不同类型与参数的滤波器,对其设计方法和实现过程进行了详尽介绍。主要包含FIR滤波器的FPGA实现;通过使用多速率处理技术(降采样技术)在大大降低FPGA资源消耗的情况下,实现带宽为0.1Hz的窄带低通滤波,对于降采样中常用的CIC滤波器和HBF半带滤波器的特性与设计方法进行了介绍。使用误差的符号LMS算法,在FPGA中实现了自适应陷波器,其可以有效滤除50Hz工频干扰和100Hz照明干扰。3.测试系统的频率跟踪范围、跟踪速度和精度,以及系统的抗噪声性能;并给出该系统的整体测量结果,该系统的实测频率自适应范围为(0.02,8000)Hz,此范围内仿真频率跟踪精度达10-4Hz,系统带宽0.1Hz,平均相对测量误差为0.87%。剖析了在系统中有可能引入误差的多种因素,给出了相应的解决思路。(本文来源于《华中科技大学》期刊2016-05-01）

丛培田,张永光,韩辉[8]（2016）在《基于锁相环的电磁振动给料机频率跟踪控制》一文中研究指出针对电磁振动给料机加料、送料的过程中,由于机身固有频率发生变化,振动频率不能及时调整而导致振动效率不高的问题,设计了一种基于锁相环的频率跟踪系统。该系统通过检测反馈电流频率,经过零比较器、锁相环,移相电路将反馈信号频率作为驱动频率作用于逆变电路,实现给料机频率跟踪的功能。该系统将锁相环技术应用于电磁振动频率控制,能方便地实现电磁振动给料机振动频率的自动跟踪,很大程度上简化了给料机的操作过程,使设备性能更优,生产效率更高。(本文来源于《仪表技术与传感器》期刊2016年04期）

张生芳,邢志超,马付建,刘宇,沙智华[9]（2016）在《基于电流搜索与锁相技术的超声碎石电源频率扫描/跟踪》一文中研究指出针对超声碎石治疗过程中因负载突变和换能器参数变化等因素导致的频率漂移和失锁问题,提出了一种基于电流搜索与锁相技术复合的频率扫描/跟踪策略,采用基于DDS技术的电流搜索法进行粗扫描/跟踪,以大步长快速扫描/跟踪到超声碎石振动系统的谐振频率附近,转为基于锁相技术的精扫描/跟踪,最终实现超声碎石振动系统谐振频率的快速精确扫描/跟踪.根据该频率扫描/跟踪方法研制超声碎石电源,并对其扫描/跟踪性能进行测试,测试结果表明,运用这种控制方法的超声碎石电源具有频率扫描/跟踪准确、速度快等优点.(本文来源于《大连交通大学学报》期刊2016年01期）

周兵,赵龙章,窦迅,沈美杰,周崇明[10]（2016）在《锁相环频率跟踪技术在等离子电源中的应用研究》一文中研究指出近期PM2.5细颗粒雾霾造成了严峻的大气环境污染,引起了社会广泛的关注。针对此问题,研究一种新型高频高压等离子体电源去除雾霾装置,通过打断有害物质化学键的方式,从根本上起到净化空气的作用。对等离子电源负载端的稳定性进行研究,基于DSP的锁相环设计,实现对负载频率的有效跟踪,使电源工作于功率因数约为1的准谐振状态,从而大大提高系统的动态性能和稳定性能。(本文来源于《现代电子技术》期刊2016年04期）

### 锁相式频率跟踪论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

随着我国电力行业的进步,光电信号检测特别是微弱光电信号检测研究有了充分的发展,并得到了广泛应用。检测研究中有着难以收集与噪声干扰严重的客观条件,数字锁相放大器是光电微弱信号检测中常应用到的一种检测仪器,文章研发一种基于FPGA自动频率跟踪控制的数字锁相放大器,经实际测试可以能够提高微弱光电信号检测的准确度,测量结果有着良好的稳定性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 锁相式频率跟踪论文参考文献

[1].王前,金天,吴雨航,邓若凡.矢量频率跟踪辅助锁相环的设计与实现[J].中国惯性技术学报.2018

[2].向腊,张耀东.基于FPGA自动频率跟踪数字锁相放大器的微弱光电信号检测研究[J].数字技术与应用.2018

[3].马家君,谢泉,田泽安,刘健宁,蒋军彪.基于锁相环的激光陀螺抖动机构频率跟踪技术[J].激光与光电子学进展.2018

[4].郝世聪.光锁相环的频率捕获与跟踪技术[D].长春理工大学.2018

[5].梁珍珍,曹玉梅.一种具有相位噪声跟踪补偿的全数字锁相环频率合成器[J].电子器件.2018

[6].郑红峰,郑颢,杨亦红,周斌斌,闵武志.双闭环正交相量锁相法的电网频率跟踪技术[J].太阳能学报.2016

[7].汪少锋.基于FPGA带频率自适应跟踪的矢量型数字锁相放大器设计[D].华中科技大学.2016

[8].丛培田,张永光,韩辉.基于锁相环的电磁振动给料机频率跟踪控制[J].仪表技术与传感器.2016

[9].张生芳,邢志超,马付建,刘宇,沙智华.基于电流搜索与锁相技术的超声碎石电源频率扫描/跟踪[J].大连交通大学学报.2016

[10].周兵,赵龙章,窦迅,沈美杰,周崇明.锁相环频率跟踪技术在等离子电源中的应用研究[J].现代电子技术.2016

本文来源: https://www.lw00.cn/article/199f4626496b973a7929e203.html