# 光纤通信传输中存在的问题及对策探析

（中邮建技术有限公司，江苏南京210012）

摘要：当前光纤通信的传输速度及其通信质量都获得了极大提升，但是现在的光纤传输网络当中依然存在着某些影响光纤传输通信质量方面的问题。本文对光纤传输技术特点及其传输体系里存在的问题开展了分析，并针对具体的问题提出了一些解决方案。

关键词：光纤通信；传输；存在问题；对策

前言

光纤通讯传输技术具有传输速度快、传输量大、传输安全性高以及数据信息传输质量高等优点，但在实际应用过程中，受其自身特点影响逐渐暴露出部分问题，影响了光纤通讯传输的正常运行。为了提高数据信息传输质量，要加强此方面的研究，降低各项因素对传输质量造成的影响。

1光纤通信传输技术特点分析

1.1频带宽、通信容量大

光纤通信较之普通的线缆传输，带宽方面具有难以比拟的优势。但是，对单波长的光纤通信传输来说，在系统的终端极易出现强烈的电子瓶颈效应，导致通信传输无法满足带宽的要求，频带宽的优势难以有效发挥。此时，可以考虑利用适当的辅助技术来控制光纤通信的电子瓶颈效应，释放光纤通信的带宽优势，比如密集波分复用技术的应用，在光线两端分别配置波长分割复用器，来实现不同光波的稠合与分离，大大提高了光纤传输的容量。

1.2抗干扰能力强

用于光纤传输的材料一般具有较好的绝缘特性，且寿命更长。在具体的应用过程中，光纤通信材料凭借其良好的物理特性，一般不会受到环境中其它的电流影响，抗干扰能力明显优于其它通信方式。也正是基于这一优势，光纤通信可以同高压线路平行架设，而基本不用采取抗干扰措施。

1.3损耗低，中继距离长

同普通的线缆传输介质相比，光纤通信一般采用石英等材料，其损耗较低，并低于0.2dB/km。这种情况下，光纤通信传输可以轻松地应用于信号的长线运输，而不产生过多的损耗，可以减少传输通信中继站的数量，从而在整体上降低了光纤通信系统传输的费用。

1.4无串音干扰

光纤通信传输过程中，光信号始终处于光纤当中，即使偶有泄漏，也会被光纤表层的介质所吸收，避免串音干扰的出现。

2光纤传输体系里面存在的问题

2.1光纤损耗

经很少，但为了在技术上精益求精，在光纤通信工程中仍会被考虑。光信号在通信传输过程中，会随着传输长度的增大而有所衰减。光纤损耗的大小直接关系着区域段光纤传输距离及中继站的数量，降低光纤的损耗能够在很大程度上降低光纤通信系统的成本支出。光纤损耗的原因通常包括两部分：（1）由于光纤材料本身引起的消耗，比如吸收损耗、瑞利散射损耗、散射损耗等；（2）由于在光纤敷设过程中产生的弯曲、褶皱而引发的光纤损耗。

2.2漂移以及误码性能的问题

2.2.1漂移

所谓漂移指的是，数字信息相对于其理想时间所处的位置在极短的时间里面其有效状态所处的位置发生了时间比较长的偏移。这里所说的时间比较长的偏移当中时间比较长的概念属于不超过10赫兹相位变化要求的时间。一般在光纤体系里面导致漂流的因素有很多，大致包括QTM、QA等设施在使用过程里面发生的时延、由温度变化产生的漂移等。漂移的实际表现便是偏振模色散以及色度色散。

2.2.2误码

所谓误码，指的是信息在经过了接收判决以及再生以后，在数字码流比特里面发生了差错，致使传送的信息质量降低。误码的类型对于业务的具体影响主要取决于其业务的类型，不一样的业务类型对于不一样的误码状况的忍耐强度不一样，比如数据通信对于突发的误码状况有着更强的容忍能力。

2.3光纤传输网里面发现的脆弱性弱点

2.3.1物理层面的脆弱性弱点

导致物理层面发生脆弱性的原因主要有窃听的攻击以及强、弱光攻击，现在还没有找到比较有效的办法实施防范，然而并不是完全没有进展。相当多的运营商为了能够抑制物理脆弱性通常采取两种解决措施，一个是运用自愈保护科技，另外一个是使用OLP技术。该部分技术运用的直接成效便是通过光纤网络的倒换缩减了传输故障的实际时长，为修复抢修赚取了很多时间。

2.3.2逻辑层面的脆弱性弱点

截止到现在为止，目前已经存在的网络体系基本上均可以满足通信管理网络的标准需求。光纤通信传输网络拥有某种物理层面的封闭性，因而嵌入式的DCN通道以及控制通道是管理讯息通过明文的方式进行传送的关键途径。如果用户要将网管的讯息强行进行接入，或者把网管的命令实施篡改抑或其它的非法操作，全部会对光纤传输网络的正常工作构成了极坏的影响。因此，要对用户加强身份认证，并且对用户的非法操作要具备及时发现并终止，强化系统的安全性与合理配置，从而更好的管理整个网络。

2.3.3业务层面的脆弱性弱点

业务层在整个光纤传输网里面的角色主要是负责传送业务数据，该层的脆弱性问题是通过逻辑层以及物理层二者一起影响的。不管哪种逻辑层以及物理层的攻击均会影响到业务层，并且对其信息的传送构成威胁，致使数据传送的准确性以及安全性获得不了保证。

3对于光纤传输体系里面发生问题的解决措施

3.1降低光纤传输的损耗

光纤通信传输损耗的控制有利于促进通信系统容量的提升，必须引起重视。实际上，影响光纤通信传输管线中信息耗损的原因有很多种，这其中也存在着生产、制造、加工过程中产生的本征损耗，这种损耗通常较难加以控制，可以通过选择质量优良、品质更好的产品来最大程度上避免光纤传输信号的本征损耗。此外，在光纤的制造过程中，通过改进生产工艺，优化制造流程也可以适当降低本质缺陷，比如通过对熔接模式的优化，解决其散射过程中的不均匀的位置问题。在光纤线缆的敷设过程中，不可避免地要产生一些接头，造成附加损耗，通过工艺的改进和优化能够在一定程度上减少附加损耗。针对这种情况，通常可以进行光纤施工过程中相应的配盘工作，或者是在熔接的过程当中采用相应的高质量的设备，尽可能减少额外衰减的程度。特别是在进行城域网传输时，一定要进行光纤网络的优化，采取合理路由，尽量减少中间跳纤站的损耗影响。

3.2误码及其漂移问题的应对方法

为了处理光纤通信传输网络体系里面的误码问题，我们能够从下述两个层面开展：尽最大可能地减少甚至避免外界对于光纤通信传输网络体系的的干扰行为；增加对光纤通信传输体系的探究，最大程度地降低由于传输体系内部造成的误码率。控制漂移中使用的方法主要是合理的选择适当的缓存器容量，针对低频段的抖动以及漂移，其指标必须选取适宜的范围，只有这样人们才可以尽最大可能地控制漂移情况的发生。

3.3网络脆弱性的应对措施

3.3.1物理层存在脆弱性的应对措施

对于物理层存在脆弱性的处理办法往往是优化光纤传输体系的硬件特性，意思就是对硬件体系实施加固处理，人们必须采取隔离控制等一些保护设施对关键的硬件进行保护，不仅如此我们还必须要改善光纤传输体系里面的监测方式，增加对操作进程的监督以及管理。

3.3.2逻辑层发生脆弱性问题的应对办法

对于光纤通信传输网络体系里面逻辑层发生脆弱性的情况，其最重要的解决措施与办法便是增加对网络管理体系的管理与控制。这便是处理光纤通信传输网络体系里面逻辑层存在脆弱情况的一种特别有效的方法，其在相当大的程度上可以有效地提升光纤传输体系整体的安全性以及稳定性。

3.3.2业务层发生脆弱性问题的应对方法

针对处理光纤传输体系里面业务层存在脆弱性的问题，最主要以及有效的解决方法便是优化对业务的相关加密技术。运用改善之后的加密技术为光纤传输体系里面的业务层的信息以及数据进行加密，进而在传递信息的过程当中树立健全完善的安全保密体制，提升信息传送的安全性。

4结语

随着通信行业光纤传输技术的快速发展，光纤传输网的容量越来越大，光纤通信的速率以及通信质量都有了极大的提高，因此一方面，为用户提供一个安全性高、可靠性高的传输网络平台是十分迫切和有必要的。但是，另一方面，光纤传输系统中还存在着一些性能问题，需要我们进一步的完善。总之，建造一个高容量、高速率、灵活调度、安全性高的光纤通信传输系统是我们的目标。

参考文献：

[1]宋传扬．通信工程传输技术的应用分析[J]．中国新通信，2013（09）

[2]龙杰．光纤通信技术的特点及其应用[J]．电子测试，2013（05）

[3]李菊艳．光纤传输系统中存在的问题及对策研究[J]．机械管理开发，2011（03）

借形起势，因地制宜

本文来源: https://www.lw00.cn/article/19ff253c01497deddf382ae1.html