# 河工模型试验论文-赵志旭,汪云龙,王义德

导读:本文包含了河工模型试验论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:饱和度,模型试验,控制指标,B值

### 河工模型试验论文文献综述

赵志旭,汪云龙,王义德[1]（2019）在《饱和制样方法在土工模型试验中的应用》一文中研究指出饱和度是无黏性土液化模拟等典型土工模型试验的关键因素。为探究饱和制样方法在土工模型试验中的应用情况与改进的可行性,以液化试验为例分析了饱和度对试验的影响,并系统整理现阶段主要的无黏性土饱和制模与饱和度的控制方法。结果表明,当前模型试验的制模饱和技术主要借鉴于单元体试验,饱和度的控制方法仍然依赖于经验,而单元体试验中常用的B值饱和度控制法不适用于模型试验。研究认为,饱和度对模型试验结果影响较大,目前饱和制样方法的多样性与模型试验饱和度控制定量指标的缺失致使试验结果欠缺横向可比性,急需建立适用于土工模型试验的饱和度控制标准。(本文来源于《地震工程与工程振动》期刊2019年05期）

林一楠,何昆,钱凯[2]（2019）在《跨杭州湾铁路桥河工试验模型桥墩设计关键问题研究》一文中研究指出在河工模型试验中由于比尺效应的存在,雷诺数与实际河流差别很大,在研究桥墩、码头等桩柱结构的涉水工程影响时若按模型比尺缩制模型往往不能满足阻力相似的要求,从而影响试验准确性。通过水槽模型试验,对5 mm铁丝制作的几种常见布置形式的模型桩群绕流阻力进行试验。基于试验成果,以通苏嘉甬跨杭州湾铁路桥主墩为例,对主墩桩群进行概化。(本文来源于《浙江水利科技》期刊2019年05期）

刘春晶,曹文洪,刘飞,谷蕾蕾,鲁婧[3]（2019）在《河工模型试验量测新技术的开发及应用》一文中研究指出量测技术水平是决定河工模型试验成果质量的关键因素之一。为此,介绍了近期在河工模型断面板制作、河势与流场观测、动床地形叁维测量方面的研发成果,包括:提出了基于文本编辑的自动断面板脚本绘制方法,同时结合激光切割机的应用,解决了人工绘制断面板费时费力、数控雕刻机成本高和一般科研人员难以使用等问题;将无人机航拍技术应用于实验室河工模型试验流态、河势和流场观测,与常规固定式摄像机相结合,为试验成果的进一步分析提供了独特视角和丰富、可靠的参考信息;将运动结构恢复叁维地形重建技术应用于河工模型冲淤地形测量中,并结合河工模型试验冲淤地形的特点提出具体应用方法。(本文来源于《水利水电技术》期刊2019年08期）

刘彧,徐红,齐莹,盛春花,宋小艳[4]（2019）在《水工与河工模型试验计量技术标准对比分析》一文中研究指出水工与河工模型试验测量结果及测量精度会对实际工程产生一定影响。文章收集研究了我国现行有效的水工与河工模型试验计量技术标准15项,对比了现有计量技术标准的类型、数量、分布现状以及计量性能等方面的技术参数。分析了我国相关计量技术标准的优势及缺失之处,提出了可能的新标准需求及研究方向,可为我国水位计(测深仪)计量技术标准"走出去"提供参考依据。(本文来源于《水利技术监督》期刊2019年04期）

武心嘉,白夏[5]（2019）在《淮河干流河工模型糙率模拟试验研究》一文中研究指出通过水槽均匀流试验,研究了梅花形排列的十字片在不同尺寸、排列间距和水深条件下的六种粘贴加糙方案.结果表明:相同大小的糙片,其糙率值随着排列间距的增大而减小;而同一排列间距的糙片,其糙率值则随着水深的增大而减小.制作淮河干流正阳关至涡河口段河工模型的河道主槽,适合采用间距为10cm的小糙片进行加糙模拟;该段河工模型的滩地,适合采用间距为11.5cm的大糙片进行加糙模拟.(本文来源于《赤峰学院学报(自然科学版)》期刊2019年06期）

万浩平,杨楠,李昌垣[6]（2018）在《河工模型温排水试验多通道温度采集系统的研制及应用》一文中研究指出为实现电厂温排水模型试验过程中温度场的实时监测,研制开发出一套多通道温度采集系统。系统主要由采集传感器、数据采集模块以及数据存储显示软件组成。系统结构简单、造价低廉,操作方便且可根据现场测温需求,任意改变测点分布。电厂温排水模型试验结果表明,温度测量精确可靠,满足试验使用要求。系统可实时观测模型水域表层及水下不同水层温度,为温排水物理模型试验研究优化工程设计、环境影响评价提供良好的技术支撑。(本文来源于《水利与建筑工程学报》期刊2018年05期）

唐亚来[7]（2018）在《乌溪水库安全泄流水工模型试验研究》一文中研究指出汛期安全泄流对保护水库大坝及下游建筑物安全至关重要。乌溪水库坝后河床狭窄,存在以下水库安全泄流问题:泄流时挑流水舌是否砸击到两岸影响其稳定性;冲刷坑水垫厚度可否满足抗冲消能要求,是否需要设置二道坝;泄流涌浪、冲刷是否影响下游岸坡稳定性。该文针对乌溪水库存在的这些安全泄流问题,通过相关水工模型试验研究,改进溢洪道边墩形状,以最大限度缩小挑流水舌冲刷岸坡范围;确认冲坑不会危及河床坝段的坝基稳定;冲坑下游一定范围内两岸岸坡薄弱部位需采取适当保护措施。这些试验结果为乌溪水库施工图设计和安全泄流提供了科学依据,可供类似工程参考。(本文来源于《水利科技》期刊2018年03期）

夏云峰,杜德军,屈波,缪张华[8]（2018）在《大型潮汐河工模型试验控制系统设计及应用》一文中研究指出已有的长江河口段模型控制系统,上游采用量水堰+扭曲水道进行流量控制,下游采用潮水箱和尾门进行潮位控制,通过485有线通讯方式采集数据。针对原有控制系统老化、量水堰控制流量时试验准备时间长、扭曲水道占用试验场地、485有线通讯设备布置较为困难的特点,考虑到大型潮汐河流模型河口边界条件复杂、长河段、受径潮流的共同作用,对模型布置和自动化控制系统进行了研究。将网络技术、无线通讯技术和模块化设计成功应用于长江河口段模型的控制中,形成由供水、径流流量控制、下游生潮控制等模块组成的标准化、模块化、无线化、智能化和远程化的控制系统。分析结果表明,标准化的新控制系统重复性好,控制精度高于现有规范要求;模块化设计的系统工作稳定、维修方便;智能化和远程化的控制系统操作简便;无线通讯的试验设备布置方便。新的径流控制系统占用模型试验场地少、试验准备时间短,模型试验效率大大提高。该系统具有很好的推广使用价值。(本文来源于《水利水运工程学报》期刊2018年01期）

朱小军[9]（2017）在《土工模型试验在土力学教学中的应用实践——以挡土墙综合性试验教学为例》一文中研究指出土力学是对土的物理性质及在荷载作用下土体内部应力应变规律进行研究的一门学科,其研究对象是土与土体及与土体相关的构筑物,研究手段主要包括工程力学理论和土工试验方法,而土工试验是提高土木工程专业学生实践和创新能力的重要教学环节。以挡土墙综合性试验教学为例,阐述综合性试验教学的过程,培养学生的动手实践能力,进一步达到培养学生的创新能力。(本文来源于《课程教育研究》期刊2017年50期）

蔡智清,张绪进,谢灵运[10]（2017）在《大渡河沫水航电枢纽工程河工模型试验研究》一文中研究指出沙湾水电站发电尾水至安谷水电站回水末端水位未衔接,致使大渡河下段未能形成贯通的渠化航道,通航条件较差。拟通过建设大渡河沫水航电枢纽,以实现大渡河下段航道的连续渠化,改善大渡河下段通航条件。采用整体河工模型进行试验研究,分析了不同运行工况下枢纽上下游河段的流速与流态变化情况。研究表明,依据改进方案建设的沫水航电枢纽实现了大渡河下段航道的连续渠化,起到了改善通航条件的效果,但改进方案还存在一些问题,须通过进一步的试验加以改善。(本文来源于《水力发电》期刊2017年12期）

### 河工模型试验论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在河工模型试验中由于比尺效应的存在,雷诺数与实际河流差别很大,在研究桥墩、码头等桩柱结构的涉水工程影响时若按模型比尺缩制模型往往不能满足阻力相似的要求,从而影响试验准确性。通过水槽模型试验,对5 mm铁丝制作的几种常见布置形式的模型桩群绕流阻力进行试验。基于试验成果,以通苏嘉甬跨杭州湾铁路桥主墩为例,对主墩桩群进行概化。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 河工模型试验论文参考文献

[1].赵志旭,汪云龙,王义德.饱和制样方法在土工模型试验中的应用[J].地震工程与工程振动.2019

[2].林一楠,何昆,钱凯.跨杭州湾铁路桥河工试验模型桥墩设计关键问题研究[J].浙江水利科技.2019

[3].刘春晶,曹文洪,刘飞,谷蕾蕾,鲁婧.河工模型试验量测新技术的开发及应用[J].水利水电技术.2019

[4].刘彧,徐红,齐莹,盛春花,宋小艳.水工与河工模型试验计量技术标准对比分析[J].水利技术监督.2019

[5].武心嘉,白夏.淮河干流河工模型糙率模拟试验研究[J].赤峰学院学报(自然科学版).2019

[6].万浩平,杨楠,李昌垣.河工模型温排水试验多通道温度采集系统的研制及应用[J].水利与建筑工程学报.2018

[7].唐亚来.乌溪水库安全泄流水工模型试验研究[J].水利科技.2018

[8].夏云峰,杜德军,屈波,缪张华.大型潮汐河工模型试验控制系统设计及应用[J].水利水运工程学报.2018

[9].朱小军.土工模型试验在土力学教学中的应用实践——以挡土墙综合性试验教学为例[J].课程教育研究.2017

[10].蔡智清,张绪进,谢灵运.大渡河沫水航电枢纽工程河工模型试验研究[J].水力发电.2017

本文来源: https://www.lw00.cn/article/1ae9d41e7376c707e4fd1dff.html