# 自适应自动重合闸论文-冯毅,吴必瑞

导读:本文包含了自适应自动重合闸论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:DSP,自适应重合闸,断路器,神经网络

### 自适应自动重合闸论文文献综述

冯毅,吴必瑞[1]（2013）在《基于DSP的自适应单相自动重合闸的研究》一文中研究指出介绍了采用数字信号处理器(DSP)实现自适应自动重合闸,根据电力线路工作和故障跳闸时采集的暂态量参数变化,利用BP神经网络所构成的专家系统进行运算,从而确定是否重合闸,有效地解决了目前自动重合闸中合于永久性故障对电力系统造成的危害。通过仿真试验结果分析,证明设计方案可满足实际要求。(本文来源于《科技致富向导》期刊2013年14期）

王体奎,郭建强,高晓蓉,王黎[2]（2011）在《自适应自动重合闸与继电保护的组合研究》一文中研究指出为了解决随着现代电力系统日趋复杂性,电压等级的升高,所带来的运行过程中可靠性降低的情况,采用自适应自动重合闸装置作为电力系统继电保护装置的重要组成部分,利用了控制开关与断路器位置不对应原理所设计的重合闸的启动回路,实现线路的前加速与后加速保护。通过实验,对线路的自动重合闸前后加速进行了模拟,得到与理论一致的结论,对提高电力系统供电的可靠性是非常重要的。(本文来源于《现代电子技术》期刊2011年16期）

胥杰,张永健[3]（2010）在《基于MATLAB的自适应单相自动重合闸》一文中研究指出分析了单相故障被单相切除后线路上的暂态过程,发现当短路点熄弧后,叁序网络的自振电压频率不同造成故障相上自振电压不为零,据此,提出了判别永久故障的方法,并对单相接地跳叁相的情况时作了简略分析。最后,由MATLAB仿真计算表明,该判据具有较好的识别性能。(本文来源于《华东电力》期刊2010年02期）

李传毅,徐良,王新汉[4]（2009）在《脉冲注入式自适应自动重合闸判据算法的研究》一文中研究指出自动重合闸虽然能够在线路发生暂时性故障后,迅速恢复停电线路,重新供电,但由于目前自动重合闸装置还不能判断故障的瞬时性和永久性。当线路发生永久故障时,重合闸动作将会对电力系统造成进一步冲击,加重本已脆弱的电网负担,扩大事故。为了避免以上情况的发生,文章提出了具有自适应功能的自动重合闸的概念,对其使用的恢复电压判别法提供的重合闸判别依据进行了计算。提出配合脉冲注入原理,可判别故障发生距离,提高自动重合闸重合于瞬时故障的精确性。(本文来源于《上海电力》期刊2009年05期）

范李平,张艳桃,阳昕[5]（2009）在《自适应单相自动重合闸技术研究现状综述》一文中研究指出介绍了近年来国内外自适应单相自动重合闸技术的现状及发展。简单分析了目前所研究的各种自适应单相重合闸技术的实用化判据,分别介绍了基于稳态工频分量,基于暂态分量,基于人工智能等方法的自适应单相重合闸技术研究,并指出了一些不足之处。同时,针对目前国家电网建设的新动态,对自适应重合闸提出了新的要求,分析了自适应重合闸技术发展的新方向。(本文来源于《电气开关》期刊2009年04期）

叶婷[6]（2006）在《基于暂态分量的自适应单相自动重合闸研究》一文中研究指出本文在对目前已有的一些自适应单相自动重合闸原理进行比较研究的基础上，提出了新型的基于暂态分量的自适应单相自动重合闸方法，借助于复小波变换在谐波检测方面的优势进行特征提取，利用支持向量机在模式识别方面独有的优势进行故障性质的判别。本文首先分析了单相瞬时性故障情况下的一次电弧和二次电弧模型，利用ATP-EMTP仿真软件仿真得到了不同故障性质情况下的故障相端电压波形；然后利用具有不同中心频率的改进递归复小波对故障相端电压进行变换，重点对二次电弧阶段的变换结果进行了对比和分析，从而提取出能够区分故障性质的关键特征；最后通过大量的仿真得到训练和测试样本集，并利用支持向量机实现了基于暂态分量的自适应单相自动重合闸。最终的仿真结果证明了本文提出的自适应单相自动重合闸方法的有效性和正确性。(本文来源于《南京理工大学》期刊2006-06-01）

杨伟,彭丽,张俊芳,吴军基[7]（2005）在《基于模糊神经网络的自适应单相自动重合闸》一文中研究指出自动重合闸作为保证电力系统输电线路的安全运行,提高电力系统供电可靠性的自动装置,发挥了极其重要的作用,因而被广泛地应用在目前的输电线路上。但是现在的自动重合闸装置不具备判别瞬时还是永久故障的能力,当重合于永久故障时,会对系统造成严重的危害。该文主要引入模糊神经网络,对单相接地故障进行研究,实现单相自动重合闸的自适应性,即重合闸能自适应地判别故障的瞬时性与永久性。(本文来源于《继电器》期刊2005年15期）

郭相国,张保会[8]（2004）在《自适应自动重合闸现状与发展》一文中研究指出对自适应自动重合闸的研究已经取得了很大的进展,瞬时与永久性故障多种区分方法的提出,以及在自适应分相重合闸策略方面取得的进展,使得区分单相和多相的瞬时与永久性故障成为可能;优选最佳重合时刻的理论分析和离线计算也已经较为完善。在评述电力系统自适应自动重合闸研究现状的基础上,建议尽快将已有成果投入实际运用,并对自适应重合闸的发展做了展望。(本文来源于《继电器》期刊2004年16期）

索南加乐,刘辉,吴亚萍,毛鹏,杜肖功[9]（2004）在《基于故障测距的单相自动重合闸永久故障电压自适应补偿判据》一文中研究指出该文提出一种基于故障测距的单相自动重合闸永久故障电压自适应补偿判据。该判据以故障点瞬时故障电压理论值为定值,由故障测距结果求出故障点实际电压,当故障点实际电压小于定值时为永久性故障,反之为瞬时性故障;考虑了由过渡电阻引起的故障测距误差对该判据的影响,给出了一种在高阻状况下测距不可靠时的解决方法。讨论了当线路侧无PT时,通过线路CT获取判据所需线路电压的原理。仿真结果表明:该判据可以准确地区分永久性和瞬时性故障,适用于110kV-220kV线路和不带并联电抗器的330kV-500kV线路。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2004年04期）

徐子利[10]（2002）在《智能式自适应单相自动重合闸的应用研究》一文中研究指出随着现代电力系统日趋复杂，电压等级的升高，系统出现问题的可能性将比以往有所增加，因此，必须有足够的措施保障系统的安全，将电力系统出现故障时所造成的损失减到最低。继电保护技术是各种安全措施中最为重要的一种。自动重合闸装置作为电力系统继电保护装置的重要组成部分，它在保证系统安全、稳定和经济运行等方面起着非常重要的作用。 智能式自适应单相重合闸是随着电力技术的进步、智能控制理论的发展，为了满足对电力系统自动重合闸所提出的更高要求而产生的一种新型的保护技术。 本文较深入系统的研究了单相自动重合闸的故障判别及其瞬时性故障最佳重合闸时刻的捕获问题。 传统的单相自动重合闸的缺点是在重合闸之前，完全是盲目的动作，无法区分线路发生的是瞬时性故障还是永久性故障。微机式自适应单相重合闸在重合闸之前，虽然可以明确地区分出线路发生的是瞬时性故障还是永久性故障，从而避免了传统自动重合闸的盲目性。但它在某些情况下，会分不清线路是发生了瞬时性故障还是永久性故障，仍有一定的缺陷。目前的重合闸装置多采用定时间间隔重合闸，即重合闸间歇时间。如何在重合闸装置最小间歇时间的基础上整定重合闸时间，以最有效的提高系统暂态稳定性方面的研究一直受到关注。自动重合闸存在一个最佳重合时刻，然而由于系统运行方式和接线方式经常变化，因此重合闸的最佳重合时刻也是时刻变化的。如何捕捉最佳重合时刻是一个值得研究的课题。 本文借鉴神经网络和小波变换理论在电力系统中的应用，运用人工神经网络模式识别与模式分类和小波变换信号提取功能，建立了基于小波神经网络的单相重合闸的模型，并通过对一线路模型的仿真，证实了它的可行性。在此基础上，利用当地采集的信号，提出一种智能的在线捕捉最佳重合闸时刻的新方法，并通过了仿真验证。 本文的突破之处在于首次将小波神经网络技术应用于自动重合闸中，尤其是输入特征量的选择更完全的包含了各种电气量参数，较为完善。提出并验证了瞬时性故障最佳重合时刻的智能式在线捕捉新方法，满足实时需要。(本文来源于《广东工业大学》期刊2002-04-01）

### 自适应自动重合闸论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了解决随着现代电力系统日趋复杂性,电压等级的升高,所带来的运行过程中可靠性降低的情况,采用自适应自动重合闸装置作为电力系统继电保护装置的重要组成部分,利用了控制开关与断路器位置不对应原理所设计的重合闸的启动回路,实现线路的前加速与后加速保护。通过实验,对线路的自动重合闸前后加速进行了模拟,得到与理论一致的结论,对提高电力系统供电的可靠性是非常重要的。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 自适应自动重合闸论文参考文献

[1].冯毅,吴必瑞.基于DSP的自适应单相自动重合闸的研究[J].科技致富向导.2013

[2].王体奎,郭建强,高晓蓉,王黎.自适应自动重合闸与继电保护的组合研究[J].现代电子技术.2011

[3].胥杰,张永健.基于MATLAB的自适应单相自动重合闸[J].华东电力.2010

[4].李传毅,徐良,王新汉.脉冲注入式自适应自动重合闸判据算法的研究[J].上海电力.2009

[5].范李平,张艳桃,阳昕.自适应单相自动重合闸技术研究现状综述[J].电气开关.2009

[6].叶婷.基于暂态分量的自适应单相自动重合闸研究[D].南京理工大学.2006

[7].杨伟,彭丽,张俊芳,吴军基.基于模糊神经网络的自适应单相自动重合闸[J].继电器.2005

[8].郭相国,张保会.自适应自动重合闸现状与发展[J].继电器.2004

[9].索南加乐,刘辉,吴亚萍,毛鹏,杜肖功.基于故障测距的单相自动重合闸永久故障电压自适应补偿判据[J].中国电机工程学报.2004

[10].徐子利.智能式自适应单相自动重合闸的应用研究[D].广东工业大学.2002

本文来源: https://www.lw00.cn/article/1b192fdcef0514751768c1bd.html