# 磁传感系统论文-孟佳旭

导读:本文包含了磁传感系统论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:铯光泵磁力仪,光磁共振,自激振荡,磁屏蔽

### 磁传感系统论文文献综述

孟佳旭[1]（2017）在《铯原子自激式光泵磁力仪磁传感系统的研究》一文中研究指出自古至今人们对磁场的应用从未间断,如今弱磁检测技术在各行各业有着广泛的应用,包括生物医学检测、地理环境勘察、军事反潜侦察、航空物探测磁等。磁检测技术也依据实现原理的不同分为多种,其中光泵磁力仪具有高灵敏度、高精度、结构相对简单、小型化的特点,本文对光泵磁力仪进行了研究。光泵磁力仪的高精度测磁原理是基于原子在弱磁环境下发生的塞曼效应与光抽运效应,以及光磁共振现象。按照工作物质、信号反馈方式、激发方式的不同,光泵磁力仪又可分多种类型。本文研究铯原子自激式射频激发光泵磁力仪。现阶段国内有多家以高校为主的研究机构对磁力仪展开研究,也有几个有磁力仪成品仪器的研究所,可达到的性能指标在不断提高,但在灵敏度、精度、小型化等方面相比世界先进水平仍有一定的距离。因此,我国弱磁检测技术仍有较大的发展空间。本文研究了铯光泵磁力仪系统实现测磁的物理学基础;分析了光学参数对共振粒子数影响;进行了光学系统与电学系统的分析、设计与搭建,使系统能正常工作;分析、修正了用于标定磁力仪的磁屏蔽筒的磁屏蔽系数,并建模验证各尺寸参数对磁屏蔽效能的影响规律。论文的主要工作如下:(1)论述了光泵磁力仪发展历史与磁屏蔽装置的研究现状;理论分析了铯原子自激式光泵磁力仪的物理原理,包括铯原子的塞曼分裂、光抽运效应以及光磁共振作用,理论推导铯原子光泵磁力仪的磁测公式;对光磁共振中的原子磁矩和光学信号进行了表达式推导,分析验证了光学参数对磁共振粒子数的影响。(2)基于标定磁力仪的需求,对铯光泵磁力仪的磁屏蔽装置进行了设计与参数优化分析。理论分析了磁屏蔽原理;推导、修正了多层磁屏蔽筒的磁屏蔽公式;仿真验证了尺寸参数对磁屏蔽效能的影响,为设计磁屏蔽筒的设计与优化提供分析依据。(3)分析了光学系统、电学系统的实现原理与各模块的信号变化,依据系统各部分性能要求,设计并调试了光学参数、电学参数,最终实现了实验系统的搭建。(本文来源于《天津大学》期刊2017-11-01）

徐海贵,王春香,杨汝清,杨明[2]（2007）在《磁传感系统在室外移动机器人导航中的研究》一文中研究指出详细介绍了室外移动机器人磁导航系统中磁钉材料、形状及尺寸的选择原则.在分析各种磁传感器特性的基础上,选择HMC1022型磁阻传感器作为磁信号的检测元件.利用13个磁阻传感器,形成了用于检测磁钉磁场的磁尺.磁尺安装在车辆前保险杠上相对地面比较高的位置,解决了应用霍尔传感器等进行磁导航时安装高度比较低的问题.提出了一种改进的序列算法,根据相邻传感器的比值,通过设定阈值来细分区间,从而获得了更精确的磁定位结果.实验结果验证了改进序列算法的精确测量特性.(本文来源于《机器人》期刊2007年01期）

### 磁传感系统论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

详细介绍了室外移动机器人磁导航系统中磁钉材料、形状及尺寸的选择原则.在分析各种磁传感器特性的基础上,选择HMC1022型磁阻传感器作为磁信号的检测元件.利用13个磁阻传感器,形成了用于检测磁钉磁场的磁尺.磁尺安装在车辆前保险杠上相对地面比较高的位置,解决了应用霍尔传感器等进行磁导航时安装高度比较低的问题.提出了一种改进的序列算法,根据相邻传感器的比值,通过设定阈值来细分区间,从而获得了更精确的磁定位结果.实验结果验证了改进序列算法的精确测量特性.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 磁传感系统论文参考文献

[1].孟佳旭.铯原子自激式光泵磁力仪磁传感系统的研究[D].天津大学.2017

[2].徐海贵,王春香,杨汝清,杨明.磁传感系统在室外移动机器人导航中的研究[J].机器人.2007

本文来源: https://www.lw00.cn/article/1b25184eeebad77ea8a507e5.html