# 论智能技术在电网输变电检修中的应用周卫军

(国网江苏省电力公司射阳县供电公司江苏省盐城市224300)

摘要：电力领域应将电网输变电检修技术应用到电网管理过程中，加强对电网状态的检测以及对故障的诊断，使故障发生时，能够被及时感知，提高故障的解决效率，提高电网运行的稳定性与安全性。本文就智能技术在电网输变电检修中的应用进行简单的阐述。

关键词：智能技术；电网输变电；检修；应用

以110kV及以下的电网输变电检修为例，通过了解电网输变电检修的重要性及原则，并对电网输变电检修信息系统的应用方法及效果进行了分析，并对电网检修未来的发展方向进行了展望。

1电网输变电检修的重要性及原则

1.1电网输变电检修的重要性

以110V及以下电网输变电系统的运行为例，在自然因素以及人为因素的双重作用下，电网很容易出现故障，如线路短路及变压器绝缘老化等，对社会各领域的顺利运行不利。加强电网输变电检修，能够使故障被及时发现并有效解决，可将故障控制在较小的范围内，减轻其影响，对于电力系统运行稳定性与安全性的提升，具有重要价值，同时对于电力系统故障维修成本的降低，以及经济效益的提升，也具有积极意义。

1.2检修原则

电网输变电检修应坚持安全性、科学性及标准性的原则，具体如下[2]：（1）安全性：输变电检修应本着安全性原则而进行，检修应以保证电力用户、电网以及检修人员自身的安全为基础而展开。（2）科学性原则：随着社会信息化发展水平的提高，传统检修技术已经无法满足当前输变电线路的检修要求，将信息化技术以及智能化技术应用到检修过程中，体现科学性的检修原则，是提高检修效率与质量的关键。（3）标准性原则：检修过程，包括检修信息系统的建立过程，均应坚持标准性的原则而实现，应在参考国家对电网输变电检修的标准要求的基础上来完成。

2智能技术在电网输变电检修中的应用

2.1电网输变电检修信息系统

电网输变电检修信息系统，主要由四大模块构成，分别为GPS定位巡视模块、地理信息模块、生产管理模块、状态评估模块：（1）GPS定位巡视模块：即在应用GPS技术的基础上，通过网络，将其与智能终端设备相联系，使故障定位得以实现的主要模块。巡视人员可以通过对GPS定位信息的观察，准确评估各个位置电力线路以及相应设备的运行情况。（2）地理信息模块：即通过对GIS技术的应用，将地图信息、文字以及图像等，反馈给检修人员，为故障检修提供参考的一大模块。（3）生产管理模块：包括数据分析、检修管理、技术改造管理等多项管理内容，要求针对输变电线路以及变压器等设备，建立信息管理档案以及检修档案，确保能够全面了解各设备以往的运行情况。（4）状态评估模块：通过在线监测的方法，对电网输变电设备以及线路的状态进行评估，发现异常时，可通过预警的方法，提醒检修人员对设备进行检修。

2.2检修思路与流程

检修思路与流程如下：（1）对输变电线路及设备的运行状态进行评估，获取相应信息及数据，建立数据库，将输变电系统状态存储其中。（2）对输变电系统的状态进行诊断，将当前运行状态，与正常运行状态进行对比，评估系统运行的可靠性。（3）根据可靠性评价结果，提出检修决策，将可靠性分为1级、2级、3级共3个等级，1级代表可靠性强，无需维修，2级代表可靠性差，存在故障，需要维修，3级代表该设备或线路寿命终结，需对其加以更换。（4）将本次检修结果，存储到系统当中，以实现对输变电系统运行全过程的记录与控制。

2.3数据检测与分析

数据的检测与分析过程，即输变电系统状态的评估过程，根据输变电设备类型的不同，评估内容也存在一定差异。变压器是输变电系统的重要组成部分，以其为例，状态评估指标主要包括定量指标与定性指标两种，具体如图1：

图1变压器状态评估指标

状态评估指标及其所包含的评估内容如下：（1）定量指标：包括油色谱分析、油中微水的分析、局部放电量评估、电容型套管介损、铁芯接地电流5部分内容。（2）定性指标：包括绕组及底层油温评估、振动评估以及有载分接开关状况的评估3项指标。考虑变压器状态评估指标数量，传统评估过程相对困难，应在应用智能化检修信息系统的基础上，通过模糊数学算法，使状态评估更好的实现。可以根据变压器状态的不同，将其分为正常、注意、异常、严重4种。正常即变压器处于正常运行状态。注意即变压器的运行处于危险状态，存在发生故障的可能，需对其加以严密关注。异常即变压器处于异常运行的状态，需要检修，以将故障控制在小范围内，提高输变电系统运行的安全性。严重，即变压器出现严重故障，必须立即采取措施加以维修。通过对电网输变电检修信息系统的应用，检修人员能够实现对变压器状态的实时监控，获取其状态信息，进而为故障的诊断提供依据。

2.4故障诊断

故障诊断方法如下：（1）建立故障诊断数据库，通过对知识以及经验的积累，建立相应诊断标准，以此为参考，对故障进行诊断。将国内外输变电诊断标准要求纳入其中，提高诊断的合理性。（2）明确诊断程序：将故障的检修，分为大修、小修、临时修3种，在故障诊断过程中，明确检修的类型，以为检修人员以及检修顺序的规划提供参考。（3）异常数据诊断与分析：发现异常数据，应对其进行重点分析，将诊断结果以诊断报告的形式发送给检修人员，报告中，应包括故障类型、故障位置以及故障等级等多种。（4）检修管理：包括检修计划的制定、检修过程的记录以及检修结果的生成等，将上述信息补充到系统数据库中。以变压器为例，变压器故障诊断参考标准如表1：

表1变压器故障诊断参考标准

将上述诊断参考标准输入到系统当中，在上述问题发生时，系统能够根据特征参量，判断发生故障的部位，判断故障类型，完成故障的诊断，诊断智能化水平较高，应用价值显著。

3讨论与展望

将智能信息系统应用到电网输变电检修中，能够有效提高检修效率，节约人力资源，对电网智能化水平的提升，能够起到极大的推动作用。就目前的情况看，虽然电力领域对上述技术已经有所应用，但仍处于初级阶段，电力领域应在总结知识及经验的过程中，加强对系统的优化与升级，进一步提高系统应用的可靠性，确保电网输变电检修技术智能化技术水平，能够得到进一步的提升。

4小结

电网输变电系统在运行过程中较容易发生故障，对电网运行的稳定性与安全性，会产生较大影响，加强状态检修十分必要。随着社会信息化水平的提升，电网管理智能化水平逐渐提高，将智能技术中的信息系统应用到电网输变电检修中，成为了电力领域发展的主要方向。

参考文献:

[1]游世宇.智能技术在电网输变电检修中的应用[J].低碳世界,2016,(29):75-76.

[2]韩四满,李秀广.基于物联网的输变配电在线监测技术研究及应用[J].物联网技术,2014,(11):16-18.

[3]王少华,胡文堂,梅冰笑,董建洋,童杭伟.浙江电网输变电设备智能化及状态检修体系[J].高压电器,2013,(04):8-13.

[4]刘曙光.110kV及以下输变电设备状态检修探讨[J].通讯世界,2015,(24):205-206.

[5]张静.智能变电站输变电设备状态监测控制系统[J].信息系统工程,2015,(01):22.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/1b32075f15cd580c3eb36d79.html