# 建筑工程混凝土回弹检测

日照建业工程检测有限公司山东日照276800

摘要：回弹检测作为一种非破损检测手段，因其检测仪器的轻便、灵活、精度高，检测方法统一，操作方便，测试迅速，精确度很高，抽取子样的代表性高等优点，被广泛运用在工程施工中对混凝土强度的检测之中。本文通过结合笔者的实践经验，对建筑工程混凝土回弹检测的实施进行了总结，为同行提供参考。

关键词：混凝土；回弹法检测；注意事项

引言

当混凝土试件没有或缺乏代表性时，要反映结构混凝土的真实情况，往往要采取非破损检测方法或半破损方法钻芯取样来检测混凝土的强度。回弹法作为无损检测方法之一，主要用于检测混凝土的抗压强度；其检测结果只能是评价现场混凝土强度或处理混凝土质量问题的依据之一，不能用作评定混凝土抗压强度。混凝土是建筑结构工程最为重要的材料之一，它的质量直接关系到结构的安全。用试件实验测得的混凝土性能指标，往往是与结构物中的混凝土性能有一定差别。回弹检测是混凝土“无损检测”技术之一，就是要在不破坏结构构件的情况下，利用回弹仪器获取有关混凝土质量等受力功能的物理量。

一、回弹法强度检测技术

1、回弹法强度检测就是通过利用强度与构件物理性质之间的相关关系而采用的是非破损试验法。该检测方法通过采用回弹法测试强度，其优点在于具有仪器构造简单、使用方便、测试速度快和试验费用低等。只要在相应件下可以满足结构强度的测试要求，其强度误差在15%以内。这种方法在现场混凝土强度和砌体砂浆强度的测量已得到广泛应用。回弹法对混凝土强度检测主要采用的仪器叫回弹仪，应用于砌体砂浆的回弹仪与混凝土回弹仪相似，但探头要小一些。

一个标准质量的重锤，在标准弹簧弹力带动下，冲击一个与结构表面接触的弹击杆，由于弹力的作用，重锤又问跳回一定距离，并带动滑动指针在刻度上指出回弹值N。N是重锤回弹距离与起跳点原始位置距离的百分比值。这种方法在现场混凝土强度和砂浆强度的测量中已得到广泛应用。它根据《回弹法评定混凝土抗压强度技术规程》和有关技术手册来进行实施。回弹仪使用时，先轻压一下弹击杆，使按钮松开，让弹击杆徐徐伸出，并伎挂钩挂上弹击锤；再将回弹仪对混凝土表面缓慢均匀施压，待弹击锤脱钩，冲击弹击杆后，弹击锤即带动指针向后移动直至达到一定位置，指针块的刻度线即在刻度尺上指示某一回弹值。回弹仪应按与关规定定期进行检测。获得检定合格证后在检定有效期内使用。利用回弹仪进行现场检测前后，必须在标准钢砧上率定。使用时，先压一下冲扦，使按钮脱离导向圆板，在压力弹簧的作用下，圆扳连同导杆被推向前方，并带动指针回“零”，使冲杆伸出套筒，此时勾子勾住冲锤。然后将冲杆垂直地顶向试件表面，徐徐用力将其顶回套筒内，于是拉力弹簧就逐渐处于受力状态。最后当勾子被后盖调整螺丝顶开时，冲锤就借弹簧力冲击于冲杆上，冲击反力将锤弹回，并带动指针在标尺上指出回弹值。

2、回弹测区选取。鉴于混凝土表面的硬度受诸多复杂因素的影响。混凝土是非匀质材料，它的硬度与水泥品种、粗细骨料、骨料粒径、配合比等有关；另―个不可忽视的因素是混凝土碳化的影响。特别是对旧结构物进行检测时，若不进行碳化影响修正，推定值可能会比实际强度值高出2-3倍。这因为混凝土碳化深度较大时，实测的仅是碳化后混凝土表面的硬度情况。为此在工程检测中对于混凝土回弹测区的面积一般为400cm2，测区表面应乎整，避开蜂窝和麻面。测区的表面应清洁，当表面有杂物、浮浆时，可用砂轮磨除。

对于回弹测区的选取应当避开构件钢筋密集区和构件接缝处，一般情况下，回弹测区应布置在构件两个相对的面上。测区的数量应根据测试目的而定。另外，回弹值还与测试角度有关，当无法水平测试时，应考虑测试角度对回弹值进行修正。

3、采取回弹法检测混凝土强度时，应当首先采取规定动能的重锤弹击混凝土表面，弹击后，初始动能发生再分配，一部分能量被混凝土吸收，而其余能量则回传给重锤。从常规分析可知道，混凝土所吸收能量取决于混凝土表面硬度。如果混凝土表面硬度低，则受弹击后混凝土表面变形和大，从而被混凝土吸收的能量就多，回传给重锤的能量就少；相反则回弹值就高，从而间接地可判断出混凝土抗压强度。通过采取这种方法，不断经过试验可建立出回弹值与混凝土强度之间的关系。由于受回弹法所必需的测强曲线代表性的限制，因此要求回弹法只适用于龄期为14～1000d范围内自然养护、评定强度在10～50MPa的普通混凝土，不适用于内部有缺陷或遭化学腐蚀、火灾、冰冻的混凝土和其他品种混凝土。

通过采取回弹法检测混凝土强度时，应当确保回弹仪与测试面垂直，并不得打在气孔和外露石子上。每个测区回弹16次，回弹宜在侧面范围内均匀分布，点与点间距不得小于20mm，回弹点距构件边缘或外露钢筋、铁件的距离不得小于30mm。同一回弹点只允许弹击一次，每一测点的回弹值读数精确到1mm。

二、其他应注意的几个问题

1、对匀质性不好的混凝土检测中应注意的问题

在对某框架结构泵送混凝土柱的检测中，某检测单位使用在一些回弹值较低的部位钻取的芯样校准换算值，这样做是不妥的，这样校准的换算值偏大，钻芯后我们发现，回弹值较低的地方，多是一些砂浆多的地方，砂浆多的地方，回弹值较低，但混凝土的抗压强度并不低，由这些部位的芯样和回弹值得出的换算系数较大，导致检测}H的整批混凝土的抗压强度推定值和平均值比实际值大。

2、使用统一曲线检测混凝土管

统一曲线只适用普通工艺成型的混凝土，而对于采用加压振动或离心法工艺成型的混凝土管，则超出了统一曲线的使用范围。如在某道路T程中，某检测单位就使用了统一曲线对输水管的混凝土强度进行了回弹检测，C30的混凝土竞得出了强度近60MPa的结论，很显然使用统一曲线换算离心成型的混凝土管的强度是不合适的，得出的结果是不可采信的，如果必须使用回弹法检测其强度，需建立专用曲线。

3、根据回弹结果判定混凝土强度合格与否

回弹检测的结果为构件混凝土强度，其推定值是指相应于强度换算值总体分布中保证率不低于95%的结构或构件中的混凝土抗压强度值，而设计强度是指按标准方法制作、养护的边长为150mm的立方体试块，在龄期为28d时，用标准试验方法测得的具有95%保证概率的抗压强度，构件和混凝土试块在成型方法和养护上都有差异，一般说来，推定值比设计值要低，不能把回弹的推定值和设计值相比较，得出合格与否的结论。

4、对水泥安定性不合格的混凝土进行回弹

在检测前，要了解水泥的安定性是否合格，对于水泥安定性不合格的混凝土不能进行检测，因为水泥安定性不合格，混凝土会产生不均匀的体积变化，降低混凝土强度，而这是一个是非常缓慢的过程，在检测过后混凝土强度会继续降低，检测得到的结果不是混凝土的最终强度。

三、结束语

采用现行回弹法测强规程进行混凝土强度检测时，除了按该规程有关规定进行操作检测外，在现场检测中尚应随时观察和分析回弹值、碳化深度值是否存在异常如发现部分或个别构件或者个别部位存在数据异常，除了进行必要的复测外，还应分析两者产生异常的原因，是因混凝土碳化异常，还是因表层与内部混凝土质量差异或者是石子含量过少而导致砂浆层太厚所致。上述这些影响因素，都是在实际检测工作中经常遇到的，要提高检测精度，就必须克服这些影响因素，使回弹法更好地在监督、检测结构工程和混凝土质量中发挥作用。

参考文献：

[1]徐学英.建筑工程混凝土强度检测技术及应用[J].科技创新导报，2014，(10)

[2]王建国.回弹法检测混凝土强度技术探讨[J].中国建设信息，2015，(09)

[3]范瑞迪.浅析回弹法在混凝土强度检测的应用[J].科技致富向导2011，(18)

[4]张彩霞，张敏.浅议回弹法检测结构强度的发展应用[J].才智，2010，(28)

本文来源: https://www.lw00.cn/article/1b758fb6a7036c9bfe150640.html