# 石粉特性对混凝土性能的影响研究

东莞市虎门港混凝土有限公司广东东莞523000

摘要：本文主要以试验的形式，研究了石粉的特性对于混凝土自身性能所产生的各种影响。从而能够为我国相关的建筑工程施工单位提供重要的混凝土建筑材料相关试验依据，让所有混凝土建筑材料的配比人员能够更好的把握住石粉的特性对于混凝土自身性能所产生的影响，切实地利用石粉自身的特性来保障混凝土建筑材料的各项性能都能够符合施工要求，为我国建筑工程业的持续性发展奠定基础。

关键词：石粉；特性；混凝土；性能；影响；研究；

前言

当前是我国建筑工程事业最为关键的发展时期，伴随着我国建筑工程事业日益扩大化的发展，对建筑材料的需求量也逐渐增加。同时，也逐渐提高了对建筑材料的各方面质量要求。矿物掺合料是我国建筑工程事业最不可或缺的建筑材料之一，目前常见的掺合材料就是石粉。石粉（Powder），是石头粉末的统称。基于石头种类相对较多，依据矿物成分来对其进行科学划分也会划分出较多的种类，也并未只是碳酸钙。碳酸钙，其属于石粉的一种。在石粉当中还包含着滑石粉，也就是建筑业俗称的腻子粉。除此之外，还要石英粉，也是建筑业应用较多的建筑原料之一。那么，由于建筑业不同的应用需要，会将这些含有矿物性成分的岩石研磨成粉末状，石粉就此形成。在一定程度上，性能较为良好的石粉不仅能够保障建筑混凝土稳定的性能，还能够保障建筑工程项目整体的施工质量。因而，这就需要我国的建筑工程单位能够更加加重视起石粉的性能问题，并研究其对于混凝土实际性能所产生的影响，以切实地保障建筑工程项目整体的施工质量。

1、试验对象及方法

1.1实验原料

1.1.1水泥材料

本次实验研究所应用的水泥建筑材料的物理性及主要成分，如图1-2所示。

图4机制砂样的细度模数示图

1.1.3粗集料

为能够将碎石当中石粉与泥粉对于本次试验研究的干扰予以排除，本次试验研究中应用的碎石都是经过了水洗与晒干处理后投放于试验当中的。碎石经过了9.5mm方孔的筛分后形成了上下两个粒级，两个粒级的比例是5：5，。碎石的级配如图所示，碎石的压碎值是10.65%，松堆的空隙率是44.12%。

图7泥粉材料的物理性指标示图

1.1.5石粉材料

本次试验研究所应用的石粉材料主要源自于三类：一类是机制砂的原砂当中之间筛分后所得到＜75μm的部分，为干筛石粉或原砂性干筛石粉；一类为经过了水洗性除粉及晒干之后的机制砂，再经过球磨机的研磨后制得的，母岩与石粉的岩性等同，其表面积大小的比较主要是通过对球磨机实际研磨时间的控制与调整，为纯石粉或粉磨石粉；最后一类为经过机制砂的水洗之后，通过了75μm筛余之后的一些颗粒，再进行沉降性分离与烘干处理，经75μm筛分所制得，这种石粉内包含着机制砂内可溶性泥块与石粉，用于MB值的测定，为水筛性石粉。

1.1.6亚甲蓝材料

本次试验研究所应用的亚甲蓝，其固体的含水率实际测值是9.2%，（C16H18ClN3S·3H2O）含量≥82%。

1.1.7减水剂材料

本次试验研究所应用减水剂材料为聚羧酸盐性的减水剂，其固含量为39.12%。

1.2试验研究方法

1.2.1石粉的特性试验研究

对于石粉岩性的测定法为XRD物的相定性测定分析法，SearchMatch为主要的测定分析系统软件。石粉的粒形分析，主要是利用扫描电镜进行粉体颗粒的SEM分散图，再运用图像处理软件对该图像予以处理，将粉体颗粒轮廊予以描出，最后得出粉体颗粒实际的圆度及长径比等各项参数统计数值；石粉颗粒级配，主要是运用激光的粒度进行测定分析；石粉的活性系数主要是利用中活性的指数性试验法进行试验操作，活性指数的胶砂配比如图8所示。

图10石粉的岩性对于混凝土抗冻性的影响示图

2.2石粉的细度对混凝土的性能影响

石粉的细度对混凝土自身抗压性强度的影响，如图11所示，从图中即可看出，伴随着石粉细度不断的增加，混凝土其自身抗压性强度也随之增加。因而，石粉的细度对于混凝土自身抗压性的影响相对较大，在进行石粉对混凝土建筑材料掺合期间，需要尤为注意石粉的细度，以保证混凝土的抗压性强度可满足于建筑工程施工的要求。

图12石粉的细度对混凝土自身氯离子的渗透性影响示图

3、结语

综上所述，经过本次针对石粉的特性对于混凝土自身性能所产生的影响研究，足以表明，石粉的岩性与细度都对混凝土自身性能有着不同的影响，石粉的岩性对于混凝土自身的抗压性强度与抗冻性有着较大的影响，石粉的岩性越强混凝土自身的抗压性强度与抗冻性就越大。同时，石粉的细度对于混凝土自身的抗压性强度与氯离子的渗透性有着较大的影响，石粉的细度越大，凝土自身的抗压性强度与氯离子的渗透性就越强。这足以表明，石粉的特性对于混凝土的各项性能都有着较大的影响。

参考文献

[1]姚楚康，唐凯靖，刘来宝，周应.石粉特性对混凝土性能的影响研究[D].武汉理工大学，2017，11（05）：369-371.

[2]CaiJiwei，LiuZhanao，ZhouMingkai，LiBeistar.Effectandmechanismofstonepowderonthepropertiesofmechanismsandconcrete[D].concreteandcementproducts，2016，24（12）：112-114.

[3]YanZiJin，WeiZhong，ZhangXinsheng，WeiTaoShan.Theinfluenceofthecharacteristicsofmechanismsandontheperformanceofconcrete[D].JournalofFuzhouUniversity（NATURALSCIENCEEDITION），2016，24（09）：427-429.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/1bb56f6ad017d50396afd2ac.html