# 对高层房屋建筑施工技术的分析与思考吕金甫

天津六建建筑工程有限公司天津300000

摘要：随着社会的不断进步，人口数量也在不断增加。为了有效增大土地的使用效率，缓解土地资源短缺问题，高层建筑应运而生，并成为当前建筑施工领域中的主力军。相较普通建筑而言，高层房屋建筑具备施工周期长、投资数额大以及施工技术复杂等特点，因而在安全性方面具备较高要求，对此，施工企业应高度重视。

关键词：高层房屋；建筑施工技术；应用

1高层房屋建筑施工技术

1.1灌注桩施工技术

灌注桩施工技术标准：在高层房屋建筑基础施工中，灌注桩作为其中重要的施工技术之一，在灌注桩施工中，应严格遵守施工技术标准，能够有效发挥灌注桩效用，提高建筑工程地基承载力。在灌注桩施工中，首先，应保障测量的精确性，在施工技术标准中，要求桩位差在±5cm，相邻桩间的深度差不小于6m；其次，在工程施工中，应采用适当降排水措施，避免嵌岩被浸泡，工作量增大，避免混凝土配比被稀释，影响混凝土浇筑质量；之后，在成孔之后，重点检查嵌岩深度、是否存在水平裂缝、竖向裂缝是否超过10cm，标高是否满足设计施工标准规范等；最后，检查钢筋笼长度、加固措施等是否满足施工设计规范，避免桩顶标高不合理，钢筋笼变形等，影响工程灌注桩施工质量。在灌注桩施工中，严格遵守施工技术标准，能够有效保障基础工程质量，为高层建筑后续施工奠定基础。

1.2深基坑支护技术

作为施工单位，要想能够更好地保证高层房屋工程在深基坑支护的安全。首先就要注重对降水排水工程的开展。之后，施工人员在进行基坑开挖作业时，其就能够通过降水的方式来提高坑内土体的水平抗力，进而减少基坑的变形量。而在支护技术上，施工单位可采用深层水泥搅拌桩止水桩支护，这种施工技术，主要是将水泥作为固化剂，用能够进入土深层的搅拌机将水泥与地基土进行拌和，直到满足基坑支护墙的强度要求。通过这种方式所形成的支护，能够有效隔离水和挡土。

1.3钢筋工程施工技术

随着建筑行业的崛起，使得市场中有关施工材料的种类越来越多，如钢筋。对于各种形式的钢筋在工程施工中的应用，具有一定的作用。由此可见，钢筋连接环节的进行会对施工技术选择产生重要的影响。对于钢筋连接技术的选择，主要表现在焊接、绑扎连接和套筒挤压连接等形式上。在这其中，高层房屋建筑施工中能够发现，施工所使用的钢筋直径较大，且对工艺要求比较高。这时，大多数施工单位在此环节上，主要采用套筒挤压连接技术。经过长期的应用和改进，这种钢筋连接技术已经能够较为成熟的应用在高层房屋建筑工程中。对此，则需要相关建筑施工单位根据自身在工程施工作业上存在的不足，不断学习先进的施工经验，以此来提高工程施工技术。

1.4混凝土工程施工技术

在高层房屋建筑中，混凝土工程作为一项重要施工技术，若混凝土工程施工与施工技术标准不符，极易影响整体工程质量。在混凝土工程施工中，首先，应严格依照施工技术标准，控制混凝土配比、水灰比，有资料表明，在混凝土配比中，若砂的含水率增加，砂率下降2%~5%，混凝土强度会下降15%~20%，对水泥量的影响达到5%~20%，对石砂级配影响达5%~20%。由此可见，混凝土配比不当，极易影响混凝土浇筑质量。对此，严格遵守混凝土施工技术标准具有重要意义。其次，在混凝土浇筑、振捣等中，全面遵守标准规范，保障混凝土质量。最后，严格遵循混凝土的养护标准。如：在混凝土浇筑完毕后12h内覆盖并展开全湿养护。对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥拌制的混凝土，养护时间不得少于7d；对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土，养护时间不得少于14d；混凝土强度达到1.2N/mm2前，不得在其上踩踏或安装模板及支架等。总之，在混凝土工程施工中，严格遵循施工技术标准，保障混凝土工程质量，提高高层建筑整体质量与寿命。

1.5电气工程技术

当前高层建筑施工水平不断提升，现代高层建筑施工期间越来越多采用电气工程技术。在高层建筑中，不仅存在大量的耗电器件，而且电路结构非常复杂。这些线路的铺设也很困难，这是电气工程师迫切需要解决的问题。工程实践表明，技术人员应深入分析调查未来高层建筑的具体使用功能及实际需求，以便有效降低施工难度，减轻施工量，不断优化线路布局。除此之外，高层建筑拥有更多的电力设备，且具备人口密度大等特点，使用时间更为集中，因此施工人员应合理选择电气材料。且在技术与电气材料选择期间，应切实满足用户的基本需求。

2提升高层房屋建筑施工技术的对策

2.1不断推广新技术

在当前的高层房屋建筑中，要想提升高层房屋建筑施工技术，首先需要不断的推广新的施工技术。而相较于我国高层房屋建筑施工技术来说，国外的，要学会学习和借鉴其他国家优秀的技术。但是，在学习借鉴新技术的时候也要注意不能盲目的照搬照抄国外的技术和经验，因为不同国家的地形环境各不相同，因此具体的施工方法也存在有一些细微的差异。我国国土面积辽阔，地形复杂多样，在应用新技术的时候，首先必须要使技术的应用满足国家发展需要。

2.2培养专业技术人才

施工人员的技术水平对于施工工作的开展有着较大的影响。我国高层建筑施工技术出现已经有了几十年的历史，在科技的推动下，许多施工技术已经逐步成熟，施工质量也有了一定的保障。但是，笔者在调查研究的时候发现部分高层建筑在施工过程中，还是频频出现各种各样的安全事故，施工质量也无法得到有效的保证。究其原因就是因为在当前的施工建设中，工作人员的技术水平不高。在大型高层房屋建筑施工时，相关工程项目一般都会承包给较为知名的建筑公司，而为了缩短工期，提高工程质量，建筑公司又会将工程项目进行细分，承包给不同的施工单位，这些施工单位的技术水平和实力各不相同，有的施工单位技术水平高，施工过程中存在的问题比较小，但是有些施工单位的实力比较弱，在施工过程中事故频出，严重影响工程质量和进度。基于这样的原因，笔者认为在当前施工建设过程中，必须要想办法提高施工人员的技术水平，落实好专业技术人才的培养工作，通过研究所、高校等机构培养出理论知识丰富并具有一定实践能留的新型人才。

2.3应用现代科技手段

随着信息技术的高速发展，在进行高层房屋建筑施工时，也可以借助现代科技提升施工质量。比如说，现代科技可以模拟高层房屋建筑的模型，快速计算出施工的面积，并对施工进度进行预估。如在开挖基坑时，可以通过红外探测技术，对地形环境进行分析，最终做出合适的施工方案，保证施工质量，降低成本。

结束语：在高层建筑施工期间，以往的施工技术不能更好的发挥作用。为了有效提升施工技术水平，企业应在考虑施工进度与成本安全性的基础上引入更多的先进技术。同时施工人员还应充分了解高层建筑的施工技术特点，加强并引进预应力技术、基坑支护以及钢筋连接等技术，从而满足房屋建筑实际需求。除此之外，施工企业还应引进更多的技术人才，重视其培训教育工作，通过现代化的管理措施提升高层建筑的施工效果。

参考文献：

[1]倪传辉.对高层房屋建筑施工技术的分析与研究[J].智能城市,2016,2(07):10-11.

[2]闫汝刚.对高层房屋建筑施工技术的探究[J].甘肃科技纵横,2015,44(05):80-81+48.

[3]王胜.高层房屋建筑施工技术的要点及价值[J].中华建设,2015(04):134-135.

[4]吕晓红.对高层房屋建筑施工技术的分析与思考[J].黑龙江科学,2014,5(02):234.

[5]霍文棋.对高层房屋建筑施工技术的分析[J].黑龙江科技信息,2013(36):166.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/1c25dfd554a301fd77dbbb7b.html