# 论建筑工程中框架剪力墙结构工程施工技术贾瑞来

天元建设集团有限公司山东临沂276000

摘要：建筑工程中，对结构的性能、质量、稳定性以及施工规格等方面的要求极为严格，其中框架剪力墙结构是非常重要的管理与控制内容，在建筑工程中分布范围比较广泛。随着时代的变迁，建筑工程类型、高度、外观以及质量等方面的要求不断更新与提高，尤其是高层建筑工程不断崛地而起，对其建筑结构的性能与质量要求更是非常严格，框架剪力墙结构施工作为高层建筑工程中重要的施工技术对整个建筑施工的影响非常大，值得更进一步探讨与研究。

关键词：建筑工程；框架剪力墙；施工

引言

剪力墙结构是利用钢筋混凝土代替框架结构中的梁柱，可起到承担各种负荷所因其的内里，并提升结构的水平力，通过钢筋混凝土墙板对竖向水平力进行支撑的结构便成为剪力墙结构，剪力墙结构在建筑工程项目中被广泛应用。在建筑工程施工中利用剪力墙结构，能够有效简化建筑工程项目的施工步骤，提升项目整体的安全性、稳定性。因此，对框架剪力墙结构及其在建筑工程中的应用方式进行详细探究具有十分重要的现实意义。

1框架剪力墙结构类型

1.1根据受力情况分类

在建筑工程中，为了促使室内有良好的采光条件，通常会对框架剪力墙施工进行洞口设计，而洞口的大小对框架剪力墙结构受力的影响非常大，根据受力情况进行对框架剪力墙结构进行分类，大致可分为四类，分别是：（1）联肢剪力墙：以竖向开裂洞口的剪力墙为主，洞口面积较大，可大大缩减剪力墙整体承受力性能；（2）整体剪力墙：以洞口开凿面积小于整个墙体面积15%的剪力墙为主，也包括甚至没有洞口的剪力墙，该类框架剪力墙对整体剪力墙的受力特性无明显影响反应；（3）小口剪力墙：是指洞口面积已超出整体墙体面积的15%以上，同时对剪力墙受力影响较少的墙体；（4）壁式剪力墙：洞口面积大，墙体受力性能逐渐倾向于框架受力程度。

1.2根据材料分类

建筑材料是框架剪力墙施工中不可缺少的应用资源，对框架剪力墙结构质量有着至关重要的作用与影响，从材料的角度可以将框架剪力墙分为两大类，分别是：（1）保温墙膜剪力墙：该剪力墙在建筑工程结构中主要和建筑保温工程设计、施工、技术、管理等相结合，形成系统性的保温结构，不仅实现节能效果，还在很大程度上节省部分成本。保温墙膜的表面特点是含有明显的空洞，将混凝土浇筑在空洞内，使得强力硬度、刚度提升，并在很大程度上节省空洞处所应该含有的保温材料；（2）钢结构剪力墙：该类剪力墙主要是以钢制材料为主，其材料的特点是：轻质量、材料薄、抗剪性好、性价比高。整体结构性能比较好，是现代建筑工程中重要的承重结构，框架剪力墙的结构分为柱和梁两个结构，钢筋在框架内部。

2工程框架剪力墙结构工程施工技术

2.1钢筋施工技术

在建筑工程框架剪力墙结构工程施工中，要对钢筋进行处理，钢筋的处理效果决定框架剪力墙结构的质量。在实际的施工中，施工单位和施工人员都必须重视钢筋的处理过程及效果，确保施工质量。因此在选择钢筋材料时，应对供应商的资质进行审核，对钢筋材料的质量进行控制，杜绝不合格钢筋材料。在选择钢筋材料时，还应考虑其价格、特性等因素，选择等级与规格都较高的材料。钢筋施工需做好相应的节点处理，安装密集钢筋后，再浇筑混凝土。在钢筋施工中，可能会出现节点钢筋移位的情况，为避免这一现象，施工人员需确定数据，并对施工环节进行严格的控制。

2.2模板施工技术

模板施工是在完成钢筋施工后进行的，在对混凝土模板施工时，施工的重点应放在建筑工程外观墙体与建筑内部上。在施工中，要注意处理好梁柱的节点。而墙体模板材料会影响混凝土模板的施工质量，因此在选择墙体模板时，需根据建筑的层高来确定。此外，由于节点处混凝土的强度不同于建筑工程的其他部位，节点处使用的混凝土也应与建筑工程其他部位使用的混凝土不同，这样才能有效避免墙体出现开裂现象。在对支撑模板施工前，需先进行模拟实验，并对实验效果进行考核，考核合格才能正式施工。同时，模板材料会影响支撑模板施工质量，因此需控制施工材料的质量，只有符合相关标准的材料才能被用于施工中。

2.3混凝土施工

关于混泥土的施工需要做好以下几个方面的工作：一是满足相关技术要求。建筑工程中空间结构主要使用的材料是混凝土，在进行施工的时候需要严格的控制混泥土施工。为了能够有效地确保工程的质量，需要重点进行该部分的研究。关于混凝土的浇筑通常情况下都是一次性完成，在浇筑的过程中需要重点关注楼层质量的要求是否和墙的质量保持一致。另外还需要有效地确保混凝土的规格材质。目前我们主要使用的是商品混凝土进行框剪结构的施工。因为框剪结构在墙类的分布比较密集，因此在进行商品混泥土浇筑的时候会选择使用高频振动器进行振捣过程，其主要的目的是能够有效地防止混凝土出现麻面的现象，有效地确保混凝土工程的质量。二有效地控制混泥土质量。在混泥土材料组成中非常重要的部分有砂石、水以及水泥等，为了能够有效地确保混凝土质量，需要在施工之前进行混凝土材料的配比工作，合理的进行混凝土控制，从而能够有效地确保质量。如果混凝土中含有过多的水分，就不利于快速干化，而如果含水量太少对于混凝土的粘连性又不够强，这些都会直接影响到施工，对于工程的质量产生很大影响。为了能够有效地防止这种情况，需要在施工过程中引入现代化设备，从而进一步提高混凝土质量。例如使用插入式振动棒振捣混凝土，目前主要是使用前中后震动方式，从而能够有效地掌控整个节奏，确保插的时候快、拔的时候慢。需要注意的是在进行插入和拔出的过程都必须要保证和地面处于垂直状态。对于剪力墙截面振捣工作因为内部钢筋分布比较密集,因此会选择使用插入式振动棒以及附着使振捣器振捣整个过程。这个过程是使用振动棒深入到混凝土的底部，然后使用附着使振捣器完成振捣工作。在进行振捣的时候需要保证振捣契合建立墙体之间的距离不能够大于3毫米。在震动的过程中如果遇到出现转弯墙体部位的时候需要缩短两者之间的距离或者是使用双排振捣器进行振捣，从而都能够进一步提高施工效率。整个过程需要注意的是在使用现代化设备进行混凝土振捣的时候需要及时的进行检查工作，防止出现漏振现象。如果有漏振现象，需要进行二次振捣。当完成混凝土振捣工作后还需要检查是否有过振现象，如果有需要二次抹面法振捣施工，从而能够确保将排除混凝土的内部水分有效排出。

2.4框架剪力墙内隔墙施工技术

施工人员在对框架剪力墙内隔墙施工时，需要在不影响墙体承重性的前提下，对建筑物起到美化的作用。其施工主要在两个方面:一是对内隔墙的选材，相关人员在选择材料时要选用经济性强和抗震能力好的小型空心砌块，从而使建筑物美观;二是关于内隔墙的施工技术，施工人员在对内隔墙施工过程中，要注意设计图纸的操作性和合理性。只有保障施工质量过关，施工人员才能开始进行隔墙施工。

结束语

综上所述，框架剪力墙结构技术对于建筑工程来讲具有重要意义，在实际应用中需要及时对框架剪力墙结构技术进行创新，结合实际建筑需要展开技术应用，不断提高建筑施工质量，保证建筑工程的稳定发展。

参考文献

[1]刘水英.探究当前建筑工程框架剪力墙结构工程施工[J].企业改革与管理，2014，24：179.

[2]马凤军.建筑工程中框架剪力墙结构工程施工技术分析[J].四川水泥，2015，05：111.

[3]赵军锋.建筑工程框架剪力墙结构主体工程施工技术的探究[J].门窗，2015，04：111~112.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/1c90f518473cc44443b1863e.html