# 瞬态瑞利波论文-柯松,胡龙,陈海军,韩孝峰

导读:本文包含了瞬态瑞利波论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:低速层,有限差分,瞬态面波法,频散曲线

### 瞬态瑞利波论文文献综述

柯松,胡龙,陈海军,韩孝峰[1]（2019）在《地基低速层的瞬态瑞利波法数值模拟》一文中研究指出针对面波勘探法探测低速层所提取的频散曲线特征进行研究。采用FLAC3D建立模型,模拟瞬态面波法提取面波信号,并用f-k法对频散曲线提取及速度剖面绘制,分析频散曲线呈"之"字形原因,验证了瞬态面波法探测低速层效果较好。(本文来源于《江西建材》期刊2019年04期）

郭德平,江刚,李铮,钟炜华,李金鑫[2]（2018）在《瞬态瑞利波法定量分析二维空洞的形状参数和位置》一文中研究指出空洞的存在对地下工程质量有重要影响,有必要采取物探方法探测空洞的形状和位置。采用有限元法分析了瑞利波在含空洞介质中的传播特性,提出了定量分析空洞形状参数和位置的计算方法。根据入射瑞利波和反射瑞利波传播时间差确定空洞的水平位置,基于临界干扰频率法获得空洞的埋深,用能量衰减率法确定空洞的大小。结果表明:瑞利波沿介质表面传播过程中遇到空洞会发生反射和能量衰减,获得的空洞位置和形状参数相比实际值的误差较小,达到较高的精确度。通过案例分析验证了计算方法的准确性。(本文来源于《土木建筑与环境工程》期刊2018年05期）

李金鑫[3]（2017）在《瞬态瑞利波法定量分析空洞形状参数和位置》一文中研究指出空洞的存在对地下工程质量有重要的影响,因此采取有效的物探方法探测空洞很有必要。瞬态瑞利波检测方法相比其他方法,具有操作简单、便捷、效率高等优点。本文基于弹性波理论,分析了均匀弹性半空间介质中瑞利波的波动特征,并采用有限元法分析了含空洞介质中瑞利波传播规律,瑞利波沿介质表面传播过程中遇到空洞会发生反射和能量衰减,且分别研究了瑞利波能量、时域、频谱特性,提出了定量分析空洞形状参数和位置的计算方法,主要成果及创新点如下:(1)根据入射瑞利波和反射瑞利波传播时间差提出了确定空洞水平位置的计算公式,并通过合理设置边界条件和激励源等得到了空洞的水平位置,其计算误差在2%以内,且随空洞埋深增加误差增大;当瑞利波波长小于空洞埋深时,空洞不影响该波长对应频率的瑞利波,否则反之。基于此理论,本文提出了临界干扰频率法获得空洞埋深的方法。模拟计算结果的相对误差在10%以下,当空洞内存在填充物时计算误差有所增加;提出了能量衰减率概念,并定量分析了空洞竖向尺寸与瑞利波的能量衰减率的关系,得到了计算公式,通过不同工况验证了其计算公式的准确性。(2)竖向尺寸相同条件下,方形和圆形空洞对瑞利波的检测影响区别较小。空洞填充消耗瑞利波能量,并对瑞利波的频谱产生较大影响,可以获得空洞埋深但不能采用衰减率法计算空洞大小;分析了瑞利波在水平位置、竖向位置和斜向位置的空洞介质中的传播规律,并根据反射瑞利波传播时间差计算了水平位置空洞的距离,精度较高。(3)对叁维数值模拟结果与二维数值模拟结果进行对比分析,结果显示,叁维数值模拟的结果更接近实际值,但二维数值模拟结果已达到较高的精确度。(本文来源于《重庆大学》期刊2017-05-01）

宋文静[4]（2016）在《瞬态瑞利波在岩土工程勘察中的应用研究》一文中研究指出近年来,瞬态瑞利波勘察技术在岩土工程勘察中得到了广泛的应用。在利用该技术进行探测时,必须对进行探测的现场进行试验,从而获取各种数据,这样能够为试验工作获得初步的物理条件。在进行勘测时需要根据勘测的目的,具体结合勘测地的具体实际,选择合理的勘测点距、道距等参数,以获取最佳的勘测效果。(本文来源于《中国水运(下半月)》期刊2016年12期）

夏永洲[5]（2016）在《浅议瞬态瑞利波在岩土工程勘察中的应用》一文中研究指出本文主要讲述了瞬态瑞利面波法的勘探原理,及在工程中的应用。(本文来源于《2016年1月建筑科技与管理学术交流会论文集》期刊2016-01-27）

李好[6]（2015）在《高密度电法和瞬态瑞利波法在长江沿岸滑坡探测中的综合应用》一文中研究指出在滑坡防治工作中,通常需要查清滑坡面或滑坡带一定深度范围内滑动面的具体位置、整个滑坡带地下含水性、岩土层结构、裂隙发育等情况。通常采用钻探法解决这些问题,但钻探法成本高、且只能通过钻探资料推断钻孔间的地质情况。而物探方法物理测点数多、且具有体积效应,能更为真实地反映实际的地质情况。本文基于高密度电法的低阻响应较明显、瑞利波法的低速度介质响应也较明显等优点,以重庆开县康家咀滑坡实测部分资料为例,通过钻探法、高密度电法、瞬态瑞利波法资料之间的对比分析,验证了高密度电法和瞬态瑞利波法综合应用于长江沿岸滑坡探测的有效性。(本文来源于《工程勘察》期刊2015年05期）

孟祥栋,田振农[7]（2014）在《瞬态瑞利波分析方法在探测地质体结构中的应用》一文中研究指出介绍了探测地质体结构的一般方法,重点介绍了爆破地震波的特征及地震波的探测方法.又对最近发展起来的面波勘探技术做了分析,重点论述了瞬态瑞利波频散特性及其应用.在此基础上,实验了一种可以控制的爆破地震波震源,该震源利用水介质的均匀性及各向同性、不可压缩等特点,减少了爆炸冲击波对周围岩体介质的损坏,又保持了爆炸波功率大,能够提供尖锐的脉冲信号,频域范围大的特点,从而改变了爆破地震波震源不能重复和难以总结其规律的状况.利用瑞利波探测技术和可控爆源,对茅坪滑坡体进行了地质体结构探测,并对其地质体的分层特性做了详细分析,与钻孔勘探结果和挖竖井探测结果比较,二者有较好的一致性.说明结合瞬态瑞利波分析方法,该可控震源在地质体结构探测中有实际的应用价值.(本文来源于《叁峡大学学报(自然科学版)》期刊2014年04期）

孟祥栋,田振农[8]（2014）在《瞬态瑞利波分析方法在探测地质体结构中的应用》一文中研究指出介绍了探测地质体结构的一般方法,重点介绍了爆破地震波的特征及地震波的探测方法.又对最近发展起来的面波勘探技术做了分析,重点论述了瞬态瑞利波频散特性及其应用.在此基础上,实验了一种可以控制的爆破地震波震源,该震源利用水介质的均匀性及各向同性、不可压缩等特点,减少了爆炸冲击波对周围岩体介质的损坏,又保持了爆炸波功率大,能够提供尖锐的脉冲信号,频域范围大的特点,从而改变了爆破地震波震源不能重复和难以总结其规律的状况.利用瑞利波探测技术和可控爆源,对茅坪滑坡体进行了地质体结构探测,并对其地质体的分层特性做了详细分析,与钻孔勘探结果和挖竖井探测结果比较,二者有较好的一致性.说明结合瞬态瑞利波分析方法,该可控震源在地质体结构探测中有实际的应用价值.(本文来源于《第叁届全国工程风险与保险研究学术研讨会会议交流材料》期刊2014-08-01）

刘超英,陈式华,王良,沈水进[9]（2014）在《土石坝坝体填筑质量瞬态瑞利波检测技术》一文中研究指出根据土石坝坝体填筑质量传统检测技术存在的弱点,应用瞬态瑞利波检测技术对土石坝坝体填筑质量检测进行了研究与应用,给出了土石坝坝体各测点瑞利波频散曲线及反演分析结果,给出了土石坝坝体填筑材料瑞利波波速分布及填筑材料的密实性、均匀性,给出了土石坝坝体与坝基接触效果。将瞬态瑞利波检测结果与现场钻孔取样室内填筑材料干密度试验资料进行对比分析研究,建立了土石坝坝体填筑材料瑞利波波速与干密度的相关关系,为土石坝工程坝体填筑施工质量监控及全面评价提供了科学的依据。(本文来源于《中国农村水利水电》期刊2014年06期）

陈维新,关显华,聂文波[10]（2014）在《瞬态法瑞利波勘探技术在桃山煤矿的应用》一文中研究指出阐述了瞬态法瑞利波勘探技术的基本原理及施工方法,并以YTR(D)型瑞利波探测仪在桃山煤矿的应用为实例,介绍了这种方法在煤矿中的应用,并布置了1、2两个测点。1号和2号测点探测数据分析结果分别表明:21m、28～32m、77～81m和12m、21m、45m叁处位置最可能存在地质变化;在2号测点打钻时,在12m处遇断层表明了探测结果符合地质资料,验证了该技术的准确性,具有较大的推广价值。(本文来源于《煤矿现代化》期刊2014年02期）

### 瞬态瑞利波论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

空洞的存在对地下工程质量有重要影响,有必要采取物探方法探测空洞的形状和位置。采用有限元法分析了瑞利波在含空洞介质中的传播特性,提出了定量分析空洞形状参数和位置的计算方法。根据入射瑞利波和反射瑞利波传播时间差确定空洞的水平位置,基于临界干扰频率法获得空洞的埋深,用能量衰减率法确定空洞的大小。结果表明:瑞利波沿介质表面传播过程中遇到空洞会发生反射和能量衰减,获得的空洞位置和形状参数相比实际值的误差较小,达到较高的精确度。通过案例分析验证了计算方法的准确性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 瞬态瑞利波论文参考文献

[1].柯松,胡龙,陈海军,韩孝峰.地基低速层的瞬态瑞利波法数值模拟[J].江西建材.2019

[2].郭德平,江刚,李铮,钟炜华,李金鑫.瞬态瑞利波法定量分析二维空洞的形状参数和位置[J].土木建筑与环境工程.2018

[3].李金鑫.瞬态瑞利波法定量分析空洞形状参数和位置[D].重庆大学.2017

[4].宋文静.瞬态瑞利波在岩土工程勘察中的应用研究[J].中国水运(下半月).2016

[5].夏永洲.浅议瞬态瑞利波在岩土工程勘察中的应用[C].2016年1月建筑科技与管理学术交流会论文集.2016

[6].李好.高密度电法和瞬态瑞利波法在长江沿岸滑坡探测中的综合应用[J].工程勘察.2015

[7].孟祥栋,田振农.瞬态瑞利波分析方法在探测地质体结构中的应用[J].叁峡大学学报(自然科学版).2014

[8].孟祥栋,田振农.瞬态瑞利波分析方法在探测地质体结构中的应用[C].第叁届全国工程风险与保险研究学术研讨会会议交流材料.2014

[9].刘超英,陈式华,王良,沈水进.土石坝坝体填筑质量瞬态瑞利波检测技术[J].中国农村水利水电.2014

[10].陈维新,关显华,聂文波.瞬态法瑞利波勘探技术在桃山煤矿的应用[J].煤矿现代化.2014

本文来源: https://www.lw00.cn/article/1cde294bf1be572f2b6d2717.html